| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/2006/19 4 August 2006 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Восемьдесят первая сессия

Женева, 25-27 октября 2006 года

Пункт 3 предварительной повестки дня

ТОЛКОВАНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОГЛАШЕНИЯ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ДОРОЖНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ (ДОПОГ)

Функции консультанта по вопросам безопасности (пункт 1.8.3.3)

Передано правительством Бельгии

1.	Правительство Бельгии приняло решение провести оценку деятельности консультанта по вопросам безопасности и всех функций, которые возложены на него в соответствии с пунктом 1.8.3.3.  Для проведения такой оценки полезно располагать банком данных, содержащим названия предприятий и фамилии их консультантов.  В банке данных хранятся сведения о 2 575 предприятиях.  Речь идет об очень широком круге предприятий различного профиля:  предприятиях по производству продуктов, помещаемых в упаковки и цистерны;  складах, которые занимаются лишь обработкой упаковок;  предприятиях по упаковыванию и т.д.

2.	Контроль организован на предприятиях, где происходит контакт между компетентным органом (работниками службы по вопросам опасных грузов) и консультантом.  Используемый вопросник охватывает следующие аспекты:

1.	общие сведения о предприятии, такие, как вид деятельности/способ перевозки/ грузы/количество транспортных средств, загружаемых за месяц;

2.	обучение персонала (пункт 8.2.3);

3.	процедуры, устанавливаемые консультантом.  При каждом посещении погрузчику делается напоминание об обязанности осуществлять проверку документов, включая свидетельство о подготовке водителя, и визуальную проверку состояния транспортных средств перед погрузкой (раздел 7.5.1).  Контрольные листы заполняются консультантом или его персоналом;

4.	меры, принимаемые в случае аварии с целью информирования аварийно-спасательных бригад.

3.	Вторая часть проверки заключается во встрече на предприятии с лицами, отвечающими за проверку транспортных средств при въезде на территорию предприятия/ лицом, отвечающим за приобретение тары/управляющим/оператором цистерн/ заведующим лаборатории.

4.	Проверка завершается составлением отчета, содержащего перечень мер по улучшению положения, которые должны быть осуществлены совместно с консультантом и администрацией предприятия.

5.	Эта операция позитивно воспринимается прежде всего предприятием, и в особенности консультантом, который пользуется данными, приведенными в отчете.  Он может, например, при применении процедуры рассчитывать на поддержку контролера в своих отношениях с администрацией.  Эта операция представляет также интерес для контролера, поскольку она позволяет получить определенное представление об аспектах перевозки, которые невозможно проконтролировать на дороге и которые иногда представляют трудности для погрузчика:  например, степень наполнения цистерны (20%/80%), проверка состояния цистерны (свидетельство об очистке), химическая совместимость пластмассовой тары, ответственность, профессиональная подготовка, правила, касающиеся обеспечения устойчивости упакованных грузов и т.д.

-------

# Text boxes

GE.06-24562   (R)    190906    200906