| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2006/6 11 January 2006 RUSSIAN Original: and FRENCH |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии МПОГ
по вопросам безопасности и
Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

(Берн, 20-24 марта 2006 года)

ЦИСТЕРНЫ

Проверки и испытания в соответствии с подразделом 6.8.2.4

Передано правительством Франции*

| РЕЗЮМЕ |
| --- |
| Существо предложения: | Цель настоящего документа состоит в том, чтобы уточнить применение положений пунктов 6.8.2.4.2 и 6.8.2.4.3, касающихся периодических проверок и испытаний цистерн. |
| Предлагаемое решение: | Изменить тексты пунктов 6.8.2.4.2 и 6.8.2.4.3. |
| Справочные документы: | TRANS/WP.15/AC.1/100/Add.1, пункт 2. |

__________________

*	Распространено Центральным бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) в качестве документа OCTI/RID/GT-III/2006/6.

Введение

В ходе сессии Совместного совещания, состоявшейся в сентябре 2005 года, и в процессе обсуждения представленного Бельгией документа TRANS/WP.15/AC.1/2005/36, касающегося нанесения маркировки с указанием последнего периодического испытания, Рабочая группа по цистернам высказала мнение о том, что текст пункта 6.8.2.4.2 является неполным и его необходимо изменить, с тем чтобы уточнить, что должно проводиться испытание на герметичность (см. пункт 2 документа TRANS/WP.15/AC.1/100/Add.1).

Для уточнения этого текста предлагается использовать такой же принцип, что и в главе 6.7 или в стандарте EN 12972, на который имеется ссылка в подразделе 6.8.2.6, и ввести такие понятия, как периодическая проверка, проводимая каждые 5/6/8 лет, и промежуточная проверка, проводимая каждые 2,5/3/4 года.

Предложение

Изменить пункты 6.8.2.4.2 и 6.8.2.4.3 следующим образом:

"6.8.2.4.2	Корпуса и их оборудование должны подвергаться периодическим проверкам через установленные промежутки времени.

| МПОГ | не реже одного раза в восемь лет. | не реже одного раза в пять лет. |
| --- | --- | --- |
| ДОПОГ | не реже одного раза в шесть лет. | не реже одного раза в пять лет. |

Эти периодические испытания включают:

-	наружный и внутренний осмотр;

-	испытание на герметичность корпуса вместе с его оборудованием в соответствии с пунктом 6.8.2.4.3 и проверку удовлетворительного функционирования всего оборудования;

-	и, как правило, гидравлическое испытание под давлением9 (в отношении испытательного давления для корпусов и отсеков, если это применимо, см. пункт 6.8.2.4.1).

Обшивка для термоизоляционной или иной защиты должна сниматься только тогда, когда это необходимо для надежной оценки характеристик корпуса.

С согласия эксперта, утвержденного компетентным органом, периодические гидравлические испытания под давлением цистерн, предназначенных для перевозки порошкообразных или гранулированных веществ, могут не проводиться и заменяться испытаниями на герметичность в соответствии с пунктом 6.8.2.4.3 при эффективном внутреннем давлении, которое не ниже максимального рабочего давления.

| Максимальный промежуток времени между проверками составляет шесть лет. | Максимальный промежуток времени между проверками составляет пять лет. |
| --- | --- |

6.8.2.4.3		Корпуса и их оборудование должны подвергаться промежуточным периодическим проверкам, включающим Кроме того, испытание на герметичность корпуса вместе с его оборудованием и проверку удовлетворительного функционирования всего оборудования,

| МПОГ | не реже одного раза в четыре года. | не реже одного раза в два с половиной года. |
| --- | --- | --- |
| ДОПОГ | не реже одного раза в три года. | не реже одного раза в два с половиной года. |

Последующий текст остается без изменений.

Обоснование

Последствия для безопасности:  никаких проблем.

Практическая осуществимость:  никаких проблем.

Выполнимость:  данная поправка необходима для того, чтобы избежать проблем с толкованием.

______________

# Text boxes

GE.06-20013   (R)   090206   090206