| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2006/101 14 July 2006 RUSSIAN Original: and FRENCH |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил в области

транспортных средств (WP.29)

Сто сороковая сессия

Женева, 14-17 ноября 2006 года

Пункт 4.2.25 предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ДОПОЛНЕНИЮ 1 К ПОПРАВКАМ СЕРИИ 02 К ПРАВИЛАМ № 46

(Устройства непрямого обзора)

Представлено Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся

безопасности GRSG

Примечание:  Воспроизведенный ниже текст был принят GRSG на его девяностой сессии.  В его основу положены документ ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2006/13 с поправками, указанными в пункте 29 доклада, и документ ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2006/16, без правок.  Он представлен на рассмотрение WP.29 и АС.1 (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/69, пункт 29 и пункты 47-50).

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется для обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно также получить через Интернет:

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Содержание, приложения, изменить следующим образом:

"…

Приложение 10 - Расчеты для определения расстояния обнаружения………………

Приложение 11 - Определение окулярных точек для сиденья с фиксируемым углом спинки"

Текст Правил,

Пункты 1-1.2.2 и соответствующую сноску 1/ изменить следующим образом:

"1.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие Правила применяются:

-	к устройствам непрямого обзора, предназначенным для транспортных средств категорий М, N и категории L 1/ и устанавливаемым на кузове частично или полностью закрытого типа,

-	к установке устройств непрямого обзора на транспортных средствах категорий М и N 1/.

__________________________

1/	В соответствии с определениями, приведенными в приложении 7 к Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3) (документ TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2 с последними поправками, содержащимися в Amend.4)".

Пункт 12.1 изменить следующим образом:

"…определенный в приложении 8.  В случае сиденья с фиксируемым углом спинки местонахождение окулярных точек корректируется в соответствии с положениями приложения 11 к настоящим Правилам.  Соединяющая их прямая линия…"

Пункт 15.2.1.1.1, таблица, пятый столбик "Широкоугольное зеркало, класс IV", графа, относящаяся к механическим транспортным средствам категории N2 ≤  7.5 т, текст в графе изменить следующим образом:

"Обязательно для обеих сторон, если можно установить зеркало класса V

Факультативно для обеих сторон, если такое зеркало установить нельзя"

Пункт 15.2.1.1.1, таблица, шестой столбик "Зеркало бокового обзора, класс V", графа, касающаяся механических транспортных средств категории N2 ≤  7.5 т, текст в графе изменить следующим образом:

"Обязательно (см. пункты  15.2.2.7 и 15.2.4.5.5)

1 со стороны пассажира

Факультативно 1 со стороны водителя (оба должны быть установлены на высоте не менее 2 м над поверхностью земли).  Возможен допуск + 10 см".

Включить новое приложение 11 следующего содержания:

"Приложение 11

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОКУЛЯРНЫХ ТОЧЕК ДЛЯ СИДЕНЬЯ С ФИКСИРУЕМЫМ УГЛОМ СПИНКИ

1.	Местоположение окулярных точек по отношению к точке R корректируется в соответствии с указаниями, содержащимися в приведенной ниже таблице, по оси координат Х в трехмерной системе координат.  В таблице указаны основные координаты для фиксируемого 25-градусного угла наклона спинки сиденья.  Трехмерная система координат определена в добавлении 2 к приложению 8 к настоящим Правилам.

| Угол наклона спинки сиденья | Горизонтальные координаты |
| --- | --- |
| (в градусах) | ΔX |
| 25 | 68 мм |

2.	Последующая корректировка фиксируемых углов наклона спинки сиденья, помимо 25-градусного угла.

В приведенной ниже таблице указаны последующие корректировки - с учетом окулярного положения, предусматривающего фиксированную установку спинки сиденья под углом 25º, - которые надлежит вносить в координаты X и Z окулярных точек в тех случаях, когда предусмотренный угол наклона спинки сиденья не равняется 25º.

| Угол наклона спинки сиденья | Горизонтальные координаты | Вертикальные координаты |
| --- | --- | --- |
| (в градусах) | ΔX | ΔZ |
| 5 | -186 мм | 28 мм |
| 6 | -177 мм | 27 мм |
| 7 | -167 мм | 27 мм |
| 8 | -157 мм | 27 мм |
| 9 | -147 мм | 26 мм |
| 10 | -137 мм | 25 мм |
| 11 | -128 мм | 24 мм |
| 12 | -118 мм | 23 мм |
| 13 | -109 мм | 22 мм |
| 14 | -99 мм | 21 мм |
| 15 | -90 мм | 20 мм |
| 16 | -81 мм | 18 мм |
| 17 | -72 мм | 17 мм |
| 18 | -62 мм | 15 мм |
| 19 | -53 мм | 13 мм |
| 20 | -44 мм | 11 мм |
| 21 | -35 мм | 9 мм |
| 22 | -26 мм | 7 мм |
| 23 | -18 мм | 5 мм |
| 24 | -9 мм | 3 мм |
| 25 | 0 мм | 0 мм |
| 26 | 9 мм | -3 мм |
| 27 | 17 мм | -5 мм |
| 28 | 26 мм | -8 мм |
| 29 | 34 мм | -11 мм |
| 30 | 43 мм | -14 мм |
| 31 | 51 мм | -18 мм |
| 32 | 59 мм | -21 мм |
| 33 | 67 мм | -24 мм |
| 34 | 76 мм | -28 мм |
| 35 | 84 мм | -32 мм |
| 36 | 92 мм | -35 мм |
| 37 | 100 мм | -39 мм |
| 38 | 108 мм | -43 мм |
| 39 | 115 мм | -48 мм |
| 40 | 123 мм | -52 мм |

"

------

# Text boxes

GE.06-23982   (R)	150806    160806