| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2006/70 31 March 2006 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил в области

транспортных средств (WP.29)

Сто тридцать девятая сессия

Женева, 20-23 июня 2006 июня

Пункт 4.3 предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ ПОПРАВОК К ПРОЕКТУ ПРАВИЛ:

ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ АДАПТИВНЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ (АСПО)

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Передано Рабочей группой по вопросам освещения

и световой сигнализации (GRE)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRE на ее пятьдесят пятой сессии и передается на рассмотрение WP.29 и AC.1 (TRANS/WP.29/GRE/55, пункт 24 с поправками, внесенными на основании документа ECE/TRANS/WP.29/1050, пункт  23).  В его основу положен документ TRANS/WP.29/GRE/2005/27, с поправками в соответствии с документом ECE/TRANS/WP.29/GRE/2005/27/Rev.1.

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется для обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно также получить через Интернет:

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Пункт ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, перенумеровать как пункт 0 и изменить следующим образом (включив ссылку на новую сноску 1/ и саму новую сноску 1/):

"0	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие Правила применяются к адаптивным системам переднего освещения (АСПО) для транспортных средств категорий М и N 1/.

______________

1/	В соответствии с определениями, приведенными в приложении 7 к Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3) (документ TRANS/WP.29/78/

Rev.1/Amend.2 с последними поправками, внесенными на основании Amend.4)."

Пункт 1.3, ссылка на сноску 1/ и сноска 1/, изменить нумерацию на сноску 2/.

Пункт 2.2.2, подпункты а), b), c) и g), ссылки на сноску 2/ и сноска 2/, изменить нумерацию на сноску 3/.

Пункт 2.2.2, подпункты b) и f), ссылка на сноску 3/ и сноска 3/, изменить нумерацию на сноску 4/.

Пункт 4.2.1.1, ссылка на сноску 4/ и сноска 4/, изменить нумерацию на сноску 5/ и читать следующим образом:

"5/	1 - Германия, .., 51 - Республика Корея, [52 - Малайзия и 53 - Таиланд].  Последующие порядковые номера присваиваются …".

------

# Text boxes

GE.06-21671   (R)    020506     020506