Distr.

GÉNÉRALE

ST/SG/AC.10/34/Add.3/Corr.1

2 mai 2007

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS ET FRANÇAIS

COMITÉ D’EXPERTS DU TRANSPORT 
DES MARCHANDISES DANGEREUSES ET 
DU SYSTÈME GÉNÉRAL HARMONISÉ

DE CLASSIFICATION ET D’ÉTIQUETAGE

DES PRODUITS CHIMIQUES

RAPPORT DU COMITÉ D'EXPERTS

###### SUR SA TROISIÈME SESSION

(Genève, 14 décembre 2006)

Additif

Annexe 3

Amendements au Système Général Harmonisé de classification et 
d’étiquetage des produits chimiques (SGH)

Rectificatif

1.	Page 6, paragraphe 2.5.1

L’amendement doit se lire :

2.5.1	Modifier la définition de gaz sous pression pour lire :

Par gaz sous pression, on entend un gaz contenu dans un récipient à une pression supérieure ou égale à 200 kPa (pression manométrique) ou sous forme de gaz liquéfié ou liquéfié et réfrigéré.

2.	Pages 7 et 13, amendements aux chapitres 3.2, 3.3, 4.1 et tableaux A2.18, A2.19 et A2.28 (a) et (b) de l’annexe 2

Supprimer

Note du secrétariat : Corrections prises en compte dans le rectificatif 3 à la première édition révisée du SGH.

3.	Page 16, Tableau A3.1.1, colonne (2)

Code H240 : au lieu de Risque d’explosion en cas d’échauffement lire Peut exploser sous l’effet de la chaleur.

Code H241 : au lieu de Risque d’incendie ou d’explosion en cas d’echauffement lire Peut s’enflammer ou exploser sous l’effet de la chaleur.

Code H242 : au lieu de Risque d’incendie en cas d’échauffement lire Peut s’enflammer sous l’effet de la chaleur.

4.	Page 18, Tableau A3.1.2, colonne (2), code H336

Au lieu de et des vertiges lire ou des vertiges

5.	Page 36, Tableau A3.2.3, colonne (2), code P322

Au lieu de Traitement spécifique lire Mesures spécifiques

6.	Page 40, Tableau A3.2.3, colonne (2), code P377

Au lieu de risque lire danger

7. 	Page 59, tableau concernant les gaz inflammables (Catégorie 1), colonne intitulée « intervention », code P377

Au lieu de risque lire danger

8.	Page 60, tableau concernant les gaz inflammables (Catégorie 2), colonne intitulée « intervention », code P377

Au lieu de Obturer la  fuite si cela peut se faire sans danger lire Fuite de gaz enflammé : Ne pas éteindre si la fuite ne peut pas être arrêtée sans danger.

9.	Page 77, tableau concernant les liquides comburants (Catégorie 1), colonne intitulée « intervention », code P371+P380+P375

Au lieu de En cas d’incendie : lire En cas d’incendie important et s’il s’agit de grandes quantités :

10.	Page 79, tableau concernant les matières solides comburantes (Catégorie 1), colonne intitulée « intervention », code P371+P380+P375

Au lieu de En cas d’incendie : lire En cas d’incendie important et s’il s’agit de grandes quantités :

11.	Pages 85, 86 et 87, tableaux concernant la toxicité aiguë par voie orale (Catégories 1, 2, 3 et 4) colonne intitulée « prévention », code P264

Après être lavées ajouter après manipulation

12.	Page 89, tableau concernant la toxicité aiguë par contact cutané (Catégories 1, 2)

Colonne intitulée « prévention », code P264 :

Après être lavées ajouter après manipulation

Colonne intitulée « intervention », code P322 :

Au lieu de Traitement spécifique (voir…sur cette étiquette) … Traitement spécifique (voir…sur cette étiquette) lire Mesures spécifiques (voir…sur cette étiquette) …Référence renvoyant aux instructions complémentaires de premiers secours.

13.	Pages 90 et 91, tableaux concernant la toxicité aiguë par contact cutané (Catégories 3 et 4)

Colonne intitulée « intervention », code P322 :

Au lieu de Traitement spécifique (voir…sur cette étiquette) … Traitement spécifique (voir…sur cette étiquette) lire Mesures spécifiques (voir…sur cette étiquette) …Référence renvoyant aux instructions complémentaires de premiers secours.

14.	Page 93, tableau concernant la toxicité aiguë par inhalation (Catégories 1, 2), colonne intitulée « intervention », code P320

Au lieu de …Traitement spécifique (voir…sur cette étiquette) lire …Référence renvoyant aux instructions complémentaires de premiers secours.

15.	Page 103, tableau concernant la sensibilisation respiratoire (Catégorie 1), colonne intitulée « Intervention », code P304+P341

Sans objet en français

16.	Page 111, tableau concernant la toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) Catégorie 3, colonne intitulée « mention de danger », code H336

Au lieu de et des vertiges lire ou des vertiges

-----------------

# Text boxes

ST

NATIONS

UNIES

## Secrétariat