| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/6 20 December 2006 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ

и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Берн, 26-30 марта 2007 года

Пункт 5 повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ(

Специальное положение W10/V10

Предложение секретариата ОТИФ

РЕЗЮМЕ

Существо предложения:	В случае некоторых веществ, которым назначена группа упаковки II, в МПОГ/ДОПОГ предписывается, что контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов (КСГМГ), содержащие такие вещества, должны перевозиться в закрытых или крытых брезентом вагонах/транспортных средствах или в закрытых или крытых брезентом контейнерах.  Однако такое требование отсутствует в случае этих же веществ, отнесенных к группе упаковки I.

Предлагаемое решение:	Включить в колонку 16 таблица А главы 3.2 МПОГ/ДОПОГ ссылку на специальное положение W10/V10.

Справочные документы:	Нет.

Введение

1.	Для различных веществ, которым в колонке 9 Перечня опасных грузов, содержащегося в Типовых правилах ООН назначены специальные положения по упаковке В1 и В2, в колонке 16 таблицы А МПОГ/ДОПОГ указаны специальные положения W1/V1, W10/V10, W11/V11 или W12/V12.

2.	Специальные положения по упаковке В1 и В2 Типовых правил ООН гласят следующее:

"В1	 Для веществ, которым назначена группы упаковки I:  КСГМГ должны перевозиться в закрытых транспортных средствах.

В2	Для твердых веществ, которым назначена группа упаковки II:  КСГМГ, кроме металлических или жестких пластмассовых КСГМГ, должны перевозиться в закрытых транспортных средствах".

Специальные положения W1/V1, W10/V10, W11/V11 и W12/V12 МПОГ/ДОПОГ гласят следующее:

"W1/V1	Упаковки загружаются в закрытые или крытые брезентом вагоны/закрытые или крытые брезентом транспортные средства или в закрытые или крытые брезентом контейнеры.

W10/V10	КСГМГ должны перевозиться в закрытых или крытых брезентом вагонах/закрытых или крытых брезентом транспортных средствах или в закрытых или крытых брезентом контейнерах.

W11/V11	КСГМГ, за исключением КСГМГ из металла или жесткой пластмассы, должны перевозиться в закрытых или крытых брезентом вагонах/закрытых или крытых брезентом транспортных средствах или в закрытых или крытых брезентом контейнерах.

W12/V12	КСГМГ типа 31НZ2 должны перевозиться в закрытых вагонах/закрытых транспортных средствах или в закрытых контейнерах".

3.	Назначение положений "W/V" вместо специальных положений по упаковке "В1" и "В2" было осуществлено на основе распоряжений о поправках в текстах уведомлений 2003 года:

-	Исключить "В1" и "В2" во всех местах в колонке 9а.

-	Включить "W10/V10" в колонку 16 во всех позициях, для которых в колонке 9а указано "В1", если там уже не упомянуто W1/V1.

-	Включить " W11/V11" в колонку 16 во всех позициях, для которых в колонке 9а указано "В2", если там уже не упомянуто W1/V1.

-	Включить "W12/V12" в колонку 16 во всех позициях, для которых в колонке 8 указаны "IBC06" или "IBC07".

4.	В распоряжениях о поправках, упомянутых выше в связи со специальными положениями В1 и В2 Типовых правил ООН, не было учтено то обстоятельство, что существуют вещества группы упаковки I, которым в колонке 8 Перечня опасных грузов, содержащегося в Типовых правилах ООН, назначена инструкция по упаковке IВС99 ("Могут использоваться только КСГМГ, утвержденные компетентным органом.") и для которых в колонке 9 Перечня опасных грузов, естественно, не указано какое-либо специальное положение по упаковке.

5.	Напротив, в МПОГ/ДОПОГ большинству из этих веществ была назначена конкретная инструкция по упаковке, однако для них не указаны специальные положения по упаковке.  В результате этого возникает нелогичная ситуация:  для упаковок, содержащих вещества группы упаковки I, не предусмотрено никакого требования в отношении выбора перевозочного средства, в то время как для упаковок, содержащих вещества группы упаковки II или III, исключается возможность использования открытых перевозочных средств.

6.	Это конкретно касается следующих номеров ООН:

| № ООН | Колонка 8 ООН | Колонка 9 ООН | Колонка 8 МПОГ/ДОПОГ | Колонка 9a МПОГ/ДОПОГ | Колонка 16 МПОГ/ДОПОГ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООН 2811, ГУ I | IBC99 |  | IBC07 |  | Указаний нет! |
| ООН 2811, ГУ II | IBC08 | B2, B4 | IBC08 | B4 | W11/V11 |
| ООН 2811, ГУ II | IBC08 | B3 | IBC08 | B3 |  |
| ООН 2921, ГУ I | IBC99 |  | IBC05 |  | Указаний нет! |
| ООН 2921, ГУ II | IBC08 | B2, B4 | IBC08 | B4 | W11/V11 |
| ООН 2923, ГУ I | IBC99 |  | IBC05 |  | Указаний нет! |
| ООН 2923, ГУ II | IBC08 | B2, B4 | IBC08 | B4 | W11/V11 |
| ООН 2923, ГУ II | IBC08 | B3 | IBC08 | B3 |  |
| ООН 2928, ГУ I | IBC99 |  | IBC05 |  | Указаний нет! |
| ООН 2928, ГУ II | IBC06 | B2 | IBC06 |  | W11 W12/ V11 V12 |
| ООН 2930, ГУ I | IBC99 |  | IBC05 |  | Указаний нет! |
| ООН 2930, ГУ II | IBC08 | B2, B4 | IBC08 | B4 | W11/V11 |
| ООН 3288, ГУ I | IBC99 |  | IBC07 |  | Указаний нет! |
| ООН 3288, ГУ II | IBC08 | B2, B4 | IBC08 | B4 | W11/V11 |
| ООН 3288, ГУ II | IBC08 | B3 | IBC08 | B3 |  |
| ООН 3290, ГУ I | IBC99 |  | IBC05 |  | Указаний нет! |
| ООН 3290, ГУ II | IBC06 | B2 | IBC06 |  | W11 W12/ V11 V12 |

7.	При сравнении Перечня опасных грузов, содержащегося в Типовых правилах ООН, с таблицей A МПОГ/ДОПОГ были, кроме того, выявлены и другие расхождения, которые видны из нижеследующей таблицы:

| № ООН | Колонка 8 ООН | Колонка 9 ООН | Колонка 8 МПОГ/ДОПОГ | Колонка 9a МПОГ/ДОПОГ | Колонка 16 МПОГ/ДОПОГ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООН 2212, ГУ II | IBC08 | B2, B4 | IBC08 | B4 | Указаний нет! |
| ООН 2590, ГУ II | IBC08 | B2, B3 | IBC08 | B4 | Указаний нет! |
| ООН 2969, ГУ II | IBC08 | B2, B4 | IBC08 | B4 | Указаний нет! |
| ООН 3152, ГУ II | IBC08 | B2, B4 | IBC08 | B4 | Указаний нет! |
| ООН 3444, ГУ II | IBC08 | B2, B4 | IBC08 | B4 | Указаний нет! |

В случае № ООН 2590, ГУ III (асбест белый) возникает вопрос о том, правильной ли является ссылка на "B3" в Типовых правилах ООН.  По мнению секретариата ОТИФ, как и в случае № ООН 2212, ГУ II (асбест голубой или асбест коричневый) должно быть указано специальное положение "B4".

Предложение 1

Глава 3.2

Таблица A

Изменить следующим образом:

| № ООН | Колонка | Изменение |
| --- | --- | --- |
| 2811, ГУ I | 16 | Включить: "W10 W12/V10 V12". |
| 2921, ГУ I | 16 | Включить: "W10/V10". |
| 2923, ГУ I | 16 | Включить: "W10/V10". |
| 2928, ГУ I | 16 | Включить: "W10/V10". |
| 2930, ГУ I | 16 | Включить: "W10/V10". |
| 3288, ГУ I | 16 | Включить: "W10 W12/V10 V12". |
| 3290, ГУ I | 16 | Включить: "W10/V10". |

Предложение 2

Глава 3.2

Таблица A

Изменить следующим образом:

| № ООН | Колонка | Изменение |
| --- | --- | --- |
| 2212, ГУ II | 16 | Включить: "W11/V11". |
| 2590, ГУ III | 16 | Включить: "W11/V11". |
| 2969, ГУ II | 16 | Включить: "W11/V11". |
| 3152, ГУ II | 16 | Включить: "W11/V11". |
| 3444, ГУ II | 16 | Включить: "W11/V11". |

---------

# Footnotes

( 	Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/FID/RC/2007/6.

# Text boxes

GE.06-26949 (R)   170107   170107