| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | Экономический и Социальный Совет | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/58 28 June 2007 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

### КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ и 
Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Женева, 11-21 сентября 2007 года

Пункт 5  предварительной повестки дня

СОГЛАСОВАНИЕ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ООН
ПО ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ*/

Новые предложения

Класс 7 – Перевозка радиоактивных материалов

Комментарии по документу ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/30/Add.1

# Передано правительством Германии

Введение

1.	Ссылки, содержащиеся в нижеследующих пунктах, относятся к новой структуре положений по классу 7, уже изложенных в документе OTIF/RID/RC/2007/30/Add.1 – ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/30/Add.1.

2.	Пункт 1.7.1.5.1 подраздела 1.7.1.5 содержит положения, касающиеся условий перевозки освобожденных упаковок (применение пункта 515 Правил безопасной

перевозки радиоактивных материалов МАГАТЭ, TS-R-1, издание 2005 года), а пункт 1.7.1.5.2 - положения, которые не применяются в отношении освобожденных упаковок.  Это вызвало споры и явилось причиной недостаточной ясности с точки зрения практического применения, что, в частности, обусловлено неполнотой перечня.

3.	Предлагается указать только применяемые требования и только для частей 5-7 МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ в соответствии с изданием 2005 года Правил МАГАТЭ TS-R-1.

4.	Все другие положения, содержащиеся в остальных частях, не затрагиваются данным предложением и в соответствующих случаях также применяются к освобожденным упаковкам.

5.	В положениях главы 1.10 "Положения в отношении обеспечения безопасности" учитываются положения Рекомендаций ООН, содержащиеся в пункте 2.7.9.7, со ссылкой на главу 1.4.

Предложение

6.	Изменить пункт 1.7.1.5.1 следующим образом:

"1.7.1.5.1	Освобожденные упаковки, указанные в пункте 2.2.7.2.4.1, подпадают под действие только следующих положений частей 5-7:

a)	применимых требований, предусмотренных в пунктах 5.1.2, 5.1.4, 5.1.3.1, 5.2.1.1 - 5.2.1.3, 5.2.1.7.1 - 5.2.1.7.3, 5.2.1.9, 5.4.1.1.1 a) [и e) - h)] и 7.5.11 CW/CV33 (5.2);

b)	требований к освобожденным упаковкам, указанным в подразделе 6.4.4;  и

c)	если освобожденная упаковка содержит делящийся материал, то должно применяться одно из предусмотренных в пункте 2.2.7.2.3.5 освобождений для делящихся материалов и должны выполняться требования пункта 6.4.7.2".

7.	Исключить пункт 1.7.1.5.2.

Поправки, обусловленные исключением пункта 1.7.1.5.2

8.	Добавить в пункт 1.10.1 следующее предложение:

"Положения главы 1.10 не применяются в отношении освобожденных упаковок класса 7 (№ ООН 2908-2911)".

9.	Изменить первое предложение пункта 4.1.9.1.3 следующим образом:

"Упаковка, кроме освобожденной упаковки, не должна содержать никаких других предметов, кроме предметов, необходимых для использования радиоактивного материала".

-----

# Footnotes

*/	Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2007/58.

# Text boxes

GE.07-23337   (R)    270707    300707