| NATIONS UNIES |  | E |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE ECE/TRANS/WP.15/2008/8 19 février 2008 Original : FRANCAIS |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

# Groupe de travail des transports des marchandises dangereuses

# Quatre-vingt-quatrième session

# Genève, 5-9 mai 2008

Point 5 de l’ordre du jour provisoire

PROPOSITIONS D’AMENDEMENT AUX ANNEXES A ET B DE L’ADR

Mention sur le certificat d’agrément selon le 9.1.3

Transmis par le Gouvernement de la France  */

RÉSUMÉ

Résumé :	Cette proposition vise à prévoir une mention sur le certificat d’agrément d’un véhicule-citerne dont le réservoir ou les compartiments sont partagés en sections d’une capacité maximale de 7500 litres au moyen de brise-flots pour faciliter la tâche du remplisseur.

Mesures à prendre :	Modifier le 9.1.3.3.

Documents connexes :ECE/TRANS/WP.15/AC.1/108, par.5, et -/AC.1/ 2007/29.

Introduction

1.	Le 4.3.2.2.4 précise que «Les réservoirs destinés au transport de matières liquides, qui ne sont pas partagés en sections d’une capacité maximale de 7 500 litres au moyen de cloisons ou de brise-flots, doivent être remplis à au moins 80 % ou au plus 20 % de leur capacité».

2.	La Réunion commune de septembre 2007 a adopté sur proposition de la Belgique (document ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/29) une modification concernant le marquage des citernes qui sont partagées en sections d’une capacité maximale de 7 500 litres pour résoudre les difficultés que rencontrent les remplisseurs.

3.	Bien que le marquage prévu au 6.8.2.5.1 réponde à cette attente, nous considérons que pour les véhicules-citernes une mention dans le certificat d’agrément est plus appropriée pour faciliter la tâche du remplisseur. C’est pourquoi nous proposons la modification suivante du 9.1.3.3.

Proposition

4.	A la fin du 9.1.3.3, ajouter le texte suivant :

«Le certificat d’agrément, pour un véhicule-citerne dont le réservoir ou les compartiments sont partagés en sections d’une capacité maximale de 7 500 litres au moyen de brise-flots, doit comporter la mention suivante sous le point 11: “Le réservoir ou les compartiments sont partagés en sections d’une capacité maximale de 7500 litres”.».

Justification

Sécurité : améliore la sécurité.

Faisabilité : aucun problème.

Application réelle : cette modification permet de résoudre des problèmes rencontrés par le remplisseur.

_________

# Footnotes

*/  Conformément au paragraphe 1 c) du mandat du Groupe de travail, tel que contenu dans le document ECE/TRANS/WP.15/190/Add.1, qui prévoit que le Groupe de travail doit développer et mettre à jour l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR).