| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/2008/15 6 August 2008 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Восемьдесят пятая сессия

Женева, 28-31 октября 2008 года

Пункт 5 предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ПРИЛОЖЕНИЯ А И В К ДОПОГ

Положение пункта 6.12.2.1, касающееся смесительно-зарядных машин (MEMU)

Передано правительством Швейцарии*

| РЕЗЮМЕ |
| --- |
| Существо предложения: | В тексте пункта 6.12.2.1 на французском языке содержится следующая формулировка: "capacité minimale, telle qu'elle a été modifiée par les dispositions spéciales du présent chapitre" (независимо от минимальной вместимости … измененной в соответствии со специальными положениями настоящей главы); однако в действительности речь идет об изменении требований. |
| Предлагаемое решение: | Изменить формулировку пункта 6.12.2.1 на французском языке. |
| Справочные документы: | ECE/TRANS/WP.15/2008/4, INF.21 (восемьдесят четвертая сессия) ECE/TRANS/WP.15/195/Add.1 ECE/TRANS/WP.15/197, пункты 55-66 |

Введение

1.	Согласно формулировке пункта 6.12.2.1 на французском языке, речь идет об изменении минимальной вместимости, определенной в разделе 1.2.1, в соответствии со специальными положениями этой главы.

2.	Как представляется, авторы данной формулировки имели в виду иной смысл.  В действительности речь идет об изменении "требований", предусмотренных в этой главе, а не только об изменении "вместимости".

Предложение

3.	Изменить формулировку пункта 6.12.2.1:

"6.12.2.1	Независимо от минимальной вместимости, определенной в разделе 1.2.1 для встроенных цистерн, цистерны должны отвечать требованиям главы 6.8, измененным в соответствии со специальными положениями настоящей главы".

_________

# Footnotes

* 	Настоящий документ представлен в соответствии с пунктом 1 с) положения о круге ведения Рабочей группы, содержащегося в документе ECE/TRANS/WP.15/190/Add.1;  в нем предусматривается, что Рабочая группа разрабатывает и совершенствует Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ).