| NATIONS UNIES |  | E |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2008/3/Add.1 13 novembre 2007 Original: FRANÇAIS |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses

Réunion commune d’experts sur le Règlement annexé

à l’Accord européen relatif au transport international

des marchandises dangereuses par voies

de navigation intérieures (ADN)*

Douzième session

Genève, 21-25 janvier 2008

Point 4 b) de l’ordre du jour

PropositionS d’amendements aU RÈglement annexÉ À l’ADN**

Protection de l'environnement aquatique

Note du secrétariat

Additif

1.	L’attention du secrétariat a été attirée sur le fait que le projet d’amendement 2009 au RID/ADR prévoit au 2.2.9.1.10  du RID/ADR  (voir ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/51,  annexe 2) un diagramme pour la classification (provenant du Règlement type de l’ONU, para. 2.9.3.3).

2.	Ce diagramme n’a pas été repris dans la proposition du secrétariat car il s’applique uniquement au transport en colis, et pourrait porter à confusion dans le cas du transport en bateaux-citernes.  Toutefois si la Réunion commune d’experts estime qu’un tel diagramme est utile, le secrétariat en a préparé un plus complet reproduit ci-après qui peut s’appliquer à la fois au transport en colis et en bateaux-citernes, par exemple en tant que 2.2.9.1.10.4 ou 2.4.3.2.

Diagramme de décision pour la classification des substances dangereuses pour l’environnement

SDE = Matière dangereuse du point de vue de l’environnement

# Footnotes

*  Cette réunion est organisée conjointement par la Commission économique pour l’Europe et la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR).

**  Document diffusé en langue allemande par la CCNR sous la cote CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2008/3/Add.1.

# Text boxes

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

SDE

(en bateaux-citernes uniquement)
Aigüe 3

Bioaccumulation

Rapidement

dégradable

10 < C(E)L50* ≤ 100 mg/l

SDE

(en bateaux-citernes uniquement) 
Chronique 3

Substance non dangereuse du point de vue de l’environnement

Substance non dangereuse du point de vue de l’environnement

aux fins de  l’ADN

(Matières non soumises à l’ADN
 lorsqu’elles sont transportées en colis)

Non

Non

Non ou inconnu

Oui

Oui

Non

SDE

Chronique 2

SDE

(en bateaux-citernes uniquement) 
Aigüe 2

Bioaccumulation

Rapidement

dégradable

C(E)L50* ≤ 10 mg/l

CSEO > 1 mg/l

C(E)L50*≤ 1 mg/l

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Non

SDE

Chronique 1

SDE

Aigüe 1

Rapidement

dégradable

Bioaccumulation