| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2008/63 10 April 2008 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил в области

транспортных средств

Сто сорок пятая сессия

Женева, 24-27 июня 2008 года

Пункт 4.2.1 предварительной повестки дня

СОГЛАШЕНИЕ 1958 ГОДА

Рассмотрение проектов поправок к действующим правилам

Предложение по дополнению 1 к поправкам серии 11 к Правилам № 13

(Торможение транспортных средств большой грузоподъемности)

Представлено Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части (GRRF)*

Воспроизведенный ниже текст был принят GRRF на ее шестьдесят третьей сессии.  В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2008/5 без поправок.  Он передается на рассмотрение WP.29 и АС.1 (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/63, пункт 9).

По всему тексту Правил № 13 заменить ссылку на "ISO 11992:2003" ссылкой на "ISO 11992:2003, включая ISO 11992-2:2003 и поправку к нему 1:2007".

Включить новый пункт 5.1.3.6.1 следующего содержания:

"5.1.3.6.1	Обеспечение приема и передачи сообщений согласно стандарту ISO 11992-2:2003, включая поправку 1:2007, для тягача и прицепа, соответственно, определено в приложении 16 к настоящим Правилам".

Пункты 5.1.3.6.1 и 5.1.3.6.2 (прежние), изменить нумерацию на 5.1.3.6.2 и 5.1.3.6.3, соответственно.

Пункт 5.2.1.30.5, исключить ссылку на сноску 12/ и текст сноски 12/.

Пункт 5.2.2.22.1, исключить ссылку на сноску 19/ и текст сноски 19/.

Пункт 5.2.2.22.2, исключить ссылку на сноску 21/ и текст сноски 21/.

Добавить новое приложение 16 следующего содержания:

"Приложение 16

СОВМЕСТИМОСТЬ МЕЖДУ ТЯГАЧАМИ И ПРИЦЕПАМИ В ОТНОШЕНИИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ СОГЛАСНО ISO 11992

1.		Общие положения

1.1		Предписания настоящего приложения применяются лишь к тягачам и прицепам, оснащенным электрической управляющей магистралью, определение которой содержится в пункте 2.24 Правил.

1.2		Соединитель, соответствующий требованиям ISO 7638, обеспечивает электропитание для тормозной системы или антиблокировочной тормозной системы прицепа.  В случае транспортных средств, оснащенных электрической управляющей магистралью, определение которой содержится в пункте 2.24 Правил, этот соединитель служит также устройством сопряжения для передачи данных через штыри 6 и 7 – см. пункт 5.1.3.6 Правил.

1.3		В настоящем приложении устанавливаются предписания, применяющиеся к тягачу и прицепу и касающиеся обеспечения приема и передачи сообщений согласно стандарту ISO 11992-2:2003, включая поправку 1:2007.

2.		Передача параметров, определенных в стандарте ISO 11992-2:2003, включая поправку 1:2007, по электрической управляющей магистрали обеспечивается следующим образом:

2.1		Ниже указаны функции и связанные с ними сообщения, оговоренные в настоящих Правилах, регистрация и передача которых должна обеспечиваться тягачом или прицепом, соответственно:

2.1.1		Сообщения, передаваемые с тягача на прицеп:

| Функция/Параметр | Указано в ISO 11992-2:2003 | Указано в Правилах № 13 |
| --- | --- | --- |
| Величина запрашиваемого тормозного усилия для рабочего/аварийного тормоза | ЕБС 11, байт 3-4 | Приложение 10, пункт 3.1.3.2 |
| Величина запрашиваемого тормозного усилия по двум электрическим цепям | ЕБС 12, байт 3, разряды 1-2 | Правила № 13, пункт 5.1.3.2 |
| Пневматическая управляющая магистраль | ЕБС 12, байт 3, разряды 5-6 | Правила № 13, пункт 5.1.3.2 |

2.1.2		Сообщения, передаваемые с прицепа на тягач:

| Функция/Параметр | Указано в ISO 11992-2:2003 | Указано в Правилах № 13 |
| --- | --- | --- |
| Система ДКТС / задействована/ не задействована | ЕБС 21, байт 2, разряды 1-2 | Приложение 21, пункт 2.1.6 |
| Электропитание транспортного средства достаточно/недостаточно | ЕБС 22, байт 2, разряды 1-2 | Правила № 13, пункт 5.2.2.20 |
| Запрос на подачу красного предупреждающего сигнала | ЕБС 22, байт 2, разряды 3-4 | Правила № 13, пункты 5.2.2.15.2.1, 5.2.2.16 и 5.2.2.20 |
| Запрос на торможение через подводящую магистраль | ЕБС 22, байт 4, разряды 3-4 | Правила № 13, пункт 5.2.2.15.2 |
| Запрос на включение стоп-сигналов | ЕБС 22, байт 4, разряды 5-6 | Правила № 13, пункт 5.2.2.22.1 |
| Давление в пневматической системе транспортного средства достаточно/недостаточно | ЕБС 23, байт 1, разряды 7-8 | Правила № 13, пункт 5.2.2.16 |

2.2		В случаях, когда с прицепа передаются сообщения, указанные ниже, на тягаче должен подаваться предупреждающий сигнал для водителя:

| Функция/Параметр | Указано в ISO 11992-2:2003 | Предписанный предупреждающий сигнал для водителя |
| --- | --- | --- |
| Система ДКТС задействована/ не задействована 1/ | ЕБС 21, байт 2, разряды 1-2 | Приложение 21, пункт 2.1.6 |
| Запрос на подачу красного предупреждающего сигнала | ЕБС 22, байт 2, разряды 3-4 | Правила № 13, пункт 5.2.1.29.2.1 |

2.3		На тягаче или прицепе должны обеспечиваться прием и передача следующих сообщений, определенных в стандарте ISO 11992-2:2003, включая поправку 1:2007:

2.3.1		Сообщения, передаваемые с тягача на прицеп:

На текущий момент никаких сообщений не определено.

2.3.2		Сообщения, передаваемые с прицепа на тягач:

| Функция/Параметр | Указано в ISO 11992-2:2003 |
| --- | --- |
| Рабочий тормоз транспортного средства задействован/не задействован | ЕБС 22, байт 1, разряды 5-6 |
| Торможение через электрическую управляющую магистраль обеспечено | ЕБС 22, байт 4, разряды 7-8 |
| Индекс геометрических данных | ЕБС 24, байт 1 |
| Содержание индекса геометрических данных | ЕБС 24, байт 2 |

2.4		В случаях, когда транспортное средство оснащено оборудованием для выполнения функции, связанной с соответствующим параметром, на тягаче или, соответственно, прицепе должны обеспечиваться прием и передача следующих сообщений:

2.4.1		Сообщения, передаваемые с тягача на прицеп:

| Функция/Параметр | Указано в ISO 11992-2:2003 |
| --- | --- |
| Тип транспортного средства | ЕБС 11, байт 2, разряды 3-4 |
| Система ДКТС (динамический контроль транспортного средства) задействована/ не задействована / | ЕБС 11, байт 2, разряды 5-6 |
| Величина запрашиваемого тормозного усилия для передней части или левой стороны транспортного средства | ЕБС 11, байт 7 |
| Величина запрашиваемого тормозного усилия для задней части или правой стороны транспортного средства | ЕБС 11, байт 8 |
| Система ЗО (защита от опрокидывания) задействована/не задействована / | ЕБС 12, байт 1, разряды 3-4 |
| Система КС (поддержание курсовой устойчивости) задействована/не задействована / | ЕБС 12, байт 1, разряды 5-6 |
| Включение/отключение системы ЗО (защита от опрокидывания) прицепа 3/ | ЕБС 12, байт 2, разряды 1-2 |
| Включение/отключение системы КС (поддержание курсовой устойчивости) прицепа 4/ | ЕБС 12, байт 2, разряды 3-4 |
| Запрос на оптимизацию распределения нагрузки | РГЕ 11, байт 1, разряды 7-8 |
| Запрос относительно положения подъемной оси 1 | РГЕ 11, байт 2, разряды 1-2 |
| Запрос относительно положения подъемной оси 2 | РГЕ 11, байт 2, разряды 3-4 |
| Запрос на блокировку моста с управляемыми колесами | РГЕ 11, байт 2, разряды 5-6 |
| Секунды | ТД 11, байт 1 |
| Минуты | ТД 11, байт 2 |
| Часы | ТД 11, байт 3 |
| Месяц | ТД 11, байт 4 |
| День | ТД 11, байт 5 |
| Год | ТД 11, байт 6 |
| Минуты по местному времени | ТД 11, байт 7 |
| Часы по местному времени | ТД 11, байт 8 |

2.4.2		Сообщения, передаваемые с прицепа на тягач:

| Функция/Параметр | Указано в ISO 11992-2:2003 |
| --- | --- |
| Обеспечение распределения тормозного усилия между правой/левой сторонами или различными осями транспортного средства | ЕБС 21, байт 2, разряды 3-4 |
| Скорость транспортного средства, определяемая на основе скорости вращения колес | ЕБС 21, байты 3-4 |
| Боковое ускорение | ЕБС 21, байт 8 |
| Система АБС транспортного средства задействована/не задействована | ЕБС 22, байт 1, разряды 1-2 |
| Запрос на подачу желтого предупреждающего сигнала | ЕБС 22, байт 2, разряды 5-6 |
| Тип транспортного средства | ЕБС 22, байт 3, разряды 5-6 |
| Вспомогательная сигнализация приближения к погрузочной платформе | ЕБС 22, байт 4, разряды 1-2 |
| Суммарная нагрузка на ось | ЕБС 22, байты 5-6 |
| Давление в шинах достаточно/недостаточно | ЕБС 23, байт 1, разряды 1-2 |
| Тормозные накладки достаточны/недостаточны | ЕБС 23, байт 1, разряды 3-4 |
| Состояние температуры тормозов | ЕБС 23, байт 1, разряды 5-6 |
| Идентификация шины/колеса (давление) | ЕБС 23, байт 2 |
| Идентификация шины/колеса (накладки) | ЕБС 23, байт 3 |
| Идентификация шины/колеса (температура) | ЕБС 23, байт 4 |
| Давление в шинах (фактическое давление в шинах) | ЕБС 23, байт 5 |
| Тормозные накладки | ЕБС 23, байт 6 |
| Температура тормозов | ЕБС 23, байт 7 |
| Давление в тормозном цилиндре левого колеса первой оси | ЕБС 25, байт 1 |
| Давление в тормозном цилиндре правого колеса первой оси | ЕБС 25, байт 2 |
| Давление в тормозном цилиндре левого колеса второй оси | ЕБС 25, байт 3 |
| Давление в тормозном цилиндре правого колеса второй оси | ЕБС 25, байт 4 |
| Давление в тормозном цилиндре левого колеса третьей оси | ЕБС 25, байт 5 |
| Давление в тормозном цилиндре правого колеса третьей оси | ЕБС 25, байт 6 |
| Система ЗО (защита от опрокидывания) задействована/не задействована / | ЕБС 25, байт 7, разряды 1-2 |
| Система КС (поддержание курсовой устойчивости) задействована/не задействована / | ЕБС 25, байт 7, разряды 3-4 |
| Оптимизация распределения нагрузки | РГЕ 21, байт 1, разряды 5-6 |
| Положение подъемной оси 1 | РГЕ 21, байт 2, разряды 1-2 |
| Положение подъемной оси 2 | РГЕ 21, байт 2, разряды 3-4 |
| Блокировка моста с управляемыми колесами | РГЕ 21, байт 2, разряды 5-6 |
| Идентификация шины / колеса | РГЕ 23, байт 1 |
| Температура шин | РГЕ 23, байты 2-3 |
| Обнаружение утечки воздуха (из шин) | РГЕ 23, байты 4-5 |
| Обнаружение пороговых значений давления в шинах | РГЕ 23, байт 6, разряды 1-3 |

2.5		Обеспечение приема и передачи всех других сообщений, определенных в стандарте ISO 11992-2:2003, включая поправку 1:2007, для тягача и прицепа является факультативным".

Приложение 17

Добавить новые пункты 3.2.2.6 и 3.2.2.7 следующего содержания:

"3.2.2.6	Включение стоп-сигналов

Имитация сообщения ЕБС 22 (байт 4 с разрядами 5-6 и установкой на 00) и проверка отключения стоп-сигналов.

Имитация сообщения ЕБС 22 (байт 4 с разрядами 5-6 и установкой на 01) и проверка включения стоп-сигналов.

3.2.2.7	Срабатывание функции обеспечения устойчивости прицепа

Имитация сообщения ЕБС 21 (байт 2 с разрядами 1-2 и установкой на 00) и проверка отключения предупреждающего сигнала для водителя, определение которого содержится в пункте 2.1.6 приложения 21.

Имитация сообщения ЕБС 21 (байт 2 с разрядами 1-2 и установкой на 01) и проверка включения предупреждающего сигнала для водителя, определение которого содержится в пункте 2.1.6 приложения 21".

Добавить новый пункт 3.2.3.2 следующего содержания:

"3.2.3.2	В пункте 2.4.1 приложения 16 определяются дополнительные сообщения, прием и передача которых должны обеспечиваться на тягаче при определенных условиях.  Для обеспечения выполнения предписаний, содержащихся в пункте 5.1.3.6.2 Правил, проводятся дополнительные проверки статуса передаваемых и принимаемых сообщений".

Добавить новые пункты 4.2.2.4-4.2.2.6 следующего содержания:

"4.2.2.4	Автоматически включающееся торможение

В случаях, когда на прицепе имеется функция, использование которой приводит к срабатыванию автоматически включающегося торможения, проводится следующая проверка:

Если автоматически включающееся торможение не срабатывает, то проверяется установка сообщения ЕБС 22 (байт 4 с разрядами 5-6) на 00.

Имитируется срабатывание автоматически включающегося торможения;  когда возникающее в результате этого замедление достигает ≥ 0,7 м/с2, проверяется установка сообщения ЕБС 22 (байт 4 с разрядами 5-6) на 01.

4.2.2.5	Функция обеспечения устойчивости транспортного средства

В случаях, когда на прицепе имеется функция обеспечения устойчивости транспортного средства, проводится следующая проверка:

Когда функция обеспечения устойчивости транспортного средства не задействована, проверяется установка сообщения ЕБС 21 (байт 2 с разрядами 1-2) на 00.

Имитируется срабатывание функции обеспечения устойчивости транспортного средства, как указано в пункте 2.2.4 приложения 21, и проверяется установка сообщения ЕБС 21 (байт 2 с разрядами 1-2) на 01.

4.2.2.6	Обеспечение торможения через электрическую управляющую магистраль

В случаях, когда тормозная система прицепа не обеспечивает торможения через электрическую управляющую магистраль, проверяется установка сообщения ЕБС 22 (байт 4 с разрядами 7-8) на 00.

В случаях, когда тормозная система прицепа обеспечивает торможение через электрическую управляющую магистраль, проверяется установка сообщения ЕБС 22 (байт 4 с разрядами 7-8) на 01".

Добавить новый пункт 4.2.3.2 следующего содержания:

"4.2.3.2	В пункте 2.4.2 приложения 16 определяются дополнительные сообщения, прием и передача которых должны обеспечиваться на прицепе при определенных условиях.  Для обеспечения выполнения предписаний, содержащихся в пункте 5.1.3.6.2 Правил, могут проводиться дополнительные проверки статуса передаваемых и принимаемых сообщений".

- - - - -

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

/ 	Система ДКТС (динамический контроль транспортного средства), определенная в ISO 11992-2:2003, включая поправку 1:2007, в настоящих Правилах именуется как функция обеспечения устойчивости транспортного средства – см. пункт 2.32 Правил.

/	Система ДКТС (динамический контроль транспортного средства), определенная в ISO 11992-2:2003, включая поправку 1:2007, в настоящих Правилах именуется как функция обеспечения устойчивости транспортного средства – см. пункт 2.32 Правил.

/	Система ЗО (защита от опрокидывания), определенная в ISO 11992-2:2003, включая поправку 1:2007, в настоящих Правилах именуется как функция предотвращения опрокидывания – см. пункт 2.32.2.2 Правил.

/	Система КС (поддержание курсовой устойчивости), определенная в ISO 11992-2:2003, включая поправку 1:2007, в настоящих Правилах именуется как функция стабилизации направления – см. пункт 2.32.2.1 Правил.

/	Система ЗО (защита от опрокидывания), определенная в ISO 11992-2:2003, включая поправку 1:2007, в настоящих Правилах именуется как функция предотвращения опрокидывания – см. пункт 2.32.2.2 Правил.

/	Система КС (поддержание курсовой устойчивости), определенная в ISO 11992-2:2003, включая поправку 1:2007, в настоящих Правилах именуется как функция стабилизации направления – см. пункт 2.32.2.1 Правил.