| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2008/85 25 July 2008 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил в области

транспортных средств

Сто сорок шестая сессия

Женева, 11-14 ноября 2008 года

Пункт 4.2.17 предварительной повестки дня

СОГЛАШЕНИЕ 1958 ГОДА

Рассмотрение проектов поправок к действующим правилам

Предложение по исправлению 1 к пересмотру 4 Правил № 48

(установка устройств освещения и световой сигнализации)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE)*

Воспроизведенный ниже текст был принят GRE на ее пятьдесят девятой сессии.  В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2008/21 с поправками, содержащимися в Приложении II к докладу (см. ECE/TRANS/WP.29/GRE/59, пункт 19).  Он передается на рассмотрение WP.29 и АС.1

Пункт 5.23 изменить следующим образом:

"5.23		Огни устанавливаются на транспортном средстве таким образом, чтобы водитель мог правильно заменить источник света без использования специальных инструментов, помимо инструментов, которые предоставляются изготовителем вместе с транспортным средством.  Изготовитель транспортного средства предоставляет вместе с транспортным средством подробное описание процедуры замены.  Настоящий пункт не применяется к:

а)	устройствам, которые официально утверждены с несменным источником света;

b)	устройствам, которые официально утверждены с источниками света в соответствии с Правилами № 99".

-----

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.