|  | الأمم المتحدة | ST/SG/AC.10/36/Add.2/Corr.1 |
| --- | --- | --- |
|  | الأمانة العامة | Distr.: General 2 September 2009 Arabic Original: English/French |

لجنة الخبراء المعنية بنقل البضائع الخطرة وبالنظام

المنسق عالمياً لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها

تقرير لجنة الخبراء المعنية بنقل البضائع الخطرة وبالنظام المنسق عالمياً لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها عن دورتها الرابعة

(جنيف، 12 كانون الأول/ديسمبر 2008)

إضافة

المرفق الثاني

تعديلات على الطبعة المنقحة الرابعة للتوصيات المتعلقة بنقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير (ST/SG/AC.10/11/Rev.4)

تصويب

1-	الصفحة 6، الفقرة 16-6-1-4-6

تدرج عبارة "وإذا كانت الآثار الخطرة منحصرة داخل العبوة" بعد عبارة "في المنطقة المجاورة مباشرة".

2-	الصفحة 8، الفقرة 16-7-1-4(ب)

يستعاض عن 80 ± 3 غ/م2 ﺑ 80 ± 10 غ/م2.

3-	الصفحة 10، الفقرة 32-4-1، تحت المعايير الوطنية

تكون المعايير الأربعة للجمعية الأمريكية هي التالية:

ASTM D3828-07a, Standard Test Methods for Flash Point by Small Scale Closed Cup Tester

ASTM D56-05, Standard Test Method for Flash Point by Tag Closed Cup Tester

ASTM D3278-96(2004)e1, Standard Test Methods for Flash Point of Liquids by Small Scale Closed-Cup Apparatus

ASTM D93-08, Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester

4-	الصفحة 11، الحاشية 2

تدرج of the European Parliament and of the Council بعد No 1907/2006.

5-	الصفحة 16، الفقرة 2-6، الجملة الأولى

يستعاض عن "المادة الموجودة داخل مخروط ..." ﺑ "المادة الموجودة داخل رأس مخروط ..."

6-	الصفحة 16، الفقرة 3-1

تحذف الجملة الثالثة.

7-	الصفحة 16، الفقرة 3-1، الجملة الخامسة

يستعاض عن "قرص الانفجار المصنوع من الألومنيوم" ﺑ "قرص الانفجار المصنوع من النحاس الأصفر أو الألومنيوم".

8-	الصفحة 18، الشكل م 7-1

يستعاض عن الشكل ألف 7-1 بالشكل المبين أدناه.

(أ)	صمامة الإشعال

(ب)	فجوة 10 مم			(ج)	    المادة تحت الاختبار

9-	الصفحة 19، الشكل م 7-2

يستعاض عن الشكل م 7-2 بالشكل المبين أدناه.

10-	الصفحة 20، الشكل م 7-3

يستعاض عن الشكل م 7-3 بالشكل المبين أدناه.

11-	الصفحة 21، الشكل م 7-4

يستعاض عن الشكل م 7-4 بالشكل المبين أدناه.

12-	الصفحة 22، الشكل م 7-5

يستعاض عن الشكل م 7-5 بالشكل المبين أدناه.

13-	الصفحة 23، الشكل م 7-6

يستعاض عن الشكل م 7-6 بالشكل المبين أدناه.

14-	الصفحة 23، الشكل م 7-7

يستعاض عن الشكل م 7-7 بالشكل المبين أدناه.

15-	الصفحة 24، قبل الشكل م 7-8 القائم

يدرج شكل جديد م 7-8 هو التالي:

Figure A7.8: ASSEMBLED CONE IN PLUG

16-	الصفحة 24، الشكل م 7-8 القائم

يعاد ترقيمه ليصبح الشكل م 7-9.

# Text boxes

HOLE 2.5 DIA ( 7.8 DEEP.
TAP M3 ( 0.5P ( 7 DEEP.
REMOVE 1st THREAD.

1" BSP PARALLEL

M3 SMALL CUP POINT HEXAGON
SOCKET SET SCREW – 1 REQUD

MACHINING/ASSEMBLY SEQUENCE

1.	SCREW JN0003490:B2 INTO PRESSURE PLUG BODY
2.	SCREW JN0003490:A2 INTO JN0003490:B2
3.	DRILL & TAP M3 ( 0.5P  ( 7 DEEP HOLE
4.	SCREWCUT 1" BSP PARALLEL THREAD ON 
	PRESSURE PLUG BODY

(40

(33

(28

(20

CHAM 0.5 ( 45 DEG

25.0 DIA
GROOVE

HOLE 1.2 DIA ( 25 DEEP.
(2 POSN)

0.8 groove depth

(6.55

HOLE 6.50 DIA ( 32 DEEP.
C/DRILL 6.8 DIA ( 14 DEEP.
TAP M8 ( 0.7P ( 12 DEEP.
REMOVE 1st THREAD (1 POSN)

40 A/F

CHAM 1.0 ( 45 DEG

INITIAL MACHINING

17.5
CTRS

HOLE 2.5 DIA ( 7.8 DEEP.
TAP M3 ( 0.5P ( 7 DEEP. REMOVE 1st THREAD (1 POSN)

HOLE 3.3 DIA ( 10 DEEP.
TAP M4 ( 0.7P ( 8 DEEP. REMOVE 1st THREAD (1 POSN)

(2.85
(2.80

(1.2

(2.1

(2.2

44 NOM

CHAM 0.5 ( 45 DEG

O/A COMBINED LENGTH OF SET SCREW
AND SLUG NOT TO EXCEED 5.5 mm

INSULATING SLUG TO BE
M/CND FROM PEEK GF 30

CHAM 0.5 ( 0.5

M3 SMALL CUP POINT HEXAGON
SOCKET SET SCREW.
END OF SET SCREW TO BE M/CND FLAT

ألف 2

ألف 3

(12

(1.2

(6.45
(6.40

(3.05

HOLE 3.00 DIA ( 32 DEEP.
C/DRILL 3.3 DIA ( 12 DEEP.
TAP M4 ( 0.7P ( 10 DEEP.
REMOVE 1st THREAD

10 A/F

6.5 DIA TO BOTTOM OF U/CUT

CHAM 0.5 ( 45 DEG

34.3 NOM

CHAM 0.5 ( 45 DEG
BOTH ENDS SAME

(40

(33

(28

(20

17.5
CTRS

1" BSP

ألف

باء

جيم