| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2009/14 18 May 2009 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ и
Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Берн, 8-11 сентября 2009 года и
Женева, 14-18 сентября 2009 года
Пункт 7 b) предварительной повестки дня

РАЗЛИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ

Новые предложения

Пункт 2.1.3.5.5:  Классификация отходов

Передано правительством Швеции,

РЕЗЮМЕ Существо предложения: Следует предусмотреть возможность использования положений, касающихся упрощенной системы классификации отходов, применительно к отходам, отнесенным к тому или иному номеру ООН, если ему назначена только группа упаковки III. Предлагаемое решение: Внести изменения в пункт 2.1.3.5.5, касающийся классификации отходов.

Введение

1.	В пункт 2.1.3.5.5 издания МПОГ/ДОПОГ 2009 года были включены положения, предусматривающие упрощенную систему классификации отходов.  Эти положения содержат требования, касающиеся отнесения опасных отходов к группе упаковки, и в них указано, что такие отходы должны быть отнесены к группе упаковки I или II.  В случае применения этой системы классификации в транспортном документе можно не указывать техническое название, предписанное в главе 3.3, специальное положение 274 (пункт 5.4.1.1.3).

2.	Однако в МПОГ/ДОПОГ имеется 16 позиций "н.у.к.", которые отнесены только к группе упаковки III.  Эти позиции приводятся ниже.

| Номер ООН | Класс | Наименование и описание |
| --- | --- | --- |
| 1353 | 4.1 | ТКАНИ, ПРОПИТАННЫЕ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗОЙ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ НИТРАТОВ, Н.У.К. |
| 1373 | 4.2 | ТКАНИ СИНТЕТИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, Н.У.К., пропитанные маслом |
| 1549 | 6.1 | СУРЬМЫ СОЕДИНЕНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. |
| 2006 | 4.2 | ПЛАСТМАССА НА НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ ОСНОВЕ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ, Н.У.К. |
| 2291 | 6.1 | СВИНЦА СОЕДИНЕНИЕ РАСТВОРИМОЕ, Н.У.К. |
| 2319 | 3 | УГЛЕВОДОРОДЫ ТЕРПЕНОВЫЕ, Н.У.К. |
| 2693 | 8 | БИСУЛЬФИТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. |
| 2856 | 6.1 | ФТОРОСИЛИКАТЫ, Н.У.К. |
| 3077 | 9 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. |
| 3082 | 9 | ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. |
| 3141 | 6.1 | СУРЬМЫ СОЕДИНЕНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. |
| 3215 | 5.1 | ПЕРСУЛЬФАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. |
| 3216 | 5.1 | ПЕРСУЛЬФАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. |
| 3256 | 3 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60°C, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки |
| 3257 | 9 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., при температуре не ниже 100°C, но ниже ее температуры вспышки (включая расплавленные металлы, расплавленные соли и т.д.) |
| 3258 | 9 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., при температуре не ниже 240°C |

3.	Некоторые отходы являются опасными для окружающей среды и относятся к № ООН 3077 или № ООН 3082.  При перевозке таких отходов грузоотправитель должен указывать в транспортном документе техническое название, как предписано в специальном положении 274.  Однако в случае таких отходов, а также в случае других типов отходов грузоотправителю не известен их точный состав, и поэтому соблюдение специального положения 274 сопряжено с трудностями.

4.	Правительство Швеции считает, что должно быть возможным использовать упрощенную систему классификации отходов применительно к позициям, которым назначена только группа упаковки III.  Разумеется, эту процедуру нельзя использовать в отношении отходов, содержащих вещества группы упаковки III, упомянутые в пункте 2.1.3.5.3, вещества класса 4.3, вещества, упомянутые в пункте 2.1.3.7, или вещества, которые не допускаются к перевозке в соответствии с подразделом 2.2.х.2.

Предложение

5.	Добавить к третьему абзацу пункта 2.1.3.5.5 новое предложение, с тем чтобы этот абзац был сформулирован следующим образом (новый текст подчеркнут):

"Однако, если на основе знаний о составе отходов и физико-химических свойствах идентифицированных компонентов можно доказать, что свойства отходов не соответствуют свойствам для уровня группы упаковки I, отходы могут быть отнесены по умолчанию к наиболее подходящей позиции "н.у.к." группы упаковки II.  Группа упаковки III может использоваться в тех случаях, когда соответствующей позиции не назначена какая-либо другая группа упаковки".

Обоснование:  Должна иметься возможность использовать упрощенную систему классификации отходов для отнесения отходов к позициям, которым назначена только группа упаковки III.

Последствия для безопасности:  Никаких последствий.

Осуществимость:  Никаких проблем не предвидится.

-----

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.7 с)).

Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2009/14.