| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2009/3 18 December 2008 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил в области
транспортных средств

Сто сорок седьмая сессия

Женева, 10-13 марта 2009 года

Пункт 4.2.6 предварительной повестки дня

СОГЛАШЕНИЕ 1958 ГОДА

Рассмотрение проектов поправок к действующим правилам

Предложение по исправлению 1 к Пересмотру 6 Правил № 13

(Тормозные системы тяжелых транспортных средств)

Представлено Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части (GRRF) на ее шестьдесят четвертой сессии.  В его основу положены документы ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2008/3 и ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2008/24, в которые были внесены поправки, указанные в приложении II к докладу ECE/TRANS/WP.29/GRRF/64.  Настоящий документ передается на рассмотрение WP.29 и АС.1 (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/64, пункт 12).

Пункт 5.2.1.23, исправить следующим образом:

"5.2.1.23		Механические транспортные средства, допущенные к буксировке прицепа, оборудованного антиблокировочной системой, также должны …"

Пункт 5.2.1.25.7, исправить следующим образом:

"5.2.1.25.7		в случае транспортных средств, оснащенных антиблокировочным устройством, это устройство должно обеспечивать управление электрической системой рекуперативного торможения".

Пункт 5.2.1.29, исправить следующим образом (восстановить название):

"5.2.1.29		Неисправность тормозов и сигнал, предупреждающий о наличии дефекта

Общие требования …"

Пункт 5.2.1.29.2, текст на английском языке исправить следующим образом:

"5.2.1.29.2		Power-driven vehicles equipped with an electronic control line …"

Пункт 5.2.1.31.2, исправить следующим образом:

"5.2.1.31.2		Могут также применяться следующие условия:

a)	сигнал может …

… снижается до уровня менее 2,5 м/с2;

или

b)	сигнал может …

… прекращает работать в режиме непрерывной цикличности".

Пункт 12.1.4, в тексте на английском языке исправить "Supplement 4 of the …" на "Supplement 4 to the …".

Приложение 2, пункт 9.4, заменить ссылку на сноску 2 ссылкой на сноску 4.

Приложение 4

Пункт 1.7.1.1.1, исправить "s0 ≥ 1,1 ( sre-adjust" на "s0 ≥ 1,1 x sre-adjust".

Пункт 1.8.1.1, исправить следующим образом:

"1.8.1.1		Транспортные средства категории M3, относящиеся к классу II, III или B, в соответствии с определениями, содержащимися в приложении 7 к Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (С.Р.3)".

Добавление, пункт 1.3, исключить ссылку на пункт 1.5.1.7.

Приложение 10, диаграмма 4B, исправить в рисунке (верхняя правая часть) "" на "".

Приложение 13, пункт 4.2, исправить следующим образом:

"4.2			Механические транспортные средства, оснащенные … оснащенных такой системой, должны быть оборудованы … соответствующего требованиям ISO 7638:1997 4/".

Приложение 19

Пункт 1.1.1, в тексте на английском языке исправить "brakes chambers" на "brake chambers".

Пункт 4.5.3.3, обозначение nD, исправить "–  скорость вращения прокатного стенда" на "- скорость (вращательного) движения прокатного стенда".

Добавление 7, таблица, обозначение V, исправить это обозначение на "v", а определение "скорость движения прокатного стенда" изменить на "линейная скорость движения прокатного стенда".

Приложение 20, пункт 2.1.3, таблица, в тексте на английском языке исправить "Failure of brake distribution system" на "Failure of braking distribution system".

-----

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

GE.08-27014   (R)    270209    270209