| NATIONS UNIES |  | E |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE ECE/TRANS/WP.29/2009/133 28 août 2009 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

Cent quarante-neuvième session
Genève, 10-13 novembre 2009
Point 16.1 de l’ordre du jour provisoire

ORIENTATIONS, ADOPTÉES PAR CONSENSUS, CONCERNANT LES ÉLÉMENTS 
DE PROJETS DE RTM LAISSÉS EN SUSPENS PAR LES GROUPES DE TRAVAIL SUBSIDIAIRES DU FORUM MONDIAL

Orientations concernant les prescriptions d’efficacité énoncées dans le RTM no 2 
(Cycle d’essai mondial harmonisé de mesure des émissions des motocycles (WMTC))

Rapport sur le projet d’amendement 2 au règlement technique mondial no 2

Communication du Groupe de travail de la pollution et de l’énergie*

Le texte reproduit ci-après a été adopté par le Groupe de travail de la pollution et de l’énergie (GRPE) à sa cinquante-huitième session. Il a été établi sur la base du document ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2009/4, tel que modifié par l’annexe 4 du rapport. Il est transmis pour examen au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité exécutif (AC.3) (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/58, par. 20).

I.	INTRODUCTION

1.	Après l’inscription du RTM no 2 dans le Registre mondial, en juin 2005, les travaux de la deuxième phase du WMTC ont débuté. L’introduction des exigences fonctionnelles faisait partie des questions à examiner dans le cadre de cette deuxième phase. Le groupe informel a été chargé par l’AC.3 (ECE/TRANS/WP.29/AC.3/19) de recueillir des données et de rassembler des informations en vue du débat sur cette question.

2.	Dans le rapport intérimaire (document informel no GRPE-52-6) qu’il a remis au Groupe de travail de la pollution et de l’énergie (GRPE) en juin 2006, le groupe informel WMTC recommande de se concentrer, dans la deuxième phase, sur les seules valeurs limites. L’examen de l’harmonisation à l’échelle mondiale des autres exigences fonctionnelles, telles que la durabilité, les émissions hors cycle ou les émissions par évaporation, devrait être reporté à la troisième phase.

3.	Conformément à l’Accord de 1998, les Parties contractantes élaborent des propositions visant à remplacer la législation nationale ou régionale existante par le RTM no 2. L’ensemble de valeurs limites apporte des informations de base sur la situation juridique en vigueur en matière d’application du WMTC. Parallèlement, l’Association internationale des constructeurs de motocycles (IMMA) a recueilli des données comparatives et des résultats d’essais pour une étude de corrélation, tenant compte de la technologie et les règlements qui seront en usage ou entreront en vigueur en août 2006. Cette étude pourrait servir de point de départ à un débat plus poussé des Parties contractantes sur une harmonisation éventuelle des valeurs limites à l’horizon 2010-2012.

II.	LÉGISLATIONS NATIONALES ET RÉGIONALES EN VIGUEUR CONCERNANT LES ÉMISSIONS DE POLLUANTS PAR LES MOTOCYCLES

4.	Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu schématique des valeurs limites. Pour des renseignements plus détaillés sur certaines législations nationales, on se reportera à l’annexe du document informel GRPE-56-11. Dans les tableaux ci-dessous, les cyclomoteurs (< 50 cm3) ne sont pas pris en considération; en conséquence, «totalité» signifie l’ensemble des deux roues de plus de 50 cm3.

a)	Chine

| Cycle | Classe | Stade (année/mois) | CO g/km | HC g/km | NOx g/km | HC + NOx g/km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R40 CEE | Totalité | 2004 | 5,5 | 1,2 | 0,3 | - |
| R40 CEE (à froid) | < 150 cm3 | 2007/8 | 2,0 | 0,8 | 0,15 | - |
| R40 CEE + EUDC (max. 90 km/h) | > 150 | 2007/8 | 2,0 | 0,3 | 0,15 | - |

Note: «R40 CEE» signifie «conformément au Règlement no 40 de la CEE».

b)	Union européenne (UE)

| Cycle | Classe | Stade (année/mois) | CO g/km | HC g/km | NOx g/km | HC + NOx g/km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R40 CEE | < 150 cm3 | 2003/4 | 5,5 | 1,2 | 0,3 | - |
| R40 CEE | > 150 cm3 | 2003/4 | 5,5 | 1,0 | 0,3 | - |
| R40 CEE (à froid) | < 150 cm3 | 2006/7 | 2,0 | 0,8 | 0,15 | - |
| R40 CEE + EUDC | > 150 cm3 | 2006/7 | 2,0 | 0,3 | 0,15 | - |

c)	Inde

| Cycle | Classe | Stade (année/mois) | CO g/km | HC g/km | NOx g/km | HC + NOx g/km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDC | Totalité | 2005 | 1,5 | - | - | 1,5 |
| IDC | Totalité | 2008/10 | 1,0 | - | - | 1,0 |

Note: Un facteur de durabilité de 1,2 est applicable aux normes ci-dessus pour CO et HC + NOx.

d)	Japon

| Cycle | Classe | Stade | CO g/km | HC g/km | NOx g/km | HC + NOx g/km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R40 CEE/TRIAS | tous/2 temps | 1999 | 8,0 | 3,0 | 0,1 | - |
| R40 CEE/TRIAS | tous/4 temps | 1999 | 13,0 | 2,0 | 0,3 | - |
| R40 CEE/TRIAS | < 125 cm3 | 2008 | 2,0 | 0,5 | 0,15 | - |
| R40 CEE/TRIAS | > 125 cm3 | 2008 | 2,0 | 0,3 | 0,15 |  |

e)	Corée

| Cycle | Classe | Stade (année/mois) | CO g/km | HC g/km | NOx g/km | HC + NOx g/km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R40 CEE | < 150 cm3 | 2006/1 | 5,5 | 1,2 | 0,3 | - |
| R40 CEE | > 150 cm3 | 2006/1 | 5,5 | 1,0 | 0,3 | - |
| R40 CEE (à froid) | < 150 cm3 | 2008/1 | 2,0 | 0,8 | 0,15 | - |
| R40 CEE + EUDC | > 150 cm3 | 2008/1 | 2,0 | 0,3 | 0,15 | - |

f)	États-Unis d’Amérique

| Cycle | Classe | Stade | CO g/km | HC g/km | NOx g/km | HC + NOx g/km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FTP | < 170 cm3 | 2006 | 12,0 | 1,0 | - |  |
| FTP | 170-279 cm3 | 2006 | 12,0 | 1,0 | - |  |
| FTP | > 280 cm3 | 2006 | 12,0 | - | - | 1,4 |
| FTP | > 280 cm3 | 2010 | 12,0 | - | - | 0,8 |

III.	ÉTAT D’AVANCEMENT DE LA TRANSPOSITION DU RTM No 2 DANS LES LÉGISLATIONS NATIONALES ET RÉGIONALES

A.	UE

5.	L’UE a transposé le RTM no 2 dans la directive 97/24/CE par le biais de la directive 2006/72/CE. Conformément à la norme Euro 3 (voir par. 2.2 ci-dessus), les constructeurs peuvent, aux fins de l’homologation de type, choisir les limites suivantes:

Tableau.  Limites WMTC corrélées par rapport au stade Euro 3

| Cycle | Classe | CO g/km | HC g/km | NOx g/km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WMTC-ancien (phase 1) | vmax < 130 km/h | 2,62 | 0,75 | 0,17 |
| WMTC-ancien (phase 1) | vmax > 130 km/h | 2,62 | 0,33 | 0,22 |

B.	Japon

6.	Le Japon établira, avant fin 2008, sur la base des essais d’émissions des motocycles satisfaisant aux dispositions législatives les plus récentes, des limites équivalentes concernant le WMTC. Ensuite, les procédures concernant la transposition du RTM no 2 en tant qu’option seront engagées. Les valeurs limites fondées sur le WMTC devraient en principe se situer à un niveau équivalant à celui défini au paragraphe 3.1.

C.	Chine

7.	La Chine devrait en principe suivre l’approche de l’Union européenne.

D.	États-Unis d’Amérique

8.	Les États-Unis d’Amérique devraient en principe remplacer le Protocole d’essai fédéral (FTP) par le WMTC, les valeurs limites des émissions restant équivalentes à celles fixées par la réglementation fédérale en vigueur. Passé un certain délai (qui devrait être fixé dans le cadre du processus d’élaboration de la législation), les États-Unis d’Amérique envisagent d’abandonner progressivement le FTP au profit des normes WMTC qui seraient, au bout du compte, les seules utilisées aux fins de l’homologation des motocycles. Le calendrier de ce processus n’a pas encore été fixé.

E.	Inde

9.	L’Inde examine actuellement la possibilité de remplacer la réglementation nationale en vigueur par les normes WMTC. L’article 4.2 de l’Accord de 1998 dispose qu’«un règlement technique mondial peut prévoir des degrés de sévérité ou d’efficacité variables et des procédures d’essai appropriées, le cas échéant, pour faciliter les activités de réglementation de certains pays, notamment des pays en développement». Il semble que les conditions d’utilisation varient d’un pays à l’autre. Dans certains pays, l’accent est mis sur les déplacements domicile-travail et la faible consommation de carburants afin de fournir un mode de transport économique pour les besoins quotidiens tandis que dans d’autres pays on privilégie les véhicules sportifs et les qualités qui leur sont propres (accélération et puissance). Des objectifs aussi divers impliquent, s’agissant du moteur et du groupe motopropulseur, un large éventail de paramètres de conception et, par conséquent, une variabilité des niveaux d’émission de polluants en fonction des conditions de conduite. C’est pourquoi l’article 4.2 susmentionné prévoit la possibilité d’opter pour un ensemble de paramètres adaptés aux conditions de conduite qui prévalent dans un pays donné. La proposition actuelle, applicable à compter de 2010, prévoit les valeurs limites suivantes:

Tableau.  Approche de l’Inde (valeurs limites intermédiaires) 
avec l’application d’un cycle spécial pour la classe 2.1

| Classe | CO g/km | HC + NOx g/km |
| --- | --- | --- |
| Classe 1 et sous-classe 2-1* | 2,14 | 1,32 |
| Sous-classe 2-2 | 2,62 | 0,92 |
| Classe 3 | 2,62 | 0,55 |

* Conformément au RTM no 2, les véhicules de la sous-classe 2-1 doivent accomplir la partie 1 du cycle à vitesse réduite (à froid) et la partie 2 à vitesse réduite (à chaud). L’approche indienne diffère du RTM en ce qu’elle prévoit que les véhicules de la sous-classe 2-1 doivent accomplir la partie 1 du cycle à vitesse réduite (à froid) et la partie 1 à vitesse réduite (à chaud).

IV.	DONNÉES ET RÉSULTATS D’ESSAIS

A.	Résultats d’essais

10.	On trouvera dans le document informel no GRPE-56-11 une description plus détaillée des données et des résultats d’essais. Cent trente-quatre ensembles de résultats d’essais permettent de comparer les résultats obtenus sur la base des cycles d’essai WMTC et d’autres cycles d’essais nationaux existants. L’évaluation a permis d’obtenir ce qu’il est convenu d’appeler des «valeurs limites intermédiaires», qui sont les valeurs basées sur les cycles WMTC visant à obtenir le même degré de rigueur que pour les valeurs limites nationales existantes mesurées avec le cycle d’essai existant.

11.	Il convient de tenir compte du fait qu’il existe déjà deux versions des cycles d’essai et des classifications WMTC. La version «WMTC-phase 1» constitue la base, adoptée en tant que RTM no 2 en 2005. Dans le cadre de l’amendement 1 au RTM no 2, on a apporté en 2007 de légères modifications à la classification (classes 1, 2-1) et aux cycles d’essai (parties 1, 2 variantes) (version «WMTC-phase 2»).

12.	La plupart des données portent sur les véhicules de la classe 3 et proviennent du Centre commun de recherche (CCR). Pour cette classe, les résultats sont relativement homogènes.

13.	Les données concernant les classes 1 et 2 proviennent de sources plus dispersées dans le monde. En outre, du fait des différences en matière de réglementation des marchés et de technologie, on peut supposer que les résultats d’essais varient beaucoup d’une région à l’autre. C’est pourquoi les données brutes concernant les classes 1 et 2 ont été analysées région par région. On trouvera dans le document informel no GRPE-56-11 des chiffres montrant que pour les véhicules des classes 1 et 2, les résultats diffèrent selon les régions et selon les véhicules.

14.	S’agissant des véhicules de la classe 1, la base de données actualisée contient 47 motocycles de cette classe. Pour 26 d’entre eux, les valeurs de mesure sont disponibles pour le cycle Euro 3 et pour le cycle WMTC. Le nombre de véhicules est choisi de telle sorte que la Chine, le Japon, l’Inde et l’Europe apparaissent dans des couleurs différentes.

15.	Malgré l’ajout de quelques nouveaux véhicules, la base de données concernant les véhicules de la classe 2 est toujours plus petite que les bases de données concernant les véhicules des autres classes. L’échantillon compte au total 29 véhicules, dont 16 appartiennent à la classe 2-1 et 13 à la classe 2-2. Pour tous les véhicules, on dispose de résultats pour le cycle WMTC mais pour le cycle Euro 3, on ne dispose de résultats que pour 20 de ces véhicules. S’agissant des régions, il convient d’indiquer que les données européennes font totalement défaut et que la classe 2-2 se compose de 4 véhicules japonais, de 3 véhicules indiens et de seulement 3 véhicules européens.

B.	Évaluation des résultats d’essais − valeurs limites intermédiaires

B.1	Définition des valeurs limites intermédiaires

16.	Lorsqu’on passe d’un cycle d’essai à un autre, la première question qui se pose à propos des nouvelles valeurs limites est la suivante: «Que deviendraient les valeurs limites existantes si elles étaient modifiées pour être adaptées au nouveau cycle d’essai?». La réponse à cette question est: les «valeurs intermédiaires».

17.	Dans l’hypothèse où les essais sont effectués avec le même véhicule et dans les mêmes conditions générales d’essai, la valeur intermédiaire se calcule avec la formule suivante:

où:

Lwmtc	=	valeur limite pour le cycle d’essai WMTC

Le 	=	valeur limite pour le cycle existant

Rwmtc 	=	résultat d’essai avec le cycle WMTC

Re 	=	résultat d’essai avec le cycle existant.

18.	La façon d’analyser le nuage de données dépend des objectifs. Il existe de nombreuses méthodes statistiques permettant de déterminer le quotient de recalage. Par exemple, le CCR utilise la méthode qui consiste à prendre la moyenne des quotients pour chaque véhicule essayé. Dans l’exemple qui suit, l’IMMA utilise une ligne de régression pour établir la tendance. Avec une telle méthode, certains véhicules qui passeraient avec succès l’essai actuel et satisferaient aux valeurs limites ne le feraient pas avec les nouvelles valeurs limites. Avec la méthode de régression linéaire, on part de l’hypothèse qu’il existe une relation linéaire entre les résultats d’émission des deux cycles. Si une telle relation n’existe pas, les résultats obtenus seront illogiques, voire irrationnels. On peut facilement déterminer si la relation linéaire existe ou non en examinant le coefficient de régression (R2), qui ne devrait pas être supérieur à environ 0,85.

19.	La validité de la comparaison dépend avant tout de l’échantillon qui est utilisé pour effectuer l’étude. Par exemple, dans son analyse, l’IMMA a filtré les données afin d’éliminer les véhicules qui, du fait de leur technologie, ne seraient pas utilisables pour une future réduction des valeurs limites. Les données relatives aux véhicules soumis au cycle Euro 3 ayant dépassé les limites Euro 2 ont été écartées. Une base différente pour la comparaison a été retenue pour les études régionales/nationales passées et en cours, telles que celle menée par l’UE.

20.	Les facteurs qui influeront sur les résultats sont les suivants:

a)	La proportion des différentes classes de véhicules dans l’échantillon: par exemple, un échantillon comprenant une proportion élevée de véhicules de la classe 3 ne reflétera pas nécessairement d’une manière satisfaisante la situation en ce qui concerne les véhicules de la classe 1;

b)	Les caractéristiques de conception dominantes des véhicules variant d’un marché à l’autre, il sera difficile de combiner des résultats. Par exemple une conception fondée sur une baisse de la consommation de carburants ne se combinera pas avec une conception fondée sur les performances sportives;

c)	Le carburant de référence utilisé.

21.	Tous ces facteurs devraient être pris en considération lors de l’examen des résultats et des valeurs limites intermédiaires présentées ci-dessous.

B.2	Étude de l’IMMA sur les valeurs limites intermédiaires

| Pays/Région | Chine | UE | Inde | Japon | États-Unis d’Amérique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stade (actuel) | CHN-2 | EU-3 | BS-II | JPN-2 | EPA-Tier1 |
| Valeurs limites (g/km) | CO | HC | NOx | CO | HC | NOx | CO | HC + NOx | CO | HC | NOx | CO | HC + NOx |
|  |  | < 150 cm3 | > 150 cm3 |  |  | < 150 cm3 | > 150 cm3 |  |  |  |  | < 125 cm3 | > 125 cm3 |  |  | < 170 cm3 | > 170 cm3 |
|  | 5,5 | 1,2 | 1,0 | 0,30 | 2,0 | 0,8 | 0,3 | 0,15 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 0,5 | 0,3 | 0,15 | 12 | 1,0 | 1,4 |
| Étape − 1. Données 2004 | - | - | - | - | 2,42 | 0,79 | 0,34 | 0,20 | - | - | 3,29 | 0,47 | 0,35 | 0,31 | 17,0 | 1,27 | 1,77 |
| Étape − 2. Toutes les données | 4,48 | 0,60 | 0,54 | 0,29 | 2,82 | 0,63 | 0,37 | 0,18 | 2,65 | 1,80 | 2,54 | 0,39 | 0,27 | 0,31 | 19,3 | 1,29 | 1,77 |
| Étape − 2. Données EU-2 filtrées | 5,55 | 0,76 | 0,65 | 0,34 | 2,43 | 0,68 | 0.29 | 0,18 | -3,17 | 2,02 | 1,88 | 0,42 | 0,25 | 0,21 | 22,9 | 1,43 | 2,00 |

B.3	Étude effectuée par l’Inde concernant les valeurs limites intermédiaires, par classe.

On trouvera de plus amples informations dans le document informel no GRPE-56-11 (annexe G).

| Corrélation | Sources des données | Classes | Données examinées | Nombre de points de données | CO | THC | Nox | HC + Nox |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | R2 | SS (g/km) | R2 | SS (g/km) | R2 | SS (g/km) | R2 | SS (g/km) |
| EU3 − vs WMTC | Toutes régions confondues | Toutes classes confondues | Toutes données confondues | 111 | 0,660 | 2,824 | 0,610 | 0,626* | 0,798 | 0,180 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,367** |  |  |  |  |
|  |  |  | EURO 2 filtre | 59 | 0,504 | 2,432 | 0,742 | 0,683* | 0,712 | 0,176 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,290** |  |  |  |  |
|  |  | Classe 1 | Toutes données confondues | 43 | 0,769 | 2,307 | 0,804 | 0,494 | 0,841 | 0,147 |  |  |
|  |  |  | Avec filtre EURO | 26 | 0,764 | 2,021 | 0,842 | 0,574 | 0,753 | 0,156 |  |  |
|  |  | Classe 2-1 | Toutes données confondues | 10 | 0,394 | 3,206 | 0,829 | 0,409* | 0,957 | 0,207 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,257** |  |  |  |  |
|  |  |  | Avec filtre EURO | 5 | 0,162 | 4,413 | 0,654 | 0,543* | 0,914 | 0,184 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,250** |  |  |  |  |
|  |  | Classe 2-2 | Toutes données confondues | 10 | 0,750 | 2,860 | 0,895 | 0,589* | 0,635 | 0,186 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,298** |  |  |  |  |
|  |  |  | Avec filtre EURO | 4 | Régression impossible | 0,960 | 0,476* | 0,698 | 0,189 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,225** |  |  |  |  |
|  |  | Classe 3 | Toutes données confondues | 48 | 0,910 | 2,542 | 0,892 | 0,350 | 0,833 | 0,214 |  |  |
|  |  |  | Avec filtre EURO | 24 | 0,839 | 2,416 | 0,824 | 0,333 | 0,726 | 0,199 |  |  |
|  | INDE | Toutes classes confondues | Toutes données confondues | 17 | 0,290 | 2,307 | 0,950 | 0,714* | 0,766 | 0,198 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,281** |  |  |  |  |
|  |  |  | EURO 2 filtre | 8 | 0,019 | 1,832 | 0,657 | 0,599 | 0,188 | 0,254 |  |  |
|  |  | Classe 1 | Toutes données confondues | 11 | 0,740 | 1,829 | 0,995 | 0,717 | 0,915 | 0,201 |  |  |
|  |  |  | Avec filtre EURO | 6 | 0,588 | 1,788 | 0,895 | 0,685 | 0,527 | 0,232 |  |  |
|  |  | Classe 2-1 | Toutes données confondues | 3 | Régression impossible | 1,000 | 0,929* | 0,891 | 0,217 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,273** |  |  |  |  |
|  |  |  | Avec filtre EURO | 1 | Régression impossible |  |  |
|  |  | Classe 2-2 | Toutes données confondues | 3 | 0,593 | 3,069 | Régression impossible | 0,479 | 0,205 |  |  |
|  |  |  | Avec filtre EURO | 1 | Régression impossible |  |  |
|  |  | Classe 3 | Toutes données confondues | 1 | Régression impossible |  |  |
|  | ACEM | Toutes classes confondues | Toutes données confondues | 38 | 0,887 | 2,559 | 0,860 | 0,783* | 0,804 | 0,227 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,323** |  |  |  |  |
|  |  |  | EURO 2 filtre | 15 | 0,759 | 2,483 | 0,835 | 0,748* | 0,659 | 0,209 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,282** |  |  |  |  |
|  |  | Classe 1 | Toutes données confondues | 1 | Régression impossible |  |  |
|  |  |  | Avec filtre EURO | 1 | Régression impossible |  |  |
|  |  | Classe 2-1 | Toutes données confondues | 0 | Régression impossible |  |  |
|  |  |  | Avec filtre EURO |  | Régression impossible |  |  |
|  |  | Classe 2-2 | Toutes données confondues | 3 | Régression impossible | 0,795 | 0,443 | Régression impossible |  |  |
|  |  |  | Avec filtre EURO | 0 | Régression impossible |  |  |
|  |  | Classe 3 | Toutes données confondues | 34 | 0,903 | 2,632 | 0,906 | 0,300 | 0,809 | 0,230 |  |  |
|  |  |  | Avec filtre EURO | 14 | 0,803 | 2,529 | 0,829 | 0,320 | 0,622 | 0,208 |  |  |
| EU3 − vs WMTC | CHINE | Toutes classes confondues | Toutes données confondues | 31 | 0,717 | 3,037 | 0,889 | 0,480* | 0,720 | 0,143 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,326** |  |  |  |  |
|  |  |  | EURO 2 filtre | 14 | 0,477 | 2,138 | 0,837 | 0,557* | 0,485 | 0,141 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,280** |  |  |  |
|  |  | Classe 1 | Toutes données confondues | 26 | 0,730 | 3,003 | 0,905 | 0,495 | 0,760 | 0,136 |  |  |
|  |  |  | Avec filtre EURO | 14 | 0,477 | 2,138 | 0,837 | 0,558 | 0,485 | 0,141 |  |  |
|  |  | Classe 2-1 | Toutes données confondues | 5 | 0,656 | 2,755 | 0,873 | 0,406* | 0,616 | 0,177 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,260** |  |  |  |  |
|  |  |  | Avec filtre EURO | 1 | Régression impossible |  |  |
|  |  | Classe 2-2 | Toutes données confondues | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Avec filtre EURO | 0 |  |  |  |
|  |  | Classe 3 | Toutes données confondues | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Avec filtre EURO | 0 |  |  |  |
|  | JAPON | Toutes classes confondues | Toutes données confondues | 18 | 0,837 | 2,351 | 0,769 | 1,019* | 0,885 | 0,162 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,358** |  |  |  |  |
|  |  |  | EURO 2 filtre | 16 | 0,860 | 2,429 | 0,860 | 0,467* | 0,770 | 0,165 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,338** |  |  |  |  |
|  |  | Classe 1 | Toutes données confondues | 5 | 0,885 | 2,453 | 0,982 | 0,578 | 0,982 | 0,136 |  |  |
|  |  |  | Avec filtre EURO | 5 | 0.885 | 2,453 | 0,982 | 0,578 | 0,982 | 0,136 |  |  |
|  |  | Classe 2-1 | Toutes données confondues | 2 | Régression impossible |  |  |
|  |  |  | Avec filtre EURO | 2 | Régression impossible |  |  |
|  |  | Classe 2-2 | Toutes données confondues | 4 | 0,968 | 2,368 | 0,957 | 0,328 | 0,894 | 0,149 |  |  |
|  |  |  | Avec filtre EURO | NR |  |  | 0,393 | 0,382 | 0,991 | 0,102 |  |  |
|  |  | Classe 3 | Toutes données confondues | 8 | 0,828 | 2,684 | 0,775 | 0,418 | 0,884 | 0,177 |  |  |
|  |  |  | Avec filtre EURO | 6 | 0,917 | 2,402 | 0,930 | 0,378 | 0,854 | 0,194 |  |  |
|  | ÉTATS-UNIS | Toutes classes confondues | Toutes données confondues | 6 | 0,962 | 2,094 | 0,981 | 0,159 | 0,979 | 0,143 |  |  |
|  |  |  | EURO 2 filtre | 4 | 0,859 | 2,070 | 0,911 | 0,372 | 0,980 | 0,184 |  |  |
|  |  | Classe 1 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Classe 2-1 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Classe 2-2 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Classe 3 | Toutes données confondues | 6 | 0,962 | 2,094 | 0,981 | 0,159 | 0,979 | 0,143 |  |  |
|  |  |  | Avec filtre EURO | 4 | 0,859 | 2,070 | 0,911 | 0,372 | 0,980 | 0,184 |  |  |
| INDE vs WMTC | INDE | Toutes classes confondues |  | 23 | Régression impossible |  | Régression impossible |
|  |  | Classe 1 |  | 11 | 0,378 | 2,957 | Pas de norme distincte | Pas de norme distincte | 0,492 | 2,019 |
|  |  | Classe 2-1 |  | 8 |  | Pas de norme distincte | Pas de norme distincte | 0,709 | 1,513 |
|  |  | Classe 2-2 |  | 3 |  | Pas de norme distincte | Pas de norme distincte | Régression impossible |
|  |  | Classe 3 |  | 1 |  |
| JAPON vs WMTC | JAMA | Toutes classes confondues |  | 48 | 0,601 | 2,543 | 0,876 | 0,270 | 0,398 | 0,310 |  |
|  |  | Classe 1 |  | 9 | 0,845 | 2,236 | 0,962 | 0,417* | 0,717 | 0,126 |  |
|  |  |  |  |  | 0,274** |  |  |
|  |  |  |  | 2 | Régression impossible | Régression impossible | Régression impossible |  |
|  |  | Classe 2-2 |  | 7 | 0,759 | 3,088 | 0,984 | 0,413* | 0,974 | 0,222 |  |
|  |  |  |  |  | 0,259** |  |  |
|  |  | Classe 3 |  | 30 | 0,539 | 2,770 | 0,848 | 0,290 | 0,326 | 0,354 |  |
| ÉTATS-UNIS |  | Toutes classes confondues |  | 19 | 0,920 | 19,288 | 0,929 | 1,266 | Pas de norme distincte | 0,846 | 1,773 |

* : ≤ 150 cm3

** : > 150 cm3

22.	L’Inde a analysé séparément chaque classe et chaque région. Dans le cas de la corrélation Euro 3-WMTC, l’analyse a été effectuée avec toutes les données, en appliquant également Euro 2 filtre.

23.	Observations de l’Inde:

a)	Les points de données Euro-WMTC au nombre de 111 incluent 18 véhicules indiens et 31 véhicules chinois, qui ne reflètent pas une corrélation satisfaisante, étant donné que ces véhicules ne sont pas réglés pour satisfaire aux normes Euro 3. Les normes indiennes sont basées sur le cycle d’essai indien (Indian drive Cycle (IDC)). Mettre en rapport ces données provenant de l’IDC avec les normes Euro 3 puis les mettre en équation avec les valeurs WMTC équivalentes ne fait pas apparaître une corrélation correcte;

b)	L’analyse des données concernant les motocycles indiens de la classe 2-1 fait apparaître des valeurs limites intermédiaires anormalement élevées pour le CO, qui ne sont pas justifiées. L’Inde a exprimé ces réserves lors de la réunion du groupe chargé de l’élément principal (FEG), tenue à Ann Arbor les 20 et 21 novembre 2007, tout en acceptant la formule de compromis. Les experts indiens sont à présent convaincus que la partie 2 du cycle à vitesse réduite ne convient pas à l’Inde ni à des pays analogues, étant donné que ces pays privilégient les déplacements domicile-travail et la faible consommation de carburant au détriment de l’accélération et de la puissance;

c)	La comparaison des traces d’émissions met en évidence l’augmentation anormale des émissions de CO, lorsqu’on compare, pour un même motocycle, les parties 1 et 2 à vitesse réduite du cycle. C’est cela qui explique les valeurs anormalement élevées de CO.

V.	COMMENTAIRES ET CONCLUSIONS

24.	Pour certaines classes WMTC (par exemple la classe 2-1) la base de données est peu fournie à cause du petit nombre d’essais effectués. Il convient donc de considérer que les résultats chiffrés n’indiquent rien d’autre que des tendances;

25.	Il existe une différence entre les législations nationales et les législations régionales en ce qui concerne les NOx et les HC. Les valeurs limites sont tantôt distinctes tantôt combinées (voir par. 2). Les limites distinctes s’expliquent peut-être par l’accent mis sur la réduction des NOx. Les pays qui, comme l’Inde, mettent davantage l’accent sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 préfèrent une valeur limite combinée. Les États-Unis d’Amérique utilisent aussi une valeur combinée HC + NOx;

26.	L’harmonisation du carburant de référence est un préalable à l’introduction de valeurs limites harmonisées à cause de l’incidence du carburant sur les résultats des essais d’émissions;

27.	Les éléments suivants rendent difficile la comparaison du niveau des valeurs limites des législations nationales et régionales:

a)	Classifications différentes;

b)	Les motocycles peuvent être conçus à des fins différentes telles que des performances élevées ou une faible consommation de carburant;

c)	Les moteurs sont conçus pour satisfaire aux valeurs limites en vigueur dans des conditions d’essais particulières (cycle, démarrage à froid/à chaud, carburant de référence, etc.).

-----

# Footnotes

* Conformément au programme de travail pour 2006-2010 du Comité des transports intérieurs (ECE/TRANS/166/Add.1, programme d’activité 02.4), la mission du Forum mondial est de développer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements dans le but d’améliorer la performance des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.