| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2009/15 17 December 2008 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто сорок седьмая сессия

Женева, 10-13 марта 2009 года

Пункт 4.2.5 предварительной повестки дня

СОГЛАШЕНИЕ 1958 ГОДА

Рассмотрение проектов поправок к действующим правилам

Предложение по дополнению 15 к поправкам серии 02 к Правилам № 7

(Подфарники, задние габаритные (боковые) огни, стоп-сигналы
и контурные огни)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE)(

Воспроизведенный ниже текст был принят GRE на ее шестидесятой сессии.  В его основу положены документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2008/52 без поправок и документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2008/62 с поправками, указанными в приложении V к докладу.  Он представлен на рассмотрение WP.29 и АС.1 (ECE/TRANS/WP.29/GRE/60, пункты 26 и 30).

Название изменить следующим образом:

"ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО
УТВЕРЖДЕНИЯ ПОДФАРНИКОВ, ЗАДНИХ ГАБАРИТНЫХ ОГНЕЙ,
СТОП-СИГНАЛОВ И КОНТУРНЫХ ОГНЕЙ МЕХАНИЧЕСКИХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МОТОЦИКЛОВ)
И ИХ ПРИЦЕПОВ"

Пункт 6.1 изменить следующим образом (исключить ссылки на сноски 3/ и 4/ и текст сносок 3/ и 4/):

"6.1		Сила света, излучаемого каждым из двух представленных устройств, должна быть по исходной оси не ниже минимальной и не выше максимальной из указанных ниже величин:

|  | Минимальная сила света, кд | Максимальные значения в кд при использовании в качестве |
| --- | --- | --- |
|  |  | одиночного огня | огня (одиночного) с маркировкой "D" пункт (4.2.2.6) | суммарной величины для комбинации из двух или более огней |
| 6.1.1 Подфарники, передние огни для обозначения контуров транспортного средства | 4 | 60 | 42 | 84 |
| 6.1.2 Подфарники, совмещенные с фарами | 4 | 100 |  |  |
| 6.1.3 Задние габаритные огни, задние контурные огни |  |  |  |  |
| 6.1.3.1 R1 (с постоянной силой света) | 4 | 12 | 8,5 | 17 |
| 6.1.3.2 R2 (с изменяемой силой света) | 4 | 30 | 21 | 42 |
| 6.1.4 Стоп-сигналы |  |  |  |  |
| 6.1.4.1 S1 (с постоянной силой света) | 60 | 185 | 130 | 260 |
| 6.1.4.2 S2 (с изменяемой силой света) | 60 | 521 | 365 | 730 |
| 6.1.4.3 S3 (с постоянной силой света) | 25 | 80 | 55 | 110 |
| 6.1.4.4 S4 (с изменяемой силой света) | 25 | 114 | 80 | 160 |

6.1.5		В случае двух или более огней в сборе общая сила света не должна превышать максимального значения, предписанного для одиночного огня и умноженного на 1.4.

6.1.6		Если два или более огней в сборе, имеющих одно и то же назначение, считаются одиночным огнем, то они должны соответствовать требованиям относительно:

а)	максимальной силы света при одновременном включении всех огней (последняя колонка таблицы);

b)	максимальной силы света в случае несрабатывания одного из огней.

6.1.7		В случае несрабатывания одиночного огня, имеющего более одного источника света, применяются следующие положения:

6.1.7.1	любая группа источников света, соединенных проводами таким образом, что сбой в работе любого из них влечет за собой прекращение излучения света, рассматривается в качестве одного источника света.

6.1.7.2	Характеристики огня должны соответствовать требуемым минимальным значениям силы света, когда один из источников света выходит из строя.  Однако для огней, предназначенных для использования только с двумя источниками света, достаточным считается 50-процентный уровень минимальной силы света на исходной оси огня, причем в карточке сообщения должно быть указано, что огонь предназначен для использования только на транспортном средстве, оснащенном сигнальным устройством, оповещающим о выходе из строя одного из этих двух источников света;

6.1.8		когда включены все источники света, максимальные допустимые значения силы света для единого огня могут быть превышены при условии, что на нем отсутствует маркировка в виде буквы "D" и не превышаются максимально допустимые показатели силы света для комбинации из двух или более огней".

Пункты 6.2.1–6.2.3 изменить следующим образом:

"6.2.1	должна в каждом конкретном направлении, соответствующем точкам в таблице распределения света, приведенной в приложении 4 к настоящим Правилам, быть не меньше произведения минимальной величины, указанной в пункте 6.1 выше, и величины в процентах, указанной в этой таблице для данного направления;

6.2.2		не должна ни в одном из направлений пространства, в пределах которого может быть видно устройство световой сигнализации, превышать максимальное значение, указанное в пункте 6.1 выше;

6.2.3		однако для задних габаритных огней, совмещенных со стоп–сигналами (см. пункт 6.1.3 выше) ниже плоскости, образующей с горизонтальной плоскостью направленный вниз угол в 5°, допускается сила света в 60 кд;"

Пункты 6.2.4.1 и 6.2.4.2 изменить следующим образом:

"6.2.4.1	на всей площади полевой видимости, определенной на схемах в приложении 1, сила излучаемого света должна быть не менее 0,05 кд для подфарников, задних габаритных огней и контурных огней и не менее 0,3 кд для стоп–сигналов;

6.2.4.2	если задний габаритный огонь совмещен со стоп–сигналом с постоянной силой света или с изменяемой силой света, то соотношение между фактически замеренной силой света двух этих огней, включенных одновременно, и силой света заднего габаритного огня, включенного отдельно, должно быть не менее 5:1 в поле, ограниченном прямыми горизонтальными линиями, проходящими через точки ±5° V, и прямыми вертикальными линиями, проходящими через точки ±10° Н, таблица распределения света.

Если задний габаритный огонь или стоп–сигнал либо оба эти устройства имеют более одного источника света и считаются единым огнем, то учитываются значения, получаемые при включении всех источников;"

Приложение 1 изменить следующим образом:

"Приложение 1

ПОДФАРНИКИ, ЗАДНИЕ ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ, КОНТУРНЫЕ…

…………….

b)	стоп-сигналов категории S3 или S4, для которых они составляют 10° выше и 5° ниже горизонтальной плоскости;

| Подфарники, контурные огни На и выше плоскости Н для всех огней. Под плоскостью Н для огней, предназначенных для транспортных средств категорий М2, М3, N2 или N3. |  |
| --- | --- |
| Подфарники, под плоскостью Н для транспортных средств категорий М1 или N1 Плоскость Н: "горизонтальная плоскость, проходящая через исходный центр огня" |  |
| Задние габаритные огни контурные огни |  |
| ……………………" |  |

Приложение 2

Пункт 9 изменить следующим образом:

"9		Краткое описание

…………….

Конкретный идентификационный код модуля источника света: .........................................................
Только для установки на транспортных средствах категорий М1 и/или N1:  да/нет 2/ 
Только для ограниченной высоты установки, равной или меньшей 750 мм над уровнем грунта:  да/нет 2/

……………."

- - - - -

# Footnotes

(	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ подготовлен в соответствии с этим мандатом.

# Text boxes

Исходная ось

Транспортное средство

Направление движения

Транспортное средство

Направление движения

Исходная ось