| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2009/16 17 December 2008 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил в области
транспортных средств

Сто сорок седьмая сессия

Женева, 10–13 марта 2009 года

Пункт 4.2.10 предварительной повестки дня

СОГЛАШЕНИЕ 1958 ГОДА

Рассмотрение проектов поправок к действующим правилам

Предложение по исправлению 3 к поправкам серии 03 к Правилам № 19

(Передние противотуманные фары)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE)*

Воспроизведенный ниже текст был принят GRE на ее шестидесятой сессии.  В его основу положены документы ECE/TRANS/WP.29/GRE/2008/40 без поправок и GRE-60-05, воспроизведенный в приложении VI к докладу.  Он представлен на рассмотрение WP.29 и АС.1 (ECE/TRANS/WP.29/GRE/60, пункт 31).

Пункт 3.4.2 изменить следующим образом:

"3.4.2	В случае фар с модулем (модулями) СИД на фаре должна быть проставлена маркировка с указанием номинального напряжения, номинальной мощности и конкретного идентификационного кода модуля источника света".

Пункт 3.5.3 исключить.

Пункт 3.6 изменить следующим образом:

"3.6		Если используется механизм управления источником света, который не является частью модуля СИД, то на нем должна быть проставлена маркировка с указанием конкретного идентификационного кода (конкретных идентификационных кодов), номинального значения подаваемого напряжения и мощности".

Пункт 3.7 исключить.

Пункт 6.4.3 исправить таблицу следующим образом:

"

| … | … | … | … | … |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона D | от -1,5°до -3,5° | от -10°до + 10° | макс. 8 400 | Вся зона |
| … |

-------

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.