| NATIONSUNIES |  | E |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE ECE/TRANS/WP.29/2009/18 17 décembre 2008 FRANÇAIS Original : ANGLAIS et FRANÇAIS |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules (WP.29)

Cent-quarantième-septième session
Genève, 10-13 mars 2009
Point 4.2.13 de l’ordre du jour provisoire

ACCORD DE 1958

Considération des projets d'amendements aux Règlements existants

Proposition de supplément 33 à la série 03 d’amendements au Règlement No 37

(Lampes à incandescence)

Communication du groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse (GRE) */

Le texte reproduit ci-après a été adopté par le GRE à sa soixantième session.  Il a été établi sur la base du document ECE/TRANS/WP.29/GRE/2008/39 et ECE/TRANS/WP.29/GRE/2008/49, non modifiés. Il est transmis pour examen au WP.29 et à l'AC.1 (ECE/TRANS/WP.29/GRE/60, para. 6).

Annexe 1,

Liste des catégories de lampes à incandescence et des numéros de feuille, modifier comme suit:

| «Groupe 2 |
| --- |
| À utiliser seulement pour les feux de signalisation, les feux de virage, les feux de marche arrière et les feux d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière: |
|  | Catégorie |  | Numéro(s) de feuille |  |
|  | C5W |  | C5W/1 |  |
|  | H6W |  | H6W/1 |  |
|  | H10W |  | H10W/1 à 2 |  |
|  | HY6W |  | H6W/1 |  |
|  | HY10W |  | H10W/1 à 2 |  |
|  | HY21W |  | H21W/1 à 2 |  |
|  | ... |  | … |  |

.».

Liste des feuilles relatives aux catégories de lampes à incandescence et ordre dans lequel elles apparaissent, modifier comme suit:

«

|  | Numéro(s) de feuille |  |
| --- | --- | --- |
|  | … |  |
|  | H6W/1 |  |
|  | H10W/1 à 2 |  |
|  | H21W/1 à 2 |  |
|  | … |  |

. ».

Insérer les nouvelles feuilles H10W/1 à 2, entre la feuille H6W/1 et la feuille H21W/1, libellées comme suit (voir pages ci-après):

«	CATÉGORIES H10W ET HY10W	Feuille H10W/1

Les dessins ont pour seul but d’illustrer les principales dimensions (en mm) de la lampe à incandescence.

| Dimensions en mm | Lampe à incandescence de fabrication courante | Lampe à incandescence−étalon |
| --- | --- | --- |
|  | min. | nom. | max. |  |
| e | 14,25 | 15,0 | 15,75 | 15,0 ( 0,25 |
| Déviation latérale 1/ |  |  | 0,75 | 0,4 max |
|  | 82,5° | 90° | 97,5° | 90° ( 5° |
| (1, (2 2/ | 30° |  |  | 30° min. |
| Culot: | H10W: | BAU9s | suivant la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-[...]) |
|  | HY10W: | BAUZ9s | suivant la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-[...]) |
| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET PHOTOMÉTRIQUES |
| Valeurs nominales | Volts | 12 | 12 |
|  | Watts | 10 | 10 |
| Tension d’essai | Volts | 13,5 | 13,5 |
| Valeurs normales | Watts | 12 max. | 12 max. |
|  | Flux lumineux | H10W | 200 ( 12 % |  |
|  |  | HY10W | 120 ( 17 % |  |
| Flux lumineux de référence à 13,5 V environ | Blanc: 200 lm |
|  | Jaune-auto: 120 lm |

CATÉGORIES H10W ET HY10W	Feuille H10W/2

1/	Déviation latérale maximale du centre du filament principal par rapport à deux plans réciproquement perpendiculaires contenant l’axe de référence et dont l’un des plans comprend l’axe X-X.

2/	Dans la zone comprise entre les limites extérieures des angles (1 et (2, l’ampoule ne doit pas présenter de zone de distorsion optique et sa courbe doit avoir un rayon qui ne soit pas inférieur à 50 % du diamètre effectif de l’ampoule.

3/	Il ne doit y avoir, sur toute la longueur du culot, ni protubérances ni soudure dépassant le diamètre maximal autorisé du culot.

4/	La lumière émise par les lampes à incandescence de fabrication courante doit être blanche pour la catégorie H10W et jaune-auto pour la catégorie HY10W.

5/	La lumière émise par les lampes à incandescence-étalons doit être blanche pour la catégorie H10W et jaune-auto ou blanche pour la catégorie HY10W. ».

Feuille H13/4, tableau, modifier comme suit:

«…

| Culot | H13: P26.4t H13A: PJ26.4t | suivant la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-128-3) |
| --- | --- | --- |

…».

Feuille H27W/2, tableau, modifier comme suit:

«…

| Culot | H27W/1: PG13 H27W/2: PGJ13 | suivant la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-107-4) |
| --- | --- | --- |

…».

Feuille T4W/1, tableau, modifier comme suit:

«...

| Culot | BA9s | suivant la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-14-9) |
| --- | --- | --- |

... ».

Feuille W21/5W/1, tableau, modifier comme suit:

«…

| Culot | W3x16q | suivant la publication 60061 de la CEI (feuille 7004-106-3) |
| --- | --- | --- |

…».

- - - - -

# Footnotes

*/ Conformément au programme de travail pour 2006-2010 du Comité des Transports Intérieurs (ECE/TRANS/166/Add.1, programme d'activité 02.4), la mission du Forum mondial est de développer, harmoniser et mettre à jour les Règlements dans le but d'améliorer la performance des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.