| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2009/21 17 December 2008 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил в области
транспортных средств

Сто сорок седьмая сессия

Женева, 10-13 марта 2009 года

Пункт 4.2.17 предварительной повестки дня

СОГЛАШЕНИЕ 1958 ГОДА

Рассмотрение проектов поправок к действующим правилам

Предложение по дополнению 6 к поправкам серии 01 к Правилам № 45
(Устройства для очистки фар)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения
и световой сигнализации (GRE)*

Воспроизведенный ниже текст был принят GRE на ее шестидесятой сессии.  В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2008/42 без поправок.  Он представлен на рассмотрение WP.29 и АС.1 (ECE/TRANS/WP.29/GRE/60, пункт 34).

Пункт 2.7 изменить следующим образом:

"2.7		под "периодом очистки" подразумевается период времени, включающий одну или более операций по очистке, необходимый для выполнения требований, указанных в пункте 7 ниже".

Включить новые пункты 2.8 и 2.9 следующего содержания:

"2.8		под "операцией по очистке" подразумевается любой соответствующий процесс очистки;

2.9		в настоящих Правилах используются определения, которые приводятся в Правилах № 48 и в тех сериях поправок к ним, которые применялись на дату подачи заявки на официальное утверждение типа".

Пункт 6.1 изменить следующим образом:

"6.1		Устройство для очистки фар должно быть спроектировано и сконструировано таким образом, чтобы очищать те части светоизлучающей поверхности фар, которые создают основной пучок ближнего света и, в качестве факультативного варианта, пучок дальнего света, с тем чтобы по крайней мере достигался эффект очистки, предписанный в пункте 7 ниже".

Пункт 6.2.2.1 изменить следующим образом:

"6.2.2.1	20% освещающей поверхности фары, создающей пучок ближнего света".

Пункт 6.2.2.2 изменить следующим образом:

"6.2.2.2	10% освещающей поверхности фары, создающей пучок дальнего света, не совмещенной с фарой, создающей пучок ближнего света;".

Пункт 6.5.1 изменить следующим образом:

"6.5.1	Очистка всех фар, создающих основной пучок ближнего света, обязательна.  Если имеется более двух фар, создающих пучок дальнего света, то очистка одной пары этих фар является достаточной;".

Пункт 7.1 изменить следующим образом:

"7.1		Эффективность устройства для очистки фар должна проверяться в соответствии с предписаниями приложения 4 к настоящим Правилам.  Эффективность очистки в указанных ниже точках на измерительном экране должна составлять после каждого периода очистки по крайней мере 70% для фары, создающей основной пучок ближнего света, и 70% для факультативной фары, создающей пучок дальнего света;  в случае АСПО это положение применяется к значению фотометрической системы, определенному в приложении 9 к Правилам № 123, из числа элементов освещения, указанных в пункте 6.1.1 выше".

Пункт 7.1, заменить существующую схему следующей схемой:

"Схема расположения точек изменения на экране

Пункт 7.3 изменить следующим образом:

"7.3		Точки измерения для фары, создающей пучок ближнего света"

Пункт 7.3.2 изменить следующим образом:

"7.3.2	Фары, официально утвержденные в отношении ближнего и дальнего света (обозначения CR, HCR, C+R, C+HR, HC+R, HC+HR или XC/V/E/W/R/T)

Точки измерения:  50R (L) (и 50V, если в одних и тех же фарах установлены разные оптические системы для дальнего и ближнего света)".

Пункт 7.4 изменить следующим образом:

"7.4		Точка измерения для фары, создающей пучок дальнего света

Точка измерения:  HV".

Приложение 4

Пункт 2.1.2 изменить следующим образом:

"2.1.2	Для фары с внешним рассеивателем из пластического материала:

Смесь ………………………………………………………………….

…………………………………………..

5 частей по весу хлорида натрия (99-процентного)

13 частей по весу дистиллированной воды, проводимость которой ( 1 мСм/м, и 2 ± 1 капли поверхностно-активного вещества".

-----

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

# Text boxes

750 mm

750 mm

50V

HV

50R

50L

V

V

375 mm

750 mm

750 mm

50V

HV

50R

50L

V

V

375

375 мм

750 мм

750 мм