| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2009/25 17 December 2008 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств

Сто сорок седьмая сессия

Женева, 10-13 марта 2009 года

Пункт 4.2.21 предварительной повестки дня

СОГЛАШЕНИЕ 1958 ГОДА

Рассмотрение проектов поправок к действующим Правилам

Предложение по дополнению 5 к поправкам серии 01 к Правилам № 69

(задние опознавательные знаки для тихоходных транспортных средств)

Передано Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE)(

Воспроизводимый ниже текст был принят GRE на ее шестидесятой сессии.  В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2008/31 с поправками, содержащимися в приложении III к докладу.  Он передается WP.29 и AC.1 для рассмотрения (ECE/TRANS/WP.29/GRE/60, пункт 22).

Включить новый пункт 2.4.4 следующего содержания:

"2.4.4	"Цвет отраженного света устройства".  Определения цвета отраженного света приведены в пунктах 2.30 и 2.31 Правил № 48".

Пункт 2.5 изменить следующим образом:

"2.5		Флуоресценция

2.5.1		Некоторые предметы, если их поднести близко… чем обычно, цветов".

Включить новый пункт 2.5.2 следующего содержания:

"2.5.2	"Цвет флуоресцентного света устройства".  Определения цвета флуоресцентного света приведены в пункте 2.32 Правил № 48".

Приложение 6

Пункт 2.1 изменить следующим образом:

"2.1		При проведении измерений с помощью спектрофотометра в соответствии с положениями документа МКО № 15 (1971 год) и при освещении лампой-эталоном МКО D65 под углом 45º к нормали, а также при наблюдении вдоль нормали (геометрическое соотношение 45/0) цвет нового материала должен находиться в пределах, соответствующих пункту 2.31 Правил № 48".

Включить новый пункт 2.1.1 следующего содержания:

"2.1.1	Коэффициент силы света для красного цвета должен быть ( 0,03".

Пункт 2.2 изменить следующим образом:

"2.2		При освещении лампой-эталоном МКО А и при значениях угла падения (1 = (2 = 0º либо в случае бесцветного отражения от поверхности при значениях угла (1 =  (5º (2 = 0º и при проведении измерений при значениях угла наблюдения в 20' цвет нового материала должен находиться в пределах, соответствующих пункту 2.30 Правил № 48".

Пункт 3.1 изменить следующим образом:

"3.1		При проведении измерений с помощью спектрофотометра в соответствии с положениями документа МКО № 15 (1971 год) и при полихроматическом освещении лампой-эталоном МКО D65 под углом в 45º к нормали, а также при наблюдении вдоль нормали (геометрическое соотношение 45/0) цвет нового материала должен находиться в пределах, соответствующих пункту 2.32 Правил № 48".

Включить новый пункт 3.1.1 следующего содержания:

"3.1.1	Коэффициент силы света должен быть ( 0,03".

Приложение 8

Пункт 1.3 изменить следующим образом:

"1.3		Стойкость цветов - Цвета подвергнутого испытанию образца должны по-прежнему отвечать требованиям, указанным в приложении 6".

- - - - -

# Footnotes

(	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять Правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.