| Организация Объединенных Наций |  | E/TRANS/WP.29/2009/82 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 29 July 2009 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто сорок девятая сессия

Женева, 10−13 ноября 2009 года

Пункт 4.2.1 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года -

Рассмотрение проектов поправок к действующим
правилам: Предложение по дополнению 19

к поправкам серии 01 к Правилам № 6
(указатели  поворота)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE)*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестьдесят первой сессии. В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2009/19 с поправками, содержащимися в приложении IV к докладу. Он представлен на рассмотрение Всемирного форума для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административного комитета (АС.1) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/61, пункт 24).

Пункт 2.1 изменить следующим образом:

"2.1		Заявка на официальное утверждение типа указателя поворота представляется держателем фабричной или торговой марки либо его надлежащим образом уполномоченным представителем. В ней указывается, к какой категории или к каким из категорий 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 5 или 6, согласно приложению 1, относится данный указатель поворота и если он относится к категории 2, то имеет ли он постоянную силу света (категория 2а) или изменяемую силу света (категория 2b) и может ли этот указатель поворота использоваться также в комбинации двух огней такой же категории. По усмотрению подателя заявки в ней также указывается, что устройство может устанавливаться на транспортном средстве при различных углах наклона исходной оси по отношению к исходным плоскостям транспортного средства и к горизонтали или может вращаться вокруг своей исходной оси; эти различные условия установки указываются в карточке сообщения".

Пункт 4.2.2.1 изменить следующим образом:

"4.2.2.1	одного или нескольких из следующих номеров: 1, 1а, 1b, 2а, 2b, 5 или 6 в зависимости от того, относится ли данное устройство к одной или большему числу категорий 1, 1а, 1b, 2а, 2b, 5 или 6, которые подлежат официальному утверждению в соответствии с пунктом 2.1;"

Пункт 6.1 изменить следующим образом:

"6.1		Сила света, излучаемого каждым из двух представленных устройств, должна быть - в случае указателей поворота категорий 1, 1а, 1b, 2а, 2b на исходной оси и в случае указателей поворота категорий 5 или 6 в направлении А в соответствии с приложением 1 - не ниже минимального и не выше максимального из указанных ниже значений:

| Категория указателя поворота | Минимальная сила света,в кд | Максимальные значения в кд в случае использования в качестве |
| --- | --- | --- |
|  |  | одиночного огня | огня (одиночного) с маркировкой "D" (см. пункт 4.2.2.3) |
| 1 | 175 | 1 000 | 500 |
| 1a | 250 | 1 200 | 600 |
| 1b | 400 | 1 200 | 600 |
| 2a (с постоянной силой света) | 50 | 500 | 250 |
| 2 b (с изменяемой силой света) | 50 | 1 000 | 500 |
| 5 | 0,6 | 280 | 140 |
| 6 | 50 | 280 | 140 |

"

Пункт 6.1.1 изменить следующим образом:

"6.1.1		Для двух или более огней указателя поворота в сборе суммарная сила света не должна превышать максимального значения".

Пункт 6.4.1.1 изменить следующим образом:

"6.4.1.1	в отступление от положений пунктов 6.4 и 6.4.1 для указателей поворота категории 5 в направлении назад предписывается минимальная величина 0,6 кд на всей площади полей видимости, определенных в приложении 1;"

Пункт 6.4.3.1 изменить следующим образом:

"6.4.3.1	на всей площади полей видимости, определенных на схемах в приложении 1, сила излучаемого света должна составлять не менее 0,7 кд для устройств категории 1b, не менее 0,3 кд для устройств категорий 1, 1а, 2а, 2b и для устройств категории 2b днем; она должна составлять не менее 0,07 кд для устройств категории 2b ночью;"

Пункт 6.4.3.2 и 6.4.3.3 должны быть исключены.

Пункт 6.4.3.4, изменить нумерацию на 6.4.3.2.

Включить новый пункт 14.14 следующего содержания:

"14.14	Действующие официальные утверждения огней указателей поворота категорий 3 и 4, официально утвержденных на основании настоящих Правил до принятия дополнения 16 к поправкам серии 01, остаются в силе в течение неопределенного периода времени".

Приложение 1,

Ссылки и чертежи, касающиеся категорий 3 и 4 (передние боковые указатели поворота), должны быть исключены.

Приложение 2,

Пункт 9 изменить следующим образом:

"9.	Краткое описание:

…

Категория 1, 1а, 1b, 2a, 2b, 5, 6 2/

…"

Приложение 3 изменить следующим образом:

"………………………………………………….

Направление стрелок знака официального утверждения в зависимости от категории устройства приводится ниже:

…"

Приложение 4,

Пункт 2, наименование, изменить следующим образом:

"2.		Таблица нормального пространственного распределения света для огней указателей поворота категорий 1, 1а, 1b, 2а, 2b

Пункт 2.1.1 изменить следующим образом:

"2.1.1		в направлении Н = 0°и V = 0° для категорий 1, 1а, 1b, 2а, 2b в случае категории 5 в пределах угловой зоны в направлении А, как это предписано в приложении 1;"

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

# Text boxes

Категории  5 и 6

Категории 1, 1а

и 1

b

Категории 2а и 2b