|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2010/17 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 10 juin 2010 Français Original: anglais et français |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Groupe de travail des transports
de marchandises dangereuses

Réunion commune d’experts sur le Règlement annexé
à l’Accord européen relatif au transport international
des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (ADN) (Comité de sécurité de l’ADN)

Dix-septième session

Genève, 23-27 août 2010

Point 5 b) de l’ordre du jour provisoire

Propositions d'amendements au Règlement annexé à l'ADN:

Amendements pour entrée en vigueur le 1er janvier 2013

Amendements adoptés par la Réunion commune RID/ADR/ADN

Note du secrétariat

Introduction

Le Comité de sécurité est invité à examiner les projets d'amendements qui figurent ci-dessous et qui ont été adoptés par la Réunion commune RID/ADR/ADN à sa session de printemps (Berne, 22 au 26 mars 2010) pour entrée en vigueur le 1er janvier 2013 (voir annexe III du rapport ECE/TRANS/WP.15/AC.1/118).

Amendements proposés

Partie 1

Chapitre 1.4

1.4.2.1.1 b)	Après "fournir au transporteur les renseignements et informations", insérer "de manière traçable".

1.4.3.3 f)	Remplacer "vérifier l’étanchéité des dispositifs de fermeture" par "s’assurer que toutes les fermetures sont en position fermée et qu’il n’y a pas de fuite".

Chapitre 1.8

1.8.5.1		Après "rapport", ajouter "établi selon le modèle prescrit au 1.8.5.4" et remplacer "six mois au plus tard après l’événement" par "dans un délai d’un mois après que l’événement s’est produit".

Partie 2

Chapitre 2.1

2.1.3.5.5	À la fin du troisième paragraphe, ajouter la phrase suivante: "Cependant, s’il est connu que le déchet ne possède que des propriétés dangereuses pour l’environnement, il peut être affecté au groupe d’emballage III sous les Nos ONU 3077 ou 3082.".

Partie 3

Chapitre 3.2

3.2.1, Tableau A	Pour les Nos ONU 1072, 1956 et 3156, ajouter "655" dans la colonne (6).

Remplacer la ligne pour la rubrique UN 3256 par les deux lignes suivantes:

| (1) | (2) | (6) |
| --- | --- | --- |
| "3256 | LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point d’éclair supérieur à 60 °C, à une température égale ou supérieure à son point d’éclair et inférieure à 100 °C | 274 560 |
| 3256 | LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point d’éclair supérieur à 60 °C, à une température égale ou supérieure à son point d’éclair et égale ou supérieure à 100 °C | 274 560 580" |

Les indications dans les colonnes (3a), (3b), (4), (5) et (7a) à (13) restent dans les deux cas identiques et inchangés.

Chapitre 3.3

3.3.1	DS 560 Modifier pour lire comme suit:

"560	Un liquide transporté à chaud, n.s.a., à une température d’au moins 100 °C (y compris les métaux fondus et les sels fondus) et, pour une matière ayant un point d’éclair, à une température inférieure à son point d’éclair est une matière de la classe 9 (No ONU 3257).".

DS 584 Remplacer les deux premiers alinéas par le nouvel alinéa suivant:

"	il ne contient pas plus de 0,5 % d’air à l’état gazeux;".

Partie 5

Chapitre 5.1

5.1.2.1 a)	Modifier l'alinéa ii) et le paragraphe qui suit cet alinéa pour lire comme suit:

"ii)	porter le numéro ONU précédé des lettres "UN", être étiqueté, comme prescrit pour les colis dans la section 5.2.2, et porter la marque "matière dangereuse pour l’environnement", si prescrit pour les colis dans le paragraphe 5.2.1.8, pour chaque marchandise dangereuse contenue dans le suremballage;

à moins que les numéros ONU, les étiquettes et la marque "matière dangereuse pour l’environnement" représentatifs de toutes les marchandises dangereuses contenues dans le suremballage soient visibles, excepté lorsque cela est requis au 5.2.2.1.11. Lorsqu’un même numéro ONU, une même étiquette ou la marque "matière dangereuse pour l’environnement" est requis pour différents colis, ils ne doivent être appliqués qu’une fois.".

# Footnotes

Diffusé en langue allemande par la Commission centrale pour la navigation du Rhin sous la cote CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2010/17.

Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2010-2014 (ECE/TRANS/2010/8, programme d'activité 02.7 b) et ECE/TRANS/208, par. 106)).