| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2010/117 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 20 August 2010 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто пятьдесят вторая сессия
Женева, 9−12 ноября 2010 года
Пункт 4.3.7 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов поправок
к действующим правилам, предложенных GRSG

Предложение по дополнению 2 к Правилам № 122 (системы отопления транспортных средств)

Представлено Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности (GRSG), на ее девяносто восьмой сессии для введения положений об электрических системах отопления. В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2009/22 с поправками, содержащимися в докладе (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/77 и ECE/TRANS/WP.29/
GRSG/77/Corr.1, пункт 26). Он представляется на рассмотрение Всемирного форума для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административного комитета (АС.1).

Пункт 5.3 изменить следующим образом:

"5.3		Предписания по установке топливных обогревательных приборов и электрических отопителей на транспортных средствах"

Пункт 5.3.1.1 изменить следующим образом:

"5.3.1.1	С учетом пункта 5.3.1.2 отопители должны устанавливаться в соответствии с предписаниями пункта 5.3"

Пункт 5.3.2 изменить следующим образом:

"5.3.2		Расположение отопителя"

Пункт 5.3.2.2 изменить следующим образом:

"5.3.2.2	Отопитель не должен создавать опасности возгорания даже в случае перегрева. Это предписание считается выполненным, если установка…"

Пункт 5.3.2.4 изменить следующим образом:

"5.3.2.4	Табличка, указанная в пункте 1.4 приложения 7, или дублирующая ее табличка должна быть расположена таким образом, чтобы она была удобочитаемой, когда топливный отопитель установлен на транспортном средстве".

Пункт 5.3.3 изменить следующим образом:

"5.3.3		Подача топлива в топливные отопители"

Пункт 5.3.4 изменить следующим образом:

"5.3.4		Система выпуска выхлопных газов в топливных отопителях"

Пункт 5.3.5 изменить следующим образом:

"5.3.5		Воздухозаборник камеры сгорания в топливных отопителях"

Пункт 5.3.8 заголовок изменить следующим образом:

"5.3.8		Автоматическое отключение топливной системы отопления"

Пункт 6.1.3 изменить следующим образом:

"6.1.3		"Тип систем отопления" означает устройства, которые не различаются между собой в таких существенных аспектах, как:

−	энергопитание (например, жидкое топливо или электричество),

−	теплоноситель (например, воздух или вода),

…"

Включить новый пункт 6.1.5 следующего содержания:

"6.1.5		"Электроотопитель" означает устройство, использующее электроэнергию из бортового или внешнего источника для повышения температуры внутри транспортного средства. Электрические устройства, которые установлены в дополнение к основной системе отопления, не рассматриваются в качестве электроотопителей в силу настоящих Правил. Кроме того, электрические устройства, установленные в каком-либо элементе с единственной целью служить отопителями этого элемента, не рассматриваются в качестве электроотопителей в силу настоящих Правил".

Пункт 6.2.1, таблица, включить следующую новую строку:

"

| Система отопления | Категория транспортного средства | Приложение 4 − Качество воздуха | Приложение 5 − Температура | Приложение 6 − Выхлопные газы | Приложение 8 − Безопасность СНГ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … | … |
| Отопитель, работающий на жидком топливе − См. примечание 2 | M | Да | Да | Да |  |
|  | N | Да | Да | Да |  |
|  | O | Да | Да | Да |  |
| Электрический отопитель | M |  | Да |  |  |
|  | N |  | Да |  |  |
|  | O |  | Да |  |  |

"

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006−2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.