| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2010/67 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 8 April 2010 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств

Сто пятьдесят первая сессия

Женева, 22−25 июня 2010 года

Пункт 5.2.1 предварительной повестки дня

Соглашение 1998 года − рассмотрение проектов

глобальных технических правил и/или проектов

поправок к введенным глобальным техническим

правилам и голосование по ним

Предложение по исправлению 2 к глобальным техническим правилам № 3 (Тормозные системы мотоциклов)

Представлено Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части (GRRF)*

Воспроизводимый ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части (GRRF) на ее шестьдесят седьмой сессии в целях внесения исправлений в глобальные технические правила № 3, касающиеся тормозных систем мотоциклов. В его основу положен документ ECE/TRANS/ WP.29/GRRF/2010/14 без изменений (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/67, пункт 20). Этот текст передается на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (AC.1).

Пункт 3.3.1 изменить следующим образом:

"3.3.1		СЗПЗ (среднее значение полного замедления):

Расчет СЗПЗ:

|  | м/с2, |
| --- | --- |

где:

dm	=	среднее значение полного замедления,

Vb	=	скорость транспортного средства при 0,8 V1 в км/ч,

Ve	=	скорость транспортного средства при 0,1 V1 в км/ч,

Sb	=	расстояние, пройденное между V1 и Vb в метрах,

Se	=	расстояние, пройденное между V1 и Ve в метрах,

V1	=	скорость транспортного средства в момент приведения 		в действие органа управления мотоциклистом".

Пункт 4.1.1.3 изменить следующим образом:

"4.1.1.3	Измерение ПКТ:

ПКТ измеряется в соответствии с указаниями, приведенными в национальном или региональном законодательстве, с использованием:

а)	либо эталонной испытательной шины, соответствующей стандарту E1136 – 93 (повторно утвержден в 2003 году) Американского общества по испытаниям и материалам (ASTM), по методу ASTM Е1337−90 (повторно утвержден в 2002 году) на скорости 40 миль/ч,

b)	…".

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006−2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.