|  | Naciones Unidas | ST/SG/AC.10/38/Add.3 |
| --- | --- | --- |
|  | Secretaría | Distr. general 21 de febrero de 2011 Español Original: francés/inglés |

Comité de Expertos en Transporte de Mercancías Peligrosas 
y en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación
y Etiquetado de Productos Químicos

Informe del Comité de Expertos en Transporte de Mercancías Peligrosas y en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos sobre su quinto período de sesiones

celebrado en Ginebra el 10 de diciembre de 2010

Adición

Anexo III

Lista de enmiendas a la tercera edición revisada del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA) (ST/SG/AC.10/30/Rev.3)

Capítulo 1.2

Introdúzcase, en orden alfabético, la definición siguiente:

"Gas químicamente inestable,  un gas inflamable que puede explotar incluso en ausencia de aire u oxígeno".

Capítulo 1.3

1.3.2.3	Introdúzcase "1.3.2.3.1" antes del primer párrafo ("En las Partes 2 a 4…") y modifíquese el principio de la segunda oración de modo que diga: "Para la mayoría de las clases de peligro, el proceso recomendado…".

1.3.2.3.2	Introdúzcase un nuevo párrafo 1.3.2.3.2 que diga:

"1.3.2.3.2	En la mayoría de los casos, no cabe esperar que existan datos fiables sobre las mezclas completas, en lo se refiere a su mutagenicidad en células germinales, carcinogenicidad o toxicidad para la reproducción. Por tanto, para esas clases de peligro, la clasificación de las mezclas se fundamentará generalmente en la información disponible sobre cada uno de sus componentes, utilizando los métodos basados en los valores de corte/límites de concentración que se detallan en cada capítulo. La clasificación podrá modificarse caso por caso si se dispone de datos experimentales sobre la mezcla completa, siempre que dichos datos sean concluyentes, tal y como se describe en cada capítulo.".

Capítulo 1.4

1.4.10.5.5	Introdúzcase el nuevo párrafo siguiente al final del texto actual:

"Cuando una sustancia o una mezcla esté clasificada como corrosiva para los metales pero no para la piel y/o los ojos, la autoridad competente podrá permitir que se prescinda del pictograma de peligro correspondiente a la clase "corrosivo para los metales" en la etiqueta de tales sustancias o mezclas en su estado final, tal y como se presentan para ser utilizadas por el consumidor".

Capítulo 2.1

2.1.2.1 f)	Suprímase "detonantes".

Capítulo 2.2

Modifíquese el título del capítulo para que diga: "Gases inflamables (incluidos los gases químicamente inestables)".

2.2.1	Modifíquese el título para que diga: "Definiciones".

La definición de "gas inflamable" pasa a ser el nuevo párrafo 2.2.1.1.

2.2.1.2	Introdúzcase una nueva definición que diga lo siguiente:

"2.2.1.2	Un gas químicamente inestable es un gas inflamable que puede explotar incluso en ausencia de aire u oxígeno.".

2.2.2	Introdúzcase "2.2.2.1" antes de la oración que precede a la tabla 2.2.1.

2.2.2.2	Introdúzcase el nuevo párrafo siguiente después de la NOTA 2:

"2.2.2.2	Todo gas inflamable que sea también químicamente inestable se clasificará además en una de las dos categorías de gases químicamente inestables con arreglo a los métodos descritos en la Parte III del Manual de Pruebas y Criterios, de acuerdo con la tabla siguiente:

Tabla 2.2.2: Criterios de clasificación para gases químicamente inestables

| Categoría | Criterios |
| --- | --- |
| A | Gases inflamables que son químicamente inestables a 20 °C y una presión de referencia de 101,3 kPa |
| B | Gases inflamables que son químicamente inestables a una temperatura superior a 20 °C y/o una presión superior a 101,3 kPa |

"

2.2.3	Modifíquese la tabla 2.2.2 anterior para que diga:

"Tabla 2.2.3: Elementos que deben figurar en las etiquetas para gases inflamables (incluidos los gases químicamente inestables)

|  | Gas inflamable | Gas químicamente inestable |
| --- | --- | --- |
|  | Categoría 1 | Categoría 2 | Categoría A | Categoría B |
| Símbolo | Llama | Sin símbolo | Sin símbolo adicional | Sin símbolo adicional |
| Palabra de advertencia | Peligro | Atención | Sin palabra de advertencia adicional | Sin palabra de advertencia adicional |
| Indicación de peligro | Gas extremadamente inflamable | Gas inflamable | Puede explotar incluso en ausencia de aire | Puede explotar incluso en ausencia de aire, a presión y/o temperatura elevadas |

"

2.2.4.1	Modifíquese el título para que diga: "Procedimiento de decisión para gases inflamables".

El actual procedimiento de decisión "2.2" pasa a ser el procedimiento de decisión "2.2 a)".

2.2.4.2	Introdúzcanse un nuevo párrafo 2.2.4.2 y un procedimiento de decisión 2.2 b) que digan lo siguiente:

"2.2.4.2	Procedimiento de decisión para gases químicamente inestables

Para clasificar un gas inflamable como químicamente inestable, se requieren datos sobre su inestabilidad química. La clasificación se hará con arreglo al procedimiento de decisión 2.2 b).

Procedimiento de decisión 2.2 b)

"

El párrafo 2.2.4.2 actual ("Indicaciones complementarias") pasa a ser el nuevo párrafo 2.2.4.3.

2.2.4.3 (actual 2.2.4.2)	Sustitúyase "ISO 10156:1996" por "ISO 10156:2010".

Introdúzcase el nuevo párrafo siguiente al final del texto actual:

"La inestabilidad química se determinará con arreglo al método que se describe en la Parte III del Manual de Pruebas y Criterios. Si los cálculos realizados de acuerdo con la norma ISO 10156:2010 muestran que la mezcla de gases no es inflamable, no será necesario efectuar las pruebas para determinar su inestabilidad química con fines de clasificación.".

2.2.5 (título)	Sustitúyase "ISO 10156:1996" por "ISO 10156:2010".

Capítulo 2.3

En el título, suprímase "inflamables".

2.3.2.1	Modifíquese la NOTA 2 para que diga:

"NOTA 2: 	Los aerosoles no están comprendidos además en el ámbito de los capítulos 2.2 (gases inflamables), 2.5 (gases a presión), 2.6 (líquidos inflamables) y 2.7 (sólidos inflamables). Sin embargo, en función de su contenido, pueden corresponder al ámbito de otras clases de peligro, también en lo que respecta a sus elementos de etiquetado."

2.3.2.2	Modifíquese el principio de la primera oración para que diga: "Un aerosol se clasificará en una de las tres categorías de esta clase…"

Al final del párrafo, añádase una nueva oración que diga:

"Los aerosoles que no satisfagan los criterios para su clasificación en la Categoría 1 o 2 (aerosoles extremadamente inflamables o aerosoles inflamables) se clasificarán en la Categoría 3 (aerosoles no inflamables).".

Modifíquese la NOTA para que diga:

"NOTA: Los aerosoles que contengan más del 1% de componentes inflamables o que tengan un calor de combustión de al menos 20 kJ/g y que no se sometan a los procedimientos de clasificación por inflamabilidad del presente capítulo, se clasificarán como aerosoles, Categoría 1.".

2.3.3	Introdúzcase una nueva columna titulada "Categoría 3" en la tabla 2.3.1 y modifíquese ésta para que diga:

"Tabla 2.3.1: Elementos que deben figurar en las etiquetas para aerosoles inflamables y no inflamables

|  | Categoría 1 | Categoría 2 | Categoría 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Símbolo | Llama | Llama | Sin símbolo |
| Palabra de advertencia | Peligro | Atención | Atención |
| Indicación de peligro | Aerosol extremadamente inflamable Contiene gas a presión: Puede reventar si se calienta | Aerosol inflamable Contiene gas a presión: Puede reventar si se calienta | Contiene gas a presión: Puede reventar si se calienta |

"

2.3.4.1	Sustitúyase "Para clasificar un aerosol inflamable se necesitan datos" por "Para clasificar un aerosol como inflamable se necesitan datos".

En los tres procedimientos de decisión, 2.3 a) a 2.3 c), sustitúyase "No se clasifica" por:

Capítulo 2.4

2.4.1	En la NOTA, sustitúyase "ISO 10156:1996 ó 10156-2:2005" por "ISO 10156:2010".

2.4.4.1	Sustitúyase "ISO 10156:1996" por "ISO 10156:2010" y suprímase "e ISO 10156-2:2005 "Bombonas de gas, gases y mezclas de gases. Parte 2: Determinación del potencial de oxidación de los gases y mezclas de gases tóxicos y corrosivos.".

2.4.4.2	Sustitúyase por el texto siguiente:

"2.4.4.2	Indicaciones complementarias

Ejemplo de clasificación de una mezcla de gases comburentes mediante cálculos conforme a la norma ISO 10156:2010.

El método de clasificación descrito en la norma ISO 10156 se basa en el criterio de que una mezcla de gases deberá considerarse como más comburente que el aire si su poder comburente es superior a 0,235 (23,5%).

El poder comburente (PC) se calcula de la manera siguiente:

donde:

xi	= 	fracción molar del i-ésimo gas comburente de la mezcla;

Ci	= 	Coeficiente de equivalencia en oxígeno del i-ésimo gas comburente de la mezcla;

Kk	= 	Coeficiente de equivalencia en nitrógeno del gas inerte k;

Bk	=  	fracción molar del k-ésimo gas inerte de la mezcla;

= 	número total de gases comburentes de la mezcla;

=  	número total de gases inertes de la mezcla;

Mezcla de muestra: 	9%(O2) + 16%(N2O) + 75%(He)

Etapas del cálculo

Etapa 1:

Averígüense los coeficientes de equivalencia en oxígeno (Ci) de los gases comburentes de la mezcla y los coeficientes de equivalencia en nitrógeno (Kk) de los gases no inflamables y no comburentes.

Ci (N2O)	=  0,6 (óxido nitroso)

Ci (O2)	= 1 (oxígeno)

Kk (He)	= 0,9 (helio)

Etapa 2:

Calcúlese el poder comburente de la mezcla de gases

20,1 < 23,5

Por lo tanto, la mezcla no se considera un gas comburente".

Capítulo 2.5

2.5.1	En la definición de gases a presión, introdúzcase "a 20 °C" después de "200 kPa".

2.5.2	Introdúzcase "2.5.2.1" antes de la oración introductoria que precede a la tabla 2.5.1, y sustitúyase "gases" por "gases a presión" en dicha oración.

Al final del párrafo añádase una nueva nota que diga:

"NOTA: 	Los aerosoles no se clasificarán como gases a presión. Véase el capítulo 2.3".

2.5.4.1	Sustitúyase por el texto siguiente:

"2.5.4.1	Procedimiento de decisión

La clasificación se hará con arreglo al procedimiento de decisión 2.5.

Procedimiento de decisión 2.5 para gases a presión

"

Capítulo 2.16

2.16.3	Añádase la nota siguiente bajo la tabla 2.16.2:

"NOTA: Cuando una sustancia o mezcla esté clasificada como corrosiva para los metales pero no para los ojos y/o la piel, algunas autoridades competentes podrán permitir que se apliquen las disposiciones de etiquetado descritas en 1.4.10.5.5".

Capítulo 3.1

3.1.3.6.2.2	Al final de la segunda oración, sustitúyase "toxicidad desconocida" por "toxicidad aguda desconocida (por vía oral/cutánea, por inhalación)".

Al final del texto actual, añádase una nueva tercera oración que diga:

"La autoridad competente podrá determinar que la declaración o las declaraciones adicionales figuren en la etiqueta o en la FDS o en ambas, o dejar que sea el fabricante/proveedor quien elija el lugar donde hayan de aparecer".

3.1.3.6.2.3	Sustitúyase "componentes de toxicidad" por "los componentes pertinentes de toxicidad" en las dos primeras ocasiones en que aparece esta expresión, y suprímase "total" después de "porcentaje" al final de la segunda oración.

3.1.4	Introdúzcase "3.1.4.1" antes del primer párrafo ("En el capítulo 1.4…").

3.1.4.2	Después de la nota bajo la tabla 3.1.3, introdúzcase un nuevo párrafo 3.1.4.2 que diga lo siguiente:

"3.1.4.2	En las indicaciones de peligro relativas a la toxicidad aguda se diferencia el peligro en función de la vía de exposición. La comunicación de la clasificación correspondiente también debería reflejar esa distinción. Por ejemplo, toxicidad aguda por vía oral, Categoría 1; toxicidad aguda por vía cutánea, Categoría 1; y toxicidad aguda por inhalación, Categoría 1. En el caso de sustancias o mezclas que estén clasificadas como tóxicas por más de una vía de exposición, todas las clasificaciones pertinentes deberán aparecer en la ficha de datos de seguridad tal y como se especifica en el Anexo 4, y los elementos pertinentes de comunicación de peligros deberán figurar en la etiqueta según lo dispuesto en 3.1.3.2. Cuando, conforme a lo prescrito en 3.1.3.6.2.2, se requiera la mención "x % de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida (por vía oral/cutánea, por inhalación)", también se podrá especificar en cada caso la vía de exposición. Por ejemplo, "x % de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida por vía oral"  y "x % de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida por vía cutánea".

3.1.5.2	Modifíquese la nota 3 a pie de página, relativa al procedimiento de decisión, para que diga:

"Cuando en una mezcla se use un componente del que no se dispone de ninguna información útil con una concentración ≥ 1%, la clasificación se basará únicamente en los componentes con toxicidad aguda conocida, y en una o varias declaraciones adicionales se informará de que un x % de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida (por vía oral/cutánea, por inhalación). La autoridad competente podrá determinar que la declaración o las declaraciones adicionales figuren en la etiqueta o en la FDS o en ambas, o dejar que sea el fabricante/proveedor quien elija el lugar donde hayan de aparecer."

Capítulo 3.5

3.5.3.3		Modifíquese la tabla 3.5.1 para que diga:

| Componente clasificado como: | Valores de corte/límites de concentración que determinan la clasificación de una mezcla como: |
| --- | --- |
|  | Mutagénica de la Categoría 1 | Mutagénica de la Categoría 2 |
|  | Categoría 1A | Categoría 1B |  |
| Mutagénico de la Categoría 1A | ( 0,1% | -- | -- |
| Mutagénico de la Categoría 1B | -- | ( 0,1% | -- |
| Mutagénico de la Categoría 2 | -- | -- | ( 1,0% |

3.5.4		Modifíquese la tabla 3.5.2 para que diga:

|  | Categoría 1 (Categoría 1A, 1B) | Categoría 2 |
| --- | --- | --- |
| Símbolo | Peligro para la salud | Peligro para la salud |
| Palabra de advertencia | Peligro | Atención |
| Indicación de peligro | Puede provocar defectos genéticos (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa) | Susceptible de provocar defectos genéticos (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa) |

Capítulo 3.6

3.6.3.3		Modifíquese la tabla 3.6.1 para que diga:

| Componente clasificado como: | Valores de corte/límites de concentración que determinan la clasificación de la mezcla como: |
| --- | --- |
|  | Carcinógeno Categoría 1 | Carcinógeno Categoría 2 |
|  | Categoría 1A | Categoría 1B |  |
| Carcinógeno Categoría 1A | ( 0,1 % | -- | -- |
| Carcinógeno Categoría 1B | -- | ( 0,1 % | -- |
| Carcinógeno Categoría 2 | -- | -- | ( 0,1% (nota 1) |
|  |  |  | ( 1,0% (nota 2) |

3.6.4		Modifíquese la tabla 3.6.2 para que diga:

|  | Categoría 1 (Categoría 1A, 1B) | Categoría 2 |
| --- | --- | --- |
| Símbolo | Peligro para la salud | Peligro para la salud |
| Palabra de advertencia | Peligro | Atención |
| Indicación de peligro | Puede provocar cáncer (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa) | Susceptible de provocar cáncer (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa) |

Capítulo 3.7

3.7.3.3.2	Modifíquese la tabla 3.7.1 para que diga:

| Componente clasificado como: | Valores de corte/límites de concentración que determinan la clasificación de una mezcla como: |
| --- | --- |
|  | Tóxica para la reproducción, Categoría 1 | Tóxica para la reproducción, Categoría 2 | Con efectos sobre o a través de la lactancia (categoría adicional) |
|  | Categoría 1A | Categoría 1B |  |  |
| Tóxico para la reproducción, Categoría 1A | ( 0,1% (nota 1) | -- | -- | -- |
|  | ( 0,3% (nota 2) |  |  |  |
| Tóxico para la reproducción, Categoría 1B | -- | ( 0,1% (nota 1) | -- | -- |
|  |  | ( 0,3% (nota 2) |  |  |
| Tóxico para la reproducción, Categoría 2 | -- | -- | ( 0,1% (nota 3) | -- |
|  |  |  | ( 3,0% (nota 4) |  |
| Con efectos sobre o a través de la lactancia (categoría adicional) | -- | -- | -- | ( 0,1% (nota 1) |
|  |  |  |  | ( 0,3% (nota 2) |

3.7.4		Modifíquese la tabla 3.7.2 para que diga:

|  | Categoría 1 (Categoría 1A, 1B) | Categoría 2 | Categoría adicional para los efectos sobre o a través de la lactancia |
| --- | --- | --- | --- |
| Símbolo | Peligro para la salud | Peligro para la salud | Sin símbolo |
| Palabra de advertencia | Peligro | Atención | Sin palabra de advertencia |
| Indicación de peligro | Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto (indíquese el efecto específico si se conoce) (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa) | Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto (indíquese el efecto específico si se conoce) (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa) | Puede ser nocivo para los lactantes |

Capítulo 4.1

4.1.3.6	Añádase la oración siguiente al final del párrafo actual:

"La autoridad competente podrá decidir que la declaración adicional figure en la etiqueta o en la FDS, o en ambas, o bien dejar que sea el fabricante/proveedor quien elija el lugar donde haya de aparecer".

4.1.5.1.1	En la nota 3 a pie de página, relativa al procedimiento de decisión, introdúzcase una nueva segunda oración que diga:

"La autoridad competente podrá decidir que la declaración adicional figure en la etiqueta o en la FDS, o en ambas, o bien dejar que sea el fabricante/proveedor quien elija el lugar donde haya de aparecer".

4.1.5.2.4	En la nota 10 a pie de página, relativa al procedimiento de decisión, introdúzcase la oración siguiente al final del texto actual:

"La autoridad competente podrá decidir que la declaración adicional figure en la etiqueta o en la FDS, o en ambas, o bien dejar que sea el fabricante/proveedor quien elija el lugar donde haya de aparecer".

Anexo 1

Modifíquese la tabla correspondiente a los gases inflamables para que diga:

| Gases inflamables (incluidos los gases químicamente inestables) |
| --- |
| Gases inflamables | Gases químicamente inestables | Nota |
| Categoría 1 | Categoría 2 | Categoría A | Categoría B |  |
|  | Sin pictograma | Sin pictograma adicional | Sin pictograma adicional | Según las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, Reglamentación Modelo, de las Naciones Unidas, el símbolo, el número y la línea del borde pueden figurar en negro en lugar de en blanco. El fondo será de color rojo en ambos casos. |
| Peligro Gas extremadamente inflamable | Atención Gas inflamable | Sin palabra de advertencia adicional Puede explotar incluso en ausencia de aire | Sin palabra de advertencia adicional Puede explotar incluso en ausencia de aire, a presión y/o temperatura elevadas |  |
|  | No se requiere en las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, Reglamentación Modelo, de las Naciones Unidas |  |

Modifíquese la tabla correspondiente a los aerosoles inflamables para que diga:

| AEROSOLES |
| --- |
| Categoría 1 | Categoría 2 | Categoría 3 | Nota |
| Peligro Aerosol extremadamente inflamable Contiene gas a presión: Puede reventar si se calienta | Atención Aerosol inflamable Contiene gas a presión: Puede reventar si se calienta | Sin pictograma Atención Contiene gas a presión: Puede reventar si se calienta | Según las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, Reglamentación Modelo, de las Naciones Unidas, el símbolo, el número y la línea del borde pueden figurar en negro en lugar de en blanco. El fondo debe ser de color rojo en los dos primeros casos y verde en el tercero. |

Anexo 2

Tabla A2.2

En el título, sustitúyase "Gases inflamables" por "Gases inflamables (incluidos los gases químicamente inestables)" y modifíquese la tabla para que diga:

| Categoría de peligro | Criterios | Elementos de comunicación de peligro |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gases y mezclas de gases que a 20 °C y a una presión de referencia de 101,3 kPa: a) son inflamables en una mezcla de proporción igual o inferior al 13 %, en volumen, con el aire; o b) tienen un rango de inflamabilidad con el aire de al menos el 12%, independientemente del límite inferior de inflamabilidad. | Símbolo |  |
|  |  | Palabra de advertencia | Peligro |
|  |  | Indicación de peligro | Gas extremadamente inflamable |
| 2 | Gases o mezclas de gases, distintos de los de la Categoría 1, que a 20 oC y a una presión de referencia de 101,3 kPa tienen un rango de inflamabilidad al mezclarse con el aire | Símbolo | Sin símbolo |
|  |  | Palabra de advertencia | Atención |
|  |  | Indicación de peligro | Gas inflamable |
| A (gases químicamente inestables) | Gases inflamables que son químicamente inestables a 20 °C y una presión de referencia de 101,3 kPa | Símbolo | Sin símbolo adicional |
|  |  | Palabra de advertencia | Sin palabra de advertencia adicional |
|  |  | Indicación de peligro | Puede explotar incluso en ausencia de aire |
| B (gases químicamente inestables) | Gases inflamables que son químicamente inestables a una temperatura superior a 20 °C y/o una presión superior a 101,3 kPa | Símbolo | Sin símbolo adicional |
|  |  | Palabra de advertencia | Sin palabra de advertencia adicional |
|  |  | Indicación de peligro | Puede explotar incluso en ausencia de aire, a presión y/o temperatura elevadas |

Tabla A2.3

En el título, suprímase "inflamables" y modifíquese la tabla para que diga:

| Categoría de peligro | Criterios | Elementos de comunicación de peligro |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sobre la base de sus componentes, de su calor químico de combustión y, cuando proceda, de los resultados de la prueba de inflamabilidad de la espuma (para las espumas de aerosoles) y de las pruebas de inflamación a distancia y en espacio cerrado (para los aerosoles vaporizados) (véase el procedimiento de decisión 2.3.4.1 del capítulo 2.3). | Símbolo |  |
|  |  | Palabra de advertencia | Peligro |
|  |  | Indicación de peligro | Aerosol extremadamente inflamable Contiene gas a presión: Puede reventar si se calienta |
| 2 | Sobre la base de sus componentes, de su calor químico de combustión y, cuando proceda, de los resultados de la prueba de inflamabilidad de la espuma (para las espumas de aerosoles) y de las pruebas de inflamación a distancia y en espacio cerrado (para los aerosoles vaporizados) (véase el procedimiento de decisión 2.3.4.1 del capítulo 2.3). | Símbolo |  |
|  |  | Palabra de advertencia | Atención |
|  |  | Indicación de peligro | Aerosol inflamable Contiene gas a presión: Puede reventar si se calienta |
| 3 | Sobre la base de sus componentes, de su calor químico de combustión y, cuando proceda, de los resultados de la prueba de inflamabilidad de la espuma (para las espumas de aerosoles) y de las pruebas de inflamación a distancia y en espacio cerrado (para los aerosoles vaporizados) (véase el procedimiento de decisión 2.3.4.1 del capítulo 2.3). | Símbolo | Sin símbolo |
|  |  | Palabra de advertencia | Atención |
|  |  | Indicación de peligro | Contiene gas a presión: Puede reventar si se calienta |

Anexo 3

Sección 1, Tabla A3.1.1: Códigos para las indicaciones de peligro físico

Modifíquense las filas "H222 y H223" para que digan:

| Código | Indicación de peligro físico | Clase de peligro (capítulo del SGA) | Categoría de peligro |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| H222 | Aerosol extremadamente inflamable | Aerosoles (capítulo 2.3) | 1 |
| H223 | Aerosol inflamable | Aerosoles (capítulo 2.3) | 2 |

Introdúzcanse las nuevas filas siguientes:

| Código | Indicación de peligro físico | Clase de peligro (capítulo del SGA) | Categoría de peligro |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| H229 | Contiene gas a presión: Puede reventar si se calienta | Aerosoles (capítulo 2.3) | 1, 2, 3 |
| H230 | Puede explotar incluso en ausencia de aire | Gases inflamables (incluidos los gases químicamente inestables) (capítulo 2.2) | A (Gases químicamente inestables) |
| H231 | Puede explotar incluso en ausencia de aire, a presión y/o temperatura elevadas | Gases inflamables (incluidos los gases químicamente inestables) (capítulo 2.2) | B (Gases químicamente inestables) |

Sección 2

A3.2.3.7	Introdúzcase un nuevo párrafo A3.2.3.7 que diga lo siguiente:

"Los corchetes […] en el texto de un consejo de prudencia indican que el texto que encierran no es adecuado en todos los casos y debe ser utilizado sólo en ciertas circunstancias. En esos casos, dichas circunstancias están dadas por las condiciones de uso que aparecen en la columna (5). Por ejemplo, para el código P284 se indica: "[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.". Este consejo se da con la condición de uso siguiente: "–el texto entre corchetes podrá usarse en los casos en que el producto químico en el punto de uso venga acompañado de información adicional en que se explique el tipo de ventilación que sería suficiente para poder usarlo de forma segura". La aplicación de esta condición de uso debe interpretarse de la manera siguiente: Si el producto químico se acompaña de información adicional acerca del tipo de ventilación que sería suficiente para poder utilizarlo de manera segura, se puede usar el texto entre corchetes.  En ese caso, el consejo de prudencia sería: "En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria". Por el contrario, si el producto químico se suministra sin dicha información, el texto entre corchetes no se debe usar, y el consejo será entonces: "Llevar equipo de protección respiratoria".

El párrafo "A3.2.3.7" actual pasa a ser el nuevo párrafo "A3.2.3.8".

A3.2.3.8 (actual A3.2.3.7)	En la primera oración, sustitúyase "en frases" por "en frases o en partes de frases".

Tabla A3.2.2		Modifíquense los consejos de prudencia siguientes para que digan:

| Código | Consejo de prudencia en materia de prevención | Clase de peligro | Categoría de peligro | Condiciones de uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| P202 | No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. | Explosivos (capítulo 2.1) | Explosivo inestable |  |
|  |  | Mutagenicidad en células germinales (capítulo 3.5) | 1A, 1B, 2 |  |
|  |  | Carcinogenicidad (capítulo 3.6) | 1A, 1B, 2 |  |
|  |  | Toxicidad para la reproducción (capítulo 3.7) | 1A, 1B, 2 |  |
|  |  | Gases inflamables (incluidos los gases químicamente inestables) (capítulo 2.2) | A, B (gases químicamente inestables) |  |
| P210 | Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas al descubierto/de superficies calientes. – No fumar. | Aerosoles (capítulo 2.3) | 1, 2, 3 | El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán la(s) fuente(s) de ignición aplicable(s). |
| P211 | No vaporizar sobre una llama al descubierto o cualquier otra fuente de ignición. | Aerosoles (capítulo 2.3) | 1, 2 |  |
| P223 | Evitar el contacto con el agua. | Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables (capítulo 2.12) | 1, 2 |  |
| P244 | Mantener las válvulas y conexiones libres de aceite y grasa. | Gases comburentes (capítulo 2.4) | 1 |  |
| P251 | No perforar ni quemar, incluso después de su uso. | Aerosoles (capítulo 2.3) | 1, 2, 3 |  |
| P261 | Evitar respirar polvos/humos/gases/ nieblas/vapores/aerosoles. | Toxicidad aguda por inhalación (capítulo 3.1) | 3, 4 | El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán las condiciones aplicables. - puede omitirse cuando el consejo P260 aparece en la etiqueta. |
|  |  | Sensibilización respiratoria (capítulo 3.4) | 1, 1A, 1B |  |
|  |  | Sensibilización cutánea (capítulo 3.4) | 1, 1A, 1B |  |
|  |  | Toxicidad específica de órganos diana (exposición única); irritación de las vías respiratorias (capítulo 3.8) | 3 |  |
|  |  | Toxicidad específica de órganos diana (exposición única); efectos narcóticos (capítulo 3.8) | 3 |  |
| P280 | Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara. | Explosivos (capítulo 2.1) | Explosivos inestables y divisiones 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | - Especificar equipo de protección para la cara. El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán el tipo de equipo. |
|  |  | Líquidos inflamables (capítulo 2.6) | 1, 2, 3, 4 | - Especificar guantes y equipo de protección para los ojos/la cara. El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán el tipo de equipo. |
|  |  | Sólidos inflamables (capítulo 2.7) | 1, 2 |  |
|  |  | Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente (capítulo 2.8) | Tipos A, B, C, D, E, F |  |
|  |  | Líquidos pirofóricos (capítulo 2.9) | 1 |  |
|  |  | Sólidos pirofóricos (capítulo 2.10) | 1 |  |
|  |  | Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo (capítulo 2.11) | 1, 2 |  |
|  |  | Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables (capítulo 2.12) | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Líquidos comburentes (capítulo 2.13) | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Sólidos comburentes (capítulo 2.14) | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Peróxidos orgánicos (capítulo 2.15) | Tipos A, B, C, D, E, F |  |
|  |  | Toxicidad aguda por vía cutánea (capítulo 3.1) | 1, 2, 3, 4 | - Especificar guantes/ropa de protección. El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán el tipo de equipo. |
|  |  | Corrosión cutánea (capítulo 3.2) | 1A, 1B, 1C | - Especificar guantes/ropa de protección y equipo de protección para los ojos/la cara. El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán el tipo de equipo. |
| P280 (Cont.) | Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara. | Irritación cutánea (capítulo 3.2) | 2 | - Especificar guantes de protección. El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán el tipo de equipo. |
|  |  | Sensibilización cutánea (capítulo 3.4) | 1, 1A, 1B |  |
|  |  | Lesiones oculares graves (capítulo 3.3) | 1 | - Especificar equipo de protección para los ojos/la cara. El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán el tipo de equipo. |
|  |  | Irritación ocular (capítulo 3.3) | 2A |  |
|  |  | Mutagenicidad en células germinales (capítulo 3.5) | 1A, 1B, 2 | El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán el tipo de equipo. |
|  |  | Carcinogenicidad (capítulo 3.6) | 1A, 1B, 2 |  |
|  |  | Toxicidad para la reproducción (capítulo 3.7) | 1A, 1B, 2 |  |
| P284 | [En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria. | Toxicidad aguda por inhalación (capítulo 3.1) | 1, 2 | El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán el equipo. – el texto entre corchetes podrá usarse en los casos en que el producto químico en el punto de uso venga acompañado de información adicional en que se explique el tipo de ventilación que sería suficiente para poder usarlo de forma segura. |
|  |  | Sensibilización respiratoria (capítulo 3.4) | 1, 1A, 1B |  |

Tabla A3.2.3: Codificación de los consejos de prudencia en caso de intervención

| Código | Consejo de prudencia en caso de intervención | Clase de peligro | Categoría de peligro | Condiciones de uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| P308 | EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: | Mutagenicidad en células germinales (capítulo 3.5) | 1A, 1B, 2 |  |
|  |  | Carcinogenicidad (capítulo 3.6) | 1A, 1B, 2 |  |
|  |  | Toxicidad para la reproducción (capítulo 3.7) | 1A, 1B, 2 |  |
|  |  | Toxicidad para la reproducción (efectos sobre o a través de la lactancia) (capítulo 3.7) | Categoría adicional |  |
|  |  | Toxicidad específica de órganos diana (exposición única) (capítulo 3.8) | 1, 2 |  |
| P310 | Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/… | Toxicidad aguda por ingestión (capítulo 3.1) | 1, 2, 3 | …El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán la fuente apropiada de asistencia médica de urgencia. |
|  |  | Toxicidad aguda por vía cutánea (capítulo 3.1) | 1, 2 |  |
|  |  | Toxicidad aguda por inhalación (capítulo 3.1) | 1, 2 |  |
|  |  | Corrosión cutánea (capítulo 3.2) | 1A, 1B, 1C |  |
|  |  | Lesiones oculares graves (capítulo 3.3) | 1 |  |
|  |  | Peligro por aspiración (capítulo 3.10) | 1, 2 |  |
| P311 | Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/… | Toxicidad aguda por inhalación (capítulo 3.1) | 3 | …El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán la fuente apropiada de asistencia médica de urgencia. |
|  |  | Sensibilización respiratoria (capítulo 3.4) | 1, 1A, 1B |  |
|  |  | Toxicidad específica de órganos diana (exposición única) (capítulo 3.8) | 1, 2 |  |
| P312 | Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/…/si la persona se encuentra mal. | Toxicidad aguda por ingestión (capítulo 3.1) | 4 | …El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán la fuente apropiada de asistencia médica de urgencia. |
|  |  | Toxicidad aguda por ingestión (capítulo 3.1) | 5 |  |
|  |  | Toxicidad aguda por vía cutánea (capítulo 3.1) | 3, 4, 5 |  |
|  |  | Toxicidad aguda por inhalación (capítulo 3.1) | 4 |  |
|  |  | Toxicidad aguda por inhalación (capítulo 3.1) | 5 |  |
|  |  | Toxicidad específica de órganos diana (exposición única); irritación de las vías respiratorias (capítulo 3.8) | 3 |  |
|  |  | Toxicidad específica de órganos diana (exposición única); efectos narcóticos (capítulo 3.8) | 3 |  |
| P321 | Tratamiento específico (véase... en esta etiqueta). | Toxicidad aguda por ingestión (capítulo 3.1) | 1, 2, 3 | ... Referencia a instrucciones adicionales de primeros auxilios. - si se requiere la administración inmediata de un antídoto. |
|  |  | Toxicidad aguda por vía cutánea (capítulo 3.1) | 1, 2, 3, 4 | ... Referencia a instrucciones adicionales de primeros auxilios. - si se aconsejan medidas inmediatas tales como el empleo de un producto de limpieza específico. |
|  |  | Toxicidad aguda por inhalación (capítulo 3.1) | 3 | ... Referencia a instrucciones adicionales de primeros auxilios. - si se requieren medidas específicas inmediatas. |
|  |  | Corrosión cutánea (capítulo 3.2) | 1A, 1B, 1C | ... Referencia a instrucciones adicionales de primeros auxilios. - el fabricante/proveedor o la autoridad competente podrán especificar un producto de limpieza, si procede. |
|  |  | Irritación cutánea (capítulo 3.2) | 2 |  |
|  |  | Sensibilización cutánea (capítulo 3.4) | 1, 1A, 1B |  |
|  |  | Toxicidad específica de órganos diana (exposición única) (capítulo 3.8) | 1 | ... Referencia a instrucciones adicionales de primeros auxilios. - si se requieren medidas específicas inmediatas. |
| P340 | Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. | Toxicidad aguda por inhalación (capítulo 3.1) | 1, 2, 3, 4 |  |
|  |  | Corrosión cutánea (capítulo 3.2) | 1A, 1B, 1C |  |
|  |  | Sensibilización respiratoria (capítulo 3.4) | 1, 1A, 1B |  |
|  |  | Toxicidad específica de órganos diana (exposición única); irritación de las vías respiratorias (capítulo 3.8) | 3 |  |
|  |  | Toxicidad específica de órganos diana (exposición única); efectos narcóticos (capítulo 3.8) | 3 |  |
| P352 | Lavar con abundante agua/… | Toxicidad aguda por vía cutánea (capítulo 3.1) | 1, 2, 3, 4 | …El fabricante/proveedor o la autoridad competente podrán especificar un producto de limpieza, cuando proceda, o recomendar otro producto en los casos excepcionales en que claramente no sea adecuado utilizar agua. |
|  |  | Irritación cutánea (capítulo 3.2) | 2 |  |
|  |  | Sensibilización cutánea (capítulo 3.4) | 1, 1A, 1B |  |
| P361 | La enmienda no se aplica al texto español |  |
| P362 | Quitar la ropa contaminada. | Toxicidad aguda por vía cutánea (capítulo 3.1) | 4 |  |
|  |  | Irritación cutánea (capítulo 3.2) | 2 |  |
|  |  | Sensibilización cutánea (capítulo 3.4) | 1, 1A, 1B |  |
| P363 | Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. | Corrosión cutánea (capítulo 3.2) | 1A, 1B, 1C |  |
| P364 | Y lavarla antes de volverla a usar. | Toxicidad aguda por vía cutánea (capítulo 3.1) | 1, 2, 3, 4 |  |
|  |  | Irritación cutánea (capítulo 3.2) | 2 |  |
|  |  | Sensibilización cutánea (capítulo 3.4) | 1, 1A, 1B |  |
| P378 | Utilizar... para la extinción. | Líquidos inflamables (capítulo 2.6) | 1, 2, 3, 4 | ... medios apropiados especificados por el fabricante/proveedor o la autoridad competente. - si el agua aumenta el riesgo. |
|  |  | Sólidos inflamables (capítulo 2.7) | 1, 2 |  |
|  |  | Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente (capítulo 2.8) | Tipos A, B, C, D, E, F |  |
|  |  | Líquidos pirofóricos (capítulo 2.9) | 1 |  |
|  |  | Sólidos pirofóricos (capítulo 2.10) | 1 |  |
|  |  | Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables (capítulo 2.12) | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Líquidos comburentes (capítulo 2.13) | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Sólidos comburentes (capítulo 2.14) | 1, 2, 3 |  |
| P301 + P310 | EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/… | Toxicidad aguda por ingestión (capítulo 3.1) | 1, 2, 3 | …El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán la fuente apropiada de asistencia médica de urgencia. |
|  |  | Peligro por aspiración (capítulo 3.10) | 1, 2 |  |
| P301 + P312 | EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/…/si la persona se encuentra mal. | Toxicidad aguda por ingestión (capítulo 3.1) | 4 | …El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán la fuente apropiada de asistencia médica de urgencia. |
| P302 + P352 | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/… | Toxicidad aguda por vía cutánea (capítulo 3.1) | 1, 2, 3, 4 | …El fabricante/proveedor o la autoridad competente podrán especificar un producto de limpieza, cuando proceda, o recomendar otro producto en los casos excepcionales en que claramente no sea adecuado utilizar agua. |
|  |  | Irritación cutánea (capítulo 3.2) | 2 |  |
|  |  | Sensibilización cutánea (capítulo 3.4) | 1, 1A, 1B |  |
| P303 + P361 + P353 | EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. | Líquidos inflamables (capítulo 2.6) | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Corrosión cutánea (capítulo 3.2) | 1A, 1B, 1C |  |
| P304 + P312 | EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/…/si la persona se encuentra mal. | Toxicidad aguda por inhalación (capítulo 3.1) | 5 | …El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán la fuente apropiada de asistencia médica de urgencia. |
| P304 + P340 | EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. | Toxicidad aguda por inhalación (capítulo 3.1) | 1, 2, 3, 4 |  |
|  |  | Corrosión cutánea (capítulo 3.2) | 1A, 1B, 1C |  |
|  |  | Sensibilización respiratoria (capítulo 3.4) | 1, 1A, 1B |  |
|  |  | Toxicidad específica de órganos diana (exposición única); irritación de las vías respiratorias (capítulo 3.8) | 3 |  |
|  |  | Toxicidad específica de órganos diana (exposición única); efectos narcóticos (capítulo 3.8) | 3 |  |
| P308 + P311 | EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/… | Toxicidad específica de órganos diana (exposición única) (capítulo 3.8) | 1, 2 | …El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán la fuente apropiada de asistencia médica de urgencia. |
| P332 + P313 | En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. | Irritación cutánea (capítulo 3.2) | 2, 3 | – puede omitirse cuando el consejo P333+P313 aparece en la etiqueta. |
| P342 + P311 | En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/… | Sensibilización respiratoria (capítulo 3.4) | 1, 1A, 1B | …El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán la fuente apropiada de asistencia médica de urgencia. |
| P361 + P364 | Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar | Toxicidad aguda por vía cutánea (capítulo 3.1) | 1, 2, 3 |  |
| P362 + P364 | Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar. | Toxicidad aguda por vía cutánea (capítulo 3.1) | 4 |  |
|  |  | Irritación cutánea (capítulo 3.2) | 2 |  |
|  |  | Sensibilización cutánea (capítulo 3.4) | 1, 1A, 1B |  |
| P370 + P378 | En caso de incendio: Utilizar... para la extinción. | Líquidos inflamables (capítulo 2.6) | 1, 2, 3, 4 | ... medios apropiados especificados por el fabricante/proveedor o la autoridad competente. - si el agua aumenta el riesgo. |
|  |  | Sólidos inflamables (capítulo 2.7) | 1, 2 |  |
|  |  | Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente (capítulo 2.8) | Tipos A, B, C, D, E, F |  |
|  |  | Líquidos pirofóricos (capítulo 2.9) | 1 |  |
|  |  | Sólidos pirofóricos (capítulo 2.10) | 1 |  |
|  |  | Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables (capítulo 2.12) | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Líquidos comburentes (capítulo 2.13) | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Sólidos comburentes (capítulo 2.14) | 1, 2, 3 |  |

Tabla A3.2.4	Codificación de los consejos de prudencia para el almacenamiento

| Código | Consejo de prudencia para el almacenamiento | Clase de peligro | Categoría de peligro | Condiciones de uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| P410 | Proteger de la luz solar. | Aerosoles (capítulo 2.3) | 1, 2, 3 |  |
|  |  | Gases a presión (capítulo 2.5) | Gas comprimido Gas licuado Gas disuelto | – puede omitirse en el caso de gases contenidos en botellas de gas transportables conformes a las prescripciones de la instrucción de embalaje P200 de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, Reglamentación Modelo, de las Naciones Unidas, a menos que dichos gases puedan experimentar una (lenta) descomposición o polimerización, o que la autoridad competente disponga otra cosa. |
|  |  | Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo (capítulo 2.11) | 1, 2 |  |
|  |  | Peróxidos orgánicos (capítulo 2.15) | Tipos A, B, C, D, E, F |  |
| P412 | No exponer a una temperatura superior a 50 ºC/122 ºF. | Aerosoles (capítulo 2.3) | 1, 2, 3 |  |
| P410 + P403 | Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado. | Gases a presión (capítulo 2.5) | Gas comprimido Gas licuado Gas disuelto | – puede omitirse en el caso de gases contenidos en botellas de gas transportables conformes a las prescripciones de la instrucción de embalaje P200 de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, Reglamentación Modelo, de las Naciones Unidas, a menos que dichos gases puedan experimentar una (lenta) descomposición o polimerización, o que la autoridad competente disponga otra cosa. |
| P410 + P412 | Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50 ºC/122 ºF. | Aerosoles (capítulo 2.3) | 1, 2, 3 |  |

Anexo 3:  	Sección 3, “Utilización de los consejos de prudencia”

A3.3.5		Modifíquense los cuadros de los consejos de prudencia aplicables a las clases y categorías de peligro siguientes para que digan:

| EXPLOSIVOS (CAPÍTULO 2.1) |
| --- |
|  |  |  | Símbolo Bomba explotando |
| Categoría de peligro | Palabra de advertencia | Indicación de peligro |  |
| Explosivos inestables | Peligro | H200 | Explosivo inestable |  |
| Consejos de prudencia |
| Prevención | Intervención | Almacenamiento | Eliminación |
| P201 Procurarse las instrucciones antes del uso. P202 No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. P280 Usar equipo de protección para la cara. El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán el tipo de equipo. | P372 Riesgo de explosión en caso de incendio. P373 NO apagar el fuego cuando éste afecta a la carga. P380 Evacuar la zona. | P401 Almacenar ... ... conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional (especifíquese). | P501 Eliminar el contenido/recipiente... ... conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional (especifíquese). |

| GASES INFLAMABLES (INCLUIDOS LOS GASES QUÍMICAMENTE INESTABLES) (CAPÍTULO 2.2) (Gases inflamables) |
| --- |
|  |  |  | Símbolo Llama |
| Categoría de peligro | Palabra de advertencia | Indicación de peligro |  |
| 1 | Peligro | H220 | Gas extremadamente inflamable |  |
| Consejos de prudencia |
| Prevención | Intervención | Almacenamiento | Eliminación |
| P210 Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas al descubierto/de superficies calientes. -No fumar. El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán la(s) fuente(s) de ignición aplicable(s). | P377 Fuga de gas inflamado: No apagar las llamas del gas inflamado si no puede hacerse sin riesgo. P381 Eliminar todas las fuentes de ignición si puede hacerse sin riesgo. | P403 Almacenar en un lugar bien ventilado. |  |

| GASES INFLAMABLES (INCLUIDOS LOS GASES QUÍMICAMENTE INESTABLES) (CAPÍTULO 2.2) (Gases inflamables) |
| --- |
|  |  |  | Símbolo Sin símbolo |
| Categoría de peligro | Palabra de advertencia | Indicación de peligro |  |
| 2 | Atención | H221 | Gas inflamable |  |
| Consejos de prudencia |
| Prevención | Intervención | Almacenamiento | Eliminación |
| P210 Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas al descubierto/de superficies calientes. -No fumar. El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán la(s) fuente(s) de ignición aplicable(s). | P377 Fuga de gas inflamado: No apagar las llamas del gas inflamado si no puede hacerse sin riesgo. P381 Eliminar todas las fuentes de ignición si puede hacerse sin riesgo. | P403 Almacenar en un lugar bien ventilado. |  |

| GASES INFLAMABLES (INCLUIDOS LOS GASES QUÍMICAMENTE INESTABLES) (CAPÍTULO 2.2) (Gases químicamente inestables) |
| --- |
|  |  |  | Símbolo Sin símbolo adicional |
| Categoría de peligro | Palabra de advertencia | Indicación de peligro |  |
| A | Sin palabra de advertencia adicional | H230 | Puede explotar incluso en ausencia de aire |  |
| B | Sin palabra de advertencia adicional | H231 | Puede explotar incluso en ausencia de aire, a presión y/o temperatura elevadas |  |
| Consejos de prudencia |
| Prevención | Intervención | Almacenamiento | Eliminación |
| P202 No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. |  |  |  |

Nota: El presente cuadro contiene únicamente los consejos de prudencia asignados en función de la inestabilidad química del gas. Los demás consejos de prudencia, aplicables en función de la inflamabilidad, figuran en los cuadros respectivos referentes a los gases inflamables.

| AEROSOLES (CAPÍTULO 2.3) |
| --- |
|  |  |  | Símbolo Llama |
| Categoría de peligro | Palabra de advertencia | Indicación de peligro |  |
| 1 | Peligro | H222 | Aerosol extremadamente inflamable |  |
|  |  | H229 | Contiene gas a presión: Puede reventar si se calienta |  |
| 2 | Atención | H223 | Aerosol inflamable |  |
|  |  | H229 | Contiene gas a presión: Puede reventar si se calienta |  |
| Consejos de prudencia |
| Prevención | Intervención | Almacenamiento | Eliminación |
| P210 Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas al descubierto/de superficies calientes. -No fumar. El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán la(s) fuente(s) de ignición aplicable(s). P211 No vaporizar sobre una llama al descubierto o cualquier otra fuente de ignición. P251 No perforar ni quemar, incluso después de su uso. |  | P410 + P412 Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50 °C/122 °F. |  |

| AEROSOLES (CAPÍTULO 2.3) |
| --- |
|  |  |  | Símbolo Sin símbolo |
| Categoría de peligro | Palabra de advertencia | Indicación de peligro |  |
| 3 | Atención | H229 | Contiene gas a presión: Puede reventar si se calienta |  |
| Consejos de prudencia |
| Prevención | Intervención | Almacenamiento | Eliminación |
| P210 Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas al descubierto/de superficies calientes. -No fumar. El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán la(s) fuente(s) de ignición aplicable(s). P251 No perforar ni quemar, incluso después de su uso. |  | P410 + P412 Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50 °C/122 °F. |  |

| GASES COMBURENTES (CAPÍTULO 2.4) |
| --- |
|  |  |  | Símbolo Llama sobre círculo |
| Categoría de peligro | Palabra de advertencia | Indicación de peligro |  |
| 1 | Peligro | H270 | Puede provocar o agravar un incendio; comburente |  |
| Consejos de prudencia |
| Prevención | Intervención | Almacenamiento | Eliminación |
| P220 Mantener/Almacenar alejado de ropa/.../materiales combustibles. ... otros materiales incompatibles especificados por el fabricante/proveedor o la autoridad competente. P244 Mantener las válvulas y conexiones libres de aceite y grasa. | P370 + P376 En caso de incendio: detener la fuga si puede hacerse sin riesgo. | P403 Almacenar en un lugar bien ventilado. |  |

| GASES A PRESIÓN (CAPÍTULO 2.5) |
| --- |
|  |  |  | Símbolo Botella de gas |
| Categoría de peligro | Palabra de advertencia | Indicación de peligro |  |
| Gas comprimido | Atención | H280 | Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta |  |
| Gas licuado | Atención | H280 | Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta |  |
| Gas disuelto | Atención | H280 | Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta |  |
| Consejos de prudencia |
| Prevención | Intervención | Almacenamiento | Eliminación |
|  |  | P410 + P403 Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado. – puede omitirse en el caso de gases contenidos en botellas de gas transportables conformes a las prescripciones de la instrucción de embalaje P200 de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, Reglamentación Modelo, de las Naciones Unidas, a menos que dichos gases puedan experimentar una (lenta) descomposición o polimerización, o que la autoridad competente disponga otra cosa. |  |

| LÍQUIDOS INFLAMABLES (CAPÍTULO 2.6) |
| --- |
|  |  |  | Símbolo Llama |
| Categoría de peligro | Palabra de advertencia | Indicación de peligro |  |
| 1 | Peligro | H224 | Líquido y vapores extremadamente inflamables |  |
| 2 | Peligro | H225 | Líquido y vapores muy inflamables |  |
| 3 | Atención | H226 | Líquido y vapores inflamables |  |
| Consejos de prudencia |
| Prevención | Intervención | Almacenamiento | Eliminación |
| P210 Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas al descubierto/de superficies calientes. – No fumar. El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán la(s) fuente(s) de ignición aplicable(s). P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P240 Toma de tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor - si una sustancia sensible a la electricidad estática tiene que recargarse - si la volatilidad del producto puede dar lugar a la formación de atmósferas peligrosas. P241 Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/... /antideflagrante. ... otros equipos especificados por el fabricante/proveedor o la autoridad competente. P242 No utilizar herramientas que produzcan chispas. P243 Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas. P280 Usar guantes y equipo de protección para los ojos/la cara. El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán el tipo de equipo. | P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. P370 + P378 En caso de incendio: utilizar... para la extinción. ... medios apropiados especificados por el fabricante/proveedor o la autoridad competente. - si el agua aumenta el riesgo. | P403 + P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. | P501 Eliminar el contenido/recipiente... ...conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional (especifíquese). |

| LÍQUIDOS INFLAMABLES (CAPÍTULO 2.6) |
| --- |
|  |  |  | Símbolo Sin símbolo |
| Categoría de peligro | Palabra de advertencia | Indicación de peligro |  |
| 4 | Atención | H227 | Líquido combustible |  |
| Consejos de prudencia |
| Prevención | Intervención | Almacenamiento | Eliminación |
| P210 Mantener alejado de llamas y de superficies calientes. –No fumar. P280 Usar guantes y equipo de protección para los ojos/la cara. El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán el tipo de equipo. | P370 + P378 En caso de incendio: utilizar ... para la extinción. ... medios apropiados especificados por el fabricante/proveedor o la autoridad competente. - si el agua aumenta el riesgo. | P403 + P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. | P501 Eliminar el contenido/recipiente... ... conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional (especifíquese). |
| SÓLIDOS INFLAMABLES (CAPÍTULO 2.7) |
|  |  |  | Símbolo Llama |
| Categoría de peligro | Palabra de advertencia | Indicación de peligro |  |
| 1 | Peligro | H228 | Sólido inflamable |  |
| 2 | Atención | H228 | Sólido inflamable |  |
| Consejos de prudencia |
| Prevención | Intervención | Almacenamiento | Eliminación |
| P210 Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas al descubierto/de superficies calientes. - No fumar. El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán la(s) fuente(s) de ignición aplicable(s). P240 Toma de tierra/enlace equipotencial del recipiente y el equipo receptor. - si hay que recargar material sensible a la electricidad estática. P241 Utilizar equipo eléctrico/de ventilación/iluminación/.../antideflagrante. ... otros equipos especificados por el fabricante /proveedor o la autoridad competente. - si pueden formarse nubes de polvo. P280 Usar guantes y equipo de protección para los ojos/la cara. El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán el tipo de equipo. | P370 + P378 En caso de incendio: utilizar ... para la extinción. ... medios apropiados especificados por el fabricante/proveedor o la autoridad competente. - si el agua aumenta el riesgo. |  |  |

| SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUE REACCIONAN ESPONTÁNEAMENTE (CAPÍTULO 2.8) |
| --- |
|  |  |  | Símbolo Bomba explotando |
| Categoría de peligro | Palabra de advertencia | Indicación de peligro |  |
| Tipo A | Peligro | H240 | Puede explotar al calentarse |  |
| Consejos de prudencia |
| Prevención | Intervención | Almacenamiento | Eliminación |
| P210 Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas al descubierto/de superficies calientes. - No fumar. El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán la(s) fuente(s) de ignición aplicable(s). P220 Mantener/Almacenar alejado de ropa/.../materiales combustibles. ... otros materiales incompatibles especificados por el fabricante/proveedor o la autoridad competente. P234 Conservar únicamente en el recipiente original. P280 Usar guantes y equipo de protección para los ojos/la cara. El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán el tipo de equipo. | P370 + P378 En caso de incendio: utilizar... para la extinción. ... medios apropiados especificados por el fabricante/proveedor o la autoridad competente. - si el agua aumenta el riesgo. P370 + P380 + P375 En caso de incendio: Evacuar la zona. Combatir el incendio a distancia debido al riesgo de explosión. | P403 + P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. P411 Almacenar a una temperatura que no exceda de…°C/…°F. ... temperatura especificada por el fabricante/proveedor o la autoridad competente. P420 Almacenar alejado de otras materias. | P501 Eliminar el contenido/recipiente... ... conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional (especifíquese). |

| SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUE REACCIONAN ESPONTÁNEAMENTE (CAPÍTULO 2.8) |
| --- |
|  |  |  | Símbolo Bomba explotando y llama |
| Categoría de peligro | Palabra de advertencia | Indicación de peligro |  |  |
| Tipo B | Peligro | H241 | Puede incendiarse o explotar al calentarse |  |  |
| Consejos de prudencia |
| Prevención | Intervención | Almacenamiento | Eliminación |
| P210 Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas al descubierto/de superficies calientes. - No fumar. El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán la(s) fuente(s) de ignición aplicable(s). P220 Mantener/Almacenar alejado de ropa/.../materiales combustibles. ... otros materiales incompatibles especificados por el fabricante/proveedor o la autoridad competente. P234 Conservar únicamente en el recipiente original. P280 Usar guantes y equipo de protección para los ojos/la cara. El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán el tipo de equipo. | P370 + P378 En caso de incendio: utilizar... para la extinción. ... medios apropiados especificados por el fabricante/proveedor o la autoridad competente. - si el agua aumenta el riesgo. P370 + P380 + 375 En caso de incendio: Evacuar la zona. Combatir el fuego a distancia debido al riesgo de explosión. | P403 + P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. P411 Almacenar a una temperatura que no exceda de …°C/…°F. ... temperatura especificada por el fabricante/proveedor o la autoridad competente. P420 Almacenar alejado de otras materias. | P501 Eliminar el contenido/recipiente... ...conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional (especifíquese). |

| SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUE REACCIONAN ESPONTÁNEAMENTE (CAPÍTULO 2.8) |
| --- |
|  |  |  | Símbolo Llama |
| Categoría de peligro | Palabra de advertencia | Indicación de peligro |  |
| Tipo C | Peligro | H242 | Puede incendiarse al calentarse |  |
| Tipo D | Peligro | H242 | Puede incendiarse al calentarse |  |
| Tipo E | Atención | H242 | Puede incendiarse al calentarse |  |
| Tipo F | Atención | H242 | Puede incendiarse al calentarse |  |
| Consejos de prudencia |
| Prevención | Intervención | Almacenamiento | Eliminación |
| P210 Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas al descubierto/de superficies calientes. - No fumar. El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán la(s) fuente(s) de ignición aplicable(s). P220 Mantener/Almacenar alejado de ropa/.../materiales combustibles ... otros materiales incompatibles especificados por el fabricante/proveedor o la autoridad competente. P234 Conservar únicamente en el recipiente original. P280 Usar guantes y equipo de protección para los ojos/la cara. El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán el tipo de equipo. | P370 + P378 En caso de incendio: utilizar... para la extinción. ... medios apropiados especificados por el fabricante/proveedor o la autoridad competente. - si el agua aumenta el riesgo. | P403 + P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. P411 Almacenar a una temperatura que no exceda de …°C/…°F. ... temperatura especificada por el fabricante/proveedor o la autoridad competente. P420 Almacenar alejado de otras materias. | P501 Eliminar el contenido/recipiente... ... conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional (especifíquese). |

| LÍQUIDOS PIROFÓRICOS (CAPÍTULO 2.9) |
| --- |
|  |  |  | Símbolo Llama |
| Categoría de peligro | Palabra de advertencia | Indicación de peligro |  |
| 1 | Peligro | H250 | Se inflama espontáneamente en contacto con el aire |  |
| Consejos de prudencia |
| Prevención | Intervención | Almacenamiento | Eliminación |
| P210 Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas al descubierto/de superficies calientes. - No fumar. El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán la(s) fuente(s) de ignición aplicable(s). P222 No dejar en contacto con el aire. P280 Usar guantes y equipo de protección para los ojos/la cara. El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán el tipo de equipo. | P302 + P334 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con agua fría/poner una venda húmeda. P370 + P378 En caso de incendio: utilizar ... para la extinción. ... medios apropiados especificados por el fabricante/proveedor o la autoridad competente. - si el agua aumenta el riesgo. | P422 Almacenar el contenido bajo... ... líquido o gas inerte apropiado especificado por el fabricante/proveedor o la autoridad competente. |  |

| SÓLIDOS PIROFÓRICOS (CAPÍTULO 2.10) |
| --- |
|  |  |  | Símbolo Llama |
| Categoría de peligro | Palabra de advertencia | Indicación de peligro |  |
| 1 | Peligro | H250 | Se inflama espontáneamente en contacto con el aire |  |
| Consejos de prudencia |
| Prevención | Intervención | Almacenamiento | Eliminación |
| P210 Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas al descubierto/de superficies calientes. - No fumar El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán la(s) fuente(s) de ignición aplicable(s). P222 No dejar en contacto con el aire. P280 Usar guantes y equipo de protección para los ojos/la cara. El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán el tipo de equipo. | P335 + P334 Cepillar las partículas sueltas depositadas en la piel. Lavar con agua fría/poner una venda húmeda. P370 + P378 En caso de incendio: utilizar ... para la extinción. ... medios apropiados especificados por el fabricante/proveedor o la autoridad competente. - si el agua aumenta el riesgo. | P422 Almacenar el contenido bajo... ... líquido o gas inerte apropiado especificado por el fabricante/proveedor o la autoridad competente. |  |

| SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUE, EN CONTACTO CON EL AGUA, DESPRENDEN GASES INFLAMABLES (CAPÍTULO 2.12) |
| --- |
|  |  |  | Símbolo Llama |
| Categoría de peligro | Palabra de advertencia | Indicación de peligro |  |
| 1 | Peligro | H260 | En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente |  |
| 2 | Peligro | H261 | En contacto con el agua desprende gases inflamables |  |
| Consejos de prudencia |
| Prevención | Intervención | Almacenamiento | Eliminación |
| P223 Evitar el contacto con el agua. P231 + P232 Manipular en un medio de gas inerte. Proteger de la humedad. P280 Usar guantes y equipo de protección para los ojos/la cara. El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán el tipo de equipo. | P334 + P335 Cepillar las partículas sueltas depositadas en la piel y lavar con agua fría/poner una venda húmeda. P370 + P378 En caso de incendio: utilizar ... para la extinción. ... medios apropiados especificados por el fabricante/proveedor o la autoridad competente. - si el agua aumenta el riesgo. | P402 + P404 Almacenar en un lugar seco y en un recipiente cerrado. | P501 Eliminar el contenido/recipiente... ... conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional (especifíquese). |

| SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUE, EN CONTACTO CON EL AGUA, DESPRENDEN GASES INFLAMABLES (CAPÍTULO 2.12) |
| --- |
|  |  |  | Símbolo Llama |
| Categoría de peligro | Palabra de advertencia | Indicación de peligro |  |
| 3 | Atención | H261 | En contacto con el agua desprende gases inflamables |  |
| Consejos de prudencia |
| Prevención | Intervención | Almacenamiento | Eliminación |
| P231 + P232 Manipular en un medio de gas inerte. Proteger de la humedad. P280 Usar guantes y equipo de protección para los ojos/la cara. El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán el tipo de equipo. | P370 + P378 En caso de incendio: utilizar ... para la extinción. ... medios apropiados especificados por el fabricante/proveedor o la autoridad competente. - si el agua aumenta el riesgo. | P402 + P404 Almacenar en un lugar seco y en un recipiente cerrado. | P501 Eliminar el contenido/recipiente... ...conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional (especifíquese). |

| LÍQUIDOS COMBURENTES (CAPÍTULO 2.13) |
| --- |
|  |  |  | Símbolo Llama sobre círculo |
| Categoría de peligro | Palabra de advertencia | Indicación de peligro |  |
| 1 | Peligro | H271 | Puede provocar incendio o explosión; muy comburente |  |
| Consejos de prudencia |
| Prevención | Intervención | Almacenamiento | Eliminación |
| P210 Mantener alejado del calor. P220 Mantener/Almacenar alejado de ropa y otros materiales combustibles. P221 Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con materias combustibles/... ... otras materias incompatibles especificadas por el fabricante/proveedor o la autoridad competente. P280 Usar guantes y equipo de protección para los ojos/la cara. El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán el tipo de equipo. P283 Llevar ropa resistente al fuego/a las llamas/ignífuga. | P306 + P360 EN CASO DE CONTACTO CON LA ROPA: Enjuagar inmediatamente con agua abundante la ropa y la piel contaminadas antes de quitarse la ropa. P371 + P380 + P375 En caso de un incendio de grandes proporciones y si se trata de grandes cantidades: evacuar la zona y combatir el incendio a distancia debido al riesgo de explosión. P370 + P378 En caso de incendio: utilizar ... para la extinción. ... medios apropiados especificados por el fabricante/proveedor o la autoridad competente. - si el agua aumenta el riesgo. |  | P501 Eliminar el contenido/recipiente... ... conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional (especifíquese). |

| LÍQUIDOS COMBURENTES (CAPÍTULO 2.13) |
| --- |
|  |  |  | Símbolo Llama sobre círculo |
| Categoría de peligro | Palabra de advertencia | Indicación de peligro |  |
| 2 | Peligro | H272 | Puede agravar un incendio; comburente |  |
| 3 | Atención | H272 | Puede agravar un incendio; comburente |  |
| Consejos de prudencia |
| Prevención | Intervención | Almacenamiento | Eliminación |
| P210 Mantener alejado del calor. P220 Mantener/Almacenar alejado de ropa/…/materiales combustibles. … otras materias incompatibles especificadas por el fabricante /proveedor o la autoridad competente. P221 Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con materias combustibles/... ... otras materias incompatibles especificadas por el fabricante /proveedor o la autoridad competente. P280 Usar guantes y equipo de protección para los ojos/la cara. El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán el tipo de equipo. | P370 + P378 En caso de incendio: utilizar... para la extinción. ... medios apropiados especificados por el fabricante/proveedor o la autoridad competente. - si el agua aumenta el riesgo. |  | P501 Eliminar el contenido/recipiente... ...conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional (especifíquese). |

| SÓLIDOS COMBURENTES (CAPÍTULO 2.14) |
| --- |
|  |  |  | Símbolo Llama sobre círculo |
| Categoría de peligro | Palabra de advertencia | Indicación de peligro |  |
| 1 | Peligro | H271 | Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente |  |
| Consejos de prudencia |
| Prevención | Intervención | Almacenamiento | Eliminación |
| P210 Mantener alejado del calor. P220 Mantener alejado de ropa y otros materiales combustibles. P221 Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con materias combustibles/... ... otras materias incompatibles especificadas por el fabricante/proveedor o la autoridad competente. P280 Usar guantes y equipo de protección para los ojos/la cara. El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán el tipo de equipo. P283 Llevar ropa resistente al fuego/a las llamas/ignífuga. | P306 + P360 EN CASO DE CONTACTO CON LA ROPA: Enjuagar inmediatamente con agua abundante la ropa y la piel contaminadas antes de quitarse la ropa. P371 + P380 + P375 En caso de un incendio de grandes proporciones y si se trata de grandes cantidades: evacuar la zona y combatir el incendio a distancia debido al riesgo de explosión. P370 + P378 En caso de incendio: utilizar... para la extinción. ... medios apropiados especificados por el fabricante/proveedor o la autoridad competente. - si el agua aumenta el riesgo. |  | P501 Eliminar el contenido/recipiente... ...conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional (especifíquese). |

| SÓLIDOS COMBURENTES (CAPÍTULO 2.14) |
| --- |
|  |  |  | Símbolo Llama sobre círculo |
| Categoría de peligro | Palabra de advertencia | Indicación de peligro |  |
| 2 | Peligro | H272 | Puede agravar un incendio; comburente |  |
| 3 | Atención | H272 | Puede agravar un incendio; comburente |  |
| Consejos de prudencia |
| Prevención | Intervención | Almacenamiento | Eliminación |
| P210 Mantener alejado del calor. P220 Mantener/Almacenar alejado de ropa/…/otros materiales combustibles. … otras materias incompatibles especificadas por el fabricante/proveedor o la autoridad competente. P221 Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con materias combustibles/... ... otras materias incompatibles especificadas por el fabricante/proveedor o la autoridad competente. P280 Usar guantes y equipo de protección para los ojos/la cara. El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán el tipo de equipo. | P370 + P378 En caso de incendio: utilizar... para la extinción. ... medios apropiados especificados por el fabricante/proveedor o la autoridad competente. - si el agua aumenta el riesgo. |  | P501 Eliminar el contenido/recipiente... ... conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional (especifíquese). |

| TOXICIDAD AGUDA POR INGESTIÓN (CAPÍTULO 3.1) |
| --- |
|  |  |  | Símbolo Calavera y tibias cruzadas |
| Categoría de peligro | Palabra de advertencia | Indicación de peligro |  |
| 1 | Peligro | H300 | Mortal en caso de ingestión |  |
| 2 | Peligro | H300 | Mortal en caso de ingestión |  |
| Consejos de prudencia |
| Prevención | Intervención | Almacenamiento | Eliminación |
| P264 Lavarse... cuidadosamente después de la manipulación. ... partes del cuerpo que hayan de lavarse después de la manipulación, especificadas por el fabricante/proveedor o la autoridad competente. P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. | P301 + P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/… …El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán la fuente apropiada de asistencia médica de urgencia. P321 Tratamiento específico (véase ... en esta etiqueta) ... Referencia a instrucciones adicionales de primeros auxilios. - si se requiere la administración inmediata de un antídoto. P330 Enjuagarse la boca. | P405 Guardar bajo llave. | P501 Eliminar el contenido/recipiente... ...conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional (especifíquese). |

| TOXICIDAD AGUDA POR INGESTIÓN (CAPÍTULO 3.1) |
| --- |
|  |  |  | Símbolo Calavera y tibias cruzadas |
| Categoría de peligro | Palabra de advertencia | Indicación de peligro |  |
| 3 | Peligro | H301 | Tóxico en caso de ingestión |  |
| Consejos de prudencia |
| Prevención | Intervención | Almacenamiento | Eliminación |
| P264 Lavarse... cuidadosamente después de la manipulación. ... partes del cuerpo que hayan de lavarse después de la manipulación, especificadas por el fabricante/proveedor o la autoridad competente. P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. | P301 + P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/… …El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán la fuente apropiada de asistencia médica de urgencia. P321 Tratamiento específico (véase ... en esta etiqueta) ... Referencia a instrucciones adicionales de primeros auxilios. - si se requiere la administración inmediata de un antídoto. P330 Enjuagarse la boca. | P405 Guardar bajo llave. | P501 Eliminar el contenido/recipiente... ...conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional (especifíquese). |

| TOXICIDAD AGUDA POR INGESTIÓN (CAPÍTULO 3.1) |
| --- |
|  |  |  | Símbolo Signo de exclamación |
| Categoría de peligro | Palabra de advertencia | Indicación de peligro |  |
| 4 | Atención | H302 | Nocivo en caso de ingestión |  |
| Consejos de prudencia |
| Prevención | Intervención | Almacenamiento | Eliminación |
| P264 Lavarse... cuidadosamente después de la manipulación. ... partes del cuerpo que hayan de lavarse después de la manipulación, especificadas por el fabricante/proveedor o la autoridad competente. P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. | P301 + P312 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/…/si la persona se encuentra mal. …El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán la fuente apropiada de asistencia médica de urgencia. P330 Enjuagarse la boca |  | P501 Eliminar el contenido/recipiente... ... conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional (especifíquese). |

| TOXICIDAD AGUDA POR INGESTIÓN (CAPÍTULO 3.1) |
| --- |
|  |  |  | Símbolo Sin símbolo |
| Categoría de peligro | Palabra de advertencia | Indicación de peligro |  |
| 5 | Atención | H303 | Puede ser nocivo en caso de ingestión |  |
| Consejos de prudencia |
| Prevención | Intervención | Almacenamiento | Eliminación |
|  | P312 Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/…/si la persona se encuentra mal. …El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán la fuente apropiada de asistencia médica de urgencia. |  |  |

| TOXICIDAD AGUDA POR VÍA CUTÁNEA (CAPITULO 3.1) |
| --- |
|  |  |  | Símbolo Calavera y tibias cruzadas |
| Categoría de peligro | Palabra de advertencia | Indicación de peligro |  |
| 1 | Peligro | H310 | Mortal en contacto con la piel |  |
| 2 | Peligro | H310 | Mortal en contacto con la piel |  |
| Consejos de prudencia |
| Prevención | Intervención | Almacenamiento | Eliminación |
| P262 Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. P264 Lavarse... cuidadosamente después de la manipulación. ... partes del cuerpo que hayan de lavarse después de la manipulación, especificadas por el fabricante/proveedor o la autoridad competente. P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. P280 Usar guantes/ropa de protección. El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán el tipo de equipo. | P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/… …El fabricante/proveedor o la autoridad competente podrán especificar un producto de limpieza, cuando proceda, o recomendar otro producto en los casos excepcionales en que claramente no sea adecuado utilizar agua. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/… …El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán la fuente apropiada de asistencia médica de urgencia. P321 Tratamiento específico (véase... en esta etiqueta) ... Referencia a instrucciones adicionales de primeros auxilios. – si se aconsejan medidas inmediatas tales como el empleo de un producto de limpieza específico. P361 + P364 Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar. | P405 Guardar bajo llave. | P501 Eliminar el contenido/recipiente... ...conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional (especifíquese). |

| TOXICIDAD AGUDA POR VÍA CUTÁNEA (CAPITULO 3.1) |
| --- |
|  |  |  | Símbolo Calavera y tibias cruzadas |
| Categoría de peligro | Palabra de advertencia | Indicación de peligro |  |
| 3 | Peligro | H311 | Tóxico en contacto con la piel |  |
| Consejos de prudencia |
| Prevención | Intervención | Almacenamiento | Eliminación |
| P280 Usar guantes/ropa de protección. El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán el tipo de equipo. | P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/… …El fabricante/proveedor o la autoridad competente podrán especificar un producto de limpieza, cuando proceda, o recomendar otro producto en los casos excepcionales en que claramente no sea adecuado utilizar agua. P312 Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/…/si la persona se encuentra mal. …El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán la fuente apropiada de asistencia médica de urgencia. P321 Tratamiento específico (véase... en esta etiqueta) ... Referencia a instrucciones adicionales de primeros auxilios. – si se aconsejan medidas inmediatas tales como el empleo de un producto de limpieza específico. P361 + P364 Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar. | P405 Guardar bajo llave. | P501 Eliminar el contenido/recipiente... ... conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional (especifíquese). |

| TOXICIDAD AGUDA POR VÍA CUTÁNEA (CAPITULO 3.1) |
| --- |
|  |  |  | Símbolo Signo de exclamación |
| Categoría de peligro | Palabra de advertencia | Indicación de peligro |  |
| 4 | Atención | H312 | Nocivo en contacto con la piel |  |
| Consejos de prudencia |
| Prevención | Intervención | Almacenamiento | Eliminación |
| P280 Usar guantes/ropa de protección. El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán el tipo de equipo. | P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/… …El fabricante/proveedor o la autoridad competente podrán especificar un producto de limpieza, cuando proceda, o recomendar otro producto en los casos excepcionales en que claramente no sea adecuado utilizar agua. P312 Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/…/si la persona se encuentra mal. …El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán la fuente apropiada de asistencia médica de urgencia. P321 Tratamiento específico (véase... en esta etiqueta) ... Referencia a instrucciones adicionales de primeros auxilios. – si se aconsejan medidas inmediatas tales como el empleo de un producto de limpieza específico. P362 + P364 Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar. |  | P501 Eliminar el contenido/recipiente... ...conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional (especifíquese). |

| TOXICIDAD AGUDA POR VÍA CUTÁNEA (CAPITULO 3.1) |
| --- |
|  |  |  | Símbolo Sin símbolo |
| Categoría de peligro | Palabra de advertencia | Indicación de peligro |  |
| 5 | Atención | H313 | Puede ser nocivo en contacto con la piel |  |
| Consejos de prudencia |
| Prevención | Intervención | Almacenamiento | Eliminación |
|  | P312 Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/…/si la persona se encuentra mal. …El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán la fuente apropiada de asistencia médica de urgencia. |  |  |

| TOXICIDAD AGUDA POR INHALACIÓN (CAPÍTULO 3.1) |
| --- |
|  |  |  | Símbolo Calavera y tibias cruzadas |
| Categoría de peligro | Palabra de advertencia | Indicación de peligro |  |
| 1 | Peligro | H330 | Mortal si se inhala |  |
| 2 | Peligro | H330 | Mortal si se inhala |  |
| Consejos de prudencia |
| Prevención | Intervención | Almacenamiento | Eliminación |
| P260 No respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles. El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán las condiciones aplicables. P271 Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado. P284 [En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria. El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán el equipo. – el texto entre corchetes podrá usarse en los casos en que el producto químico en el punto de uso venga acompañado de información adicional en que se explique el tipo de ventilación que sería suficiente para poder usarlo de forma segura. | P304 + P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/… …El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán la fuente apropiada de asistencia médica de urgencia. P320 Es necesario un tratamiento específico urgente (véase... en esta etiqueta). ... Referencia a instrucciones adicionales de primeros auxilios. - si se requiere la administración inmediata de un antídoto. | P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Guardar el recipiente herméticamente cerrado. - si la volatilidad del producto puede dar lugar a la formación de atmósferas peligrosas. P405 Guardar bajo llave. | P501 Eliminar el contenido/recipiente... ...conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional (especifíquese). |

| TOXICIDAD AGUDA POR INHALACIÓN (CAPÍTULO 3.1) |
| --- |
|  |  |  | Símbolo Calavera y tibias cruzadas |
| Categoría de peligro | Palabra de advertencia | Indicación de peligro |  |
| 3 | Peligro | H331 | Tóxico si se inhala |  |
| Consejos de prudencia |
| Prevención | Intervención | Almacenamiento | Eliminación |
| P261 Evitar respirar polvos/humos/gases/nieblas/ vapores/aerosoles. El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán las condiciones aplicables. – puede omitirse cuando el consejo P260 aparece en la etiqueta. P271 Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado. | P304 + P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P311 Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/… …El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán la fuente apropiada de asistencia médica de urgencia. P321 Tratamiento específico (véase... en esta etiqueta). ... Referencia a instrucciones adicionales de primeros auxilios. - si se requieren medidas específicas inmediatas. | P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Guardar el recipiente herméticamente cerrado. - si la volatilidad del producto puede dar lugar a la formación de atmósferas peligrosas. P405 Guardar bajo llave. | P501 Eliminar el contenido/recipiente …conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional (especifíquese). |

| TOXICIDAD AGUDA POR INHALACIÓN (CAPÍTULO 3.1) |
| --- |
|  |  |  | Símbolo Signo de exclamación |
| Categoría de peligro | Palabra de advertencia | Indicación de peligro |  |
| 4 | Atención | H332 | Nocivo si se inhala |  |
| Consejos de prudencia |
| Prevención | Intervención | Almacenamiento | Eliminación |
| P261 Evitar respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles. El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán las condiciones aplicables. – puede omitirse cuando el consejo P260 aparece en la etiqueta. P271 Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado. | P304 + P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P312 Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/…/si la persona se encuentra mal. …El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán la fuente apropiada de asistencia médica de urgencia. |  |  |

| TOXICIDAD AGUDA POR INHALACIÓN (CAPÍTULO 3.1) |
| --- |
|  |  |  | Símbolo Sin símbolo |
| Categoría de peligro | Palabra de advertencia | Indicación de peligro |  |
| 5 | Atención | H333 | Puede ser nocivo si se inhala |  |
| Consejos de prudencia |
| Prevención | Intervención | Almacenamiento | Eliminación |
|  | P304 + P312 EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/…/si la persona se encuentra mal. …El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán la fuente apropiada de asistencia médica de urgencia. |  |  |

| CORROSIÓN/IRRITACIÓN CUTÁNEAS (CAPÍTULO 3.2) |
| --- |
|  |  |  | Símbolo Corrosión |
| Categoría de peligro | Palabra de advertencia | Indicación de peligro |  |
| 1A a 1C | Peligro | H314 | Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares |  |
| Consejos de prudencia |
| Prevención | Intervención | Almacenamiento | Eliminación |
| P260 No respirar polvos o nieblas - si durante la utilización pueden producirse partículas inhalables. P264 Lavarse... cuidadosamente después de la manipulación. ... partes del cuerpo que hayan de lavarse después de la manipulación, especificadas por el fabricante/proveedor o la autoridad competente. P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara. El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán el tipo de equipo. | P301 + P330 + P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. P363 Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. P304 + P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/…. …El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán la fuente apropiada de asistencia médica de urgencia. P321 Tratamiento específico (véase... en esta etiqueta). ... Referencia a instrucciones adicionales de primeros auxilios. - El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán un producto de limpieza apropiado, según proceda. P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. | P405 Guardar bajo llave. | P501 Eliminar el contenido/recipiente... ... conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional (especifíquese). |
| CORROSIÓN/IRRITACIÓN CUTÁNEAS (CAPÍTULO 3.2) |
|  |  |  | Símbolo Signo de exclamación |
| Categoría de peligro | Palabra de advertencia | Indicación de peligro |  |
| 2 | Atención | H315 | Provoca irritación cutánea |  |
| Consejos de prudencia |
| Prevención | Intervención | Almacenamiento | Eliminación |
| P264 Lavarse... cuidadosamente después de la manipulación. ... partes del cuerpo que hayan de lavarse después de la manipulación, especificadas por el fabricante/proveedor o la autoridad competente. P280 Usar guantes de protección. El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán el tipo de equipo. | P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/… …El fabricante/proveedor o la autoridad competente podrán especificar un producto de limpieza, cuando proceda, o recomendar otro producto en los casos excepcionales en que claramente no sea adecuado utilizar agua. P321 Tratamiento específico (véase...en esta etiqueta) … Referencia a instrucciones adicionales de primeros auxilios. - El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán un producto de limpieza apropiado, según proceda. P332 + P313 En caso irritación cutánea: consultar a un médico. – puede omitirse cuando el consejo P333+P313 aparece en la etiqueta. P362 + P364 Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar. |  |  |

| CORROSIÓN/IRRITACIÓN CUTÁNEAS (CAPÍTULO 3.2) |
| --- |
|  |  |  | Símbolo Sin símbolo |
| Categoría de peligro | Palabra de advertencia | Indicación de peligro |  |
| 3 | Atención | H316 | Provoca una leve irritación cutánea |  |
| Consejos de prudencia |
| Prevención | Intervención | Almacenamiento | Eliminación |
|  | P332 + P313 En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. – puede omitirse cuando el consejo P333+P313 aparece en la etiqueta. |  |  |

| LESIONES OCULARES GRAVES/IRRITACIÓN OCULAR (CAPÍTULO 3.3) |
| --- |
|  |  |  | Símbolo Corrosión |
| Categoría de peligro | Palabra de advertencia | Indicación de peligro |  |
| 1 | Peligro | H318 | Provoca lesiones oculares graves |  |
| Consejos de prudencia |
| Prevención | Intervención | Almacenamiento | Eliminación |
| P280 Usar equipo de protección para los ojos/la cara. El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán el tipo de equipo. | P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/… …El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán la fuente apropiada de asistencia médica de urgencia. |  |  |

| SENSIBILIZACIÓN RESPIRATORIA (CAPÍTULO 3.4) |
| --- |
|  |  |  | Símbolo Peligro para la salud |
| Categoría de peligro | Palabra de advertencia | Indicación de peligro |  |
| 1, 1A, 1B | Peligro | H334 | Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala |  |
| Consejos de prudencia |
| Prevención | Intervención | Almacenamiento | Eliminación |
| P261 Evitar respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/ aerosoles El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán las condiciones aplicables. - puede omitirse cuando el consejo P260 aparece en la etiqueta. P284 [En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria. El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán el equipo. – el texto entre corchetes podrá usarse en los casos en que el producto químico en el punto de uso venga acompañado de información adicional en que se explique el tipo de ventilación que sería suficiente para poder usarlo de forma segura. | P304 + P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P342 + P311 En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/… …El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán la fuente apropiada de asistencia médica de urgencia. |  | P501 Eliminar el contenido/recipiente ... ... conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional (especifíquese). |

| SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA (CAPÍTULO 3.4) |
| --- |
|  |  |  | Símbolo Signo de exclamación |
| Categoría de peligro | Palabra de advertencia | Indicación de peligro |  |
| 1, 1A, 1B | Atención | H317 | Puede provocar una reacción cutánea alérgica |  |
| Consejos de prudencia |
| Prevención | Intervención | Almacenamiento | Eliminación |
| P261 Evitar respirar polvos/humos/gases/nieblas/ vapores/aerosoles. El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán las condiciones aplicables. – puede omitirse cuando el consejo P260 aparece en la etiqueta. P272 La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo. P280 Usar guantes de protección. El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán el tipo de equipo. | P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/… …El fabricante/proveedor o la autoridad competente podrán especificar un producto de limpieza, cuando proceda, o recomendar otro producto en los casos excepcionales en que claramente no sea adecuado utilizar agua. P333 + P313 En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico. P321 Tratamiento específico (véase... en esta etiqueta) ... Referencia a instrucciones adicionales de primeros auxilios. - El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán un producto de limpieza apropiado, según proceda. P362 + P364 Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar. |  | P501 Eliminar el contenido/recipiente... ...conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional (especifíquese). |

| MUTAGENICIDAD EN CÉLULAS GERMINALES (CAPÍTULO 3.5) |
| --- |
|  |  |  | Símbolo Peligro para la salud |
| Categoría de peligro | Palabra de advertencia | Indicación de peligro |  |
| 1 | Peligro | H340 | Puede provocar defectos genéticos <...> |  |
| 2 | Atención | H341 | Susceptible de provocar defectos genéticos <…> |  |
|  |  | <...> (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa) |  |
| Consejos de prudencia |
| Prevención | Intervención | Almacenamiento | Eliminación |
| P201 Procurarse las instrucciones antes del uso. P202 No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara. El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán el tipo de equipo. | P308 + P313 EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico. | P405 Guardar bajo llave. | P501 Eliminar el contenido/recipiente... ...conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional (especifíquese). |

| CARCINOGENICIDAD (CAPÍTULO 3.6) |
| --- |
|  |  |  | Símbolo Peligro para la salud |
| Categoría de peligro | Palabra de advertencia | Indicación de peligro |  |
| 1 | Peligro | H350 | Puede provocar cáncer <...> |  |
| 2 | Atención | H351 | Susceptible de provocar cáncer <...> |  |
|  |  | <...> (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa). |  |
| Consejos de prudencia |
| Prevención | Intervención | Almacenamiento | Eliminación |
| P201 Procurarse las instrucciones antes del uso. P202 No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara. El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán el tipo de equipo. | P308 + P313 EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico. | P405 Guardar bajo llave. | P501 Eliminar el contenido/recipiente... ...conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional (especifíquese). |

| TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN (CAPÍTULO 3.7) |
| --- |
|  |  |  | Símbolo Peligro para la salud |
| Categoría de peligro | Palabra de advertencia | Indicación de peligro |  |
| 1 | Peligro | H360 | Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto <...> <<...>> |  |
| 2 | Atención | H361 | Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto <...> <<...>> |  |
|  |  | <...> (indíquese el efecto específico si se conoce) |  |
|  |  | <<...>> (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa) |  |
| Consejos de prudencia |
| Prevención | Intervención | Almacenamiento | Eliminación |
| P201 Procurarse las instrucciones antes del uso. P202 No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara. El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán el tipo de equipo. | P308 + P313 EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico. | P405 Guardar bajo llave. | P501 Eliminar el contenido/recipiente... ...conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional (especifíquese). |

| TOXICIDAD SISTÉMICA ESPECÍFICA DE ÓRGANOS DIANA (EXPOSICIÓN ÚNICA) (CAPÍTULO 3.8) |
| --- |
|  |  |  | Símbolo Peligro para la salud |
| Categoría de peligro | Palabra de advertencia | Indicación de peligro |  |
| 1 | Peligro | H370 | Provoca daños en los órganos <...> <<...>> |  |
|  |  | <...> (indíquense todos los órganos afectados si se conocen) |  |
|  |  | <<...>> (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa) |  |
| Consejos de prudencia |
| Prevención | Intervención | Almacenamiento | Eliminación |
| P260 No respirar polvo/humos/gas/nieblas/vapores/ aerosoles. El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán las condiciones aplicables. P264 Lavarse... cuidadosamente después de la manipulación. ... partes del cuerpo que hayan de lavarse después de la manipulación, especificadas por el fabricante/proveedor o la autoridad competente. P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. | P308 + P311 EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/… …El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán la fuente apropiada de asistencia médica de urgencia. P321 Tratamiento específico (véase... en esta etiqueta). ... Referencia a instrucciones adicionales de primeros auxilios. - si se requieren medidas inmediatas. | P405 Guardar bajo llave. | P501 Eliminar el contenido/recipiente... ...conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional (especifíquese). |

| TOXICIDAD SISTÉMICA ESPECÍFICA DE ÓRGANOS DIANA (EXPOSICIÓN ÚNICA) (CAPÍTULO 3.8) |
| --- |
|  |  |  | Símbolo Peligro para la salud |
| Categoría de peligro | Palabra de advertencia | Indicación de peligro |  |
| 2 | Atención | H371 | Puede provocar daños en los órganos <...> <<...>>. |  |
|  |  | <...> (indíquense todos los órganos afectados si se conocen) |  |
|  |  | <<...>> (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa) |  |
| Consejos de prudencia |
| Prevención | Intervención | Almacenamiento | Eliminación |
| P260 No respirar polvo/humos/gas/nieblas/vapores/aerosoles. El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán las condiciones aplicables. P264 Lavarse... cuidadosamente después de la manipulación. ... partes del cuerpo que hayan de lavarse después de la manipulación, especificadas por el fabricante/proveedor o la autoridad competente. P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. | P308 + P311 EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/… …El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán la fuente apropiada de asistencia médica de urgencia. | P405 Guardar bajo llave. | P501 Eliminar el contenido/recipiente... ... conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional (especifíquese). |

| TOXICIDAD SISTÉMICA ESPECÍFICA DE ÓRGANOS DIANA (EXPOSICIÓN ÚNICA) (CAPÍTULO 3.8) |
| --- |
|  |  |  | Símbolo Signo de exclamación |
| Categoría de peligro | Palabra de advertencia | Indicación de peligro |  |
| 3 | Atención | H335 | Puede irritar las vías respiratorias |  |
|  |  | H336 | Puede provocar somnolencia o vértigo |  |
| Consejos de prudencia |
| Prevención | Intervención | Almacenamiento | Eliminación |
| P261 Evitar respirar polvos/humos/gases/nieblas/ vapores/aerosoles. El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán las condiciones aplicables. – puede omitirse cuando el consejo P260 aparece en la etiqueta. P271 Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado. | P304 + P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P312 Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/…/si la persona se encuentra mal. …El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán la fuente apropiada de asistencia médica de urgencia. | P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Guardar el recipiente herméticamente cerrado. - si la volatilidad del producto puede dar lugar a la formación de atmósferas peligrosas. P405 Guardar bajo llave. | P501 Eliminar el contenido/recipiente... ...conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional (especifíquese). |

| PELIGRO POR ASPIRACIÓN (CAPÍTULO 3.10) |
| --- |
|  |  |  | Símbolo Peligro para la salud |
| Categoría de peligro | Palabra de advertencia | Indicación de peligro |  |
| 1 | Peligro | H304 | Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias |  |
| 2 | Atención | H305 | Puede ser nocivo en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias |  |
| Consejos de prudencia |
| Prevención | Intervención | Almacenamiento | Eliminación |
|  | P301 + P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/… …El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificarán la fuente apropiada de asistencia médica de urgencia. P331 NO provocar el vómito. | P405 Guardar bajo llave. | P501 Eliminar el contenido/recipiente... ...conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional (especifíquese). |

Anexo 4

A4.3.2.1.2	Modifíquese para que diga:

“Si la sustancia o mezcla se clasifica con arreglo a las partes 2, 3 y/o 4 del SGA, en general la clasificación se comunica indicando la clase y/o categoría/subcategoría de peligro aplicables. Por ejemplo: líquido inflamable, Categoría 1, y corrosivo para la piel, Categoría 1A. Sin embargo, cuando en una misma clase de peligro pueden darse clasificaciones distintas, con la misma indicación de peligro, la clasificación debería reflejar dicha diferenciación. Por ejemplo, en el caso de la toxicidad aguda, la clasificación varía en función de la vía de exposición de la manera siguiente: toxicidad aguda por ingestión, Categoría 1; toxicidad aguda por contacto cutáneo, Categoría 1; y toxicidad aguda por inhalación, Categoría 1. Si una sustancia o mezcla pertenece a más de una categoría dentro de una misma clase de peligro para la que existe algún tipo de diferenciación, deberán comunicarse todas las clasificaciones.”

# Text boxes

¿Es químicamente inestable a una temperatura superior a 20 °C y/o una presión superior a 101,3 kPa?

¿Es químicamente inestable a 20 °C y a una presión de referencia de 101,3 kPa?

No

No

Gas inflamable o mezcla de gases inflamables

Sí

Categoría A 
(gas químicamente inestable)

Sin símbolo adicional

Sin palabra de advertencia adicional

No se clasifica como químicamente inestable

Sí

Categoría B 
(gas químicamente inestable)

Sin símbolo adicional

Sin palabra de advertencia adicional

Categoría 3

Sin símbolo

Atención

Gas disuelto

Atención

No

¿Es la temperatura crítica superior a +65 °C?

¿Se encuentra el gas en estado parcialmente líquido a causa de su baja temperatura?

No

¿Es el gas totalmente gaseoso a–50 (C?

No

Gas licuado
(a baja presión)

Atención

Gas licuado refrigerado

Atención

Gas comprimido

Atención

¿Está la temperatura crítica comprendida entre
 –50 °C y +65 (C?

¿Se trata de un gas disuelto en un disolvente en fase líquida?

La sustancia o la mezcla es un gas

No

¿Se trata de un gas contenido en un recipiente a una presión (manométrica) superior o igual a 200 kPa a 20 °C, o de un gas licuado o licuado refrigerado?

No se clasifica como gas a presión

No

Sí

Sí

Sí

¿Se vuelve el gas parcialmente líquido a temperaturas superiores a – 50 °C?

Sí

Sí

Gas licuado
(a alta presión)

Atención

Sí

Sí