CENTRAL COMMISSION FOR THE NAVIGATION OF THE RHINE		WP.15/AC.2/18/INF.02

30. September 2010

Or. DEUTSCH

GEMEINSAME EXPERTENTAGUNG FÜR DIE DEM

ÜBEREINKOMMEN ÜBER DIE INTERNATIONALE BEFÖRDERUNG

VON GEFÄHRLICHEN GÜTERN AUF BINNENWASSERSTRASSEN

BEIGEFÜGTE VERORDNUNG (ADN)

(SICHERHEITSAUSSCHUSS)

(18. Tagung, Genf, 24. bis 27.Januar 2011)

Punkt 5(b) zur vorläufigen Tagesordnung

VORSCHLAG FÜR ÄNDERUNGEN IN DEN ANHÄNGEN DES ADN

##### Weitere Änderungsvorschläge

3.2.1 Tabelle A

Eingereicht durch die Regierung von Deutschland

Einleitung

1.	In der 17. Sitzung des Sicherheitsausschusses vom 23. bis 26. August 2010 wurde mit dem Dokument CCNR-ZKR/ADN/WP.15/AC.2/17/INF6 ein Bericht über die Tätigkeit der informellen Arbeitsgruppe Stoffe vorgelegt. Der Sicherheitsausschuss bat darum, die für die empfohlenen Änderungen zur 18. Sitzung des Sicherheitsausschusses entsprechende Anträge vorzulegen (siehe Bericht der 17. Sitzung des Sicherheitsausschusses ECE/TRANS/WP.15/AC.2/36 Par. 51-56).

2. 	Die deutsche Delegation bat darum, ihr bis zum Antragstermin Kommentare und Bemerkungen zukommen zu lassen. Unter den erhaltenen Kommentaren waren auch einige, die die Tabelle A betreffen.

Vorschlag

3.	Gemäß dem Arbeitsergebnis der Informellen Arbeitsgruppe Stoffe und der abgegebenen Kommentare werden die im Folgenden aufgelisteten Änderungen in der Tabelle A vorgeschlagen. Sie erfolgten auf Grundlage des ADN 2009 einschließlich Korrigendum (ECE/TRANS/203, Vol. I and II und ECE/TRANS/203c1) sowie der Änderungsentwürfe zu der dem ADN beigefügten Verordnung einschließlich der beiden Korrigenda (ECE/ADN/9, ECE/ADN/9/Corr.1 und ECE/ADN/9/Corr.2).

Die Begründung erfolgt mündlich durch die Informelle Arbeitsgruppe Stoffe.

.

Änderungen in Tabelle A

| Stoffnummer/ UN-Nummer | Benennung und Beschreibung | Klasse | Klassifizierungs- code | Verpackungs- gruppe | Gefahrzettel | Sondervorschriften | begrenzte Mengen | Beförderung zugelassen | Ausrüstung erforderlich | Lüftung | Maßnahmen während des Ladens / Löschens / Beförderns | Anzahl der Kegel/Lichter | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1.1.3 | 5.2.2 | 3.3 | 3.4.6 | 3.5.1.2 | 3.2.1 | 8.1.5 | 7.1.6 | 7.1.6 | 7.1.5 | 3.2.1 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1810 | PHOSPHOROXYCHLORID | 6.1 | TC3 | I | 6.1+8 | 354 | 0 | E0 |  | PP, EP PP,EP, TOX, A | - VE02 |  |  |  | 0 2 |  |
| 1834 | SULFURYLCHLORID | 6.1 | TC3 | I | 6.1+8 | 354 | 0 | E0 |  | PP, EP PP,EP, TOX, A | - VE02 |  |  |  | 0 2 |  |
| 1838 | TITANTETRACHLORID | 8 | C1 | II | 8 | 354 | 0 | E0 |  | PP, EP PP,EP, TOX, A | - VE02 |  |  |  | 0 2 |  |
| 2481 | ETHYLISOCYANAT | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 354 802 | 0 | E0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE01, VE02 |  |  |  | 0 2 |  |
| 0509 | TREIBLADUNGSPULVER | 1 | 1.4C |  | 1 |  | 0 | E0 |  | PP | HA01, HA03, HA04, HA05, HA06 | - LO01 |  |  |  |  |
| 3488 | BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜS-SIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G., mit einer Giftigkeit beim Einatmen von höchstens 200 ml/m3 und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 500 LC50 | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8 | 274 | 0 | E0 |  | PP, EP, EX, TOX, A | VE02,VE02 VE01,VE02 |  |  |  |  |  |
| 3495 | IOD | 8 | CT2 | III | 8+6.1 | 279, 802 | 5 kg | E1 |  | PP, EX, TOX, A PP, EP, TOX, A | VE02 |  |  |  |  |  |

***

# Footnotes

Von der UN-ECE in Englisch, Französisch und Russisch unter dem Aktenzeichen TRANS/WP.15/AC.2/18/INF.02 verteilt.

Gemäß dem Arbeitsprogramm 2006-2010 des Binnenverkehrsausschusses (ECE/TRANS/166/Add.1, Punkt 02.7b).