| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2011/56 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 7 April 2011 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Сто пятьдесят четвертая сессия

Женева, 21−24 июня 2011 года

Пункт 4.7.1 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов 
поправок к действующим правилам, 
предложенных GRPE

Предложение по дополнению 2 к поправкам серии 06 к Правилам № 83 (выбросы загрязняющих веществ транспортными средствами категорий M1 и N1)

Представлено Рабочей группой по проблемам энергии и загрязнения окружающей среды*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по проблемам энергии и загрязнения окружающей среды (GRPE) на ее шестьдесят первой сессии в целях включения новых технических требований для вентилятора с пропорциональной скоростью вращения, который может использоваться в ходе испытаний транспортных средств на динамометрическом стенде. В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2011/6, воспроизведенный в приложении IV к докладу (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/61, пункт 34). Этот текст передается на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (АС.1).

Включить новый пункт 12.1.2 (Переходные положения) следующего содержания:

"По истечении 36 месяцев после даты вступления в силу Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, предоставляют официальное утверждение только в том случае, если тип транспортного средства, подлежащий официальному утверждению, соответствует требованиям настоящих Правил с внесенными в них поправками в соответствии с дополнением 2 к поправкам серии 06."

Приложение 4, пункт 6.1.3 изменить следующим образом:

"6.1.3		На транспортное средство направляют с переменной скоростью поток воздуха. Скорость подачи воздуха должна находиться в рабочих пределах от 10 км/ч до не менее максимальной скорости используемого цикла испытания. Линейная скорость воздуха на выходе из воздуходувки должна быть в пределах ±5 км/ч по отношению к окружной скорости соответствующего бегового барабана в диапазоне от 10 км/ч до 50 км/ч. В диапазоне свыше 50 км/ч линейная скорость воздуха должна оставаться в пределах ±10 км/ч по отношению к окружной скорости соответствующего бегового барабана. При окружной скорости бегового барабана менее 10 км/ч скорость воздуха может быть равна нулю.

Вышеуказанную скорость воздуха определяют как среднее значение ряда измерительных точек.

а)	Для воздуходувок с прямоугольными выпускными отверстиями − точки расположены в центре каждого прямоугольника, разделяющего все выпускное отверстие воздуходувки на девять секторов (причем как по горизонтали, так и по вертикали это выпускное отверстие делят на три равные части). В центральной зоне измерение не проводят (как показано на схеме ниже).

| + | + | + |
| --- | --- | --- |
| + |  | + |
| + | + | + |

b)	Для воздуходувок с круглыми выпускными отверстиями − выпускное отверстие делят на восемь равных секторов вертикальными, горизонтальными и наклоненными под углом 45( линиями. Измерительные точки располагают на пересечениях биссектрис каждого из секторов (22,5() с окружностью радиусом в две трети радиуса выпускного отверстия (как показано на схеме ниже).

Эти измерения проводят в условиях отсутствия транспортного средства или иного препятствия перед воздуходувкой.

Устройство, используемое для измерения линейной скорости воздушного потока, должно располагаться на расстоянии 0−20 см от воздуховыпускного отверстия.

Окончательно выбранная воздуходувка должна иметь следующие характеристики:

а)	площадь не менее 0,2 м2;

b)	высота от пола до нижнего края: приблизительно 20 см;

с)	расстояние от передней части транспортного средства: приблизительно 30 см.

Высота и поперечное положение вентилятора охлаждения может изменяться по просьбе изготовителя и если орган, предоставляющий официальное утверждение, считает это целесообразным.

В случаях, описанных выше, положение и конфигурацию вентилятора охлаждения регистрируют в протоколе испытаний на официальное утверждение и используют для проверки соответствия производства (СП) и эксплуатационного соответствия (ЭС)."

Приложение 4a, пункт 3.4.2 изменить следующим образом:

"3.4.2		На транспортное средство направляют с переменной скоростью поток воздуха. Скорость подачи воздуха должна находиться в рабочих пределах от 10 км/ч до не менее максимальной скорости используемого цикла испытания. Линейная скорость воздуха на выходе из воздуходувки должна быть в пределах ±5 км/ч по отношению к окружной скорости соответствующего бегового барабана в диапазоне от 10 км/ч до 50 км/ч. В диапазоне свыше 50 км/ч линейная скорость воздуха должна оставаться в пределах ±10 км/ч по отношению к окружной скорости соответствующего бегового барабана. При окружной скорости бегового барабана менее 10 км/ч скорость воздуха может быть равна нулю.

Вышеуказанную скорость воздуха определяют как среднее значение ряда измерительных точек.

а)	Для воздуходувок с прямоугольными выпускными отверстиями − точки расположены в центре каждого прямоугольника, разделяющего все выпускное отверстие воздуходувки на девять секторов (причем как по горизонтали, так и по вертикали это выпускное отверстие делят на три равные части). В центральной зоне измерение не проводят (как показано на схеме ниже).

| + | + | + |
| --- | --- | --- |
| + |  | + |
| + | + | + |

b)	Для воздуходувок с круглыми выпускными отверстиями − выпускное отверстие делят на восемь равных секторов вертикальными, горизонтальными и наклоненными под углом 45( линиями. Измерительные точки располагают на пересечениях биссектрис каждого из секторов (22,5() с окружностью радиусом в две трети радиуса выпускного отверстия (как показано на схеме ниже).

Эти измерения проводят в условиях отсутствия транспортного средства или иного препятствия перед воздуходувкой.

Устройство, используемое для измерения линейной скорости воздушного потока, должно располагаться на расстоянии 0−20 см от воздуховыпускного отверстия.

Окончательно выбранная воздуходувка должна иметь следующие характеристики:

а)	площадь не менее 0,2 м2;

b)	высота от пола до нижнего края: приблизительно 20 см;

с)	расстояние от передней части транспортного средства: приблизительно 30 см.

Высота и поперечное положение вентилятора охлаждения может изменяться по просьбе изготовителя и если орган, предоставляющий официальное утверждение, считает это целесообразным.

В случаях, описанных выше, положение и конфигурацию вентилятора охлаждения регистрируют в протоколе испытаний на официальное утверждение и используют для проверки соответствия производства (СП) и эксплуатационного соответствия (ЭС)."

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.