|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2011/133 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 29 juillet 2011 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

155e session

Genève, 15-18 novembre 2011

Point 4.11.6 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 – Examen des projets de rectificatifs
à des Règlements existants soumis par le GRE

Proposition de rectificatif 1 à la révision 1 du Règlement no 104 (Marquages rétroréfléchissants)

Communication du Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse*

Le texte reproduit ci-après a été adopté par le Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse (GRE) à sa soixante-cinquième session pour apporter une correction de forme. Il a été établi sur la base du document ECE/TRANS/WP.29/GRE/2011/4 non modifié (ECE/TRANS/WP.29/GRE/65, par. 31). Il est transmis pour examen au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration (AC.1).

Annexe 7, paragraphe 1, lire:

«Lorsque l’échantillon est éclairé au moyen de l’illuminant normalisé A de la CIE et mesuré conformément aux recommandations formulées dans la publication CIE no 54 (1982), le coefficient de réflexion R’ exprimé en candelas par m2, par lux (cd/m-2/lx-1), des surfaces réflectorisées à l’état neuf doit être au moins égal à celui indiqué dans le tableau 1 pour le jaune, le blanc et le rouge.».

Annexe 7, tableau 1, lire:

# «Tableau 1

Valeurs minimales du coefficient de rétroréflexion R’ [cd/m-2/lx-1]

| Angle d’observation α [º] | Angle d’éclairage β [º] |
| --- | --- |
| α=0,33(20’) | β1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | β2 | 5 | 20 | 30 | 40 | 60 |
| Couleur |  |  |  |  |  |  |
| Jaune |  | 300 | - | 130 | 75 | 10 |
| Blanc |  | 450 | - | 200 | 95 | 16 |
| Rouge |  | 120 | 60 | 30 | 10 | - |

».

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail pour 2010-2014 du Comité des transports intérieurs (ECE/TRANS/208, par. 106 et ECE/TRANS/2010/8, activité 02.4), le Forum mondial élabore, harmonise et actualise les Règlements afin d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.