| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2011/138 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 2 August 2011 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Рабочая группа по пассивной безопасности

Сто пятьдесят пятая сессия
Женева, 15−18 ноября 2011 года
Пункт 4.12.5 предварительной повестки дня
Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов 
исправлений к действующим правилам, 
представленных GRSG

Предложения по исправлению 1 к дополнению 3 к Правилам № 125 (поле обзора водителя спереди)

Представлено Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности (GRSG), на ее сотой сессии. В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2011/17 без поправок (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/79, пункт 36). Этот текст представлен на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (AC.1).

I.	Предложение

Пункт 5.1.3 изменить следующим образом (включая сноску 4):

"5.1.3		За исключением случаев, предусмотренных в пункте 5.1.3.1 или 5.1.3.2, помимо помех, создаваемых передними стойками кузова, разделительными стойками неподвижных или подвижных форточек или секций боковых окон, внешними радиоантеннами, зеркалами заднего вида и стеклоочистителями, в поле прямого обзора водителя спереди в пределах 180° не должно быть никаких помех ниже горизонтальной плоскости, проходящей через точку V1 над тремя плоскостями, проходящими через точку V2, одна из которых перпендикулярна плоскости X-Z и отклоняется от горизонтальной плоскости на 4° вниз в направлении вперед, а две другие перпендикулярны плоскости Y-Z и отклоняются от горизонтальной плоскости на 4° вниз (см. приложение 4, добавление, рис. 4).

Помехами для поля обзора не считаются следующие элементы:

а)	вмонтированные или запрессованные проводники "радиоантенны" толщиной не более:

i)	вмонтированные проводники: 0,5 мм;

ii)	запрессованные проводники: 1,0 мм. Эти проводники "радиоантенны" не должны пересекать зону А4. Однако зону А могут пересекать три проводника "радиоантенны", если их толщина не превышает 0,5 мм;

b)	находящиеся в зоне А проводники системы "антиобледенения/антизапотевания", как правило, зигзагообразной или синусоидальной формы, имеющие следующие размеры:

i)	максимальная видимая толщина: 0,030 мм;

ii)	максимальная плотность расположения проводников:

а.	для вертикальных проводников: 8/см;

b.	для горизонтальных проводников: 5/см.

____________

4	В соответствии с определением, содержащимся в пункте 2.2 приложения 18 к Правилам № 43, касающимся безопасных стекол и стекловых материалов".

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.