|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2011/38 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 23 décembre 2010 Français Original: Anglais et français |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

153e session

Genève, 8-11 mars 2011

Point 4.8.6 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 – Considération des projets d’amendements
aux Règlements existants soumis par le GRSG

Proposition de complément 5 au Règlement no 121 (Moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs)

Communication du Groupe de travail des dispositions générales de sécurité*

Le texte reproduit ci-après, adopté par le groupe de travail des dispositions générales de sécurité (GRSG) à sa quatre-vingt-dix-neuvième session, vise à ajouter un symbole pour le système de contrôle électronique de la stabilité, à améliorer les références aux règlements sur le freinage et à mettre à jour la référence à la norme ISO 2575. Il a été établi sur la base du document ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2010/28, tel que modifié dans paragraphe 29 du rapport (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/78, par. 29). Il est transmis pour examen au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité Administratif (AC.1).

Tableau 1, modifier comme suit:

«

| No | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Équipement | Symbole 2 | Fonction | Éclairage | Couleur |
| … | … | … | … | … | … |
| 25. | Mauvais fonctionnement du système de freinage | 8/ | Témoin | Oui | Voir les Règlements nos 13-H et 13 selon qu’il convient |
| … | … | … | … | … | … |
| 43. | Système de contrôle électronique de la stabilité (y compris le mauvais fonctionnement) | ou ESC 17/ | Témoin | Oui | Voir les Règlements nos 13-H et 13 selon qu’il convient |
| … | … | … | … | … | … |

1/	…

17/	Le pictogramme du véhicule n’est pas restrictif mais il s’agit de celui qui est recommandé. D’autres pictogrammes représentant mieux la forme réelle du véhicule peuvent être utilisés.

18/	Les symboles peuvent être d’une autre couleur pour indiquer un changement de signification, conformément au code figurant au paragraphe 5 de la norme ISO 2575-2004.

19/	… et/ou minuscules.».

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail pour 2006-2010 du Comité des transports intérieurs (ECE/TRANS/166/Add.1, activité 02.4), le Forum mondial élabore, harmonise et actualise les Règlements, afin d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.