| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/2012/2 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 13 February 2012 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Девяносто вторая сессия

Женева, 7−11 мая 2012 года

Пункт 6 c) предварительной повестки дня

Предложения о внесении поправок 
в приложения A и B к ДОПОГ: новые предложения

Требования в отношении обеспечения безопасности, касающиеся некоторых взрывчатых изделий

Передано правительством Ирландии

Резюме

Существо предложения: Уточнить тексты для пояснения применимости требований в отношении обеспечения безопасности, касающихся некоторых взрывчатых изделий, указанных в перечне грузов повышенной опасности.

Предлагаемое решение: Предложить и представить уточнение для издания ДОПОГ 2013 года. Изменить изъятия, связанные с количествами, перевозимыми в одной транспортной единице, с учетом требований в отношении обеспечения безопасности, касающихся некоторых взрывчатых изделий.

Справочные документы: ST/SG/AC.10/C.3/56 (доклад Подкомитета экспертов по перевозке опасных грузов о работе его двадцать восьмой сессии − декабрь 2005 года); ST/SC/AC.10/C.3/2005/39, представленный на двадцать восьмой сессии Подкомитета экспертов по перевозке опасных грузов; ECE/TRANS/WP.15/197 (доклад Рабочей группы о работе ее восемьдесят четвертой сессии); неофициальный документ INF.14 (Соединенное Королевство), представленный на восемьдесят четвертой сессии Рабочей группы; ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/30/Add.1 (доклад Специальной рабочей группы по согласованию МПОГ/ДОПОГ/ ВОПОГ с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов).

Введение

1.	На своей восемьдесят четвертой сессии Рабочая группа приняла предложение Соединенного Королевства о том, чтобы применять положения главы 1.10 к изделиям под № ООН 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 и 0500 независимо от перевозимого количества.

2.	Однако в зависимости от того, как они упакованы, эти же изделия могут быть отнесены к другим номерам ООН, и на основании пунктов 1.10.4 и 1.1.3.6.2 требования в отношении обеспечения безопасности, изложенные в главе 1.10, не применяются к этим изделиям, когда их количество не превышает значений, указанных в пункте 1.1.3.6.3. Речь идет о следующих изделиях:

| Номер ООН | Надлежащее отгрузочное наименование | Альтернативные номера ООН |
| --- | --- | --- |
| 0029 | Детонаторы неэлектрические | 0267, 0455 |
| 0030 | Детонаторы электрические | 0255, 0456 |
| 0059 | Заряды кумулятивные без детонатора | 0439, 0440, 0441 |
| 0065 | Шнур детонирующий гибкий | 0289 |
| 0073 | Детонаторы для боеприпасов | 0364, 0365, 0366 |
| 0288 | Заряды кумулятивные гибкие удлиненные | 0237 |
| 0290 | Шнур детонирующий слабого действия | 0104 |
| 0360 | Детонаторов сборки неэлектрические | 0361, 0500 |
| 0364 | Детонаторы для боеприпасов | 0073, 0365, 0366 |
| 0439 | Заряды кумулятивные без детонатора | 0059, 0440, 0441 |

3.	Необходимо устранить эту непоследовательность, с тем чтобы исправить ситуацию, когда большие количества требующих особых мер безопасности изделий, крайне привлекательных как для террористов, так и для других преступников, могут перевозиться без применения каких-либо требований в отношении обеспечения безопасности.

Справочная информация

4.	В декабре 2005 года Подкомитет экспертов Организации Объединенных Наций принял принцип, согласно которому отнесение к подклассу опасности осуществляется исходя из соображений по технике безопасности и не зависит от соображений безопасности (охраны). Таким образом, он принял предложение Соединенного Королевства (ST/SG/AC.10/C.3/2005/39) о том, что в интересах безопасности некоторые взрывчатые изделия подкласса 1.4 (№ ООН 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 и 0500) следует включить в перечень грузов повышенной опасности, и таблица 1.4.1 Типовых правил была соответствующим образом изменена.

5.	Впоследствии в мае 2008 года Рабочая группа приняла предложение Соединенного Королевства о том, чтобы применять требования главы 1.10 в отношении обеспечения безопасности к изделиям под теми же номерами ООН, и пункты 1.1.3.6.2 и 1.10.4 ДОПОГ были соответствующим образом изменены (ECE/TRANS/WP.15/195/Add.1). Это позволило решить проблемы обеспечения безопасности в связи с этими конкретными номерами ООН, однако, как можно заметить, те же самые изделия могут быть отнесены к другим номерам ООН в зависимости от того, как они упакованы.

6.	В главе 1.10 грузы повышенной опасности определяются как грузы, "которые могут быть использованы не по назначению, а в террористических целях и, следовательно, привести к серьезным последствиям, таким как многочисленные людские потери или массовые разрушения". В результате вышеупомянутых решений в перечень в настоящее время включены все взрывчатые вещества и изделия, отнесенные к подклассам 1.1, 1.2, 1.5, взрывчатые вещества и изделия, отнесенные к подклассу 1.3, группа совместимости С, а также номера ООН 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 и 0500, отнесенные к подклассу 1.4.

7.	Отнесение взрывчатых веществ и изделий к грузам повышенной опасности означает, что применяются требования в отношении обеспечения безопасности, изложенные в главе 1.10, в соответствии с которыми перевозчики, грузоотправители и другие участники перевозки этих опасных грузов должны принимать, применять и соблюдать план обеспечения безопасности, включающий, по меньшей мере, элементы, указанные в подразделе 1.10.3.2.

8.	Некоторые взрывчатые изделия могут быть отнесены к подклассу 1.1 или 1.2, и такое же изделие, упакованное иным образом, может быть отнесено к подклассу 1.4. Это является обычной практикой по соображениям безопасности, так как взрывчатые изделия, когда они упакованы как изделия подкласса 1.4, представляют "лишь незначительную опасность взрыва в случае воспламенения или инициирования при перевозке", а когда они упакованы как изделия подкласса 1.1, они "характеризуются опасностью взрыва массой, который практически мгновенно распространяется на весь груз", либо, когда они упакованы в качестве изделий подкласса 1.2, они "характеризуются опасностью разбрасывания, но не создают опасности взрыва массой".

Например, электрический детонатор может быть упакован таким образом, что он будет отнесен либо:

- к № ООН 0030, подкласс 1.1B; либо

- к № ООН 0255, подкласс 1.4; либо

- к № ООН 0456, подкласс 1.4S.

9.	Обеспокоенность вызывают в основном такие взрывчатые изделия, как детонаторы, сборки детонаторов всех типов и некоторые другие изделия. Они требуют принятия особых мер безопасности как изделия, крайне привлекательные как для террористов, так и для других преступников, поскольку они являются важнейшим компонентом самодельных взрывных устройств (СВУ) и незаконно изготовить или приобрести их крайне трудно.

Нынешняя ситуация и определение проблемы

10.	В ДОПОГ отмечена непоследовательность, так как применение пункта 1.10.4 (за исключением № ООН 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 и 0500) зависит от перевозимых в транспортной единице количеств, превышающих предельные значения, указанные в пункте 1.1.3.6.3. Если перевозимое количество меньше этого предельного значения для конкретной транспортной категории, то на основании пункта 1.1.3.6.2 перевозка может осуществляться без применения некоторых положений, включая требования главы 1.10 в отношении обеспечения безопасности. Все вызывающие обеспокоенность изделия (№ ООН 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0288, 0290, 0360, 0364, 0439) относятся к транспортной категории 1, и таким образом в одной транспортной единице может перевозиться до 20 кг чистой массы взрывчатого вещества без применения каких-либо требований в отношении обеспечения безопасности.

11.	Поскольку эти изделия, как правило, содержат лишь незначительные количества очень чувствительных взрывчатых веществ (в детонаторах обычно содержится менее 1 г взрывчатого вещества), до 20 000 отдельных изделий могут перевозиться без применения каких-либо требований в отношении обеспечения безопасности. Попадание в руки террористов или других преступников транспортной единицы, груженной этими изделиями, имело бы катастрофические последствия, так как каждое из 20 000 изделий могло бы быть использовано в качестве средства инициирования в 20 000 отдельных самодельных взрывчатых устройств (СВУ).

12.	Ниже приводится перечень рассматриваемых взрывчатых изделий с указанием различных номеров ООН, которые могут быть присвоены данному конкретному взрывчатому изделию, и предельных значений, в случае превышения которых применяются требования главы 1.10.

| Надлежащее отгрузочное наименование (соответствующий номер ООН) | Номер ООН | Классификация опасности | Транспортная категория | Глава 1.10 применяется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детонаторы неэлектрические для взрывных работ (№ ООН 0029) | 0029 | 1.1B | 1 | Только когда > 20 кг NEC* в одной транспортной единице (примерно 20 000 изделий) |
|  | 0267 | 1.4B | 2 | Да − всегда |
|  | 0455 | 1.4S | 4 | Да − всегда |
| Детонаторы электрические для взрывных работ (№ ООН 0030) | 0030 | 1.1B | 1 | Только когда > 20 кг NEC* в одной транспортной единице (примерно 20 000 изделий) |
|  | 0255 | 1.4B | 2 | Да − всегда |
|  | 0456 | 1.4S | 4 | Да − всегда |
| Заряды кумулятивные без детонатора (№ ООН 0059 и 0439) | 0059 | 1.1D | 1 | Только когда > 20 кг NEC* в одной транспортной единице |
|  | 0439 | 1.2D | 1 | Только когда > 20 кг NEC* в одной транспортной единице |
|  | 0440 | 1.4D | 2 | Да − всегда |
|  | 0441 | 1.4S | 4 | Да − всегда |
| Шнур детонирующий гибкий (№ ООН 0065) | 0065 | 1.1D | 1 | Только когда > 20 кг NEC* в одной транспортной единице |
|  | 0289 | 1.4D | 2 | Да − всегда |
| Детонаторы для боеприпасов (№ ООН 0073 и 0364) | 0073 | 1.1B | 1 | Только когда > 20 кг NEC* в одной транспортной единице (примерно 20 000 изделий) |
|  | 0364 | 1.2B | 1 | Только когда > 20 кг NEC* в одной транспортной единице (примерно 20 000 изделий) |
|  | 0365 | 1.4B | 2 | Да − всегда |
|  | 0366 | 1.4S | 4 | Да − всегда |
| Заряды кумулятивные гибкие удлиненные (№ ООН 0288) | 0288 | 1.1D | 1 | Только когда > 20 кг NEC* в одной транспортной единице |
|  | 0237 | 1.4D | 2 | Да − всегда |
| Шнур (запал) детонирующий слабого действия в металлической оболочке (№ ООН 0290) | 0290 | 1.1D | 1 | Только когда > 20 кг NEC* в одной транспортной единице |
|  | 0104 | 1.4D | 2 | Да − всегда |
| Детонаторов сборки неэлектрические для взрывных работ (№ ООН 0360) | 0360 | 1.1B | 1 | Только когда > 20 кг NEC* в одной транспортной единице (примерно 20 000 изделий) |
|  | 0361 | 1.4B | 2 | Да − всегда |
|  | 0500 | 1.4S | 4 | Да − всегда |

*  NEC − чистая масса зарядов взрывчатых веществ.

13.	Этот перечень ясно показывает, что для одного и того же взрывчатого изделия применимость требований главы 1.10 в отношении обеспечения безопасности зависит от того, как упаковано и классифицировано данное изделие. Если в качестве примера вновь использовать электрический детонатор, то перед нами возникает следующая ситуация: если эти изделия упакованы как изделия под № ООН 0255, подкласс 1.4В, или № ООН 0456, подкласс 1.4S, то требования в отношении обеспечения безопасности должны применяться независимо от количества, а если они упакованы как изделия под № ООН 0030, подкласс 1.1В, то тогда требования в отношении обеспечения безопасности применяются лишь в том случае, если в транспортную единицу погружено более 20 кг (примерно 20 000 отдельных изделий).

14.	Эту ситуацию необходимо рассмотреть в срочном порядке, с тем чтобы требования в отношении обеспечения безопасности могли применяться в одностороннем порядке к этим требующим особых мер безопасности взрывчатым изделиям независимо от их номера ООН и классификации (которые имеют отношение только к технике безопасности).

Предложение

15.	Изменить пункты 1.1.3.6.2 и 1.10.4 таким образом, чтобы для № ООН 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0288, 0290, 0360, 0364 и 0439 не предусматривалось освобождение от действия требований главы 1.10 в отношении обеспечения безопасности, даже если перевозимое количество меньше количества, указанного в пункте 1.1.3.6.3.

Изменить первый подпункт пункта 1.1.3.6.2 следующим образом:

"−	глава 1.10, кроме взрывчатых веществ и изделий класса 1 , подкласса 1.4, под № ООН 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0361, 0360, 0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456 и 0500;".

Изменить первое предложение пункта 1.10.4 следующим образом:

"В соответствии с положениями подраздела 1.1.3.6 требования разделов 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 и пункта 8.1.2.1 d) не применяются в тех случаях, когда количества, перевозимые в упаковках в одной транспортной единице, не превышают значений, указанных в пункте 1.1.3.6.3, за исключением № ООН 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0361, 0360, 0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456 и 0500 (см. первый подпункт пункта 1.1.3.6.2)".

# Footnotes

Настоящий документ представлен в соответствии с пунктом 1 c) положения о круге ведения Рабочей группы, содержащегося в документе ECE/TRANS/WP.15/190/Add.1; 
в нем предусматривается, что Рабочая группа "разрабатывает и совершенствует Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)".