| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2013/18 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 5 June 2013 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание экспертов по Правилам, 
прилагаемым к Европейскому соглашению 
о международной перевозке опасных грузов 
по внутренним водным путям (ВОПОГ)

(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ)

Двадцать третья сессия

Женева, 26−30 августа 2013 года

Пункт 4 b) предварительной повестки дня

Предложения о внесении поправок в Правила, 
прилагаемые к ВОПОГ:
Прочие предложения

Обновление ссылок на нормы и стандарты в Правилах, прилагаемых к ВОПОГ

Передано правительством Германии

Резюме

Существо предложения: Было установлено, что ряд ссылок, включенных в ВОПОГ и касающихся технических норм и стандартов, устарели. Это может привести к (имеющим решающее значение с точки зрения безопасности) техническим и практическим проблемам при применении ВОПОГ, например в случае, если оборудование или объекты, удовлетворяющие стандартам, которые упоминаются в существующих ссылках, больше недоступны.

Предлагаемое решение: Обновить ссылки на нормы и стандарты для ВОПОГ 2015, главным образом в связи с защитой против взрывов.

Справочные документы: Неофициальный документ INF.30 двадцатой сессии ECE/TRANS/WP.15/AC.2/42, пункт 44 ECE/TRANS/WP.15/AC.1/130/Add.1 (доклад о работе Совместного совещания МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ) ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2013/16 (предложение Австрии в отношении определения термина "Спасательное устройство (соответствующее)")

Введение

1.	На своей двадцатой сессии в январе 2012 года Комитет по вопросам безопасности, основываясь на предложении ЕСРС, рассмотрел вопросы, касающиеся обновления ряда ссылок на стандарты, содержащихся в Правилах, прилагаемых к ВОПОГ (см. ECE/TRANS/WP.15/AC.2/42, пункт 44). Особое внимание было уделено механизму, созданному Совместным совещанием Комиссии экспертов МПОГ и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов. Германия согласилась организовать совещание неофициальной рабочей группы по этому вопросу.

2.	К сожалению, кроме Австрии, ни одна другая делегация не смогла присутствовать на совещании 22−23 октября 2012 года, и поэтому оно было отменено.

3.	Делегация Германии начала работу над поставленной задачей, основываясь на своде всех содержащихся в ВОПОГ 2011 ссылок на стандарты, подготовленном ЕСРС.

4.	Необходимые шаги были разделены на следующие группы:

a)	во-первых, что касается частей 1, 2, 4, 5 и 6, тексты которых в трех соглашениях − ДОПОГ, МПОГ и ВОПОГ − по существу идентичны, имелась возможность использовать работу Рабочей группы по стандартам Совместного совещания. На своем последнем совещании в марте 2013 года эта Группа провела обширную работу по обновлению ссылок. Результаты этой работы будут представлены Комитету по вопросам безопасности для обсуждения (см. документ ECE/TRANS/WP.15/AC.1/130, приложение II);

b)	ряд ссылок на стандарты уже были обновлены в ВОПОГ 2013 (документы ECE/ADN/18, -18/Add.1, -18/Corr.1, -18/Corr.2);

c)	Австрией было представлено предложение в отношении термина "Спасательное устройство (соответствующее)", определенного в разделе 1.2.1 (документ ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2013/16).

5.	Остальные ссылки на стандарты, не охваченные выше, были рассмотрены делегацией Германии.

Предложение

6.	Германия предлагает внести поправки в ссылки на стандарты,   содержащиеся в ВОПОГ, как отражено в приведенной ниже таблице. Просьба к делегациям, участвующим в работе Комитета по вопросам безопасности ВОПОГ, рассмотреть и утвердить предложенные поправки.

Предложение: Обновить ссылки на стандарты, содержащиеся в ВОПОГ 2013

| Номер | Страница* | Ссылка в | Ссылка | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23 | 1.2.1 | Группа взрывоопасности означает классификацию легковоспламеняющихся газов и паров в зависимости от максимального экспериментального безопасного зазора (стандартной ширины зазора, определенной в соответствии с указанными условиями) и минимального тока для их воспламенения, а также классификацию электрооборудования, предназначенного для использования во взрывоопасной атмосфере предназначенного для использования в соответствующей взрывоопасной атмосфере (см. издание МЭК 79 и EN 50014:1994 IEC 60079-0:2012). | Адаптация определения к терминологии стандарта, применяющегося в настоящий момент (см. также Совместное совещание в марте 2013 года) |
| 2 | 25 | 1.2.1 | Быстродействующий выпускной клапан означает редукционный клапан, у которого номинальная скорость эжекции превышает скорость распространения пламени легковоспламеняющейся смеси и который препятствует таким образом прохождению пламени означает клапан для сброса давления, сконструированный таким образом, чтобы номинальная скорость потока превышала скорость распространения пламени легковоспламеняющейся смеси, препятствуя тем самым прохождению пламени. Такая установка должна испытываться в соответствии с европейским стандартом ЕN 12874:1999 ISO 16852:2010. | Адаптация определения к терминологии стандарта, применяющегося в настоящий момент |
| 3 | 34 | 1.2.1 | Защитные очки, защитные маски означает очки или маски, защищающие глаза или лицо человека, который пользуется ими во время работы в опасной зоне. Подходящие очки или маски должны выбираться с учетом потенциальной опасности. В отношении защитных очков или масок см., например, европейский стандарт EN 166:2001. | Без поправок. Не рассматривалась на Совместном совещании в марте 2013 года. Стандарт ISO отсутствует. |
| 4 | 22 | 1.2.1 | Электрооборудование, защищенное от водяных струй означает электрооборудование, сконструированное таким образом, чтобы струя воды, выпускаемая из распыляющего сопла на кожух с любой стороны, не вызывала повреждений. Условия испытаний изложены в издании IEC 52960529, минимальная степень защиты IР55. |  |
| 5 | 38 | 1.2.1 | Температурный класс означает классификацию легковоспламеняющихся газов и паров легковоспламеняющихся жидкостей в зависимости от их температуры самовоспламенения, а также классификацию электрооборудования, предназначенного для использования в соответствующей взрывоопасной атмосфере в зависимости от максимальной температуры его наружной поверхности (см. издание МЭК 79 и EN 50014:1994). EN 13237:2011). | Стандарт ISO отсутствует. |
| 6 | 39 | 1.2.1 | Типы защиты: EEx (d) : взрывозащищенный кожух (EN 50018); EN IEC 60079-1:2007; EEx (e) : повышенная безопасность (EN 50019); EN IEC 60079-7:2007; EEx (ia) и EEx (ib) : принципиально безопасная электрическая цепь (EN 50020); EN 60079-11:2012; EEx (m) : капсулирование (EN 50028) (EN 60079-18:2009); EEx (p) : прибор в корпусе с повышенным давлением (EN 50016); EN 60079-2:2007; EEx (q) : наполнение порошкообразным веществом (EN 50017) EN 60079-5:2007; (см. издание IEC 79 и и EN 50014:1994 60079-0:2012). | Стандарты ISO отсутствуют. (см. также Совместное совещание в марте 2013 года) |
| 7 | 13 | 1.2.1 | Температура самовоспламенения (см. EN 1127-1:1997, № 33113237:2011) означает определенную в предписанных условиях испытания наиболее низкую температуру нагретой поверхности, при которой происходит воспламенение легковоспламеняющегося вещества в виде газовоздушной или паровоздушной смеси. | Стандарты ISO отсутствуют. |
| 8 | 197 | 3.2.3.2 | Примечания к перечню веществ в таблице С 1) Поскольку температура самовоспламенения не определена в соответствии с МЭК 79-4 со стандартизированной процедурой определения, данное вещество предварительно отнесено к температурному классу Т2, который считается безопасным. |  |
| 9 | 197 | 3.2.3.2 | 2) Поскольку температура самовоспламенения не определена в соответствии с МЭК 79-4 со стандартизированной процедурой определения, данное вещество предварительно отнесено к температурному классу Т3, который считается безопасным. |  |
| 10 | 197 | 3.2.3.2 | 3) Поскольку температура самовоспламенения не определена в соответствии с МЭК 79-1A со стандартизированной процедурой определения, данное вещество предварительно отнесено к температурному классу Т4, который считается безопасным. |  |
| 11 | 197 | 3.2.3.2 | 4) Поскольку максимальный безопасный зазор в соответствии с МЭК 79-1A со стандартизированной процедурой определения не измерен, данное вещество отнесено к группе взрывоопасности IIB, которая считается безопасной. |  |
| 12 | 197 | 3.2.3.2 | 5) Поскольку максимальный безопасный зазор в соответствии с МЭК 79-1A со стандартизированной процедурой определения не измерен, данное вещество отнесено к группе взрывоопасности IIС, которая считается безопасной. |  |
| 13 | 197 | 3.2.3.2 | 7) Поскольку максимальный безопасный зазор в соответствии с МЭК 79-1A со стандартизированной процедурой определения не измерен, данное вещество отнесено к группе, которая считается безопасной. |  |
| 14 | 197 | 3.2.3.2 | 8) Поскольку максимальный безопасный зазор в соответствии с МЭК 79-1A стандартизированной процедурой определения не измерен, данное вещество отнесено к группе взрывоопасности в соответствии с европейским стандартом EN 50014. | Настоящее примечание 8 может быть объединено с примечанием 7. Если они будут объединены и составят одно примечание, это приведет к изменениям в колонках 16 и 17 таблицы C. Неофициальная рабочая группа по веществам могла бы по запросу подготовить соответствующие поправки. |
| 15 | 204 | 3.2.3.3 | Колонка 16: Определение группы взрывоопасности Легковоспламеняющиеся вещества относятся к группе взрывоопасности на основе их максимального экспериментального зазора. Максимальный экспериментальный зазор определяется в соответствии со стандартом, содержащимся в издании IEC 60079-1-1 Максимальный экспериментальный зазор определяется в соответствии со стандартом, содержащимся в издании IEC 60079-20-1. |  |
| 16 | 210 | 3.2.4.1, 3.1 | Технические характеристики безопасности Температура самовоспламенения согласно IEC 60079-4 (соответствует DIN 51 794) .... oC; при необходимости, указать температурный класс согласно EN 50014:1994. Температура самовоспламенения согласно IEC 60079-20-1, EN 14522, DIN 51 794 .... oC; при необходимости, указать температурный класс согласно IEC 60079-20-1 | Адаптация к терминологии стандарта, применяющегося в настоящий момент |
| 17 | 210 | 3.2.4.1, 3.2 | Температура вспышки Температура вспышки до 175 °C Методы испытания в закрытом тигле – в неравновесных условиях: Метод АБЕЛЯ: EN ISO 13736:19972008 Метод АБЕЛЯ-ПЕНСКОГО: DIN 51755-1:1974 и DIN 51755-2:1978 или AFNOR: M 07-019NF M T60-103:1968 Метод ПЕНСКОГО-МАРТЕНСА: EN ISO 2719:20042012 Прибор ЛЮШЕРА: французский стандарт AFNOR T 60-103:1968 NF T60-103:1968 Метод ТАГА: ASTM D56-02 05(2010) Методы испытания в закрытом тигле – в равновесных условиях: Ускоренный метод определения в равновесных условиях: EN ISO 3679:2004; ASTM D3278-96:2004ASTM D3278-96(2011) Метод определения в закрытом тигле в равновесных условиях: EN ISO 1523:2002+AC1:2006; ASTM D3941-90:2001D3941-90(2007) Температура вспышки более 175 °C Помимо вышеупомянутых методов, применяется следующий метод испытания в открытом тигле: Метод КЛИВЛЕНДА: EN ISO 2592:2002; ASTM D92-02b. 12. |  |
| 18 | 211 | 3.2.4.1, 3.4 | Безопасный максимальный зазор согласно IEC 60079-1:2003 IEC 60079-20-1:2010………мм. |  |

Обоснование поправок

7.	Тот факт, что стандарты, указанные в ВОПОГ, устарели и более не применяются, означает, что упоминаемые в них оборудование и объекты более не являются коммерчески доступными, а, с другой стороны, оборудование и объекты, которые доступны и соответствуют самым последним стандартам, (еще) не могут быть использованы. Это негативным образом сказывается на надлежащем функционировании судов.

8.	Поскольку определения были переформулированы, в них используется терминология технических стандартов, которые применяются в настоящий момент.

9.	Что касается строк 8−13 таблицы: для определения температуры самовоспламенения существует несколько процедур, помещенных в хронологическом порядке; в противном случае пришлось бы перечислить каждую из них.

Осуществление

10.	Снижения уровня безопасности в обновленных стандартах не наблюдается.

Внедрение

11.	Ожидается, что для обеспечения надлежащего функционирования судов в соответствии с этими поправками не потребуется чрезмерных усилий. На классификационное общество, которое отвечает за соответствующие суда, будет возложена задача по контролю за соблюдением обновленных стандартов в ходе проведения следующей периодической промежуточной проверки в рамках подразделов 9.3.Х.8 или при возобновлении свидетельства о допущении. Промежуточного регулирования не требуется.

# Footnotes

Распространено на немецком языке Центральной комиссией судоходства по Рейну под условным обозначением CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2013/18.

*	Номера страниц указаны по печатной версии текста ВОПОГ 2013, на английском языке.

# Text boxes

4	GE.13-22172

6	GE.13-22172