ZENTRALKOMMISSION FÜR DIE RHEINSCHIFFFAHRT		CCNR-ZKR/ADN/WP.15/AC.2/24/INF.7
		Allgemeine Verteilung

25. November 2013

Or.  DEUTSCH

GEMEINSAME EXPERTENTAGUNG FÜR DIE DEM

ÜBEREINKOMMEN ÜBER DIE INTERNATIONALE BEFÖRDERUNG

VON GEFÄHRLICHEN GÜTERN AUF BINNENWASSERSTRASSEN

BEIGEFÜGTE VERORDNUNG (ADN)

(SICHERHEITSAUSSCHUSS)

(24. Tagung, Genf, 27. bis 31. Januar 2014)

Punkt 5 b) der vorläufigen Tagesordnung)

VORSCHLÄGE FÜR ÄNDERUNGEN DER DEM ADN BEIGEFÜGTEN VERORDNUNG

Weitere Änderungsvorschläge

Änderungsvorschlag zu ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2014/8 - (EBU)
Anpassung Normverweis Hochgeschwindigkeitsventil

Vorgelegt von Deutschland

1.	Deutschland schlägt vor, die Übergangsvorschrift in 1.6.7.2.2.2 wie folgt zu fassen:

| 1.2.1. | Hochgeschwindigkeitsventil | N.E.U., Erneuerung Zulassungszeugnis nach dem 31. Dezember 2034 |
| --- | --- | --- |
|  | Prüfung nach der |  |
|  | Norm EN ISO 16852:2010 | An Bord von in Betrieb befindlichen Schiffen müssen bis |
|  |  | dahin folgende Vorschriften eingehalten werden: |
|  |  | Die Hochgeschwindigkeitsventile müssen auf Schiffen, die ab dem 1. Januar [2001] [2009] neugebaut oder umgebaut wurden, oder wenn sie ab dem 1. Januar 2001 ersetzt wurden, nach der Norm EN 12874:1999 geprüft sein. In anderen Fällen müssen sie von einem von der zuständigen Behörde für den vorgesehenen Zweck zugelassenen Typ sein. |

2.	Hochgeschwindigkeitsventile müssten nach dem ADNR 2007 für N.E.U ab 1. Januar 2001 nach der genannten Norm EN 12874:1999 geprüft sein. Nach dem ADN 2009 galt dies für N.E.U ohne Datum.

Es ist kein Grund ersichtlich, um diese Verpflichtung der Jahre 2001 bis 2013 nachträglich aufzuheben.

***

# Footnotes

Von der UN-ECE in Englisch und Französisch unter dem Aktenzeichen ECE/TRANS/WP.15/AC.2/24/INF.7 verteilt.