| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2014/4 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 17 December 2013 Russian Original: /Russian |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

162-я сессия

Женева, 11–14 марта 2014 года

Пункт 4.10.1 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов 
исправлений к существующим правилам, 
представленных GRRF

Предложение по исправлению 1 (относится только к тексту на русском языке) к пересмотру 8 Правил № 13 (торможение большегрузных транспортных средств)

Представлено Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части (GRRF) на ее семьдесят пятой сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/75, пункт 16). Это исправление относится только к тексту Правил на русском языке. 
В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2013/15 с поправками, внесенными на основании приложения III к докладу. Этот текст передается на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету AC.1.

Приложение 13, пункт 5.3.1, таблицу (относится только к тексту на русском языке) исправить следующим образом:

"

|  | Категория транспортного средства | Максимальная скорость при испытании |
| --- | --- | --- |
| Поверхность с высоким коэффициентом сцепления | Все категории, кроме транспортных средств категорий N2 и N3 в груженом состоянии | 0,8 vmax  120 км/ч |
|  | Транспортные средства категорий N2 и N3 в груженом состоянии | 0,8 vmax  80 км/ч |
| Поверхность с низким коэффициентом сцепления | N1 | 0,8 vmax  120 км/ч |
|  | M2, M3, N2, кроме тягачей для полуприцепов | 0,8 vmax  80 км/ч |
|  | N3 и тягачи категории N2 для полуприцепов | 0,8 vmax  70 км/ч |

Приложение 10, пункт 3.1.2 (относится только к тексту на русском языке) исправить следующим образом:

"3.1.2.	При всех условиях нагрузки транспортного средства кривая реализуемого сцепления задней оси не должна находиться над кривой реализуемого сцепления передней оси:".

# Footnotes

* 	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту 
на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94; ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.