| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2014/27/Corr.1 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 19 February 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

162-я сессия

Женева, 11−14 марта 2014 года

Пункт 14.1 предварительной повестки дня

Рассмотрение AC.3 проектов глобальных технических правил
ООН и/или проектов поправок к введенным глобальным 
техническим правилам ООН и голосование по ним

Предложение по глобальным техническим правилам, 
касающимся всемирных согласованных процедур 
испытания транспортных средств малой грузоподъемности

Поправка к предложению по новым глобальным техническим правилам, касающимся всемирных согласованных процедур испытания транспортных средств малой грузоподъемности (ВПИМ)

Представлено секретариатом

Нижеприведенный текст был подготовлен секретариатом для исправления редакционных ошибок, допущенных в тексте предложения по новым глобальным техническим правилам (ГТП ООН), касающимся всемирных согласованных процедур испытания транспортных средств малой грузоподъемности (ВПИМ), после обмена информацией с координатором по проекту ГТП ООН по ВПИМ.

Исправление

Страница 8, пункт 3.1.5 исправить следующим образом:

"3.1.5		"Система с полным разбавлением потока отработавших газов" означает непрерывное разбавление полного потока отработавших газов транспортного средства атмосферным воздухом контролируемым образом с помощью системы отбора проб постоянного объема (CVS).".

Страница 9, пункт 3.1.8 исправить следующим образом:

"3.1.8		"Неметановые углеводороды" (NMHC) означают совокупность всех углеводородов (THC), за исключением метана (CH4).".

Страница 9, пункт 3.1.13 исправить следующим образом:

"3.1.13	"Общее содержание углеводородов" (THC) означает все летучие соединения, обнаруживаемые пламенно-ионизационным детектором (FID).".

Страница 14, пункт 3.3.19 исправить следующим образом:

"3.3.19	"Зарядка с помощью внешнего зарядного устройства" (ВЗУ) означает, что ПЭАС предусматривает возможность внешней зарядки. Такие ПЭАС также известны как ПЭАС с внешней зарядкой.".

Страница 23, пункт 1.2 приложения 1 исправить следующим образом:

"1.2	vmax – это максимальная скорость транспортного средства, определенная в пункте 3.7.2 раздела 3 "Определения", а не скорость, которая может быть искусственно ограничена.".

Страница 31, таблица A1/2 приложения 1, исключить все нули в третьей колонке (Время в с).

Страница 85, таблицу A3/5 приложения 3 исправить следующим образом:

"

| Параметр | Единица измерения | Пределы(1) | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мин. | Макс. |  |
| Теоретическое октановое число (ТОЧ) |  | 95,0 |  | EN 25164 EN ISO 5164 |
| Моторное октановое число (МОЧ) |  | 85,0 |  | EN 25163 EN ISO 5163 |
| … | … | … | … | … |

"

Страница 88, таблицу A3/8 приложения 3 исправить следующим образом:

"

| Параметр | Единица измерения | Топливо Е1 | Топливо Е2 | Топливо J | Топливо К | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … | … | … |
| Осадок, образовавшийся в результате испарения | мг/кг | макс. 50 | макс. 50 |  |  | EN 15470 |
| Осадок, образовавшийся в результате испарения (100 мл) | мл | − |  |  | 0,05 | ASTM D2158 |
| Содержание воды при 0 °C |  | Отсутствует |  |  | EN 15469 |
| … | … | … | … | … | … | … |

"

Страница 89, таблицу A3/9 приложения 3 исправить следующим образом:

"Таблица A3/9
"G20" "высококалорийный газ" (номинальное содержание метана – 100%)

| Характеристики | Единицы | Основа | Пределы | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Макс. |  |
| Состав: |  |  |  |  |  |
| Метан | % мол. | 100 | 99 | 100 | ISO 6974 |
| Остаток(1) | % мол. | − | − | 1 | ISO 6974 |
| N2 | % мол. |  |  |  | ISO 6974 |
| Содержание серы | мг/м3 (2) | − | − | 10 | ISO 6326-5 |
| Число Воббе (нетто) | МДж/м3 (3) | 48,2 | 47,2 | 49,2 |  |
| (1) Инертные газы (кроме N2) + C2 + C2+. (2) Значение, определяемое при 293,15 К (20 °С) и 101,325 кПа. (3) Значение, определяемое при 273,15 К (0 °С) и 101,325 кПа. |

"

Страница 95, пункт 2 приложения 4 исправить следующим образом:

"2.	Термины и определения

Для целей настоящего документа применяются термины и определения, приведенные в стандарте ISO 3833 и в пункте 3 раздела II "Текст Глобальных правил.".

Страница 106, таблицу A4/2 приложения 4 исправить следующим образом:

"Таблица A4/2 
Прогревание и стабилизация по фазам

| Класс транспортных средств | Применимый ВЦИМГ | 90% от максимальной скорости | Следующая фаза с более высокой скоростью |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс 1 | Low1+ Medium1 | 58 км/ч | Не применимо |
| Класс 2 | Low2+ Medium2+ High2+ Extra High2 | 111 км/ч | Не применимо |
|  | Low2+ Medium2+ High2 | 77 км/ч | Extra High (111 км/ч) |
| Класс 3 | Low3+ Medium3+ High3+ Extra High3 | 118 км/ч | Не применимо |
|  | Low3+ Medium3+ High3 | 88 км/ч | Extra High (118 км/ч) |

"

Страница 107, пункт 4.3.1.4.1 приложения 4 исправить следующим образом:

"4.3.1.4.1	Время выбега с контрольной скорости vj измеряется как время перехода транспортного средства от скорости (vi + ∆v) к скорости (vi − ∆v). Рекомендуется, чтобы ∆v = 5 км/ч, но в случае, если скорость транспортного средства превышает 60 км/ч, допускается ∆v = 10 км/ч.".

Страница 107, пункт 4.3.1.4.2 приложения 4 исправить следующим образом:

"4.3.1.4.2	Эти измерения проводят в обоих направлениях до тех пор, пока не будет получено не менее трех последовательных пар значений со статистической погрешностью p (%), определенной ниже.

где:

…

– 	среднее время выбега с контрольной скорости , в секундах, рассчитанное по уравнению , где  − средняя гармоническая составляющая времени выбега для i-й пары измерений при скорости , в секундах, рассчитанная по уравнению:  , где  и  − время выбега для 
i-й пары измерений при контрольной скорости , в секундах в каждом из направлений соответственно;

…"

Страница 108, пункт 4.3.1.4.4 приложения 4 исправить следующим образом:

"4.3.1.4.4	Суммарные значения сопротивления  и  при контрольной скорости  в направлениях а и b, измеряемые в ньютонах (Н), рассчитывают по следующим уравнениям:

и

,

где:

–	общее сопротивление при контрольной скорости (j) в направлении а, измеряемое в ньютонах (Н);

– 	общее сопротивление при контрольной скорости (j) в направлении b, измеряемое в ньютонах (Н);

–	среднее значение массы испытуемого транспортного средства до и после определения дорожной нагрузки, кг;

–	эквивалентная эффективная масса всех колес и элементов транспортного средства, вращающихся вместе с колесами при выбеге в дорожных условиях, в килограммах (кг); mr измеряют или рассчитывают при помощи соответствующего метода, признанного ответственным органом. В качестве варианта mr можно принимать равной 3% от порожней массы транспортного средства в снаряженном состоянии плюс 25 кг для соответствующего семейства транспортных средств по уровню выбросов CO2;

и −	средние значения времени выбега в секундах (с) в направлениях а и b соответственно с контрольной скорости , рассчитываемые по уравнениям   и  .".

Страница 109, пункт 4.3.1.4.5 приложения 4 исправить следующим образом:

"4.3.1.4.5	Среднее общее сопротивление вычисляют по следующему уравнению, в котором используется средняя гармоническая составляющая времени выбега в обоих направлениях.

где:

−	средняя гармоническая составляющая измеренного времени выбега в обоих направлениях со скорости , в секундах (с), полученная при помощи уравнения  , где  и  − время выбега со скорости , в секундах (с), в каждом направлении, соответственно;

–	среднее значение массы испытуемого транспортного средства до и после определения дорожной нагрузки, кг;

–	эквивалентная эффективная масса всех колес и элементов транспортного средства, вращающихся вместе с колесами при выбеге в дорожных условиях, в килограммах (кг); mr измеряют или рассчитывают при помощи соответствующего метода. В качестве варианта mr можно принимать равной 3% от массы транспортного средства в снаряженном состоянии плюс 25 кг для соответствующего семейства транспортных средств.

Коэффициенты f0, f1 и f2 в общем уравнении сопротивления рассчитывают с помощью регрессионного анализа методом наименьших квадратов.".

Страницы 115 и 116, пункт 4.4.3.1 приложения 4, исправить формат следующим образом:

"4.4.3.1	Процедура расчета

Средняя скорость vjm (км/ч) и средний крутящий момент Cjm (Нм) на протяжении соответствующего периода времени рассчитывают на основе наборов данных, собранных в соответствии с пунктом 4.4.2.3 выше, следующим образом:

и

,

где:

–	скорость транспортного средства для i-го набора данных, км/ч;

–	число наборов данных;

–	крутящий момент для i-го набора данных, Нм;

–	поправочный коэффициент на плавание оборотов, Нм, задается следующим уравнением: .

Cjs не должен превышать пяти процентов от среднего крутящего момента до корректировки, и им можно пренебречь, если αj не превышает ±0,005 м/с2;

и  − средняя масса испытуемого транспортного средства и эквивалентная эффективная масса, кг, соответственно, как определено в пункте 4.3.1.4.4 выше.

− 	динамический радиус шины в метрах (м) задается уравнением , где N − частота вращения ведомого колеса, в с−1;

− 	среднее ускорение в метрах в секунду в квадрате (м/с2), которое рассчитывается по уравнению  где ti − время снятия 
i-го набора данных, в секундах (с).".

Страница 127, пункт 8.2.3.2 приложения 4 исправить следующим образом:

"8.2.3.2	Погрешность  моделируемой дорожной нагрузки , выражаемую в процентах, определяют расчетным путем.  определяют для целевой дорожной нагрузки  при каждом значении контрольной скорости  в соответствии с методом, указанным в разделе 2 добавления 1 к настоящему приложению.

…"

Страница 134, подпункт b) пункта 1.1.2 приложения 5 исправить следующим образом:

"1.1.2	…

b)	для вентиляторов с круглыми выпускными отверстиями выпускное отверстие делится на восемь равных секторов вертикальными, горизонтальными и наклонными под углом 45° линиями. Измерительные точки располагаются на пересечениях биссектрис каждого из секторов (22,5°) с окружностью радиусом в две трети радиуса выпускного отверстия (см. рис. A5/2).

…"

Страница 136, пункт 2.3.1.2 приложения 5 исправить следующим образом:

"2.3.1.2	Разница в расстоянии пробега переднего и заднего барабанов за любой период продолжительностью 200 мс должна составлять менее 0,1 м. Если можно доказать, что этот критерий выполняется, то необходимости в соблюдении требования к синхронизации скорости, предусмотренного в пункте 2.3.1.3 выше, нет. Такой проверке должны подвергаться новые динамометры, а также динамометры, которые вновь вводятся в эксплуатацию после капитального ремонта или технического обслуживания.".

Страница 140, пункт 3.3.3.4 приложения 5 изменить нумерацию на 3.3.3.3.

Страница 143, рис. A5/3 приложения 5 исправить следующим образом:

"Рис. A5/3
Система разбавления отработавших газов

"

Страница 159, пункт 4.1.4.8.1.2 приложения 5, изменить нумерацию на 4.1.4.8.2.2.

Страница 169, пункты 4.2.1.3.5.2, 4.2.1.3.5.3 и 4.2.1.3.5.4 приложения 5, изменить нумерацию и исправить следующим образом:

"4.2.1.3.5.2	Для любого данного испытания скорость прохождения газов через фильтрующую поверхность устанавливается в начале испытания на одном значении в диапазоне от 20 см/с до 105 см/с с целью не допустить превышения максимальной скорости 105 см/с в том случае, когда система разбавления работает в условиях расхода пробы, пропорциональной расходу потока в системе CVS.

4.2.1.3.5.3	Для этой цели требуются фильтры из стекловолокна с фторуглеродным покрытием или фильтры мембранного типа на фторуглеродной основе.

Фильтры всех типов должны иметь коэффициент улавливания частиц ДОФ (диоктилфталата) или ПAO (полиальфаолефинов) диаметром 0,3 мкм согласно стандартам CS 68649-12-7 или 
CS 68037-01-4 не менее 99% при скорости прохождения газов через фильтрующую поверхность 5,33 см/с, измеренную в соответствии с одним из следующих стандартов:

a)	Стандарт на методы испытаний Министерства обороны США, MIL-STD-282, метод 102.8: Проникновение DOP, содержащего частицы дыма, через аэрозольный фильтрующий элемент.

b)	Стандарт на методы испытаний Министерства обороны США, MIL-STD-282 метод 502.1.1: Проникновение DOP, содержащего частицы дыма, через респираторную коробку противогаза.

с)	Институт научно-технических исследований окружающей среды, IEST-RP-CC021: Испытание фильтрующего материала фильтров HEPA и ULPA.

4.2.1.3.5.4	Блок фильтродержателя должен иметь конструкцию, обеспечивающую равномерное распределение газового потока по площади пятна осаждаемых на фильтр взвешенных частиц. Фильтр должен быть круглым с площадью пятна не менее 1 075 мм2.".

Страница 172, пункт 4.3.# после пункта 4.3.1.2.1.2 приложения 5, изменить нумерацию и исправить следующим образом:

"4.3.1.2.1.3	Для цели отбора проб приемлемой будет считаться любая иная конфигурация системы PTS, обеспечивающая эквивалентное прохождение частиц диаметром 30 нм.".

Страницы 173 и 174, подпункт h) пункта 4.3.1.3.3 приложения 5 исправить следующим образом:

"4.3.1.3.3	…

h)	также обеспечивать путем нагревания и уменьшения парциального давления тетраконтана (CH3(CH2)38CH3) испарение >99,0 его частиц размером 30 нм при концентрации на входе ≥10,000 см−3.".

Страница 176, пункт 4.3.1.4.4.3 приложения 5 исправить следующим образом:

"4.3.1.4.4.3	Отделитель VPR должен обеспечивать путем нагревания и уменьшения парциального давления тетраконтана (CH3(CH2)38CH3) испарение >99,0% его частиц размером 30 нм при концентрации на входе ≥10,000 см−3.".

Страница 194, пункт 1.2.2.1.1 приложения 6 исправить следующим образом:

"1.2.2.1.1	Нижеследующие значения температуры измеряют с точностью
до ±1,5 К:

а)	температуру окружающего воздуха в испытательной камере;

b)	температуру в системах разбавления и отбора проб в соответствии с требованиями для систем измерения уровня выбросов, определенными в приложении 5.".

Страница 210, пункт 2.2.2 приложения 6 − Добавление 1 исправить следующим образом:

"2.2.2 	До проведения первого зачетного испытания на выбросы действуют условия проведения испытаний и состояния транспортного средства при испытании типа 1, определенные в настоящих ГТП.".

Страница 218, таблицу A6.App2/1 приложения 6 – Добавление 2 исправить следующим образом:

"Таблица A6.App2/1
Критерии корректировки БЗП

| Цикл | Городской ВЦИМГ (скорость: низкая + средняя) | ВЦИМГ (скорость: низкая +средняя + высокая) | ВЦИМГ (скорость: низкая + средняя + высокая + сверхвысокая) |
| --- | --- | --- | --- |
| Критерии корректировки БЗП (%) | 1,5 | 1 | 0,5 |

"

Страница 220, таблицу A6.App2/2 приложения 6 − Добавление 2 исправить следующим образом:

"Таблица A6.App2/2
Коэффициенты Вилланса

|  |  |  | Без наддува | С наддувом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Принудительное зажигание | Бензин (E0) | л/кВт·ч | 0,264 | 0,28 |
|  |  | г CO2/кВт·ч | 630 | 668 |
|  | Бензин (E5) | л/кВт·ч | 0,268 | 0,284 |
|  |  | г CO2/кВт·ч | 628 | 666 |
|  | КПГ (G20) | м³/кВт·ч | 0,259 | 0,275 |
|  |  | г CO2/кВт·ч | 465 | 493 |
|  | СНГ | л/кВт·ч | 0,342 | 0,363 |
|  |  | г CO2/кВт·ч | 557 | 591 |
|  | E85 | л/кВт·ч | 0,367 | 0,389 |
|  |  | г CO2/кВт·ч | 608 | 645 |
| Воспламенение от сжатия | Дизельное топливо (В0) | л/кВт·ч | 0,22 | 0,22 |
|  |  | г CO2/кВт·ч | 581 | 581 |
|  | Дизельное топливо (B5) | л/кВт·ч | 0,22 | 0,22 |
|  |  | г CO2/кВт·ч | 581 | 581 |

"

Страницы 221 и 222, пункт 2.2.1.1.1 приложения 7 исправить следующим образом:

"2.2.1.1.1	Объем разбавленных отработавших газов V приводят к стандартным условиям по следующему уравнению:

,	 (2)

где:

–	барометрическое давление в испытательной камере, кПа;

–	разрежение на входе нагнетательного насоса по отношению к окружающему барометрическому давлению, кПа;

–	средняя температура разбавленных отработавших газов, поступающих в нагнетательный насос в ходе испытания, градусы Кельвина (К).".

Страница 247, пункт 3.2.4.6 приложения 8 исправить следующим образом:

"3.2.4.6	Зарядка ПЭАС и измерение расхода электроэнергии

Транспортное средство подключают к электрической сети в течение двух часов после завершения испытания типа 1 в условиях расходования заряда. Энергию заряда Е, поступающую из электрической сети, а также продолжительность зарядки измеряют при помощи оборудования для измерения энергии, помещенного перед зарядным устройством транспортного средства. Измерение электрической энергии может быть прекращено, когда уровень заряда после испытания в режиме РЗ по меньшей мере равен уровню заряда, измеренному после испытания в режиме РЗ. Уровень заряда может быть определен при помощи бортовых или внешних устройств.".

Страница 248, пункты 3.2.6.2−3.2.7 приложения 8 исправить следующим образом:

"3.2.6.2	Впоследствии при проведении испытания в режиме СЗ руководствуются положениями пунктов 3.2.5.1–3.2.5.3 настоящего приложения включительно (за исключением пункта 3.2.5.2.5).

3.2.6.3	Зарядка ПЭАС и измерение расхода электроэнергии

Транспортное средство подключают к электрической сети в течение двух часов после завершения испытания типа I в условиях сохранения заряда. Энергию заряда Е, поступающую из электрической сети, а также продолжительность зарядки измеряют при помощи оборудования для измерения энергии, помещенного перед зарядным устройством транспортного средства. Измерение электрической энергии может быть прекращено, когда уровень заряда после испытания в режиме СЗ по меньшей мере равен уровню заряда, измеренному после испытания в режиме РЗ. Уровень заряда определяют при помощи бортовых или внешних устройств.

3.2.7	Испытание в режиме СЗ с последующим испытанием 
в режиме РЗ (вариант 2)".

Страница 254, пункт 4.2.1.3.1 приложения 8 исправить следующим образом:

"4.2.1.3.1	Корректировка результатов испытания в зависимости от баланса заряда ПЭАС

Скорректированные значения  и  должны соответствовать нулевому балансу зарядки (RCB = 0) и определяются в соответствии с добавлением 2 к настоящему приложению.".

Страница 256, пункт 4.2.2.3 приложения 8 исправить следующим образом:

"4.2.2.3	Корректировка результатов испытания в зависимости от баланса заряда ПЭАС

Скорректированные значения  и  должны соответствовать нулевому энергетическому балансу () и определяются в соответствии с добавлением 2 к настоящему приложению.".

Страница 256, пункт 4.2.2.3.2 приложения 8 исправить следующим образом:

"4.2.2.3.2	За результаты испытаний принимают некорректированные измеренные значения  и  в случае, если соблюдается одно из следующих условий:

…"

Страница 267, добавить пункт 2.3 после пункта 2.2.1 приложения 8 − Добавление 2 следующего содержания:

"2.3	Расход топлива при нулевом балансе энергии ПЭАС (FC0)"

# Footnotes

Примечание переводчика: Все исправления касаются главным образом форматирования.

# Text boxes

Фильтры

разбавляющего воздуха

Отработавшие газы транспортного средства

Канал для разбавления

Теплообменник

(факультативно)

Выходное отверстие

СК

Расходомер и всасывающее устройство

Смесительное устройство

Разбавляющий воздух

Соединительный патрубок

PDP, CFV, SSV, UFM