|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2014/40 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 1er avril 2014 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

163e session

Genève, 24-27 juin 2014

Point 4.7.2 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 − Examen de projets d’amendements 
à des Règlements existants, proposés par le GRPE

Proposition de complément 4 à la série 06 d’amendements au Règlement no 83 (Émissions des véhicules des catégories M1 et N1)

Communication du Groupe de travail de la pollution et de l’énergie*

Le texte reproduit ci-après, adopté par le Groupe de travail de la pollution et de l’énergie (GRPE) à sa soixante-huitième session (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/68, par. 25), est fondé sur le document ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2014/3 tel que modifié par le paragraphe 25 du rapport et le document ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2014/7 non modifié. Il est soumis au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration (AC.1) pour examen.

Ajouter un nouveau paragraphe 1.2, ainsi conçu:

«1.2	Les véhicules ci-après n’ont pas à être homologués conformément au présent Règlement: véhicules dont la masse de référence est supérieure à 2 380 kg et ne dépasse pas 2 610 kg, et équipés de moteurs qui ont été homologués par extension conformément au Règlement no 49.».

Paragraphe 5.3.1.4, tableau 1, ajouter la note 2 comme suit:

«5.3.1.4	Sous réserve des dispositions du paragraphe 5.3.1.5, l’essai doit être exécuté trois fois. Pour chaque essai, les résultats doivent être multipliés par les facteurs de détérioration appropriés déterminés d’après le paragraphe 5.3.6 et, dans le cas des dispositifs à régénération discontinue tels qu’ils sont définis au paragraphe 2.20, par les coefficients Ki déterminés selon l’annexe 13. Les masses résultantes d’émissions gazeuses et, dans le cas des véhicules à moteur à allumage par compression, la masse des particules obtenue à chaque essai devraient être inférieures aux valeurs limites indiquées dans le tableau 1 suivant:

# Tableau 1
Limites d’émission

| Valeurs limites |
| --- |
|  |  | Masse de référence (RM) (kg) | Masse de monoxyde de carbone (CO) | Masse d’hydro- carbures totaux (HCT) | Masse d’hydro- carbures non méthaniques (NMHC) | Masse d’oxydes d’azote (NOX) | Masse combinée d’hydro- carbures et d’oxydes d’azote (HCT + NOX) | Masse de particules (PM) | Nombre de particules (P) |
|  |  |  | L1 (mg/km) | L2 (mg/km) | L3 (mg/km) | L4 (mg/km) | L2 + L3 (mg/km) | L5 (mg/km) | L6 (nombre/km) |
| Catégorie | Classe |  | PI | CI | PI | CI | PI | CI | PI | CI | PI | CI | PI1 | CI | PI | CI |
| M | - | Toutes | 1 000 | 500 | 100 | - | 68 | - | 60 | 180 | - | 230 | 4,5 | 4,5 | - | 6,0 × 1011 |
| N1 | I | RM ( 1 305 | 1 000 | 500 | 100 | - | 68 | - | 60 | 180 | - | 230 | 4,5 | 4,5 | - | 6,0 × 1011 |
|  | II | 1 305 ( RM ( 1 760 | 1 810 | 630 | 130 | - | 90 | - | 75 | 235 | - | 295 | 4,5 | 4,5 | - | 6,0 × 1011 |
|  | III | 1 760 ( RM2 | 2 270 | 740 | 160 | - | 108 | - | 82 | 280 | - | 350 | 4,5 | 4,5 | - | 6,0 × 1011 |
| N2 | - | Toutes | 2 270 | 740 | 160 | - | 108 | - | 82 | 280 | - | 350 | 4,5 | 4,5 | - | 6,0 × 1011 |

Légende: PI = allumage commandé; CI = allumage par compression.

Notes:

1  Les normes concernant la masse de particules pour l’allumage commandé s’appliquent uniquement aux véhicules équipés d’un moteur à injection directe.

2  Y compris les véhicules de la catégorie M1 qui satisfont “des besoins sociospécifiques”, selon la définition.».

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2012-2016 (ECE/TRANS/224, par. 94, et ECE/TRANS/2012/12, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.