| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2014/44 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 28 March 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

163-я сессия

Женева, 24–27 июня 2014 года

Пункт 4.8.1 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов
поправок к действующим правилам,

представленных GRB

Предложение по дополнению 10 к поправкам серии 02
к Правилам № 51 (шум, производимый транспортными средствами категорий М и N)

Представлено Рабочей группой по вопросам шума*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам шума (GRB) на ее пятьдесят девятой сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/57, пункт 11). В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRB/2014/2 без поправок. Этот текст передается на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету AC.1.

Включить новые пункты 11.4 и 11.5 следующего содержания:

"11.4		Начиная с официальной даты вступления в силу дополнения 10 к поправкам серии 02 ни одна из Договаривающихся сторон, применяющих настоящие Правила, не должна отказывать в предоставлении или в принятии официального утверждения типа на основании добавления 10 к поправкам серии 02 к настоящим Правилам.

11.5		В течение 60-месячного периода с даты вступления в силу дополнения 10 к поправкам серии 02 к настоящим Правилам Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, могут продолжать предоставлять официальные утверждения типа на основании поправок серии 02 к настоящим Правилам без учета положений дополнения 10".

Приложение 1

Включить новый пункт 8.4.1 следующего содержания:

"8.4.1		Свидетельство испытательного трека в соответствии с (ненужное зачеркнуть): приложением 8 к настоящим Правилам/стандартом ISO 10844:2011".

Пункты 8.4.1−8.4.7 (прежние), изменить нумерацию на 8.4.2−8.4.8.

Приложение 3, пункт 2.1 изменить следующим образом:

"2.1 		Испытательная площадка

Центральная часть испытательной площадки... зона вокруг нее должна быть... горизонтальной.

Покрытие испытательного трека должно быть таким, чтобы в условиях... Участок разгона. Поверхность испытательной площадки должна соответствовать требованиям, предусмотренным в приложении 8 к настоящим Правилам, или соответствовать стандарту 10844:2011 и не должна быть покрыта рыхлым снегом, высокой травой, рыхлой землей или золой.

...не должно быть никаких преград..."

Приложение 8

Заголовок, включить ссылку на сноску 1 и текст сноски 1 следующего содержания:

"1	Технические требования к испытательной площадке, приведенные в настоящем приложении, действительны до конца периода, указанного в пункте 11.5".

Пункт 1, ссылка на сноску 1 и текст сноски 1, изменить нумерацию на 2.

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту
на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94; ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.