| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2014/63 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 14 August 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

164-я сессия

Женева, 11−14 ноября 2014 года

Пункт 4.6.10 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов 
поправок к существующим Правилам, 
представленных GRE

Предложение по дополнению 4 к поправкам серии 01 к Правилам № 113 (автомобильные фары, испускающие симметричный луч ближнего света)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения
и световой сигнализации*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее семьдесят первой сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRE/71, пункт 60). В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2014/10 без поправок. Он представлен на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету AC.1.

Приложение 1, пункт 9 изменить следующим образом:

"9.	Краткое описание:

Категория, обозначенная соответствующей маркировкой3:

Число и категория(и) лампы (ламп) накаливания, если таковые имеются:

Число и категория(и) газоразрядного(ых) источника(ов) света, если таковые имеются:

Число и конкретный(е) идентификационный(е) код(ы) модулей СИД, если таковые имеются, и для каждого модуля СИД указание на то, является ли он съемным: (да/нет)2

Число и конкретный(е) идентификационный(е) код(ы) электронного(ых) механизма(ов) управления источником света, если таковые имеются:

…"

Приложение 8 изменить следующим образом:

"Приложение 8

Периоды работы при испытании на стабильность фотометрических характеристик

Сокращения:	P:	ближний свет,

D:	дальний свет (D1 + D2 означает два луча дальнего 
света),

F:	передний противотуманный огонь,

|  |  | : означает цикл, предусматривающий 15 минут в выключенном состоянии и 5 минут в зажженном состоянии, |
| --- | --- | --- |
|  |  | : означает цикл, предусматривающий 9 минут в выключенном состоянии и 1 минуту в зажженном состоянии. |
| Все указанные ниже сгруппированные огни и передние противотуманные фары вместе с добавленными маркировочными обозначениями В приведены в качестве примеров и не являются исчерпывающими. |
| P, D или F 1. P, D или F (C-BS, R-BS или B) |  |  |
| 0 | 6 | 12 ч. |
| D P 2. P+D (CR-BS) или P+D1+D2 (CR-BS R-BS) |  |  |
| 0 | 6 | 12 ч. |
| D P 3. P+D (C/R-BS) или P+D1+D2 (C/R-BS R-BS) |  |  |
| 0 | 6 | 12 ч. |
| F P 4. P+F (C-BS B) |  |  |
| 0 | 6 | 12 ч. |
| F P 5. P+F (C-BS B/) или C-BS/B |  |  |
| 0 | 6 | 12 ч. |
| D F 6. D+F (R-BS B) или D1+D2+F (R-BS R-BS B) |  |  |
| 0 | 6 | 12 ч. |
| D F 7. D+F (R-BS B/) или D1+D2+F (R-BS R-BS B/) |  |  |
| 0 | 6 | 12 ч. |

| D+F P 8. P+D+F (CR-BS B) или P+D1+D2+F (CR-BS R-BS B) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0 | 6 | 12 ч. |
| F D P 9. P+D+F (C/R-BS B) или P+D1+D2+F (C/R-BS R-BS B) |  |  |
| 0 | 6 | 12 ч. |
| F D P 10. P+D+F (CR-BS B/) или P+D1+D2+F (CR-BS R-BS B/) |  |  |
| 0 | 6 | 12 ч. |
| F D P 11. P+D+F (C/R-BS B/) или P+D1+D2+F (C/R-BS R-BS/B) |  |  |  |
| 0 4 8 12 ч. |

…"

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

# Text boxes

Дополнительный источник 
света, используемый для подсветки поворотов

Дополнительный источник 
света, используемый для подсветки поворотов

Дополнительный источник света, используемый для подсветки поворотов

Дополнительный источник света, используемый для подсветки поворотов

Дополнительный источник света, используемый для подсветки поворотов

Дополнительный источник света, используемый для подсветки поворотов

Дополнительный источник света, используемый для подсветки поворотов

Дополнительный источник света, используемый для подсветки поворотов

Дополнительный источник света, используемый для подсветки поворотов

Дополнительный источник света, используемый для 
подсветки поворотов

Дополнительный источник света, 
используемый для подсветки 
поворотов