|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/2014/67 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 15 août 2014 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

164e session

Genève, 11-14 novembre 2014

Point 4.7.3 de l’ordre du jour provisoire

Accord de 1958 − Examen de projets d’amendements 
à des Règlements existants, proposés par le GRSG

Proposition de complément 3 à la série 01 d’amendements au Règlement no 43 (Vitrages de sécurité)

Communication du Groupe de travail des dispositions générales de sécurité*

Le texte reproduit ci-après a été adopté par le Groupe de travail des dispositions générales de sécurité (GRSG) à sa 106e session (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/85, par. 19). Il a été établi sur la base du document ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2014/14. Il est soumis au Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) et au Comité d’administration (AC.1) pour examen.

Paragraphe 1, modifier comme suit:

«1.	Domaine d’application

Le présent Règlement s’applique:

a)	Aux vitrages de sécurité destinés à être installés comme pare-brise ou comme autres vitres extérieures, ou comme cloisons intérieures sur les véhicules des catégories L avec châssis, M, N, O et T;

b)	Aux véhicules des catégories M, N et O en ce qui concerne le montage de ces éléments;

Dans les deux cas, à l’exclusion:

i)	Des glaces des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse, du tableau de bord, des vitrages spéciaux à l’épreuve des balles et des doubles vitrages;

ii)	Des petits vitrages en plastique qui ne sont pas situés dans le champ de vision du conducteur vers l’avant ou vers l’arrière.».

Ajouter un nouveau paragraphe 2.39, ainsi conçu:

«2.39	“Petit vitrage”, un vitrage d’une surface inférieure à 200 cm2 et dans lequel il est impossible d’inscrire un cercle de 150 mm de diamètre.».

Annexe 14, paragraphe 4.3.4, modifier comme suit:

«4.3.4	Les vitrages nullement exposés à un choc de la tête ainsi que les petits vitrages et la totalité des vitrages des véhicules remorqués (classe VIII/C) ne sont pas soumis à l’essai de comportement au choc de la tête.».

Annexe 16, paragraphe 4.3.4, modifier comme suit:

«4.3.4	Les doubles vitrages nullement exposés à un choc à la tête, ou les vitrages de petites dimensions et toutes les fenêtres de caravanes ne sont pas soumis à l’essai de comportement au choc de la tête.».

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2012-2016 (ECE/TRANS/224, par. 94, et ECE/TRANS/2012/12, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.

Selon les définitions de la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) 
(document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3, par. 2 − www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/ wp29gen/wp29resolutions.html.