| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29 /2014/69 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 15 August 2014 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

164-я сессия

Женева, 11−14 ноября 2014 года

Пункт 4.7.5 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов поправок

к существующим правилам, представленных GRSG

Предложение по дополнению 2 к поправкам серии 05 к Правилам № 107 (транспортные средства категорий М2 и М3)

Представлено Рабочей группой по общим предписаниям, 
касающимся безопасности*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности (GRSG), на ее 106-й сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/85, пункты 5, 6, 8 и 9). В его основу положены главным образом документы ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2013/14, ECE/TRANS/ WP.29/GRSG/2014/2, ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2014/4 и ECE/TRANS/WP.29/ GRSG/2014/5 с поправками, содержащимися в пунктах 5, 6, 8 и 9 доклада. Этот текст представляется Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету АС.1 для рассмотрения.

Пункт10.24 изменить следующим образом:

"10.24	Независимо от пунктов 10.22 и 10.23 Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, продолжают признавать официальные утверждения типа, предоставленные на основании поправок предыдущих серий, которые не затронуты поправками серии 05".

Добавить новый пункт 10.25 следующего содержания:

"10.25	Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, не отказывают в распространении официальных утверждений для транспортных средств, которые не затронуты поправками серии 05".

Приложение 3

Пункт 7.3 изменить следующим образом:

"7.3	Предотвращение происшествий"

Включить новый пункт 7.3.1 следующего содержания:

"7.3.1	Если моторный отсек транспортного средства расположен позади отделения водителя, то должна быть исключена возможность запуска двигателя с места водителя в том случае, когда основная крышка моторного отсека, расположенная в задней торцевой части транспортного средства, открыта и обеспечивает прямой доступ к частям, которые представляют опасность при работающем двигателе (например, к шкивам ременных приводов)".

Пункты 7.6.8.2–7.6.8.2.1 изменить следующим образом:

"7.6.8.2	Каждое запасное окно должно либо:

7.6.8.2.1	легко и быстро открываться изнутри и снаружи транспортного средства при помощи соответствующего приспособления. Это положение предусматривает возможность использования, например, многослойного безосколочного стекла или стекла, изготовленного из пластического материала, либо".

Приложение 8, пункт 3.1 изменить следующим образом:

"3.1		Ступеньки

Высота первой ступеньки … классов II, III и В. В том случае, когда этому требованию отвечает только одна служебная дверь, не должно быть никаких ограждений или указателей, которые препятствовали бы использованию этой двери как для входа, так и для выхода.

В качестве альтернативного варианта для транспортных средств классов I и А высота первой над уровнем грунта ступеньки не должна превышать 270 мм в двух дверных проемах: на выходе и на входе.

В транспортных средствах с низким полом может использоваться только система опускания пола, но не выдвижная ступенька.

В других транспортных средствах может использоваться система опускания пола и/или выдвижная ступенька.

Высота ступенек …".

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.