|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/GRE/2014/4 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 17 janvier 2014 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse

Soixante et onzième session

Genève, 31 mars-3 avril 2014

Point 12 d) de l’ordre du jour provisoire

Questions diverses: autres questions

Proposition de complément 26 à la série 01 d’amendements au Règlement no 6

Communication de l’expert du Groupe de travail «Bruxelles 1952» (GTB)*

Le texte ci-après, établi par l’expert du Groupe de travail «Bruxelles 1952» (GTB), vise à modifier les prescriptions relatives à l’indication de défaillance en éliminant la différenciation entre les sources lumineuses à incandescence et les sources lumineuses à DEL. Les modifications qu’il est proposé d’apporter au texte actuel du Règlement sont signalées en caractères gras pour les parties de texte nouvelles ou biffés pour les parties supprimées.

I.	Proposition

Paragraphe 6.2, modifier comme suit:

«6.2	En cas de défaillance d’un seul feu des catégories 1, 1a, 1b, 2a et 2b contenant plus d’une source lumineuse, les dispositions suivantes s’appliquent:

6.2.1	Un groupe de sources lumineuses, branchées de manière que la défaillance de l’une d’elles provoque l’extinction de la lumière, doit être considéré comme étant une source lumineuse unique.

6.2.2	Un signal d’activation du témoin prescrit au paragraphe 6.5.8 du Règlement no 48 doit être produit:

a)	Si l’une des sources lumineuses est défectueuse; ou

b)	Si, dans le cas d’un feu conçu pour deux sources lumineuses à incandescence seulement, l’intensité dans l’axe de référence est inférieure à 50 % de l’intensité minimale; ou

c)	Si, à la suite d’une défaillance d’une ou de plusieurs sources lumineuses, l’intensité dans l’une des directions suivantes, comme indiqué à l’annexe 4 au présent Règlement, est inférieure à l’intensité minimale requise:

i)	H = 0o, V = 0o;

ii)	H = 20o vers l’extérieur du véhicule, V = +5o;

iii)	H = 10o vers l’intérieur du véhicule, V = 0o.».

II.	Justification

1.	Actuellement, les dispositions du Règlement no 6 en cas de défaillance d’un feu sont différentes selon que le feu soit équipé de sources lumineuses à incandescence ou équipé de DEL. Des dispositions similaires figurant dans le Règlement no 7 ne font pas cette distinction.

2.	La présente proposition vise à supprimer cette anomalie car rien ne justifie que le Règlement no 6 fasse la distinction entre les types de source lumineuse, comme le démontrent les exemples ci-après:

|  | Exemple 1 Un indicateur de direction arrière composé de 1 + 1 sources lumineuses à incandescence (par exemple 2 x 1 PY21W) selon le texte actuel de l’alinéa b du paragraphe 6.2.2 du Règlement no 6 |
| --- | --- |
|  | Exemple 2 Un indicateur de direction arrière composé de 1 + 1 sources lumineuses autres qu’à incandescence (par exemple 2 x 1 DEL) |
|  | Exemple 3 Un indicateur de direction arrière composé de 1 + 1 sources lumineuses autres qu’à incandescence (par exemple 2 x 6 DEL). Chacune des 2 sources lumineuses compte 6DEL raccordées en série de manière à former une «source lumineuse unique» (en d’autres termes, la défaillance d’une DEL entraîne la défaillance des cinq autres) |

Ces trois exemples montrent des feux de direction arrière composés de différentes sources lumineuses assurant les mêmes fonctions d’éclairage de base, à savoir:

Exemple 1:	2 lampes à incandescence = 2 sources lumineuses

Exemple 2:	2 DEL = 2 sources lumineuses

Exemple 3:	2 groupes de DEL, chacun raccordé sous forme de «source lumineuse unique» = 2 sources lumineuses.

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2012-2016 (ECE/TRANS/224, par. 94, et ECE/TRANS/2012/12, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.