|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2014/2 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 17 février 2014 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

Groupe de travail des dispositions générales de sécurité

106e session

Genève, 5-9 mai 2014

Point 2 a) de l’ordre du jour provisoire

Règlement no 107 (Véhicules des catégories M2 et M3)
− Propositions relatives à de nouveaux amendements

Proposition d’amendements au Règlement no 107
(Véhicules des catégories M2 et M3)

Communication de l’expert de l’Allemagne*

Le texte reproduit ci-après, préparé par l’expert de l’Allemagne, vise à formuler des dispositions techniques plus précises concernant les véhicules à plancher surbaissé. Il est fondé sur le document informel GRSG-105-3 (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/84, par. 9). Les modifications qu’il est proposé d’apporter au texte actuel du Règlement no 107 sont indiquées en caractères gras pour les ajouts et en caractères biffés pour les suppressions.

I.	Proposition

Annexe 8, paragraphe 3, modifier comme suit:

«3.1	Marches

Au droit d’une porte de service au moins, la hauteur de la première marche par rapport au sol ne doit pas dépasser 250 mm pour les véhicules des classes I et A et 320 mm pour ceux des classes II, III et B. Dans le cas où une seule porte de service répond à cette condition, il ne doit y avoir ni obstacle ni indication qui empêcherait cette porte d’être utilisée à la fois pour l’entrée et pour la sortie.

Comme variante admise pour les véhicules des classes I et A, la hauteur de la première marche par rapport au sol ne doit pas dépasser 270 mm au droit de deux ouvertures de portes, une entrée et une issue.

Dans les véhicules à plancher surbaissé, un système de baraquage mais non de marche rétractable peut être utilisé.

Dans les autres véhicules, un système de baraquage et/ou de marche rétractable peut être utilisé.

La hauteur des marches dans un passage d’accès au droit des portes précitées et dans l’allée ne doit pas dépasser 200 mm pour les véhicules des classes I et A et 250 mm pour ceux des classes II, III et B.

Toute transition menant d’une allée en contrebas à une zone de places assises n’est pas considérée comme une marche.».

II.	Justification

Les véhicules à plancher surbaissé sont généralement considérés d’une utilisation particulièrement aisée, notamment en ce qui concerne l’accessibilité des passagers à mobilité réduite. L’entrée d’un bus à plancher surbaissé comporte typiquement une marche unique pour l’accès du sol au plancher surbaissé.

Il semble nécessaire d’indiquer clairement que tout équipement qui ne répond pas à cette prescription ne doit pas être autorisé.

# Footnotes

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2012-2016 (ECE/TRANS/224, par. 94, et ECE/TRANS/2012/12, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.