|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/GRRF/78 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. générale 18 novembre 2014 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

Groupe de travail en matière 
de roulement et de freinage

Soixante-dix-huitième session

Genève, 16-19 septembre 2014

Rapport du Groupe de travail en matière de roulement et de freinage sur sa soixante-dix-huitième session

Table des matières

Paragraphes	Page

I.	Participation		1	3

II.	Adoption de l’ordre du jour (point 1 de l’ordre du jour)		2−4	3

III.	Systèmes actifs de freinage d’urgence (point 2 de l’ordre du jour)		5−6	3

IV.	Règlements nos 13 et 13-H (Freinage) (point 3 de l’ordre du jour)		7−15	4

A.	Système de contrôle de stabilité (ESC)		7	4

B.	Attelages automatiques (ACV)		8−9	4

C.	Formulation plus précise des dispositions		10−13	4

D.	Symboles relatifs au freinage dans le Règlement no121 
(Identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs)		14	5

E.	Autres questions		15	5

V.	Règlement no 55 (Pièces mécaniques d’attelage) (point 4 de l’ordre du jour)		16−18	5

VI.	Freinage des motocycles (point 5 de l’ordre du jour)		19−22	6

A.	Règlement no 78		19−20	6

B.	Règlement technique mondial no 3		21−22	6

VII.	Règlement no 90 (Garnitures de frein assemblées de rechange) 
(point 6 de l’ordre du jour)		23−24	7

VIII.	Pneumatiques (point 7 de l’ordre du jour)		25−37	7

A.	Règlement technique mondial sur les pneumatiques		25−28	7

B.	Règlement no 117		29−32	8

C.	Règlement no 54		33	8

D.	Autres questions		34−37	9

IX.	Systèmes de transport intelligents (STI) (point 8 de l’ordre du jour)		38−39	9

X.	Équipement de direction (point 9 de l’ordre du jour)		40−44	10

A.	Règlement no 79		40−41	10

B.	Systèmes d’aide au maintien dans la voie (LKAS) et systèmes d’aide 
au stationnement (PAS)		42−44	10

XI.	Homologation de type internationale de l’ensemble du véhicule (IWVTA) 
(point 10 de l’ordre du jour)		45−52	11

A.	Rapport sur les activités du groupe de travail informel 
et des sous-groupes IWVTA		45−46	11

B.	Règlement sur le montage des pneumatiques		47	11

C.	Règlement no 13-H		48−51	11

D.	Autres questions		52	12

XII.	Échange de vues sur les innovations, les automatisations 
et les voitures autonomes (point 11 de l’ordre du jour)		53−54	12

A.	Faits marquants de la session de février 2014 du CTI		53	12

B.	Échange d’informations		54	12

XIII.	Questions diverses (point 12 de l’ordre du jour)		55−59	13

A.	Faits marquants des sessions de mars et de juin 2014 du WP.29		55	13

B.	Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3)		56	13

C.	Définitions et acronymes		57	13

D.	Hommages		58	13

E.	Autres questions		59	14

XIV.	Élection du bureau (point 13 de l’ordre du jour)		60	14

XV.	Ordre du jour provisoire de la soixante-dix-neuvième session		61	14

Annexes

I.	Liste des documents informels examines pendant la session		16

II.	Mandat du groupe informel des ensembles modulaires de véhicules (MVC)		18

III.	Amendements adoptés aux documents ECE/TRANS/WP.29/2013/63 
et ECE/TRANS/WP.29/2013/122		20

IV.	Amendements adoptés au Règlement no 117		21

V.	Amendements adoptés au Règlement no 75		23

I.	Participation

Le Groupe de travail en matière de roulement et de freinage (GRRF) a tenu sa soixante-dix-huitième session du 16 au 19 septembre 2014 à Genève, sous la présidence de M. B. Frost (Royaume-Uni). Des experts des pays dont les noms suivent ont participé à ses travaux, conformément à l’article 1 a) du Règlement intérieur du Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29) (TRANS/WP.29/690, Amend.1 et Amend.2): Allemagne, Australie, Belgique, Canada, Chine, Espagne, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Hongrie, Inde, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République de Corée, République tchèque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Slovaquie, Suède et Suisse. Un expert de la Commission européenne (CE) y a aussi participé. Ont également pris part à la session des experts des organisations non gouvernementales suivantes: Association européenne des fournisseurs de l’automobile (CLEPA), Organisation technique européenne du pneumatique et de la jante (ETRTO), Association internationale des constructeurs de motocycles (IMMA), Organisation internationale de normalisation (ISO), Organisation internationale des constructeurs d’automobiles (OICA) et Rubber Manufacturers Association (RMA). Sur invitation spéciale du Président, des experts des organisations non gouvernementales ci-après ont également participé à la session: Bureau international permanent des associations de vendeurs et rechapeurs de pneumatiques (BIPAVER), Imported Tyre Manufacturers’ Association (ITMA) et SAF-HOLLAND GmbH.

II.	Adoption de l’ordre du jour (point 1 de l’ordre du jour)

Documents:	ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/18 et Add.1, 
Documents informels GRRF-78-01 et GRRF-78-02-Rev.2.

Le Groupe de travail a examiné et adopté l’ordre du jour établi pour sa soixante-dix-huitième session (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/18 et Add.1).

Le Groupe de travail a aussi adopté le document GRRF-78-01, qui définit l’ordre dans lequel les points de l’ordre du jour seront examinés, ainsi que l’ordre du jour actualisé GRRF-78-02-Rev.2, comprenant la liste de tous les documents informels soumis à la date d’ouverture de la session.

La liste des documents informels distribués lors de la session figure à l’annexe I du présent rapport.

III.	Systèmes actifs de freinage d’urgence (point 2 de l’ordre du jour)

Documents:	Documents informels GRRF-78-30, GRRF-78-32, GRRF-78-33, 
GRRF-78-34, GRRF-78-35, GRRF-78-36 et GRRF-78-37.

L’expert de l’OICA a présenté les documents informels GRRF-78-30, GRRF-78-32, GRRF-78-33, GRRF-78-34, GRRF-78-35, GRRF-78-36 et GRRF-78-37. Les documents contenaient deux séries de propositions visant à modifier l’introduction et le champ d’application des Règlements nos 130 et 131, en vue d’exempter certains véhicules à usage particulier (par exemple, les véhicules tout-terrain).

Ces propositions ont suscité de nombreuses préoccupations de la part de plusieurs Parties contractantes. L’expert de l’OICA a fait part de son intention d’élaborer d’autres solutions possibles pour examen à la soixante-dix-neuvième session du Groupe de travail.

IV.	Règlements nos 13 et 13-H (Freinage) (point 3 de l’ordre du jour)

A.	Système de contrôle de stabilité (ESC)

Le Groupe de travail a examiné ce point de l’ordre du jour en même temps que le point 10 c) (voir par. 49).

B.	Attelages automatiques (ACV)

Documents: 	Documents informels GRRF-78-16 et GRRF-78-17.

Le Président du groupe de travail informel ACV a présenté le document informel GRRF-78-17, dans lequel il est rendu compte des dernières réunions du groupe, rappelé que les travaux sur les ACV sont achevés et proposé de se concentrer sur les ensembles modulaires de véhicules.

Le Groupe de travail a pris note du projet de mandat actualisé du groupe de travail informel (GRRF-78-16), en vertu duquel celui-ci serait désormais dénommé groupe de travail informel des ensembles modulaires de véhicules (MVC) et doté d’un mandat élargi. Compte tenu des préoccupations exprimées par l’expert de l’Allemagne concernant le risque de chevauchement avec les activités du groupe de travail informel du Règlement no 55, le Groupe de travail est convenu de suivre l’avancée des travaux des deux groupes de travail informel afin d’éviter toute redondance. Enfin, le Groupe de travail a adopté le document GRRF-78-16, tel que reproduit à l’annexe II du présent rapport.

C.	Formulation plus précise des dispositions

Documents:	(ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2013/29) ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2013/13,
Documents informels GRRF-78-40 et GRRF-78-52.

Le Président du Groupe de travail a rappelé l’objet du document ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2013/13, adopté à la soixante-quinzième session. Le document a été conservé à l’ordre du jour du Groupe de travail, en attendant que les textes adoptés pour les Règlements nos 13 (Freinage des véhicules lourds), 13-H (Freinage des véhicules des catégories M1 et N1), 79 (Équipement de direction) et 89 (Dispositifs limiteurs de vitesse) et les nouveaux Règlements sur les systèmes de maintien dans la voie (LKAS) et les systèmes d’aide au stationnement (PAS) soient soumis au WP.29 et à l’AC.1.

L’expert de l’IMMA a présenté le document informel GRRF-78-52, qui porte sur des préoccupations soulevées par le Groupe de travail concernant l’absence de prescriptions relatives à la compatibilité électromagnétique dans le Règlement no 78. Le Groupe de travail a décidé de reprendre l’examen de cette question à sa session de février 2015, dans l’attente d’un exposé de l’IMMA sur les difficultés qu’il y a à renvoyer aux prescriptions pertinentes du Règlement no 10 pour les véhicules de la catégorie L.

L’expert de l’Allemagne a présenté le document informel GRRF-78-40, fondé sur le document ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2013/29, qui contient des propositions d’amendements au Règlement no 13 concernant les systèmes de freinage électromécaniques. Le Groupe de travail a pris note du rapport sur l’état d’avancement des travaux. Les experts de l’Allemagne et des Pays-Bas se sont proposé d’élaborer une proposition révisée pour examen à la session de février 2015, en réglant les dernières questions en suspens.

L’expert de l’Allemagne est revenu sur la décision prise par le Groupe de travail, en 2004, d’exclure l’utilisation de freins à inertie pour les remorques complètes (TRANS/WP.29/GRRF/2004/11), exclusion qui n’avait pas été étendue aux freins électriques au sens de l’annexe 14. L’expert de Pays-Bas a noté que la décision délibérée prise en 2004 d’exclure les freins à inertie limitait les possibilités en matière de conception. Il a suggéré de remplacer les dispositions correspondantes par des prescriptions fonctionnelles.

D.	Symboles relatifs au freinage dans le Règlement no121 (Identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs)

Documents:	(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2014/12; 
Document informel GRSG-106-35).

L’expert de l’OICA a annoncé que le document ECE/TRANS/WP.29/ GRSG/2014/12 et le document informel GRSG-106-35 avaient été retirés de l’ordre du jour de la 107e session du GRSG. Le Groupe de travail est convenu de retirer ce point de l’ordre du jour.

E.	Autres questions

Document:	ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/27.

L’expert de la CLEPA a présenté le document ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/27, qui contient des propositions d’amendements aux annexes 10 et 13 du Règlement no13. Le Groupe de travail a adopté la proposition et prié le secrétariat de la soumettre au WP.29 et à l’AC.1 pour examen à leurs sessions de mars 2015 en tant que projet de complément 13 à la série 11 d’amendements au Règlement no 13.

V.	Règlement no 55 (Pièces mécaniques d’attelage) (point 4 de l’ordre du jour)

Documents:	(ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/14), ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/28, 
Documents informels GRRF-78-23, GRRF-78-24, GRRF-78-25 
et GRRF-78-26.

Le Président du groupe de travail informel du Règlement no 55 a présenté le document ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/28, fondé sur le document ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/14, qui vise à supprimer les renvois à la norme ISO 7641/1:2012 figurant dans la proposition initiale.

Il a aussi présenté le document informel GRRF-78-23, qui explique les différentes entre les normes ISO 7641:1983 et ISO 7641:2012. Il a présenté en outre les procès-verbaux de réunion (GRRF-78-25) et l’état d’avancement des travaux de l’équipe spéciale des attelages agricoles (TFAC) (GRRF-78-26). Enfin, il a présenté le document informel GRRF-78-24, qui contient une version révisée complète du Règlement no 55. Le Groupe de travail a décidé de reprendre l’examen de cette proposition à sa session de février 2015.

Le Groupe de travail a adopté le document ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/28 et prié le secrétariat de soumettre la proposition au WP.29 et à l’AC.1 pour examen à leurs sessions de mars 2015 en tant que projet de complément 4 à la série 01 d’amendements au Règlement no 55.

VI.	Freinage des motocycles (point 5 de l’ordre du jour)

A.	Règlement no 78

Documents:	ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/21, 
Documents informels GRRF-78-06 et GRRF-76-45.

L’expert de l’IMMA a présenté le document ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/21, fondé sur le document informel GRRF-76-45, dans lequel sont proposés des éclaircissements d’ordre général à apporter au Règlement no 78 ainsi que des dispositions spéciales concernant l’utilisation des systèmes de freinage intégral (SFI) et du frein de stationnement. Il a ajouté que les modifications contenues dans la proposition avaient été harmonisées avec celles proposées pour le Règlement technique mondial no 3 (voir ci-après). Le Groupe de travail a adopté la proposition et prié le secrétariat de la soumettre au WP.29 et à l’AC.1 pour examen à leurs sessions de mars 2015 en tant que projet de complément 2 à la série 03 d’amendements au Règlement no 78.

L’expert de la CE a présenté le document informel GRRF-78-06, qui complète le document ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/21 et vise à établir des prescriptions techniques pour les systèmes ABS qui sont désactivés temporairement, par exemples en conditions tout-terrain. L’expert de l’Australie a proposé de fournir des données supplémentaires tirées de l’étude en cours sur ce sujet dans son pays. À l’issue de la discussion, le Groupe de travail a décidé de reprendre l’examen de cette question à sa session de février 2015, en se fondant sur une proposition révisée qui serait élaborée conjointement par la CE et l’IMMA.

B.	Règlement technique mondial no 3

Documents: 	ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/22,
Documents informels GRRF-76-44 et GRRF-78-07.

L’expert de l’Italie a présenté le document ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/22, fondé sur le document informel GRRF-76-44, dans lequel il est proposé d’harmoniser les dispositions avec celles proposées pour le Règlement no 78 (voir par. 19). Le Groupe de travail a adopté la proposition, telle que modifiée ci-dessous. Le secrétariat a été chargé de soumettre la proposition au WP.29 et à l’AC.1 pour examen à leurs sessions de mars 2015, en tant que projet d’amendement 2 au RTM no 3. Il a été convenu que l’expert de l’Italie soumettrait le rapport technique correspondant à l’AC.3 pour examen à sa session de mars 2015. Le Groupe de travail aurait l’occasion de l’examiner à sa session de février 2015.

Paragraphe 5.3, modifier comme suit:

«…

d)	Force d’actionnement:

La force d’actionnement doit être celle qui permet d’obtenir le taux de décélération maximal du véhicule, comme défini au paragraphe 6.5.1 c).

…».

L’expert de la CE a présenté le document informel GRRF-78-07, qui modifie le document ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/22 et vise à aligner les dispositions sur celles proposées pour le Règlement no 78 (voir par. 20). Le Groupe de travail est convenu de reprendre l’examen de ce document à sa session de février 2015, en se fondant sur une proposition révisée qui serait élaborée par la CE en collaboration avec l’IMMA.

VII.	Règlement no 90 (Garnitures de frein assemblées de rechange) (point 6 de l’ordre du jour)

Document:	ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/23.

L’expert de l’Italie a présenté le document ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/23, qui vise à introduire de nouvelles prescriptions applicables à l’homologation des disques de frein de rechange pour les véhicules de la catégorie L, en tenant compte des dernières technologies disponibles sur le marché.

La proposition a suscité un certain nombre de commentaires. L’expert de l’Espagne a rappelé les travaux effectués sur cette question par le groupe de travail informel du Règlement no 90. Le Groupe de travail a demandé qu’on recense les différences entre la proposition à l’examen et les conclusions soumises par le groupe de travail informel en 2009. Il a décidé de reprendre l’examen de la question ultérieurement, en se fondant sur ce document ou sur une proposition révisée qui serait élaborée par l’expert de l’Italie en tenant compte de toutes les observations formulées.

VIII.	Pneumatiques (point 7 de l’ordre du jour)

A.	Règlement technique mondial sur les pneumatiques

Documents:	ECE/TRANS/WP.29/2013/63, 
ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/20, 
ECE/TRANS/WP.29/2013/122, 
Documents informels GRRF-78-18 et GRRF-78-47.

Le Président du Groupe de travail a rappelé l’objet du document ECE/TRANS/WP.29/2013/63 (Projet de RTM sur les pneumatiques), modifié par les documents ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/20 (adopté à la soixante-dix-septième session du Groupe de travail), et du document ECE/TRANS/WP.29/2013/122 (rapport technique correspondant).

L’expert de la France a présenté le document informel GRRF-78-18, qui vise à actualiser certains éléments des documents ECE/TRANS/WP.29/2013/63 et ECE/TRANS/WP.29/2013/122. Il a ajouté que le calendrier d’élaboration du RTM devrait être mis à jour, compte tenu du retard pris dans l’adoption de la phase I. Le Groupe de travail a adopté le document informel GRRF-78-18, tel que modifié par le document informel GRRF-78-47 et reproduit à l’annexe III du présent rapport. Il a prié le secrétariat de soumettre la proposition au WP.29 et à l’AC.3 pour examen à leurs sessions de novembre 2014.

Le Groupe de travail a examiné le document ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/20, qui contient les amendements adoptés à sa soixante-quinzième session. Le Président a rappelé que le Groupe de travail était préalablement convenu que des actualisations du RTM sur les pneumatiques seraient proposées une fois le RTM inscrit au Registre mondial par l’AC.3 afin de suivre l’évolution de la réglementation.

Enfin, l’expert de la France a informé le Groupe de travail que son pays ne serait pas en mesure de parrainer la phase 2 du RTM une fois la phase 1 achevée.

B.	Règlement no 117

Documents:	ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/25, 
ECE/TRANS/WP.29/GRB/2014/7,
Document informel GRRF-78-13.

L’expert de l’ETRTO a présenté le document ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/25, qui concerne les pneumatiques neige pour conditions de neige extrêmes, en particulier les éléments à indiquer sur la fiche de communication de l’annexe 1 du Règlement no 117.

L’expert de l’ETRTO a présenté le document informel GRRF-78-13, qui contient une proposition de rectificatif du complément 2 de la série 02 d’amendements au Règlement no 117. Il était indiqué dans la proposition que le complément au Règlement no 117 instituant des limites pour les pneumatiques de la classe C2 au paragraphe 6.4.1.1 avait été adopté après la proposition parallèle introduisant ces limites pour les pneumatiques de la classe C3. La conséquence imprévue en était que les limites applicables aux pneumatiques de la classe C3 avaient été supprimées. À l’issue de la discussion, le Groupe de travail est convenu que, bien qu’il s’agisse d’une erreur, il n’était pas opportun de corriger le Règlement au moyen d’un rectificatif, et a décidé d’examiner la proposition en tant que complément.

Le Groupe de travail a adopté le document ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/25 tel que reproduit à l’annexe IV, et prié le secrétariat de le soumettre au WP.29 et à l’AC.1 pour examen à leurs sessions de mars 2015 en tant que projet de complément 7 à la série 02 d’amendements au Règlement no 117.

L’expert de la Fédération de Russie, qui assure la vice-présidence du Groupe de travail du bruit (GRB), a informé le Groupe de travail qu’une version révisée du document ECE/TRANS/WP.29/GRB/2014/7, qui contient des modifications mineures d’ordre rédactionnel, avait été soumise par le GRB au WP.29 et à l’AC.1 pour examen à leurs sessions de mars 2015.

C.	Règlement no 54

Documents:	ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/26,
Document informel GRRF-78-12.

Le Groupe de travail a décidé de reporter l’examen du document ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/26 et du document informel GRRF-78-12 à sa session de février 2015.

D.	Autres questions

Documents:	ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2013/20, 
ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2013/22, 
ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/24, 
Documents informels GRRF-76-06, GRRF-76-38, GRRF-78-10, 
GRRF-78-42, GRRF-78-45 et GRRF-78-46.

L’expert de l’ETRTO a présenté le document informel GRRF-78-42, à l’appui du document ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2013/20, tel que modifié par le document informel GRRF-76-06, et du document ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2013/22, qui visent à ajouter des dispositions relatives aux pneumatiques tout-terrain (AT) dans le Règlement no 75.

L’expert de l’IMMA a rappelé l’objet du document informel GRRF-76-38, qui analyse les autres moyens possibles d’homologuer les pneumatiques AT, en tenant compte des prescriptions techniques des Règlements nos 54, 75 et 106. Il a présenté le document ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/24, dans lequel il est proposé d’ajouter les pneumatiques AT dans le Règlement no 106, en remplacement de la proposition de l’ETRTO évoquée ci-dessus.

À l’issue de la discussion, le Groupe de travail a adopté les documents ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2013/22 et ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2013/20, tels que modifiés par les documents informels GRRF-76-06, GRRF-78-45 et GRRF78-46 et reproduits à l’annexe V. Le secrétariat a été prié de les soumettre au WP.29 et à l’AC.1 pour examen à leurs sessions de mars 2015 en tant que complément 12 au Règlement no 106 et complément 15 au Règlement no 75, respectivement.

L’expert de la France a présenté le document informel GRRF-78-10, qui vise à ajouter une nouvelle annexe relative aux pneumatiques neige pour conditions de neige extrêmes dans le Règlement no 109. Le Groupe de travail a décidé de reprendre l’examen du document informel à sa session de février 2015 et prié le secrétariat de le faire distribuer sous une cote officielle à cette même session.

IX.	Systèmes de transport intelligents (STI) (point 8 de l’ordre du jour)

Documents:	Documents informels GRRF-78-08 et GRRF-78-22.

Le secrétariat a présenté le document informel GRRF-78-08, qui décrit les activités relatives aux STI menées en 2014. Le Groupe de travail a été informé de la prochaine réunion du groupe de travail informel des STI, qui se tiendra à Genève le 11 novembre 2014, et de la table ronde sur les STI qui se tiendra à Bruxelles les 17 et 18 novembre 2014.

L’expert du Japon a présenté le document informel GRRF-78-22, qui vise à modifier l’annexe 5 de la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) en y ajoutant des dispositions relatives aux systèmes de stationnement téléguidés (RCP). Le Groupe de travail a pris note d’un certain nombre d’observations et prié le secrétariat de faire distribuer le document informel GRRF-78-22 sous une cote officielle pour examen à sa prochaine session.

X.	Équipement de direction (point 9 de l’ordre du jour)

A.	Règlement no 79

Documents:	ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/8, 
ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/19,
Documents informels GRRF-78-27 et GRRF-78-44.

À la demande des auteurs du document ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/19, celui-ci a été retiré. En lieu et place, l’expert de la CLEPA a présenté le document informel GRRF-78-44, en appui au document informel GRRF-78-27, concernant les prescriptions auxquelles il doit être satisfait lorsque les systèmes de freinage et de direction ont la même source d’énergie. L’amendement proposé visait à mieux préciser les dispositions pertinentes du Règlement no 79 et à les harmoniser avec celles du Règlement no 13-H. À l’issue de la discussion, le Groupe de travail est convenu de reprendre l’examen de la question à sa session de février 2015 en se fondant sur une proposition révisée qui serait établie par la CLEPA en tenant compte des observations formulées.

L’expert de la CLEPA, s’exprimant au nom du CLCCR, a présenté le document ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/8, qui vise à introduire dans le Règlement no 79 un amendement ayant pour effet de supprimer une restriction relative à la conception qui empêche l’homologation de nouvelles technologies. Il a expliqué que la proposition n’était pas destinée à être adoptée immédiatement et a invité tous les experts intéressés à lui communiquer leurs observations (colin.ross@meritor.com). Le Groupe de travail est convenu de reprendre l’examen de la question en se fondant sur une proposition révisée qui serait soumise par la CLEPA.

B.	Systèmes d’aide au maintien dans la voie (LKAS) et systèmes d’aide au stationnement (PAS)

Documents:	Documents informels GRRF-78-05, GRRF-78-11, GRRF-78-14 et GRRF-78-43.

L’expert de la Suède a présenté le document informel GRRF-78-43, en appui au document informel GRRF-78-05 soumis par le petit groupe de rédaction des LKAS, qui vise à introduire des définitions et des prescriptions relatives aux LKAS dans le Règlement no 79. L’expert de l’OICA a présenté le document informel GRRF-78-11, qui modifie le document informel GRRF-78-05 et vise à réviser les prescriptions en matière d’avertissement du conducteur dans le cas où celui-ci n’accorde pas l’attention voulue à la direction. Le Groupe de travail est convenu de reprendre l’examen de ces questions à sa session de février 2015 en se fondant sur des propositions révisées.

Les experts du Japon et de la Suède ont présenté le document informel GRRF-78-14, qui vise à modifier le Règlement no 79 dans le but i) d’ouvrir le débat sur la suppression de la limitation de vitesse pour la fonction de direction à commande automatique, ii) d’introduire des fonctions de sécurité tels que des avertisseurs et iii) d’introduire des prescriptions applicables aux systèmes d’autodiagnostic (OBD) permettant de vérifier le bon état de fonctionnement des systèmes électroniques d’aide à la direction. Plusieurs experts du Groupe de travail ont estimé que certaines de ces prescriptions constituaient une entrave à la conception. Le Président a fait observer que la proposition allait au-delà du mandat habituel du Groupe de travail et annoncé son intention de solliciter l’avis du WP.29 à sa session de novembre 2014.

Le Groupe de travail a prié le secrétariat de conserver le document informel GRRF-78-14 à son ordre du jour à titre de référence, d’informer le groupe de travail informel des STI de cette proposition et de faire distribuer le document informel GRRF-78-05 sous une cote officielle pour examen à sa prochaine session.

XI.	Homologation de type internationale de l’ensemble du véhicule (IWVTA) (point 10 de l’ordre du jour)

A.	Rapport sur les activités du groupe de travail informel 
et des sous-groupes IWVTA

Document:	Document informel GRRF-78-49.

Le secrétariat a rendu compte des activités du groupe de travail informel IWVTA et de ses sous-groupes. Le Groupe de travail a noté que l’IWVTA était l’un des principaux objectifs associés à la révision 3 de l’Accord de 1958, dont l’entrée en vigueur est prévue en mars 2016. On a aussi noté que les activités du Groupe de travail en relation avec l’IWVTA devraient être achevées, dans l’idéal, en février 2015.

Le représentant du Groupe de travail pour l’IWTVA a présenté le document informel GRRF-78-49, qui contient les aspects marquants des travaux réalisés par le groupe de travail informel, la liste des principaux documents et le calendrier des réunions et des activités.

B.	Règlement sur le montage des pneumatiques

Documents:	ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/13,
Document informel GRRF-78-28.

L’expert de l’OICA a présenté le document informel GRRF-78-28, qui modifie le document ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/13, concernant le montage des pneumatiques sur les véhicules de la catégorie M1. La proposition a suscité un certain nombre de commentaires. Le Groupe de travail a décidé de reprendre l’examen de cette question à sa prochaine session en se fondant sur une proposition révisée qui serait soumise par l’OICA.

C.	Règlement no 13-H

Documents:	ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/10, 
ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/11, 
ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/12, 
Documents informels GRRF-76-13, GRRF-76-14, GRRF-76-18, 
GRRF-76-22, GRRF-76-23, GRRF-76-33, GRRF-76-34, GRRF-78-19, GRRF-78-20, GRRF-78-21, GRRF-78-29, GRRF-78-41 et GRRF-78-50.

L’expert de l’OICA a annoncé que les documents informels GRRF-76-13, GRRF-76-14, GRRF-76-18, GRRF-76-22 et GRRF-76-23 avaient été remplacés par les documents GRRF-78-19, GRRF-78-20 et GRRF-78-21.

L’expert de l’OICA a présenté les nouveaux documents informels, ainsi que les propositions relatives à des Règlements distincts sur les systèmes d’aide au freinage (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/11) et sur les systèmes de contrôle de stabilité (ESC) (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/12) qui seraient extraits du Règlement no 13-H (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/10). Le Président a rappelé l’objet des documents informels GRRF-76-33 et GRRF-76-34. L’OICA a indiqué qu’il avait été tenu compte du document informel GRRF-76-34 lors de l’élaboration des propositions susmentionnées. Il a présenté le document informel GRRF-78-29, dans lequel il est proposé de supprimer la méthode prescrite à l’annexe 7 (points d’essai k) et de ne conserver que la méthode prescrite à l’appendice 2 de l’annexe 6, afin d’aligner le Règlement sur le RTM no 8. Le Groupe de travail est convenu d’examiner de nouveau cette proposition à sa soixante-dix-neuvième session.

L’expert de la CLEPA a présenté le document informel GRRF-78-41, qui contient des propositions visant à régler le problème du traitement de l’annexe 8 du Règlement no 13-H après la division du Règlement en plusieurs Règlements distincts. L’expert de l’OICA a proposé une formulation différente (GRRF-78-50). Le Groupe de travail est convenu de reprendre l’examen de la question de l’annexe 8 à sa session de février 2015.

Le Groupe de travail a décidé de reprendre l’examen de ce point de l’ordre du jour à sa session de février 2015 en se fondant sur trois propositions révisées qui seraient soumises par l’OICA et la CLEPA.

D.	Autres questions

Documents:	Documents informels GRRF-78-38, GRRF-78-39 et GRRF-78-48.

L’expert de l’OICA a présenté le document informel GRRF-78-39, dans lequel il est proposé de créer un Règlement distinct sur le système de surveillance de la pression des pneumatiques (TPMS). Il a également présenté le document informel GRRF-78-48, qui contient les propositions d’amendements au Règlement no 64 visant à supprimer les dispositions relatives au TPMS, ainsi que le document informel GRRF-78-38, qui contient le texte consolidé correspondant (fondé sur le Règlement no 64 sans les dispositions relatives au TPMS). Le Groupe de travail a décidé de scinder le Règlement no 64 en deux parties et de conserver les deux propositions (GRRF-78-38 et GRRF-78-39) à son ordre du jour pour la soixante-dix-neuvième session.

XII.	Échange de vues sur les innovations, les automatisations et les voitures autonomes (point 11 de l’ordre du jour)

A.	Faits marquants de la session de février 2014 du CTI

Document:	Document informel GRRF-78-09.

Le secrétariat a présenté le document informel GRRF-78-09, qui rend compte des faits marquants de la session de février 2014 du CTI.

B.	Échange d’informations

Document: 	Document informel GRRF-78-31.

L’expert de la CLEPA a présenté le document informel GRRF-78-31 sur les systèmes avancés d’aide à la conduite et le degré d’automatisation qu’ils offrent. Il a présenté de nouvelles technologies, comme le pilote automatique sur autoroutes et le stationnement automatique, qui étaient en cours de développement et nécessiteraient la modification de Règlements de l’ONU pour les types de véhicules à homologuer. Le Groupe de travail a accueilli cet exposé avec intérêt. Le Président du Groupe de travail a encouragé tous les experts à partager des informations sur ce type d’innovation à la prochaine session.

XIII.	Questions diverses (point 12 de l’ordre du jour)

A.	Faits marquants des sessions de mars et de juin 2014 du WP.29

Documents: 	ECE/TRANS/WP.29/1108, 
ECE/TRANS/WP.29/1110,
Document informel GRRF-78-15.

Le secrétariat a présenté le document informel GRRF-78-15, qui rend compte des faits marquants des 162e (ECE/TRANS/WP.29/1108) et 163e (ECE/TRANS/WP.29/1110) sessions du WP.29.

B.	Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3)

Documents: 	ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2014/25,
Document informel GRRF-78-03.

Le secrétariat a présenté le document ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2014/25 (initialement proposé par le Groupe de travail de ide l’éclairage et de la signalisation lumineuse (GRE)), tel que modifié par le document informel GRRF-78-03, qui ajoute de nouvelles catégories de véhicules agricoles à la R.E.3. L’expert de la Fédération de Russie a fait observer que les définitions proposées pourraient créer des chevauchements, en particulier lorsqu’un véhicule agricole était classé comme engins mobiles non routiers et inversement. Le Président du Groupe de travail a prié les experts d’envoyer leurs observations sur la proposition au secrétariat.

C.	Définitions et acronymes

Documents: 	Documents informels GRRF-76-03 et GRRF-78-04.

Comme suggéré par le WP.29, le secrétariat a présenté le document informel GRRF-78-04, qui contient une liste des définitions figurant dans les Règlements qui relèvent du Groupe de travail. Le Président du Groupe de travail a rappelé l’existence du document informel GRRF-76-03 et noté qu’aucune mesure de suivi n’était prévue. Le secrétariat a annoncé qu’il cherchait un emplacement central et approprié sur le site Web où rassembler ces informations utiles.

D.	Hommages

Apprenant que MM. Masashi Ishihara (Japon) et Jürgen Bräuninger (CLEPA) prenaient leur retraite et ne participeraient donc plus aux sessions, le Groupe de travail a rendu hommage à la contribution notable qu’ils avaient apporté aux activités du Groupe. Le Groupe de travail leur a souhaité une longue et heureuse retraite.

E.	Autres questions

Document:	Document informel GRRF-78-51.

L’expert de la CLEPA a présenté le document informel GRRF-78-51 sur les difficultés liées à la définition des «variantes» de disque/tambour de frein dans le Règlement no 90. Il a fait savoir qu’une proposition d’amendement au Règlement no 90 serait soumise au Groupe de travail pour examen à la prochaine session.

XIV.	Élection du bureau (point 13 de l’ordre du jour)

Conformément à l’article 37 du Règlement intérieur (TRANS/WP.29/690 et Amend.1 et 2), le Groupe de travail a élu son bureau le mardi après-midi. M. B. Frost (Royaume-Uni) a été élu Président du Groupe de travail, à l’unanimité, pour les sessions prévues en 2015. M. H. Kubota (Japon) a été élu Vice-Président pour ces mêmes sessions.

XV.	Ordre du jour provisoire de la soixante-dix-neuvième session

L’ordre du jour ci-après a été adopté pour la soixante-dix-neuvième session du Groupe de travail, qui doit se tenir à Genève du 16 février 2015 à 14 h 30 au 20 février 2015 à 12 h 30:

1.	Adoption de l’ordre du jour.

2.	Systèmes actifs de freinage d’urgence.

3.	Règlements nos 13 et 13-H (Freinage):

a)	Système de contrôle de stabilité (ESC);

b)	Attelages automatiques (ACV);

c)	Formulation plus précise des dispositions

d)	Symboles relatifs au freinage dans le Règlement no 121 (Identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs);

e)	Autres questions.

4.	Règlement no 55 (Pièces mécaniques d’attelage).

5.	Freinage des motocycles:

a)	Règlement no 78;

b)	Règlement technique mondial no 3.

6.	Règlement no 90 (Garnitures de frein assemblées de rechange).

7.	Pneumatiques:

a)	Règlement technique mondial sur les pneumatiques;

b)	Règlement no 117;

c)	Règlement no 54;

d)	Autres questions.

8.	Systèmes de transport intelligents (STI):

a)	Systèmes automatiques pour véhicules;

b)	Autres questions relatives aux STI.

9.	Équipement de direction:

a)	Règlement no 79;

b)	Systèmes de maintien dans la voie (LKAS) et systèmes d’aide au stationnement (PAS).

10.	Homologation de type internationale de l’ensemble du véhicule (IWVTA):

a)	Rapport sur les activités du groupe de travail informel et des sous-groupes IWVTA;

b)	Règlement sur le montage des pneumatiques;

c)	Règlement no 13-H;

e)	Autres questions.

11.	Échange de vues sur les innovations.

12.	Questions diverses:

a)	Faits marquants de la session de novembre 2014 du WP.29;

b)	Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3);

c)	Définitions et acronymes;

d)	Autres questions.

Annexe I

Liste des documents informels examines pendant la session

[Anglais seulement]

Documents informels GRRF-78-…

| No | (Auteur) Titre | Suite donnée |
| --- | --- | --- |
| 1 | (Président du GRRF) Running order | A |
| 2 | (Secrétariat) Consolidated Agenda of the 78th GRRF session | A |
| 3 | (Commission européenne) Proposal for amendments to the Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles (R.E.3) | F |
| 4 | (Secrétariat) Definitions in Regulations under the responsibility of GRRF | F |
| 5 | (Groupe LKAS) Proposal for amendments to UN Regulation No. 79 (Steering equipment) | C |
| 6 | (Commission européenne) Proposal for amendments to ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/21 | E |
| 7 | (Commission européenne) Proposal for amendments to ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/22 | E |
| 8 | (Secrétariat) Update concerning the ITS activities | F |
| 9 | (Secrétariat) Highlights of the 2014 session of ITC | F |
| 10 | (France) Proposal for amendments to UN Regulation No. 109 | C |
| 11 | (OICA) Proposal for amendments to GRRF-78-05 (on LKAS) | E |
| 12 | (ETRTO) Proposal for amendments to ECE/TRANS/WP29/GRRF/2014/26 | D |
| 13 | (ETRTO) Proposal for corrigendum to UN Regulation No. 117, Rev. 3 | B |
| 14 | (Suède et Japon) Proposal for amendments to GRRF-78-05 (on LKAS) | D |
| 15 | (Secrétariat) Highlights of the last sessions of WP.29 and general information | F |
| 16 | (Groupe informel MVC) Terms of Reference for the GRRF informal group on Modular Vehicle Combinations (MVC) | B |
| 17 | (Groupe informel MVC) Report from the informal working group on Modular Vehicle Combinations (MVC) | F |
| 18 | (France) Proposal for amendments to ECE/TRANS/WP.29/2013/63 and ECE/TRANS/WP.29/2013/122 (draft GTR on tyres) | F |
| 19 | (OICA) Proposal for amendments to ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/12 (Draft ESC Regulation) | E |
| 20 | (OICA) Proposal for amendments to ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/11 (Draft BAS Regulation) | E |
| 21 | (OICA) Proposal for amendments to ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/10 (UN Regulation No. 13-H splitting) | E |
| 22 | (Japon) Amendment proposal for Annex 5 to R.E.3 introducing Remote Controlled Parking System | C |
| 23 | (Groupe informel R55) References on ISO7641:1983 and ISO7641:2012 | F |
| 24 | (Groupe informel R55) Working Document on R-55 | E |
| 25 | (Groupe informel R55) Minutes of the meeting (TUEV NORD ESSEN, 20/03/2014) | F |
| 26 | (Groupe informel R55) Status of TFAC after the 4th Meeting (05 and 06/02/2014) | F |
| 27 | (CLEPA et OICA) Proposal for amendments to ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/19 (UN Regulation No. 79) | E |
| 28 | (OICA) Proposal for amendments to document ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/13 (Regulation on Tyres installation) | E |
| 29 | (OICA) Proposal for amendments on the method to obtain k value for test surface condition (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2014/12) | E |
| 30 | (OICA) Introduction of OICA proposal on AEBS-LDWS regulations | E |
| 31 | (CLEPA) (R)Evolution of Driving Assist Systems (Handout) | F |
| 32 | (OICA) Proposal for supplement 01 to the original version of UN Regulation No. 130 (LDWS) | F |
| 33 | (OICA) Proposal for supplement 01 to the original version of UN Regulation No. 130 (LDWS) | F |
| 34 | (OICA) Proposal for supplement 01 to the original version of UN Regulation No. 131 (AEBS) | F |
| 35 | (OICA) Proposal for supplement 02 to the 01 series of amendments to UN Regulation No. 131 (AEBS) | F |
| 36 | (OICA) Proposal for supplement 01 to the original version of UN Regulation No. 131 (AEBS) | F |
| 37 | (OICA) Proposal for supplement 02 to the 01 series of amendments to UN Regulation No. 131 (AEBS) | F |
| 38 | (OICA) Regulation No. 64. A temporary-use spare unit, run-flat tyres and/or a run-flat system | D |
| 39 | (OICA) Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to their tyre pressure monitoring systems | D |
| 40 | (Allemagne) Report on the status of work on the issue of electro-hydraulic systems, (ECE/TRANS/WP29/GRRF/2013/29) | F |
| 41 | (CLEPA) Proposal Associated with Annex CEL and its Application to Functions or Systems Defined within a Separate Regulation | F |
| 42 | (ETRTO) Presentation on Type Approval of AT tyres | F |
| 43 | (Suède et Japon) Proposals to UN R-79 to introduce the requirements of LKAS | F |
| 44 | (CLEPA) Presentation on GRRF-78-27 | F |
| 45 | (Secrétariat) Adopted amendments to GRRF-76-06 | A |
| 46 | (Secrétariat) Adopted amendments to ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2013/20 | A |
| 47 | (Secrétariat) Adopted amendments to GRRF-78-18 | A |
| 48 | (OICA) Proposal for amendments to ECE Regulation No. 64 (see Ref. GRRF-78-38) | F |
| 49 | (Représentant du GRRF pour l’IWVTA) Report to GRRF on IWVTA | F |
| 50 | (OICA) Alternative text presented at document GRRF-78-41 | E |
| 51 | (CLEPA) R-90 Certification Issue | E |
| 52 | (IMMA) Cross reference to UN Regulation No. 10 in UN Regulation No. 78 | D |

Notes:

A	Approuvé ou adopté sans modifications.

B	Approuvé ou adopté avec modifications.

C	À réexaminer sous une cote officielle.

D	À conserver comme document de référence/examen à poursuivre.

E	Une version révisée sera présentée à la prochaine session.

F	Examen achevé/à remplacer.

G	Retiré.

Annexe II

Mandat du groupe informel des ensembles modulaires de véhicules (MVC)

A.	Introduction

- Le Groupe de travail en matière de roulement et de freinage (GRRF) a décidé de créer un groupe d’experts intéressés, chargé de modifier les Règlements existants et de permettre l’homologation de type de véhicules qui font partie d’ensembles modulaires de véhicules, par exemple des ensembles comprenant plus d’une remorque ou de remorques autorisées à tracter d’autres remorques.

B.	Objectifs

Les objectifs du groupe informel MVC sont les suivants:

a)	Permettre l’homologation, en ce qui concerne le freinage, la direction, la stabilité et les attelages, de véhicules qui font partie d’un ensemble modulaire de véhicules;

b)	De suivre les lignes directrices énoncées dans le document ECE/TRANS/WP.29/1044/Rev.1;

c)	D’élaborer des dispositions et des définitions réglementaires inspires des textes existants en matière de freinage, de direction et d’attelages. Ces prescriptions doivent être cohérentes, mais doivent demeurer réalisables, sur le plan pratique, par différentes organisations dans différents pays. Tout doit être fait pour assurer que le texte ainsi rédigé puisse être compris par des usagers qui ne sont pas des experts chevronnés de l’élaboration des règlements relatifs au freinage;

d)	D’élaborer des dispositions applicables aux véhicules des catégories N2, N3, O3 et O4.

C. 	Règlement intérieur

Le groupe de travail informel relève du GRRF et il est ouvert à tous ses participants.

Le groupe informel est dirigé par un président et un secrétaire.

La langue officielle du groupe de travail informel est l’anglais.

L’ordre du jour et les documents connexes doivent être distribués à tous les membres du groupe de travail informel avant chacune des réunions prévues.

Les décisions se prennent par consensus. Faute de consensus, le Président du groupe présente les différents points de vue au GRRF dont il peut, le cas échéant, solliciter l’avis.

Il est rendu compte régulièrement au GRRF de l’état d’avancement des travaux du groupe de travail informel, si possible sous la forme d’un document informel présenté par le Président ou son représentant.

Tous les documents de travail sont distribués sous forme électronique. Les documents de séance sont mis à la disposition du secrétariat de la CEE afin d’être affichés sur le site Web du Forum mondial de l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules (WP.29).

D. 	Plan de travail et calendrier

Le groupe a constaté que les Règlements suivants devraient être modifiés: Règlements nos 13, 55 et 79.

a)	La première étape consistera à modifier le Règlement no 13 et à recenser les modifications à apporter au Règlement no 55 qui ne sont pas traitées par le Groupe informel du Règlement no 55.

b)	Dans un deuxième temps, le groupe se penchera sur ces points non traités dans le Règlement no 55.

c)	Enfin, le groupe examiner le Règlement no 79.

Le groupe informel prévoit de soumettre au GRRF, à sa session de septembre 2015, sa proposition sous forme de document informel, et à sa session de février 2016, sa proposition finale, sous forme de document officiel.

Annexe III

Amendements adoptés aux documents ECE/TRANS/WP.29/2013/63 et ECE/TRANS/WP.29/2013/122

A.	Amendements au document ECE/TRANS/WP.29/2013/63

Paragraphe 10, modifier comme suit:

«10.	En 2009, à la demande du groupe de travail informel, l’AC.3 a approuvé le processus d’élaboration du RTM en deux phases: la première phase devait être consacrée à l’harmonisation des prescriptions pour les pneumatiques de voitures particulières seulement; dans le cadre de la seconde phase, les prescriptions concernant les pneumatiques pour véhicules utilitaires légers, portant une désignation de type C ou LT, seraient harmonisées avant la fin de 2014. Pendant la période de transition, les prescriptions existantes s’appliquant aux pneumatiques C ou LT (mais non harmonisées) seraient incluses dans le document de la première étape du RTM pour donner une vue d’ensemble. Le présent document se fonde sur cette décision et contient seulement les prescriptions harmonisées pour les pneumatiques de voitures particulières, les prescriptions restant à harmoniser pour les pneumatiques des catégories LT et C.».

B.	Amendements au document ECE/TRANS/WP.29/2013/122

Paragraphe 5, modifier comme suit:

«5.	En 2009, à la demande du groupe de travail informel, l’AC.3 a approuvé le processus d’élaboration du RTM en deux phases: la première consacrée à l’harmonisation des prescriptions applicables seulement aux pneumatiques de voitures particulières et la seconde consacrée aux prescriptions concernant les pneumatiques pour véhicules utilitaires légers, qui portent une désignation de type C (véhicule utilitaire léger) ou LT (camion léger) [avant la fin 2014]. Pendant la période de transition, les prescriptions existantes s’appliquant aux pneumatiques C ou LT (bien que non harmonisées) sont incluses dans la première étape pour donner une vue d’ensemble du Règlement. Le document actuel se fonde sur cette décision et ne contient que des prescriptions harmonisées pour les pneumatiques de voitures particulières, les prescriptions applicables aux pneumatiques des catégories LT et C restant à harmoniser.».

Paragraphe 23, modifier comme suit:

«23.	Le contenu technique du RTM a été présenté au GRRF à ses soixante-treizième et soixante-quatorzième sessions en septembre 2012 et en février 2013, et à ses soixante-dix-septième et soixante-dix-huitième sessions en juin et septembre 2014.».

Paragraphe 26, modifier comme suit:

«26.	Le groupe informel a établi en septembre 2010 un calendrier pour l’élaboration et l’achèvement du Règlement technique mondial. Le projet de RTM, y compris la phase II, devrait être présenté au GRRF à sa quatre-vingtième soixante-quinzième session en septembre 2013 septembre 2015 et, sauf divergence de vues majeure, sa version finale pourrait être approuvée à la soixante-dix-huitième quatre-vingt-troisième session du GRRF en février septembre 2014 2017. Une fois le document adopté par le GRRF, le rapport final sera établi et soumis, en même temps que le RTM approuvé, à l’AC.3 et au WP.29 en juin novembre 2014 2017 pour approbation probable en novembre mars 2015 2017.».

Annexe IV

Amendements adoptés au Règlement no 117

Paragraphe 6.4.1.1, modifier comme suit:

«6.4.1.1	Pneumatiques des classes C1, C2 et C3

La valeur minimale de l’indice de performances sur la neige, calculée selon la procédure décrite à l’annexe 7 et comparée à la valeur pour le SRTT, doit satisfaire aux prescriptions suivantes:

| Classe de pneu | Indice d’adhérence sur neige (essai de freinage sur neige)a) | Indice d’adhérence sur neige (essai de traction sur neige)b) | Indice d’adhérence sur neige (essai d’accélération)c) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Réf. = C1 - SRTT 14 | Réf. = C2 - SRTT 16C | Réf. = C1 - SRTT 14 | Réf. = C3N - SRTT 19,5 Réf. = C3W - SRTT 22,5 |
| C1 | 1,07 | No | 1,10 | néant |
| C2 | néant | 1,02 | 1,10 | néant |
| C3 | néant | néant | néant | 1,25 |

a)  Voir le paragraphe 3 de l’annexe 7 du présent Règlement.

b)  Voir le paragraphe 2 de l’annexe 7 du présent Règlement.

c)  Voir le paragraphe 4 de l’annexe 7 du présent Règlement.».

Annexe 1,

Paragraphe 3, modifier comme suit:

«3.	«Classe» et «catégorie d’utilisation» du type de pneumatique: …

…

3.1.	Pneumatique pour conditions de neige extrêmes (oui/non)2

3.2.	Pneumatique traction (oui/non)2».

Ajouter un nouveau paragraphe, ainsi conçu:

«6.4	Indice de performances sur la neige de la dimension de pneumatique représentative, voir paragraphe 2.5 du Règlement no 117, selon le point 7 du procès-verbal d’essai de l’appendice 2 de l’annexe 7:………………… (Indice de performances sur la neige) déterminé par la méthode d’essai de freinage sur neige2, par la méthode d’essai de traction sur neige2 ou par la méthode d’essai d’accéleration2.

2  Biffer la mention inutile.».

Annexe 2, appendice 2, exemple 1, modifier comme suit:

«».

Annexe 2, appendice 2, exemple 3, modifier comme suit:

«».

Annexe 2, appendice 2, exemple 4, modifier comme suit:

«».

Annexe 2, appendice 3, exemple 1, modifier comme suit:

«».

Annexe 4, modification sans objet en français.

Annexe 6, paragraphe 5.1.5, modification sans objet en français.

Annexe 6, appendice 1, paragraphe 7, supprimer la note:

«Note:	Dans les cas où une surface de tambour texturée est utilisée à la place d’une surface en acier lisse, cela doit être indiqué dans le rapport d’essai. La texture de surface doit alors avoir une profondeur de 180 μm (grain nominal de 80); le laboratoire est responsable du maintien des caractéristiques de rugosité de surface. Aucun facteur de correction spécifique n’est recommandé dans les cas où une surface de tambour texturée est utilisée.».

Annexe 7, paragraphe 3.1.4, modifier comme suit:

«3.1.4.	Charge et pression

La charge du véhicule doit être telle que les charges sur les pneumatiques qui en résultent soient comprises entre 60 et 90 % de la charge correspondant à l’indice de charge du pneumatique.

La pression de gonflage à froid doit être de 240 kPa.».

Annexe V

Amendements adoptés au Règlement no 75

Titre du Règlement, modifier comme suit:

«Règlement no 75

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour motocycles et cyclomoteurs les véhicules de la catégorie L.».

Paragraphe 1, modifier comme suit (y compris l’ajout de notes de bas de page):

«1.	Domaine d’application

Le présent Règlement s’applique aux pneumatiques neufs pour les véhicules des catégories L1, L2, L3, L4 et L5 L1, 2.

Cependant, il ne s’applique pas aux types de pneumatique conçus exclusivement pour une utilisation tout-terrain, portant l’inscription NHS (Not for Highway Service = Ne pas utiliser sur route), et aux types de pneumatique conçus exclusivement pour la compétition.

1  Selon les définitions de la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3.), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3, par. 2. − www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/ wp29gen/wp29resolutions.html.

2  Le présent Règlement établit des prescriptions applicables aux pneumatiques en tant que composants. Il ne limite pas leur montage sur l’une quelconque des catégories de véhicules.».

Paragraphe 2.1.3, modifier comme suit:

«2.1.3	… cyclomoteur, tout-terrain (AT)).».

Ajouter un nouveau paragraphe, ainsi conçu:

«2.16.4	Le préfixe “AT” pour les pneumatiques tout-terrain (AT) (par exemple, AT 18x11-8)».

Ajouter un nouveau paragraphe, ainsi conçu:

«2.34	“Pneumatique AT (tout-terrain)” un pneumatique à basse pression conçu principalement pour les véhicules des catégories L6 et L7.».

Ajouter un nouveau paragraphe, ainsi conçu:

«3.1.15	Pour les pneumatiques tout-terrain (AT), le symbole indiquant la pression de gonflage de référence, comme suit:

| Symbole | Pression de gonflage de référence (kPa) |
| --- | --- |
|  | 25 |
|  | 35 |
|  | 45 |

».

Ajouter un nouveau paragraphe, ainsi conçu:

«4.1.16	Pour les pneumatiques tout-terrain (AT), le symbole indiquant la pression de gonflage de référence (voir par. 3.1.15.).».

Annexe 1, paragraphe 5.2, modifier comme suit:

«5.2		… cyclomoteur/tout-terrain (AT)2».

Annexe 1, ajouter un nouveau paragraphe, ainsi conçu:

«5.6		Pour les pneumatiques tout-terrain (AT), le symbole (étoile(s)) indiquant la pression de gonflage de référence.».

Annexe 5, ajouter un nouveau tableau, ainsi conçu:

«Tableau 8
Pneumatiques pour véhicules tout-terrain (AT)

| Désignation(1) | Largeur de la jante de mesure (Code) | Grosseur du boudin (mm) | Diamètre hors tout (mm) | Largeur hors tout maximale (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dmin | D | Dmax |  |
| AT16x6-8 | 5 | 154 | 394 | 406 | 418 | 168 |
| AT16x7-7 | 5,5 | 177 | 392 | 406 | 420 | 193 |
| AT16x8-7 | 6,5 | 204 | 392 | 406 | 420 | 222 |
| AT18x7-7 | 5,5 | 177 | 440 | 457 | 474 | 193 |
| AT18x7-8 | 5,5 | 177 | 442 | 457 | 472 | 193 |
| AT18x8-7 | 6,5 | 204 | 440 | 457 | 474 | 222 |
| AT18x9-8 | 7 | 227 | 442 | 457 | 472 | 247 |
| AT18x9.5-8 | 7,5 | 240 | 442 | 457 | 472 | 262 |
| AT18x10-10 | 8 | 254 | 445 | 457 | 469 | 277 |
| AT18x10-8 | 8 | 254 | 442 | 457 | 472 | 277 |
| AT18x11-10 | 9 | 281 | 445 | 457 | 469 | 306 |
| AT18x11-8 | 9 | 281 | 442 | 457 | 472 | 306 |
| AT18x11-9 | 9 | 281 | 443 | 457 | 471 | 306 |
| AT19x6-10 | 5 | 154 | 469 | 483 | 497 | 168 |
| AT19x7-8 | 5,5 | 177 | 466 | 483 | 500 | 193 |
| AT19x8-8 | 6,5 | 204 | 466 | 483 | 500 | 222 |
| AT19x9-8 | 7 | 227 | 466 | 483 | 500 | 247 |
| AT19x10-9 | 8 | 254 | 468 | 483 | 498 | 277 |
| AT20x7-10 | 5,5 | 177 | 493 | 508 | 523 | 193 |
| AT20x7-8 | 5,5 | 177 | 490 | 508 | 526 | 193 |
| AT20x7-9 | 5,5 | 177 | 491 | 508 | 525 | 193 |
| AT20x8-10 | 6,5 | 204 | 493 | 508 | 523 | 222 |
| AT20x10-10 | 8 | 254 | 493 | 508 | 523 | 277 |
| AT20x10-8 | 8 | 254 | 490 | 508 | 526 | 277 |
| AT20x10-9 | 8 | 254 | 491 | 508 | 525 | 277 |
| AT20x11-10 | 9 | 281 | 493 | 508 | 523 | 306 |
| AT20x11-8 | 9 | 281 | 490 | 508 | 526 | 306 |
| AT20x11-9 | 9 | 281 | 491 | 508 | 525 | 306 |
| AT21x7-10 | 5,5 | 177 | 516 | 533 | 550 | 193 |
| AT21x8-9 | 6,5 | 204 | 515 | 533 | 551 | 222 |
| AT21x10-10 | 8 | 254 | 516 | 533 | 550 | 277 |
| AT21x10-8 | 8 | 254 | 513 | 533 | 553 | 277 |
| AT21x11-8 | 9 | 281 | 513 | 533 | 553 | 306 |
| AT21x11-9 | 9 | 281 | 515 | 533 | 551 | 306 |
| AT21x12-8 | 9,5 | 304 | 513 | 533 | 553 | 331 |
| AT22x7-10 | 5,5 | 177 | 541 | 559 | 577 | 193 |
| AT22x7-11 | 5,5 | 177 | 542 | 559 | 576 | 193 |
| AT22x7-12 | 5,5 | 177 | 544 | 559 | 574 | 193 |
| AT22x7-9 | 5,5 | 177 | 539 | 559 | 579 | 193 |
| AT22x8-10 | 6,5 | 204 | 541 | 559 | 577 | 222 |
| AT22x9-10 | 7 | 227 | 541 | 559 | 577 | 247 |
| AT22x9-11 | 7 | 227 | 542 | 559 | 576 | 247 |
| AT22x9-8 | 7 | 227 | 538 | 559 | 580 | 247 |
| AT22x10-10 | 8 | 254 | 541 | 559 | 577 | 277 |
| AT22x10-8 | 8 | 254 | 538 | 559 | 580 | 277 |
| AT22x10-9 | 8 | 254 | 539 | 559 | 579 | 277 |
| AT22x11-10 | 9 | 281 | 541 | 559 | 577 | 306 |
| AT22x11-8 | 9 | 281 | 538 | 559 | 580 | 306 |
| AT22x11-9 | 9 | 281 | 539 | 559 | 579 | 306 |
| AT22x12-8 | 9,5 | 304 | 538 | 559 | 580 | 331 |
| AT22.5x10-8 | 8 | 254 | 550 | 572 | 594 | 277 |
| AT23x7-10 | 5,5 | 177 | 564 | 584 | 604 | 193 |
| AT23x8-10 | 6,5 | 204 | 564 | 584 | 604 | 222 |
| AT23x8-11 | 6,5 | 204 | 566 | 584 | 602 | 222 |
| AT23x8-12 | 6,5 | 204 | 567 | 584 | 601 | 222 |
| AT23x10-10 | 8 | 254 | 564 | 584 | 604 | 277 |
| AT23x10-12 | 8 | 254 | 567 | 584 | 601 | 277 |
| AT23x10-8 | 8 | 254 | 561 | 584 | 607 | 277 |
| AT23x11-9 | 9 | 281 | 563 | 584 | 605 | 306 |
| AT23x12-9 | 9,5 | 304 | 563 | 584 | 605 | 331 |
| AT24x8-11 | 6,5 | 204 | 590 | 610 | 630 | 222 |
| AT24x8-12 | 6,5 | 204 | 592 | 610 | 628 | 222 |
| AT24x9-11 | 7 | 227 | 590 | 610 | 630 | 247 |
| AT24x9-12 | 7 | 227 | 592 | 610 | 628 | 247 |
| AT24x10-11 | 8 | 254 | 590 | 610 | 630 | 277 |
| AT24x11-10 | 9 | 281 | 589 | 610 | 631 | 306 |
| AT24x11.5-10 | 9 | 290 | 589 | 610 | 631 | 316 |
| AT24x12-10 | 9,5 | 304 | 589 | 610 | 631 | 331 |
| AT24x13-9 | 10,5 | 330 | 587 | 610 | 633 | 360 |
| AT25x8-10 | 6,5 | 204 | 612 | 635 | 658 | 222 |
| AT25x8-12 | 6,5 | 204 | 615 | 635 | 655 | 222 |
| AT25x8-13 | 6,5 | 204 | 617 | 635 | 653 | 222 |
| AT25x10-10 | 8 | 254 | 612 | 635 | 658 | 277 |
| AT25x10-12 | 8 | 254 | 615 | 635 | 655 | 277 |
| AT25x11-10 | 9 | 281 | 612 | 635 | 658 | 306 |
| AT25x11-12 | 9 | 281 | 615 | 635 | 655 | 306 |
| AT25x11-9 | 9 | 281 | 611 | 635 | 659 | 306 |
| AT25x11.5-9 | 9 | 290 | 611 | 635 | 659 | 316 |
| AT25x12-10 | 9,5 | 304 | 612 | 635 | 658 | 331 |
| AT25x12-9 | 9,5 | 304 | 611 | 635 | 659 | 331 |
| AT25x13-9 | 10,5 | 330 | 611 | 635 | 659 | 360 |
| AT26x9-12 | 7 | 227 | 639 | 660 | 681 | 247 |
| AT26x10-12 | 8 | 254 | 639 | 660 | 681 | 277 |
| AT26x10.5-12 | 8,5 | 268 | 639 | 660 | 681 | 292 |
| AT26x12-10 | 9,5 | 304 | 636 | 660 | 684 | 331 |
| AT26x12-12 | 9,5 | 304 | 639 | 660 | 681 | 331 |
| AT26x12-14 | 9,5 | 304 | 642 | 660 | 678 | 331 |
| AT27x9-12 | 7 | 227 | 663 | 686 | 709 | 247 |
| AT27x11-12 | 9 | 281 | 663 | 686 | 709 | 306 |
| AT27x12-10 | 9,5 | 304 | 660 | 686 | 712 | 331 |
| AT27x12-12 | 9,5 | 304 | 663 | 686 | 709 | 331 |

(1)	Les pneumatiques à structure radiale sont identifiés par la lettre “R” à la place du tiret (par exemple, AT16x6 R 8). Dans le cas de désignations ne figurant pas dans ce tableau, on se référera à toute édition pertinente de l’une des normes internationales suivantes pour les caractéristiques dimensionnelles applicables:

a)	Technique européenne du pneumatique et de la jante (ETRTO) “Standards Manual”;

b)	The Tire and Rim Association Inc. (TRA) “Year Book”;

c)	The Japan Automobile Tire Manufacturers Association (JATMA) “Year Book”;

d)	The Scandinavian Tyre and Rim Organisation (STRO) “Data Book”.

Dans ce cas la norme internationale de référence, à laquelle le pneumatique est conforme, doit être spécifiée dans la demande d’homologation.».

Annexe 6, paragraphe 1, et annexe 7, paragraphe 1.2, ajouter au tableau:

«

|  | Version du pneu | Catégorie de vitesse | Pression (bar) | Pression (kPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tout-terrain (AT) |  | toutes | 0,25 | 25 |
|  |  | toutes | 0,35 | 35 |
|  |  | toutes | 0,45 | 45 |

».

Annexe 8, ajouter un nouveau tableau pour les pneumatiques tout-terrain (AT) qui portent le code de catégorie de vitesse «F»:

«

| Vitesse (km/h) | Variation de la capacité de charge(%) |
| --- | --- |
| ≤50 | +12 |
| 60 | +7 |
| 70 | +3 |
| 80 | 0 |
| 90 | -5 |
| 100 | -10 |
| 110 | -15 |
| 120 | -20 |
| 130 | -25 |

».

# Footnotes

Le Groupe de travail a noté que la date limite pour la soumission des documents officiels au secrétariat de la CEE était fixée au 21 novembre 2014, douze semaines avant la session.