|  | E |
| --- | --- |

|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE TRANS/WP.29/GRE/2005/17 20 janvier 2005 FRANÇAIS SEULEMENT |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules (WP.29)

Groupe de travail de l'éclairage et de

la signalisation lumineuse (GRE)
(Cinquante-quatrième session, 5-8 avril 2005,
point 9 de l’ordre du jour)

PROJET DE RECTIFICATIF 1 A LA RÉVISION 1 AU RÈGLEMENT No 87

# (Feux-circulation diurnes)

# Transmis par l'expert de la France

Note: Le texte reproduit ci-après, établi par l'expert de la France, vise à aligner les dispositions du Règlement en langue française à ceux des versions anglaise et russe.  Les modifications apportées au texte actuel du Règlement apparaissent en caractères gras.

_____________

______________

Note:	Le présent document est distribué uniquement aux experts de l'éclairage et de la signalisation lumineuse.

Paragraphes 11.1 et 11.2, corriger comme suit:

# "11.1	Le feu doit être soumis à un essai de fonctionnement continu d'une heure faisant suite à une période de mise en température de 20 minutes. La température ambiante doit être de 23 ° C ± 5°. La lampe à incandescence utilisée doit être de la catégorie prévue pour ce feu, et alimentée par un courant d'une tension telle qu'elle donne la puissance moyenne spécifiée à la tension d'essai correspondante. Toutefois, pour les feux équipés de sources lumineuses non remplaçables (lampes à incandescence et autres), l'essai doit être réalisé avec les sources lumineuses présentes dans le feu, conformément au paragraphe 10.2. de ce Règlement.

# 11.2	Lorsque seule la puissance maximale est spécifiée, l'essai doit être effectué en réglant la tension de façon à obtenir une puissance égale à 90% de cette puissance spécifiée. La puissance moyenne ou maximale spécifiée ci-dessus doit, dans tous les cas, être obtenue avec la tension (6, 12 ou 24 volts) qui lui permet d'atteindre les plus grandes valeurs; pour les sources lumineuses non remplaçables (lampes à incandescence et autres), les conditions d'essai du paragraphe 10.2 de ce Règlement doivent être appliquées."

________________

# Text boxes

NATIONS UNIES