Distr.

GÉNÉRALE

ST/SG/AC.10/C.3/2002/11

28 mars 2002

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ D’EXPERTS DU TRANSPORT
DES MARCHANDISES DANGEREUSES
ET DU SYSTÈME GÉNÉRAL HARMONISÉ
DE CLASSIFICATION ET D’ÉTIQUETAGE
DES PRODUITS CHIMIQUES

Sous-Comité d’experts du transport
des marchandises dangereuses
(Vingt et unième session, 1er-10 juillet 2002,
point 6 b) de l’ordre du jour)

EMBALLAGES

Propositions diverses

Amendements à l’instruction d’emballage P 403

Communication de l’expert des États-Unis d’Amérique

Généralités

1.	L’expert des États-Unis d’Amérique appelle l’attention sur la disposition − à son avis excessivement restrictive − de cette instruction d’emballage relative à l’emballage intérieur, qui se lit comme suit: «Les emballages intérieurs doivent être munis d’un bouchon fileté».

2.	Cette disposition a été incorporée dans le texte amendé des instructions d’emballage au cours de la période biennale s’étant achevée en décembre 1998 (voir le document ST/SG/AC.10/1998/16/Add.1: Rapport du Groupe de travail officieux des instructions d’emballage − Francfort, 7-11 septembre 1998). Il convient de souligner qu’une telle disposition ne figure pas dans les documents contenant des propositions relatives aux instructions d’emballage soumis antérieurement pendant cette même période biennale (ST/SG/AC.10/C.3/1997/52 et ST/SG/AC.10/C.3/1998/19).

3.	L’amendement 29 du Code maritime international des marchandises dangereuses prescrit un emballage hermétiquement fermé pour les substances visées par la disposition en question. Un emballage hermétiquement fermé peut être obtenu par des moyens autres qu’un bouchon fileté et il semblerait que plusieurs des substances visées par cette instruction d’emballage soient transportées par voie maritime dans des récipients à couvercle non vissant scellés pour en assurer la fermeture hermétique.

Proposition

4.	Dans «l’instruction d’emballage P 403» remplacer:

«Les emballages intérieurs doivent être munis d’un bouchon fileté»

par

«Les emballages intérieurs doivent être hermétiquement fermés».

En annexe au présent document figure la liste des numéros ONU concernés par l’amendement proposé.

##### ANNEXE

##### (Anglais seulement)

-----

# Text boxes

NATIONS

UNIES

## Secrétariat

ST

ST

## Secrétariat

ST/SG/AC.10/C.3/2001/16

page 3

annex