Distr.

GÉNÉRALE

ST/SG/AC.10/C.3/2002/18

3 avril 2002

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ D’EXPERTS DU TRANSPORT 
DES MARCHANDISES DANGEREUSES ET 
DU SYSTÈME GÉNÉRAL HARMONISÉ

DE CLASSIFICATION ET D’ÉTIQUETAGE

DES PRODUITS CHIMIQUES

Sous-Comité d’experts du transport

des marchandises dangereuses

(Vingt et unième session, 1er-10 juillet 2002,

point 10 de l’ordre du jour)

PROPOSITIONS DIVERSES D’AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT TYPE

RELATIF AU TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES

Transport en GRV du péroxyde de dicumyle (No ONU 3110)

Communication de l’expert des États-Unis d’Amérique

Introduction

1.	Le Règlement type de l’ONU autorise le transport en citernes mobiles (voir l’instruction T23 de transport en citernes mobiles) du péroxyde de dicumyle (péroxyde organique du type F, solide, No ONU 3110), la quantité maximale par citerne mobile étant limitée à 2 000 kg (voir l’instruction susmentionnée et l’observation à l’alinéa 12) du paragraphe 2.5.3.2.4). Le transport en grands récipients pour vrac (GRV) de cette matière n’est toutefois pas autorisé s’il n’a pas fait l’objet d’une autorisation par l’autorité compétente.

2.	L’autorité compétente des États-Unis d’Amérique a autorisé, depuis de nombreuses années, le transport du péroxyde de dicumyle en GRV des types 31A, 31H1 et 31HA1. Ces emballages ont prouvé qu’ils permettaient de garantir un niveau de sécurité comparable à celui des autres types d’emballages et de citernes mobiles autorisés par le Règlement type pour le transport de cette matière. En outre, il convient de noter que le Code IMDG autorise actuellement le transport en GRV et en citernes mobiles du péroxyde de dicumyle. Pour ces motifs, l’expert des États-Unis d’Amérique propose de modifier le Règlement type de manière à autoriser le transport en GRV de cette matière.

Proposition

3.	Il est proposé de modifier comme suit le Règlement type:

a)	Dans la «Liste des péroxydes organiques déjà classés» au paragraphe 2.5.3.2.4, ajouter, dans la colonne «Méthode d’emballage», la lettre «N» à la suite des codes «OP8, M» à la rubrique «PÉROXYDE DE DICUMYLE» (concentration > 42 - 100 %); et

b)	Dans l’instruction d’emballage IBC 520:

i)	Ajouter à l’endroit approprié le texte ainsi conçu:

| No ONU | Péroxyde organique | Type de GRV | Quantité maximale (litres) | Température de régulation | Température critique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3110 | PÉROXYDE ORGANIQUE DU TYPE F, SOLIDE Péroxyde de dicumyle | 31A 31H1 31HA1 |  |  |  |

ii)	Ajouter aux «Dispositions supplémentaires» le texte libellé comme suit:

«3.	Pour le péroxyde de dicumyle, No ONU 3110, la quantité maximale par GRV 		est limitée à 2 000 kg.»

-----

# Text boxes

NATIONS

UNIES

## Secrétariat

ST