Distr.

GÉNÉRALE

É

ST/SG/AC.10/C.3/2002/71
	10 septembre 2002

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ D’EXPERTS DU TRANSPORT DES MARCHANDISES
DANGEREUSES ET DU SYSTÈME GÉNÉRAL HARMONISÉ
DE CLASSIFICATION ET D’ÉTIQUETAGE
DES PRODUITS CHIMIQUES
Sous-Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses
(Vingt-deuxième session, 2-6 décembre 2002,
point 3 de l’ordre du jour)

TEXTES ADOPTÉS PAR LE SOUS-COMITÉ À SES DIX-NEUVIÈME,
VINGTIÈME ET VINGT ET UNIÈME SESSIONS

Matières organométalliques; suppression de rubriques existantes

Communication du Conseil international des associations chimiques (ICCA)

1.	INTRODUCTION

À la vingt et unième session du Sous-Comité d’experts, la proposition de l’ICCA relative au classement systématique des matières organométalliques (ST/SG/AC.10/C.3/2002/25), a été adoptée à l’exception de la partie relative à la suppression des rubriques actuelles concernant les métaux-alkyles.

L’ICCA a été prié de revoir les rubriques actuelles pour établir si elles pouvaient (voire devaient), être supprimées de la liste des marchandises dangereuses. Les arguments en faveur du maintien des rubriques tenaient aux efforts et aux coûts engagés par l’industrie pour apporter les changements nécessaires dans les documents, les bases de données, les fiches de données de sécurité, les désignations de transport sur les citernes, etc.

2.	JUSTIFICATION

L’ICCA a de nouveau contacté les principaux producteurs des matières visées. Ils sont en faveur de la nouvelle procédure de classement et, partant, de la suppression des anciennes rubriques. Conserver ces dernières serait source de confusion, notamment en ce qui concerne les formules des matières organométalliques figurant déjà sous leur nom chimique. En outre, le classement de certaines des rubriques N.S.A. actuelles est en contradiction avec le classement selon le diagramme de décision. L’industrie préfère utiliser les nouvelles rubriques et accepte de supporter le surcroît de travail et de coûts lié aux modifications nécessaires. La proposition initiale (ST/SG/AC.10/C.3/2002/25) demeure donc justifiée.

Dans la proposition initiale, une erreur s’est glissée dans les nouvelles rubriques qu’il est proposé d’ajouter à la liste des marchandises dangereuses (une rubrique et une rangée supplémentaires ayant été insérées sans que les modifications qui en découlaient aient été apportées). Les rectifications voulues, conformément au nouveau système de classement, sont indiquées dans la section 4.2 du présent document.

3.	PROPOSITION

Dans la Liste des marchandises dangereuses du chapitre 3.2, supprimer les numéros ONU suivants:

1366	Diéthylzinc

1370	Diméthylzinc

2003	Métaux-alkyles hydroréactifs, N.S.A. ou métaux-aryles hydroréactifs, N.S.A.

2005	Diphénylmagnésium

2445	Alkyllithium

3049	Halogénures de métaux-alkyles hydroréactifs, N.S.A., halogénures de métaux-aryles hydroréactifs, N.S.A.

3050	Hydrures de métaux-alkyles hydroréactifs, N.S.A., hydrures de métaux aryles hydroréactifs, N.S.A.

3051	Alkylaluminiums

3052	Halogénures d’alkylaluminium (liquides + solides)

3053	Alkylmagnésiums

3076	Hydrures d’alkylaluminium

3203	Composé organométallique pyrophorique hydroréactif, N.S.A. (liquide + solide)

3207	Composé organométallique ou composé organométallique en solution ou en dispersion hydroréactif, inflammable, N.S.A.

3372	Composé organométallique solide hydroréactif, inflammable, N.S.A.

4.	AMENDEMENTS RÉSULTANTS ET MODIFICATIONS DE FORME

4.1	Dans l’Index alphabétique des matières et objets, modifier les rubriques suivantes
(voir proposition du ST/SG/AC.10/C.3/2002/25):

| Rubrique | Lire: |
| --- | --- |
| DIÉTHYLZINC, 4.2, 1366 | Diéthylzinc, voir 4.2, xxx4 |
| DIMÉTHYLZINC, 4.2, 1370 | Diméthylzinc, 4.2, xxx4 |
| MÉTAUX-ALKYLES HYDRORÉACTIFS, N.S.A., 4.2, 2003 | Métaux-alkyles hydroréactifs, N.S.A., voir 4.2, xxx3 ou xxx4 |
| MÉTAUX-ARYLES HYDRORÉACTIFS, N.S.A., 4.2, 2003 | Métaux-aryles hydroréactifs, N.S.A., voir 4.2, xxx3 ou xxx4 |
| DIPHÉNYLE DE MAGNÉSIUM, 4.2, 2005 | Diphényle de magnésium, voir 4.2, xxx1 |
| ALKYLLITHIUMS, 4.2, 2445 | Alkyllithiums, voir 4.2, xxx4 |
| HALOGÉNURES DE MÉTAUX-ALKYLES HYDRORÉACTIFS, N.S.A., 4.2, 3049 | Halogénures de métaux-alkyles hydroréactifs, N.S.A., voir 4.2, xxx4 |
| HALOGÉNURES DE MÉTAUX-ARYLES HYDRORÉACTIFS, N.S.A., 4.2, 3049 | Halogénures de métaux-aryles hydroréactifs, N.S.A., voir 4.2, xxx4 |
| HYDRURES DE MÉTAUX-ALKYLES HYDRORÉACTIFS, N.S.A., 4.2, 3050 | Hydrures de métaux-alkyles hydroréactifs, N.S.A., voir 4.2, xxx4 |
| HYDRURES DE MÉTAUX-ARYLES HYDRORÉACTIFS, N.S.A., 4.2, 3050 | Hydrures de métaux-aryles hydroréactifs, N.S.A., voir 4.2, xxx4 |
| ALKYLALUMINIUMS, 4.2, 3051 | Alkylaluminiums, voir 4.2, xxx4 |
| HALOGÉNURES D’ALKYLALUMINIUM LIQUIDES, 4.2, 3052 | Halogénures d’alkylaluminium liquides, voir 4.2, xxx4 |
| HALOGÉNURES D’ALKYLALUMINIUM SOLIDES, 4.2, 3052 | Halogénures d’alkylaluminium solides, voir 4.2, xxx4 |
| ALKYLMAGNÉSIUMS, 4.2, 3053 | Alkylmagnésiums, voir 4.2, xxx3 |
| HYDRURES D’ALKYLALUMINIUM, 4.2, 3076 | Hydrures d’alkylaluminium, voir 4.2, xxx4 |
| COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE PYROPHORIQUE HYDRORÉACTIF, LIQUIDE, N.S.A., 4.2, 3203 | Composé organométallique pyrophorique hydroréactif, liquide, N.S.A., voir 4.2, xxx4 |
| COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE PYROPHORIQUE HYDRORÉACTIF, SOLIDE, N.S.A., 4.2, 3203 | Composé organométallique pyrophorique hydroréactif, solide, N.S.A., voir 4.2, xxx3 |
| COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE EN DISPERSION HYDRORÉACTIF, INFLAMMABLE, N.S.A., 4.3, 3207 | Composé organométallique en dispersion hydroréactif, inflammable, N.S.A., voir 4.3, xxx9 |
| COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE EN SOLUTION HYDRORÉACTIF, INFLAMMABLE, N.S.A., 4.3, 3207 | Composé organométallique en solution hydroréactif, inflammable, N.S.A., voir 4.3, xxx9 |
| COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIF, INFLAMMABLE, N.S.A., 4.3, 3372 | Composé organométallique solide hydroréactif, inflammable, N.S.A., voir 4.3, xxx6 |

Dans l’appendice A du Règlement type, supprimer les rubriques ONU mentionnées à la section 3 du présent document.

4.2	Dans la Liste des marchandises dangereuses du chapitre 3.2 (voir proposition du ST/SG/AC.10/C.3/2002/25) rectifier comme suit les rois numéros ONU ci-après:

| No ONU | Nom et description | Classe ou division | Risque subsidiaire | Groupe d’emballage | Dispositions spéciales | Quantités limitées | Emballages et GRV | Citernes mobiles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xxx6 (3396) | Matière organométallique solide hydroréactive, inflammable | 4.3 | 4.1 | I | 274 | NÉANT | P403 IBC04 |  |  |  |
|  |  | 4.3 | 4.1 | II | 274 | 500 g | P410 IBC04 |  |  |  |
|  |  | 4.3 | 4.1 | III | 223 274 | 1 kg | P410 IBC06 |  |  |  |
| xxx7 (3397) | Matière organométallique solide hydroréactive, auto-échauffante | 4.3 | 4.2 | I | 274 | NÉANT | P403 IBC04 |  |  |  |
|  |  | 4.3 | 4.2 | II | 274 | 500 g | P410 IBC04 |  |  |  |
|  |  | 4.3 | 4.2 | III | 223 274 | 1 kg | P410 IBC06 |  |  |  |
| xxx8 (3398) | Matière organométallique liquide hydroréactive | 4.3 |  | I | 274 | NÉANT | P403 IBC04 |  | T13 | TP2 TP7 |
|  |  | 4.3 |  | II | 274 | 500 g | P410 IBC04 |  | T7 | TP2 TP7 |
|  |  | 4.3 |  | III | 223 274 | 1 kg | P410 IBC06 |  | T7 | TP2 TP7 |

Ajouter les nouvelles rubriques (celles, corrigées, ci-dessus et celles mentionnées dans le ST/SG/AC.10/C.3/2002/25) à l’Appendice A du Règlement type.

-----

# Text boxes

NATIONS

UNIES

## Secrétariat

ST