| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/2002/8 7 March 2002 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

# КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

###### Рабочая группа по перевозкам

###### опасных грузов

(Семьдесят вторая сессия,

Женева, 13-17 мая 2002 года)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ПРИЛОЖЕНИЯ A И B К ДОПОГ

Глава 6.10 ДОПОГ

Поправка к подразделу 6.10.3.9

Представлено правительством Германии

| РЕЗЮМЕ |  |
| --- | --- |
| Существо предложения: | См. приложение. |
| Предлагаемое решение: | Расширение сферы применения подраздела 6.10.3.9, как это предлагается в приложении. |
| Справочные документы: | Семьдесят первая сессия - документ INF.31. |

# Введение

На семьдесят первой сессии Рабочей группы WP.15 Германия представила неофициальный документ INF.31.  Делегация Германии получила замечания и объявила, что подготовит новый документ.

Тем временем, вопрос о вакуумных цистернах был также поднят на Совместном совещании с целью распространения сферы применения соответствующих положений на контейнеры-цистерны и съемные кузовы-цистерны.  Что касается альтернативы использованию предохранительного клапана с установленной перед ним разрывной мембраной, то предложение по этому вопросу содержится в представленном Совместному совещанию документе INF.8, который воспроизводится в приложении.

Приложение

###### Введение

Правилами МПОГ/ДОПОГ разрешается утверждение цистерн, как правило, без предохранительных устройств, за исключением, например, цистерн для органических пероксидов, охлажденных газов и лишь нескольких других веществ.

Для вакуумных цистерн для отходов, предусмотренных в бывшем приложении B1 (нынешняя глава 6.10) впервые установлено требование о том, что каждая такая цистерна должна быть оборудована предохранительным клапаном с установленной перед ним разрывной мембраной, причем без какой бы то ни было альтернативы.

Германия и другие государства успешно эксплуатируют вакуумные цистерны для отходов, не оборудованные предохранительными клапанами, установленными на самом корпусе цистерны.

Поскольку с учетом характера перевозимых веществ существует возможность повышения давления в цистерне, эти цистерны должны быть способны выдерживать такое повышенное давление.

В соответствии с пунктом 6.10.3.8 с) в любом случае требуется установка предохранительного клапана на трубопроводе и этот клапан предотвращает возникновение в цистернах избыточного давления при наполнении и сливе.

###### Предложение

Добавить в пункт 6.10.3.9 нижеследующий текст:

"Корпуса вакуумных цистерн для отходов должны быть оборудованы предохранительным клапаном с установленной перед ним разрывной мембраной, за исключением случаев, когда цистерна сконструирована исходя из расчетного давления, равного по меньшей мере 10 барам".

###### Обоснование

Настоящее предложение предусматривает хорошо проверенную альтернативу использованию предохранительного клапана, функционирование которого не описывается в пункте 6.10.3.9.

Эта альтернатива обеспечила бы надежную защиту цистерны при любом режиме эксплуатации.

________

# Text boxes

GE.02-20896   (R)    270302    270302