| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/AC.1/2002/6 21 December 2001 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

###### Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии МПОГ

по вопросам безопасности и Рабочей группы

по перевозкам опасных грузов

(Берн, 18-22 марта 2002 года)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ПРИЛОЖЕНИЕ А

К ДОПОГ И МПОГ

Доклад рабочей группы по главе 3.4:  Ограниченные количества

(Берн, 6-7 сентября 2001 года)

Представлено правительством Швейцарии*

Обсуждавшиеся документы:

TRANS/WP.15/AC.1/2000/5 (пересмотренный) (документ INF.36, представленный на сессии Совместного совещания в мае 2001 года)

_______________

*	Распространено Центральным бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) в качестве документа OCTI/RID/GT/III/2002/6.

TRANS/WP.15/AC.1/2001/22 (пункт 3.4.4 c))

OCTI/RID/GT/III/2001-A (пункт 54 доклада)

TRANS/WP.15/AC.1/84

TRANS/WP.15/AC.1/2001/38.

Два информационных документа, представленных на сессии Совместного совещания в сентябре 2001 года (Соединенное Королевство)

Пересмотренный документ INF.36 (Швейцария)

На сессии Совместного совещания, состоявшейся в Берне 28 мая - 1 июня 2001 года, правительство Швейцарии представило новый неофициальный документ INF.36 по проблеме ограниченных количеств, который является пересмотренным вариантом документа TRANS/WP.15/AC.1/2000/5.  В ходе состоявшегося обсуждения было решено поручить решение вопросов, которые остались открытыми, рабочей группе.

Поэтому правительство Швейцарии организовало 6-7 сентября 2001 года в Берне совещание рабочей группы, на которое были приглашены делегации участников Совместного совещания.  Были представлены следующие страны:  Германия, Соединенное Королевство, Франция и Швейцария.  Кроме того, в работе Совещания участвовали следующие неправительственные организации:  МСЖД, МАПМ и ШОХП (Швейцарское общество химической промышленности).  Совещание открыл министр транспорта Швейцарии г-н Жилабер, который был избран Председателем этой рабочей группы.

Введение

Положения по перевозке опасных грузов в ограниченных количествах были взяты из вариантов МПОГ или ДОПОГ 1999 года и включены в новую главу 3.4:  "Освобождения, касающиеся опасных грузов, упакованных в ограниченных количествах".  В вариантах 1999 года в маргинальных номерах 2X01a каждого класса были приведены значения максимальной разрешенной массы на внутреннюю тару (масса нетто) и максимальной разрешенной общей массы брутто на упаковку в комбинированной таре или в лотках, обернутых в термоусадочный материал или растягивающуюся пленку.  В большинстве случаев была указана общая масса брутто в упаковке или лотках.

Эти значения массы были включены в таблицу 3.4.6 вариантов МПОГ и ДОПОГ с измененной структурой.  Однако некоторые из этих максимальных значений содержимого, указанных в колонках 3 и 5 таблицы 3.4.6, представляют собой массу брутто, а некоторые - массу нетто.  Заголовки этих колонок приводят к путанице и неправильному толкованию.

Пункт 3.4.5 b) гласит:  … "не превышены максимальные количества на внутреннюю тару и упаковку, предписанные для соответствующего кода в таблице в пункте 3.4.6 (во второй и третьей колонках в случае комбинированной тары и в четвертой и пятой колонках в случае лотков, обернутых в термоусадочный материал или растягивающуюся пленку".  Как представляется, из этого ясно следует, что значения количества содержимого, указанные в колонках 3 и 5, - это значения максимальной разрешенной массы нетто на упаковку.

Неофициальная рабочая группа рассмотрела проблемы, связанные с отсутствием значений общей массы брутто упаковки, которые в любом случае не должны превышаться, а также с тем фактом, что некоторые из этих максимальных значений содержимого, указанных в колонках 3 и 5 таблицы 3.4.6, являются значениями массы брутто, а некоторые - значениями массы нетто.  Если рассматривать данные значения массы или объема как значения массы брутто, то это в значительной степени ужесточит соответствующие положения.  Группа сочла, что решение, предлагаемое в документе 2001/38, является слишком сложным.  Группа пришла к выводу о том, что необходимо установить общую максимальную массу брутто для упаковок с ограниченными количествами.

Итогом проведенных группой обсуждений стал предлагаемый пересмотренный вариант главы 3.4 (см. приложение).  Кроме того, предлагается ряд обусловленных этим пересмотром поправок к таблице А главы 3.2 (см. ниже).

№ ООН 2315, 3151 и 3152

Рабочая группа рассмотрела особые проблемы, связанные с этими номерами ООН.  Предлагаются следующие изменения:

1.	Добавить новую строку в позицию с № ООН 2315 для твердых веществ в таблице А главы 3.2.  Указания в колонках будут такими же, что и для № ООН 3152.  В существующей позиции для № ООН 2315 после надлежащего отгрузочного наименования, указанного в колонке 2, следует добавить слово "жидкие".

2.	Изменения в таблице А главы 3.2:

№ ООН 2315, колонка 7:  заменить LQ 29 на LQ 26;

№ ООН 3151, колонка 7:  заменить LQ 29 на LQ 26;

№ ООН 3152, колонка 7:  заменить LQ 29 на LQ 25.

Приложение

Предлагаемый пересмотренный вариант главы 3.4

ГЛАВА 3.4

ОСВОБОЖДЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ, УПАКОВАННЫХ В ОГРАНИЧЕННЫХ КОЛИЧЕСТВАХ

3.4.1		Общие требования

3.4.1.1	Тара, используемая в соответствии с пунктами 3.4.3-3.4.6 ниже, должна соответствовать лишь общим положениям пунктов 4.1.1.1., 4.1.1.2 и 4.1.1.4-4.1.1.8.

3.4.1.2	Максимальная масса брутто комбинированной упаковки не должна превышать 30 кг, а для лотков, обернутых в термоусадочный материал или растягивающуюся пленку, не должна превышать 20 кг.

3.4.1.3	При соблюдении максимальных предельных значений, указанных в пункте 3.4.1.2, и индивидуальных предельных значений, указанных в таблице 3.4.6, опасные грузы могут упаковываться совместно с другими изделиями или веществами при условии, что в случае утечки они не вступят друг с другом в опасную реакцию.

3.4.2		Если в колонке 7 таблицы А в главе 3.2 против какого-либо вещества или изделия проставлен код "LQ0", то это вещество или изделие, упакованное в ограниченных количествах, не освобождается от действия каких-либо из применимых положений приложений А и В, кроме случаев, когда в этих приложениях указано иное.

3.4.3		Кроме случаев, когда в настоящей главе предусмотрено иное, если в колонке 7 таблицы А в главе 3.2 против какого-либо вещества или изделия проставлен один из кодов "LQ1" или "LQ2", то положения других глав ДОПОГ не применяются к перевозке данного вещества или изделия при условии, что:

а)	соблюдены положения пунктов 3.4.5 а)-с);  для целей этих положений изделия рассматриваются в качестве внутренней тары;

b)	внутренняя тара отвечает условиям подраздела 6.2.1.2, когда проставлен код "LQ1", и условиям подразделов 6.2.1.2, 6.2.4.1 и 6.2.4.2, когда проставлен код "LQ2".

3.4.4		Кроме случаев, когда в настоящей главе предусмотрено иное, если в колонке 7 таблицы А в главе 3.2 против какого-либо вещества проставлен один из кодов "LQ3", "LQ20" или "LQ21" или "LQ29", то положения других глав ДОПОГ не применяются к перевозке данного вещества при условии, что:

а)	данное вещество перевозится в комбинированной таре, в которой разрешается использовать следующую наружную тару;

-	стальные или алюминиевые барабаны со съемным днищем;

-	стальные или алюминиевые канистры со съемным днищем;

-	фанерные или фибровые барабаны;

-	пластмассовые барабаны или канистры со съемным днищем;

-	ящики из естественной древесины, фанеры, древесных материалов, фибрового картона, пластмассы, стали или алюминия;

и которая должна быть сконструирована таким образом, чтобы отвечать соответствующим требованиям раздела 6.1.4, касающимся конструкции;

b)	не превышены значения максимального количества на внутреннюю тару, приведенные в колонках 2 или 4, и на упаковку, приведенные в колонках 3 или 5 таблицы 3.4.6, предписанные для соответствующего кода во второй и третьей колонках таблицы в пункте 3.4.6;

с)	на каждую упаковку нанесена четкая и долговечная маркировка со следующими данными:

i)	номер ООН содержащегося в упаковке груза, который указан в колонке 1 таблицы А в главе 3.2 и которому предшествуют буквы "UN";

ii)	при перевозке в одной упаковке разнородных грузов с различными номерами ООН:

-	номера ООН содержащихся в упаковке грузов, которым предшествуют буквы "UN", или

-	буквы "LQ".

Эта маркировка проставляется внутри окаймленного линией ромба с минимальными размерами 100х100 мм.  Ширина линии, образующей контур ромба, должна составлять не менее 2 мм, а высота номера - не менее 6 мм.  Если в упаковке содержатся несколько веществ, отнесенных к различным номерам ООН, ромб должен иметь достаточно большие размеры, чтобы в нем можно было указать каждый соответствующий номер ООН.  В зависимости от размеров упаковки размеры маркировки могут быть уменьшены при условии, что она должна оставаться четко различимой.

3.4.5	Кроме случаев, когда в настоящей главе предусмотрено иное, если в колонке 7 таблицы А в главе 3.2 против какого-либо вещества проставлен один из кодов "LQ4"–"LQ19" и "LQ22"–"LQ28", то положения других глав ДОПОГ не применяются к перевозке данного вещества, при условии, что:

а)	это вещество перевозится:

- в комбинированной таре, соответствующей требованиям пункта 3.4.4 а);  или

- в нехрупкой или трудно пробиваемой металлической или пластмассовой внутренней таре, помещенной в лотки, обернутые в термоусадочный материал или растягивающуюся пленку;

b) не превышены значения максимального количества на внутреннюю тару, приведенные в колонках 2 или 4, и на упаковку, приведенные в колонках 3 или 5 таблицы 3.4.6, если эти значения указаны; не превышены максимальные количества на внутреннюю тару и на упаковку, предписанные для соответствующего кода в таблице в пункте 3.4.6 (во второй и третьей колонках в случае комбинированной тары и в четвертой и пятой колонках в случае лотков, обернутых в термоусадочный материал или растягивающуюся пленку);

с)	на каждую упаковку нанесена четкая и долговечная маркировка, указанная в пункте 3.4.4 с).

3.4.6		Таблица

| Код | Комбинированная а Максимальная масса нетто/максимальный объем | Внутренняя тара, помещенная в лотки, обернутые в термоусадочный материал или растягивающуюся пленкуа Максимальная масса нетто/максимальный объем |
| --- | --- | --- |
|  | На внутреннюю тару Максимальное количество содержимого | На упаковкуb Максимальная масса брутто (кг)/ максимальное количество содержимого (л) | На внутреннюю тару Максимальное количество содержимого | На упаковкуb Максимальная масса брутто (кг)/ максимальное количество содержимого (л) |
| LQ0 | Освобождение не применяется согласно пункту 3.4.2 |
| LQ1 | 120 мл | 30 кг | 120 мл | 20 кг |
| LQ2 | 1 л | 30 кг | 1 л | 20 кг |
| LQ3 ac | 500 мл | 1 л | не разрешается | не разрешается |
| LQ4 | 3 л | 12 л | 1 л | 20 л и 20 кг |
| LQ5 | 5 л | = будет решено Совместным совещанием: 30 кг или без ограничений? | 1 л | 20 кг |
| LQ6 ac | 5 л | 20 л | 1 л | 20 л и 20 кг |
| LQ7 ac | 5 л | 45 л | 5 л | 20 кг |
| LQ8 | 3 кг | 12 кг | 500 г | 12 кг |
| LQ9 | 6 кг | 24 кг | 3 кг | 20 кг |
| LQ10 | 500 мл | 30 кг | 500 мл | 20 кг |
| LQ11 b | 500 мл | 30 кг | 500 г | 20 кг |
| LQ12 | 1 кг | 30 кг | 1 кг | 20 кг |
| LQ13 | 1 л | 30 кг | 1 л | 20 кг |
| LQ14 b | 25 мл | 30 кг | 25 мл | 20 кг |
| LQ15 b | 100 г | 30 кг | 100 г | 20 кг |
| LQ16 b | 125 мл | 30 кг | 125 мл | 20 кг |
| LQ17 | 500 мл | 2 л | 100 мл | 2 л |
| LQ18 | 1 кг | 4 кг | 500 г | 4 кг |
| LQ19 | 3 л | 12 л | 1 л | 12 л и 20 кг |
| LQ20 | 100 мл | 400мл 400 мл | не разрешается | не разрешается |
| LQ21 | 500 г | 2 кг 2 кг | не разрешается | не разрешается |
| LQ22 | 1 л | 4 л | 500 мл | 4 л и 20 кг |
| LQ23 | 3 кг | 12 кг | 1 кг | 12 кг |
| LQ24 | 6 кг | 24 кг | 2 кг | 20 кг |
| LQ25 d | 1 кг | 4 кг | 1 кг | 20 кг |
| LQ26 d | 500 мл | 2 л 2 л | 500 мл | 2 л |
| LQ27 | 6 кг | 24 кг | 6 кг | 20 кг |
| LQ28 | 3 л | 12 л | 3 л | 12 л и 20 кг |
| LQ29 | 500 мл (на прибор), если он упакован в герметичную тару и соответствует только пункту 3.4.4 с) | 2 л, если груз упакован в герметичную тару и соответствует только пункту 3.4.4 с) | не разрешается | не разрешается |

| а | См. пункт 3.4.1.2. |
| --- | --- |
| b | См. пункт 3.4.1.3. |
| а с | В случае однородных смесей класса 3, содержащих воду, указанные количества относятся только к веществам класса 3, содержащимся в этих смесях. |

b В случае класса 5.2 вещества в этих количествах могут упаковываться совместно с другими изделиями или веществами при условии, что в случае утечки они не вступят с ними в опасную реакцию.

d Когда вещества с № ООН 2315, 3151 и 3152 перевозятся в приборах, не должны превышаться, в расчете на один прибор, значения количества на внутреннюю тару. Прибор должен перевозиться в герметичной таре, и готовая упаковка должна соответствовать требованиям пункта 3.4.4 с). Для упаковывания прибора не должны использоваться лотки, обернутые в термоусадочный материал или растягивающуюся пленку.

-----

# Footnotes

Буквы "LQ" являются аббревиатурой английского термина "Limited Quantities", означающего ограниченные количества.  Использование букв "LQ" не разрешается МКМПОГ и Техническими инструкциями ИКАО.

# Text boxes

GE.01-25071   (R)    180102    210102